СНиП 2.01.01-82

#G1

#G0СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Строительная климатология и геофизика

#G1

#G0Дата введения 1984-01-01

#G1

#G0

РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ (кандидаты техн. наук М.И.Краснов, Г.К.Климова), ПНИИИС, НИИОСП им.Н.М.Герсеванова Госстроя СССР, Дальневосточным Промстройниипроектом Минстроя СССР, МГУ им.М.В.Ломоносова, МИСИ им.В.В.Куйбышева Минвуза СССР при участии ГГО им.А.И.Воейкова Госкомгидромета.

ВНЕСЕНЫ НИИСФ.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя   СССР  (исполнитель канд. техн. наук Ф.В.Бобров).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства  от 21 июля 1982 г. N 188.

С введением  в  действие  СНиП  2.01.01-82  с 1 января 1984 г. утрачивает силу глава СНиП II-А.6-72  "Строительная  климатология  и геофизика".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, проектировании зданий и сооружений, выборе материалов для конструкций, проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения.

#G1  Примечания:1.Если в таблицах для республики,края или области приведены

климатические  параметры  по одному  пункту,  то эти  параметры  следует

принимать  для в сей республики, края  или области. Если для республики,

края  или  области  приведено  несколько  пунктов  с  разными значениями

климатических  параметров, то  в случае  отсутствия  в  таблицах  данных

для  района  строительства  значения  климатических  параметров  следует

принимать  равными  значениям   климатических   параметров ближайшего  к

нему  пункта,  приведенного в  таблице  и  расположенного в  местности с

аналогичными условиями.

2. Для  пунктов,  не  указанных  в  таблицах,  расположенных  в горных

районах  с абсолютной   отметкой  более 500 м,   климатические параметры

следует определять на основании данных метеорологических станций.

#G0

2. Среднюю  температуру  воздуха  наиболее жарких суток следует определять по формуле

где

| #G0 | - средняя температура воздуха самого жаркого месяца, определяемая по графе 8 таблицы; |
| --- | --- |

T  -  постоянная величина,  определяемая по схематической карте, приведенной на рисунке.

#G1

#G0Температура наружного воздуха*

________________

* Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по  согласованию  с  Госстроем СССР.

Таблица

#G1

+-----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------+---------+

|                 |                                                               Температура наружного воздуха, град. C                                           |  Период со средней суточной   |Средняя |Продолжи-|

|                 +-------------------------------------------------------------------------------------+-------+------+------+--------+-------------+-------------+      температурой воздуха     | темпе- |тельность|

|                 |                                Средняя по месяцам                                   |       |      |      |Средняя |Наиболее хо- |Наиболее хо- |                               | ратура |периода  |

|Республика, край,+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+       |Абсо- |Абсо- |макси-  |лодных суток |лодной пяти- +---------------+--------------+ наиболее|со сред- |

| область, пункт  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Средне-|лютная|лютная|мальная |обеспечен-   |дневки обес- |  << 8 град. С  |<< 10 град. С |холодно-|несуточ- |

|                 |   I   |  II   | III  |  IV  |  V   |  VI  |  VII | VIII |  IX  |  X   |  XI  | XII  |годовая|мини- |макси-|наиболее|ностью       |печенностью  +-------+-------+-------+-------+го пери-|ной тем- |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |маль- |маль- |жаркого +------+------+------+------+продол-|средняя|продол-|средняя|ода,    |пературой|

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |ная   |ная   |месяца  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |житель-|темпе- |житель-|темпе- |град. С | < или = |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |ность, |ратура,|ность, |ратура,|        |0 град.С,|

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |  сут  |град. C|  сут  |град. C|        |сут      |

+-----------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+

|        1        |   2   |   3   |  4   |  5   |   6  |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14   |  15  |  16  |   17   |  18  |  19  |  20  |  21  |   22  |   23  |  24   |  25   |   26   |   27    |

+-----------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|РСФСР            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алтайский край   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алейск           | -18,1 | -16,8 | -9,8 |  2,1 | 11,6 | 17,8 | 20   | 17,3 | 11,3 |  2,8 | -8   | -15  |   1,3 |  -47 |  41  |  26,5  | -44  |  -42 |  -41 |  -38 |  216  |  -8,6 |  232  |  -7,4 |   -23  |   168   |

|Барнаул          | -17,7 | -16,3 | -9,5 |  1,8 | 11,3 | 17,4 | 19,7 | 17   | 10,8 |  2,6 | -8,2 | -15,2|   1,1 |  -52 |  38  |  25,7  | -44  |  -42 |  -41 |  -39 |  219  |  -8,3 |  235  |  -7,2 |   -23  |   169   |

|Беля             | -9,2  | -8,1  | -3,2 |  3,2 |  9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 | 10,7 |  4,1 | -3,2 | -7,9 |   3,6 |  -35 |  35  |  22,3  | -27  |  -26 |  -25 |  -23 |  222  |  -2,9 |  243  |   1,9 |   -12  |   151   |

|Бийск            | -18,2 | -17,2 | -10,4|  0,9 | 10,6 | 16,5 | 18,9 | 16,4 | 10,2 |  2,2 | -8,5 | -15,2|   0,5 |  -53 |  39  |  25,3  | -45  |  -43 |  -41 |  -38 |  222  |  -8,7 |  239  |  -7,5 |   -24  |   173   |

|Змеиногорск      | -15,5 | -14,5 | -8,3 |  2,4 | 11,4 | 16,9 | 19,1 | 16,8 | 11,6 |  3,3 | -6,9 | -12,9|   2   |  -49 |  38  |  25,6  | -44  |  -41 |  -40 |  -38 |  213  |  -7,3 |  229  |  -6,2 |   -20  |   165   |

|Катанда          | -23,6 | -19,7 | -9,8 |  1,2 |  8,8 | 13,6 | 15,2 | 13,4 |  7,8 | -0,2 | -11,4| -19,7|  -2   |  -56 |  34  |  23,2  | -43  |  -42 |  -42 |  -40 |  239  |  -9,8 |  259  |  -8,3 |   -26  |   179   |

|Кош-Агач         | -32,1 | -28,8 | -16,4| -2,5 |  5,5 | 11,7 | 13,8 | 12   |  5,6 | -4,2 | -17,3| -27,4|  -6,7 |  -62 |  31  |  21    | -49  |  -48 |  -48 |  -46 |  260  |  -14  |  279  |  -12,5|   -36  |   204   |

|Онгудай          | -22,1 | -18,8 | -8   |  2,3 |  9,2 | 14,2 | 16,2 | 14   |  8,3 |  0,5 | -10,3| -18,2|  -1,1 |  -54 |  36  |  24,3  | -42  |  -41 |  -40 |  -39 |  235  |  -8,9 |  255  |  -7,5 |   -28  |   171   |

|Родино           | -18,2 | -17,2 | -10,7|  1,9 | 11,9 | 18   | 19,2 | 17,5 | 11,4 |  2,7 | -8,1 | -15,3|   1,1 |  -48 |  40  |  26,1  | -44  |  -42 |  -41 |  -38 |  217  |  -8,8 |  232  |  -7,7 |   -24  |   169   |

|Рубцовск         | -17,8 | -16,7 | -9,4 |  2,6 | 12,3 | 18,2 | 20,3 | 17,9 | 11,7 |  3,2 | -7,6 | -15  |   1,6 |  -49 |  41  |  27,1  | -44  |  -41 |  -41 |  -38 |  213  |  -8,5 |  228  |  -7,4 |   -23  |   166   |

|Славгород        | -19,2 | -18,3 | -11,7|  1,6 | 12   | 18,2 | 20,4 | 17,7 | 11,5 |  2,5 | -8,3 | -16,1|   0,9 |  -48 |  40  |  26,9  | -43  |  -40 |  -41 |  -37 |  213  |  -9,7 |  229  |  -8,5 |   -25  |   171   |

|Тогул            | -17   | -15,9 | -9,7 |  0,3 |  9,9 | 16   | 18,4 | 15,9 | 10,1 |  2   | -8,7 | -15  |   0,5 |  -50 |  37  |  24,5  | -43  |  -41 |  -40 |  -37 |  225  |  -8,1 |  242  |  -7   |   -22  |   175   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Амурская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Архара           | -26,7 | -21,3 | -11,1|  2,3 | 10,5 | 17   | 20,7 | 18,7 | 12   |  2,1 | -11,9| -23,5|  -0,9 |  -50 |  40  |  26,1  | -42  |  -40 |  -38 |  -36 |  214  | -12,6 |  233  | -10,9 |   -28  |   171   |

|Белогорск        | -27,1 | -20,7 | -10,9|  1,8 | 10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 | 11,7 |  1,3 | -13,5| -24  |  -1,2 |  -48 |  40  |  26,6  | -43  |  -40 |  -41 |  -37 |  219  | -12,6 |  235  | -11,2 |   -30  |   173   |

|Благовещенск     | -24,3 | -18,6 | -9,4 |  2,6 | 10,9 | 17,8 | 21,4 | 19,1 | 12,2 |  2,1 | -11,5| -21,8|   0   |  -45 |  41  |  26,9  | -38  |  -37 |  -36 |  -34 |  212  | -11,5 |  231  | -9,9  |   -25  |   170   |

|Бомнак           | -32,5 | -24,3 | -13,5| -1,7 |  7,4 | 14,3 | 17,8 | 15,3 |  8,5 | -3,1 | -19,6| -30,4|  -5,2 |  -52 |  35  |  24,6  | -46  |  -45 |  -44 |  -42 |  241  | -15   |  261  | -13,2 |   -36  |   192   |

|Братолюбовка     | -28   | -21,8 | -12,1|  0,8 |  9,5 | 16,3 | 19,9 | 17,6 | 10,8 |  0,5 | -14,3| -25,3|  -2,2 |  -51 |  39  |  25,6  | -41  |  -40 |  -39 |  -37 |  223  | -13,2 |  242  | -11,5 |   -31  |   178   |

|Бысса            | -31,2 | -23,9 | -13,1| -0,4 |  8,4 | 15   | 18,6 | 16,3 |  9,1 | -1,5 | -16,8| -28,1|  -4   |  -51 |  40  |  25,8  | -44  |  -43 |  -42 |  -41 |  235  | -14,1 |  253  | -12,6 |   -35  |   186   |

|Гош              | -31,2 | -24,6 | -14  |  0,3 |  9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 |  9,9 | -0,6 | -16,3| -28,2|  -3,6 |  -52 |  40  |  25,7  | -46  |  -44 |  -43 |  -42 |  229  | -14,6 |  247  | -13   |   -33  |   181   |

|Дамбуки          | -31,1 | -24,9 | -15,1| -1,9 |  7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 |  8,2 | -3,3 | -18,8| -28,9|  -5,1 |  -54 |  37  |  24,8  | -47  |  -46 |  -46 |  -43 |  242  | -14,7 |  259  | -13,2 |   -34  |   193   |

|Ерофей Павлович  | -27,6 | -22   | -13  | -1,2 |  7,5 | 15   | 18,3 | 15   |  7,9 | -3,4 | -17,6| -26,3|  -4   |  -51 |  37  |  25,5  | -43  |  -42 |  -40 |  -38 |  243  | -13,1 |  261  | -11,6 |   -31  |   192   |

|Завитинск        | -26,9 | -20,9 | -11,6|  1,3 |  9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 |  1,1 | -13,4| -24  |  -1,5 |  -50 |  40  |  25,7  | -41  |  -39 |  -38 |  -36 |  221  | -12,6 |  239  | -11   |   -30  |   175   |

|Зея              | -30,1 | -23,8 | -13,6| -0,6 |  8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 |  9   | -2,4 | -17,8| -28  |  -4,1 |  -52 |  36  |  25,5  | -46  |  -44 |  -43 |  -42 |  236  | -14,2 |  254  | -12,7 |   -33  |   189   |

|Норский Склад    | -32,6 | -24,9 | -13,7|  0   |  8,9 | 15,6 | 19,2 | 16,8 | 10   | -0,7 | -16,9| -29,1|  -4   |  -55 |  39  |  25,7  | -46  |  -44 |  -44 |  -43 |  230  | -14,9 |  250  | -13,2 |   -36  |   182   |

|Огорон           | -29,3 | -23,1 | -13,9| -2,3 |  7   | 13,8 | 17,1 | 14,5 |  8   | -3,3 | -18  | -27,3|  -4,7 |  -50 |  35  |  24,1  | -43  |  -41 |  -41 |  -40 |  245  | -13,6 |  264  | -12,1 |   -32  |   195   |

|Поярково         | -26,9 | -21,6 | -11,5|  2,1 | 10,4 | 17,1 | 20,9 | 18,8 | 11,9 |  1,8 | -12,4| -23,7|  -1,1 |  -50 |  40  |  26,6  | -43  |  -40 |  -39 |  -37 |  217  | -12,6 |  236  | -11   |   -30  |   171   |

|Свободный        | -27,7 | -21,6 | -12,1|  1   |  9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 | 10,6 |  0   | -14,9| -25,4|  -2,2 |  -52 |  40  |  26,6  | -44  |  -42 |  -41 |  -39 |  224  | -13,2 |  242  | -11,6 |   -31  |   178   |

|Сковородино      | -29,1 | -23,4 | -14,1| -1,8 |  7,2 | 14,5 | 18   | 15   |  7,7 | -3,8 | -18,4| -27,7|  -4,7 |  -52 |  36  |  25,4  | -46  |  -44 |  -43 |  -40 |  246  | -13,7 |  263  | -12,4 |   -32  |   195   |

|Средняя Нюкжа    | -34,7 | -28,9 | -18,4| -5,4 |  5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 |  5,7 | -6,6 | -22,9| -32,9|  -8   |  -58 |  38  |  25    | -52  |  -49 |  -47 |  -45 |  259  | -16,6 |  275  | -15,2 |   -38  |   208   |

|Тыган-Уркан      | -26,4 | -21,6 | -13,4| -1,5 |  7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 |  7,9 | -3,4 | -17,2| -25,2|  -3,8 |  -50 |  38  |  25,4  | -43  |  -41 |  -38 |  -37 |  243  | -12,7 |  261  | -11,4 |   -29  |   192   |

|Тында            | -31,7 | -25,9 | -16,2| -3,8 |  6   | 13,4 | 17,1 | 13,9 |  6,3 | -5,7 | -21,5| -30,2|  -6,5 |  -54 |  36  |  24,9  | -48  |  -46 |  -44 |  -42 |  254  | -15,2 |  270  | -13,9 |   -35  |   206   |

|Унаха            | -30   | -24,5 | -15,9| -3,5 |  6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 |  6,9 | -5,1 | -20,2| -28,3|  -5,8 |  -55 |  36  |  24,9  | -48  |  -45 |  -44 |  -42 |  254  | -14,2 |  272  | -12,8 |   -33  |   201   |

|Усть-Нюкжа       | -32,8 | -26,4 | -15,7| -3,3 |  6,1 | 14,3 | 17,6 | 14,3 |  6,7 | -5,1 | -21  | -31,4|  -6,4 |  -54 |  39  |  25,5  | -47  |  -46 |  -45 |  -44 |  254  | -15,3 |  269  | -14   |   -36  |   201   |

|Черняево         | -27,9 | -22,4 | -12,5|  0,2 |  8,8 | 16,1 | 19,6 | 16,8 |  9,7 | -1,2 | -16  | -25,9|  -2,9 |  -52 |  37  |  25,9  | -45  |  -43 |  -42 |  -41 |  233  | -12,8 |  249  | -11,7 |   -31  |   183   |

|Шимановск        | -27,7 | -21,9 | -12,2|  0,6 |  9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 | 10   | -0,8 | -15,7| -25,3|  -2,6 |  -52 |  40  |  25,9  | -43  |  -41 |  -40 |  -38 |  229  | -13,1 |  247  | -11,5 |   -31  |   181   |

|Экимчан          | -33,1 | -24,8 | -14,9| -3,2 |  6   | 13   | 16,8 | 14,5 |  7,7 | -3,5 | -19,3| -30,5|  -5,9 |  -52 |  40  |  24,5  | -47  |  -45 |  -45 |  -44 |  252  | -14,9 |  271  | -13,1 |   -35  |   196   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Архангельская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Амдерма          | -18,4 | -19,2 | -17,9| -11,6| -5   |  1,2 |  6,1 |  6,8 |  3,2 | -3,3 | -10,6| -15,3|  -7   |  -48 |  30  |  10,1  | -40  |  -39 |  -37 |  -36 |  365  |  -7   |  365  |  -7   |   -28  |   253   |

|Архангельск      | -12,5 | -12   | -18  | -0,6 |  5,6 | 12,3 | 15,6 | 13,7 |  8,1 |  1,4 | -4,5 | -9,8 |   0,8 |  -45 |  34  |  20,8  | -37  |  -36 |  -32 |  -31 |  251  |  -4,7 |  272  |  -3,6 |   -19  |   179   |

|Варандей         | -17,5 | -18,3 | -17  | -9,8 | -3,5 |  3   |  8,6 |  8,4 |  4,8 | -2   | -9,4 | -14,3|  -5,6 |  -48 |  32  |  12,4  | -40  |  -39 |  -37 |  -36 |  315  |  -7,8 |  365  |  -5,6 |   -27  |   241   |

|Вельск           | -12,7 | -11,9 | -6,4 |  2   |  8,8 | 14,4 | 17   | 14,5 |  8,5 |  1,7 | -4,4 | -10,1|   1,8 |  -50 |  36  |  22,8  | -40  |  -38 |  -35 |  -33 |  235  |  -4,7 |  256  |  -3,6 |   -17  |   167   |

|Емца             | -12,9 | -12,3 | -7,7 |  0,4 |  6,9 | 12,9 | 15,9 | 13,2 |  7,4 |  0,9 | -5   | -10,5|   0,8 |  -50 |  35  |  21,7  | -39  |  -38 |  -35 |  -33 |  250  |  -4,8 |  271  |  -3,7 |   -18  |   177   |

|Индига           | -13,8 | -14,6 | -12,7| -5,9 | -0,7 |  5,3 |  9,6 |  9,6 |  6,3 | -0,1 | -5,9 | -11,2|  -2,8 |  -48 |  30  |  13,5  | -39  |  -38 |  -35 |  -33 |  298  |  -5,6 |  341  |  -3,6 |   -22  |   216   |

|Канин Нос        | -8,2  | -9,6  | -8,9 | -4,6 | -0,7 |  3,9 |  8,2 |  8,2 |  5,6 |  1,4 | -2,5 | -6,1 |  -1,1 |  -35 |  31  |  11,5  | -28  |  -25 |  -25 |  -23 |  323  |  -2,3 |  365  |  -1,1 |   -15  |   207   |

|Койнас           | -15,9 | -14,7 | -9,9 | -1,4 |  4,6 | 11,7 | 15   | 12,4 |  6,5 | -0,5 | -7,2 | -13,3|  -1,1 |  -54 |  36  |  20,9  | -48  |  -46 |  -41 |  -40 |  264  |  -6,2 |  284  |  -5,1 |   -24  |   192   |

|Котлас           | -14   | -13   | -7,4 |  1,4 |  8,3 | 14,3 | 17,2 | 14,6 |  8,4 |  1,4 | -5,5 | -11,4|   1,2 |  -51 |  37  |  22,9  | -41  |  -39 |  -37 |  -34 |  237  |  -5,5 |  260  |  -4,2 |   -19  |   169   |

|Мезень           | -14   | -13,6 | -9,7 | -2,5 |  3,4 |  9,9 | 13,4 | 11,8 |  6,5 | -0,2 | -6,2 | -11,5|  -1,1 |  -49 |  33  |  18,9  | -40  |  -39 |  -36 |  -35 |  269  |  -5,5 |  291  |  -4,4 |   -21  |   197   |

|Нарьян-Мар       | -16,6 | -16,8 | -14,7| -6,2 | -0,3 |  7,6 | 12,1 | 10,6 |  5,8 | -1,6 | -8,4 | -13,9|  -3,5 |  -51 |  33  |  16,9  | -43  |  -42 |  -39 |  -37 |  285  |  -7,5 |  310  |  -6,1 |   -25  |   220   |

|Нижняя Пеша      | -14,8 | -14,9 | -11,8| -4,6 |  1,3 |  8,7 | 12,5 | 11,2 |  6,1 | -0,8 | -7,2 | -12,6|  -2,2 |  -50 |  33  |  18    | -43  |  -40 |  -38 |  -35 |  277  |  -6,4 |  310  |  -4,7 |   -23  |   212   |

|Онега            | -11,7 | -11,6 | -7,5 |  0,1 |  6,3 | 12,6 | 15,8 | 13,9 |  8,3 |  1,8 | -3,6 | -9   |   1,3 |  -46 |  33  |  20,8  | -37  |  -36 |  -32 |  -31 |  248  |  -4,2 |  269  |  -3,2 |   -20  |   174   |

|Тобседа          | -14,8 | -16   | -14,7| -7,8 | -2,5 |  3,3 |  8,3 |  8,4 |  5,5 | -0,7 | -6,6 | -12,1|  -4,1 |  -47 |  31  |  12    | -40  |  -39 |  -36 |  -35 |  317  |  -6   |  365  |  -4,1 |   -25  |   231   |

|Хоседа-Хард      | -18,9 | -18,9 | -16,4| -7,7 | -0,9 |  7,6 | 12,3 | 10,1 |  4,9 | -3   | -11,3| -17,1|  -4,9 |  -53 |  32  |  18    | -47  |  -46 |  -43 |  -42 |  291  |  -8,9 |  315  |  -7,5 |   -28  |   227   |

|Шенкурск         | -13   | -12,1 | -6,7 |  1,6 |  8,3 | 14,1 | 17,1 | 14,6 |  8,4 |  1,5 | -5   | -10,7|   1,5 |  -50 |  35  |  22,7  | -39  |  -38 |  -35 |  -34 |  237  |  -5   |  257  |  -3,9 |   -19  |   168   |

|Яренск           | -15,1 | -14,1 | -8,2 |  0,8 |  7,1 | 13,8 | 16,5 | 13,7 |  7,5 |  0,5 | -6,7 | -13  |   0,2    -53 |  36  |  22,3  | -42  |  -41 |  -40 |  -37 |  247  |  -6   |  268  |  -4,8 |   -21  |   177   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Астраханская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Астрахань        | -6,8  | -5,8  |  0,1 |  9,6 | 17,8 | 22,8 | 25,3 | 23,7 | 17,3 |  9,8 |  2,1 | -3,5 |   9,4 |  -34 |  40  |  30,9  | -27  |  -26 |  -24 |  -23 |  172  |  -1,6 |  185  |  -0,8 |   -8   |   113   |

|Верхний Баскунчак| -9,8  | -9,2  | -2,4 |  8,8 | 17,4 | 22,4 | 25,2 | 23,6 | 16,4 |  8   |  0   | -6,3 |   7,8 |  -37 |  45  |  31,6  | -32  |  -30 |  -28 |  -26 |  180  |  -3,7 |  190  |  -3,1 |   -14  |   130   |

|Харабали         | -8,7  | -7,6  | -0,9 |  9,3 | 17,6 | 22,3 | 25   | 23,5 | 16,7 |  8,8 |  0,9 | -5,1 |   8,5 |  -36 |  42  |  31,5  | -30  |  -29 |  -27 |  -25 |  177  |  -2,7 |  190  |  -1,9 |   -13  |   121   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Башкирская АССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Акъяр            | -16,8 | -16,1 | -9,7 |  2,7 | 12,7 | 17,6 | 19,6 | 17,5 | 11,2 |  2,6 | -6,4 | -13,5|   1,8 |  -44 |  42  |  26,6  | -39  |  -36 |  -36 |  -33 |  211  |  -8,2 |  226  |  -7,1 |   -22  |   168   |

|Белорецк         | -16,5 | -14,4 | -8,5 |  1,6 |  9,9 | 14,6 | 16,2 | 14,4 |  8,3 |  0,5 | -7,9 | -14,4|   0,3 |  -47 |  38  |  22,6  | -39  |  -37 |  -37 |  -34 |  232  |  -7,2 |  250  |  -6   |   -22  |   176   |

|Бирск            | -14   | -13,5 | -7,1 |  3,3 | 12,4 | 17,5 | 19,1 | 17,2 | 11   |  2,9 | -5,4 | -11,7|   2,6 |  -44 |  38  |  24,8  | -41  |  -38 |  -38 |  -35 |  214  |  -6,3 |  229  |  -5,3 |   -19  |   161   |

|Дуван            | -15,9 | -14,7 | -8,5 |  1,8 | 10,1 | 15,4 | 16,9 | 14,9 |  8,8 |  1,1 | -7,3 | -13,6|   0,8 |  -49 |  38  |  22,9  | -42  |  -39 |  -39 |  -36 |  230  |  -7   |  247  |  -5,9 |   -21  |   172   |

|Мелеуз           | -15,3 | -15   | -8,3 |  3,4 | 13,1 | 18,2 | 19,7 | 17,8 | 11,3 |  3,4 | -5,5 | -12,4|   2,5 |  -45 |  41  |  26,3  | -42  |  -39 |  -38 |  -35 |  211  |  -7,1 |  225  |  -6,1 |   -20  |   163   |

|Стерлитамак      | -15,2 | -14,8 | -8,3 |  3,7 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 17,6 | 11,4 |  3,4 | -5,2 | -12,3|   2,6 |  -48 |  40  |  26    | -43  |  -39 |  -38 |  -36 |  210  |  -7,1 |  225  |  -6   |   -20  |   160   |

|Уфа              | -14,6 | -13,7 | -7,4 |  3,2 | 12,5 | 17,7 | 19   | 17   | 10,9 |  2,7 | -5,6 | -11,9|   2,5 |  -44 |  39  |  24,7  | -41  |  -38 |  -38 |  -35 |  214  |  -6,6 |  229  |  -5,6 |   -19  |   164   |

|Янаул            | -15,1 | -14,8 | -8,4 |  1,9 | 11,3 | 16,6 | 18,7 | 16,2 | 10   |  2,3 | -6   | -12,5|   1,7 |  -51 |  38  |  25,1  | -44  |  -40 |  -41 |  -37 |  222  |  -6,8 |  238  |  -5,7 |   -20  |   168   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Белгородская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Белгород         | -7,6  | -7,4  | -2,2 |  6,8 | 14,7 | 18,4 | 20,2 | 19   | 13,1 |  6,3 | -0,1 | -5,3 |   6,3 |  -37 |  41  |  26,5  | -29  |  -28 |  -27 |  -23 |  196  |  -2,2 |  213  |  -1,3 |   -12  |   130   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брянская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брянск           | -8,5  | -8,3  | -3,6 |  5,2 | 12,6 | 16,6 | 18,4 | 17   | 11,4 |  5,1 | -0,8 | -6   |   4,9 |  -42 |  38  |  24,8  | -34  |  -30 |  -30 |  -26 |  206  |  -2,6 |  224  |  -1,8 |   -13  |   140   |

|Стародуб         | -7,9  | -7,6  | -3,3 |  5,4 | 13,2 | 16,7 | 18,4 | 17,2 | 11,9 |  5,7 | -0,2 | -5,3 |   5,4 |  -39 |  37  |  24,1  | -31  |  -29 |  -27 |  -25 |  203  |  -2,3 |  219  |  -1,5 |   -12  |   136   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бурятская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бабушкин         | -16,8 | -16,5 | -9,7 | -0,7 |  5,2 | 10,6 | 14,2 | 14,2 |  8,9 |  2,6 | -5,3 | -10,4|  -0,3 |  -38 |  33  |  18,9  | -33  |  -30 |  -30 |  -28 |  254  |  -5,8 |  277  |  -4,6 |   -18  |   173   |

|Баргузин         | -27,8 | -23,6 | -12,1| -0,1 |  7,7 | 15,1 | 18,2 | 15,8 |  8,6 | -0,4 | -12,9| -22,8|  -2,8 |  -52 |  37  |  25,2  | -46  |  -44 |  -44 |  -42 |  239  |  -11,8|  256  |  -10,6|   -29  |   184   |

|Багдарин         | -30,3 | -25,7 | -16,3| -3,7 |  5,3 | 12,3 | 15,7 | 12,6 |  5,4 | -5   | -19,6| -28,3|  -6,5 |  -50 |  35  |  23,7  | -46  |  -44 |  -44 |  -42 |  260  |  -14,1|  279  |  -12,6|   -34  |   205   |

|Кяхта            | -22,4 | -18,3 | -8,9 |  2   |  9,5 | 16,7 | 19,1 | 16,5 |  9,3 |  0,8 | -10,6| -19,4|  -0,5 |  -46 |  40  |  25,3  | -44  |  -37 |  -41 |  -35 |  232  |  -9,4 |  248  |  -8,2 |   -24  |   172   |

|Монды            | -20,6 | -18,2 | -11,1| -2,1 |  5,2 | 12   | 14,3 | 11,9 |  5,2 | -2,1 | -12,1| -18,7|  -3   |  -51 |  32  |  21,8  | -38  |  -36 |  -36 |  -33 |  270  |  -8,4 |  286  |  -7,4 |   -23  |   197   |

|Нижнеангарск     | -22,8 | -21,4 | -14  | -3,6 |  4,2 | 10,8 | 15,1 | 14,4 |  8,3 | -0,4 | -11,6| -17,7|  -3,2 |  -47 |  34  |  20,9  | -38  |  -36 |  -35 |  -33 |  260  |  -9,7 |  277  |  -8,6 |   -25  |   193   |

|Новоселенгинск   | -26,1 | -22,5 | -9,6 |  1,8 |  9,9 | 17,1 | 19,8 | 17,1 |  9,5 |  0,6 | -11,8| -22,3|  -1,4 |  -49 |  40  |  26,6  | -42  |  -40 |  -41 |  -38 |  228  |  -11,4|  246  |  -9,9 |   -29  |   175   |

|Сосново-Озерское | -25,4 | -22,3 | -14  | -3,2 |  4,6 | 13,1 | 17,1 | 13,9 |  6,7 | -2,5 | -14,6| -22,1|  -4,1 |  -50 |  36  |  23,7  | -44  |  -39 |  -40 |  -37 |  259  |  -11,1|  275  |  -10,1|   -28  |   201   |

|Уакит            | -29,1 | -24,8 | -16,5| -5,4 |  3,8 | 11,7 | 15,6 | 12,3 |  5,1 | -5,9 | -19,6| -27,2|  -6,3 |  -51 |  32  |  22    | -43  |  -42 |  -42 |  -40 |  243  |  -13,7|  287  |  -11,7|   -32  |   214   |

|Улан-Удэ         | -25,4 | -20,9 | -10,6|  1,2 |  8,8 | 16,2 | 19,4 | 16,5 |  8,8 | -0,1 | -12,7| -21,9|  -1,7 |  -51 |  40  |  26    | -46  |  -40 |  -40 |  -37 |  235  |  -10,6|  252  |  -9,6 |   -28  |   179   |

|Хоринск          | -26,5 | -21,9 | -11,5|  0,2 |  8   | 15,6 | 19   | 15,8 |  8   | -1,3 | -13,6| -22,2|  -2,5 |  -53 |  38  |  26,3  | -44  |  -41 |  -43 |  -39 |  241  |  -11,4|  257  |  -10,2|   -29  |   185   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Владимирская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Владимир         | -11,4 | -10,6 | -5,1 |  3,8 | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,4 |  3,4 | -3,1 | -8,8 |   3,4 |  -48 |  37  |  23,5  | -37  |  -33 |  -32 |  -28 |  217  |  -4,4 |  233  |  -3,3 |   -16  |   154   |

|Муром            | -11,4 | -10,9 | -5,3 |  4,2 | 12,2 | 16,6 | 18,7 | 17   | 11   |  3,9 | -2,9 | -8,7 |   3,7 |  -43 |  37  |  25,1  | -37  |  -34 |  -32 |  -29 |  212  |  -4,4 |  228  |  -3,5 |   -16  |   152   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Волгоградская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Волгоград        | -9,2  | -8,7  | -2,3 |  8,3 | 16,7 | 21,6 | 24,2 | 22,7 | 16,1 |  7,8 |  0   | -6,1 |   7,6 |  -36 |  42  |  30,6  | -33  |  -30 |  -28 |  -25 |  182  |  -3,4 |  196  |  -2,4 |   -13  |   129   |

|Калач-на-Дону    | -8,6  | -8,2  | -2,1 |  8,5 | 16,7 | 20,9 | 23,4 | 21,8 | 15,5 |  7,9 |  0,3 | -5,4 |   7,6 |  -40 |  42  |  29,9  | -33  |  -30 |  -28 |  -25 |  182  |  -3   |  195  |  -2,1 |   -13  |   128   |

|Камышин          | -11   | -10,2 | -4,5 |  7,2 | 16,2 | 21   | 23,8 | 21,8 | 15,1 |  6,8 | -1,2 | -7,5 |   6,5 |  -37 |  42  |  29,9  | -32  |  -30 |  -29 |  -26 |  189  |  -4,5 |  200  |  -3,7 |   -15  |   142   |

|Котельниково     | -7,2  | -6,8  | -0,9 |  8,8 | 16,3 | 21,1 | 24   | 22,4 | 15,8 |  8,4 |  1,1 | -4,2 |   8,3 |  -38 |  42  |  30,8  | -32  |  -29 |  -27 |  -24 |  179  |  -2,1 |  190  |  -1,4 |   -10  |   119   |

|Серафимович      | -9    | -8,8  | -2,9 |  7,7 | 16,1 | 20   | 22,6 | 21,1 | 15,1 |  7,2 | -0,3 | -6,3 |   6,9 |  -37 |  40  |  28,8  | -33  |  -30 |  -28 |  -25 |  186  |  -3,4 |  198  |  -2,6 |   -13  |   134   |

|Урюпинск         | -10,3 | -9,8  | -4,4 |  6   | 14,8 | 19   | 21,5 | 19,8 | 13,5 |  6   | -0,9 | -6,8 |   5,7 |  -39 |  41  |  28,2  | -34  |  -32 |  -30 |  -27 |  196  |  -3,9 |  208  |  -3,1 |   -15  |   142   |

|Эльтон           | -10,7 | -10,2 | -3,4 |  8,3 | 17,2 | 22,2 | 24,8 | 23,2 | 16,1 |  7,4 | -0,7 | -7,2 |   7,2 |  -36 |  45  |  31,3  | -32  |  -31 |  -29 |  -26 |  184  |  -4,2 |  195  |  -3,5 |   -14  |   134   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Вологодская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Вологда          | -11,8 | -11,4 | -6,4 |  2,1 |  9,5 | 14,4 | 16,9 | 14,7 |  9   |  2,5 | -3,6 | -9,2 |   2,2 |  -48 |  35  |  22,2  | -40  |  -36 |  -36 |  -31 |  228  |  -4,8 |  250  |  -3,3 |   -16  |   162   |

|Вытегра          | -10,8 | -10,6 | -6,2 |  1,9 |  8,4 | 13,8 | 16,7 | 14,5 |  9,2 |  2,9 | -2,7 | -8   |   2,4 |  -49 |  34  |  22    | -40  |  -36 |  -35 |  -32 |  234  |  -3,7 |  255  |  -2,6 |   -17  |   158   |

|Никольск         | -13,5 | -12,3 | -6,7 |  2,3 |  9,3 | 14,7 | 17,2 | 14,6 |  8,5 |  1,7 | -5,1 | -11  |   1,6 |  -46 |  37  |  23,1  | -40  |  -38 |  -36 |  -33 |  232  |  -5,2 |  254  |  -4   |   -18  |   167   |

|Тотьма           | -12,8 | -11,8 | -6,4 |  2,1 |  9   | 14,2 | 16,8 | 14,4 |  8,4 |  1,8 | -4,6 | -10,2|   1,7 |  -49 |  37  |  22,6  | -39  |  -37 |  -36 |  -32 |  233  |  -4,8 |  255  |  -3,6 |   -17  |   166   |

|Череповец        | -11,3 | -10,8 | -6,1 |  2,2 |  9,6 | 14,5 | 17,3 | 15,1 |  9,4 |  2,9 | -3   | -8,5 |   2,6 |  -49 |  36  |  22,5  | -40  |  -36 |  -36 |  -31 |  225  |  -4,3 |  248  |  -3   |   -16  |   161   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Воронежская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Воронеж          | -9,3  | -9,2  | -4,1 |  5,9 |  14  | 18   | 19,9 | 18,7 | 12,8 |  5,6 | -1,1 | -6,7 |   5,4 |  -38 |  41  |  25,9  | -32  |  -30 |  -28 |  -26 |  199  |  -3,4 |  213  |  -2,6 |   -14  |   141   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Горьковская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Арзамас          | -12,4 | -11,9 | -6,5 |  3,5 | 12   | 16,9 | 18,8 | 17,2 | 10,8 |  3,5 | -3,6 | -9,4 |   3,2 |  -43 |  37  |  24,6  | -39  |  -35 |  -34 |  -31 |  211  |  -4,9 |  231  |  -4,1 |   -17  |   158   |

|Выкса            | -11,3 | -10,8 | -5,1 |  4,4 | 12,5 | 16,8 | 18,9 | 17   | 11,1 |  4   | -2,8 | -8,5 |   3,8 |  -45 |  39  |  24,7  | -36  |  -33 |  -32 |  -29 |  210  |  -4,4 |  226  |  -3,4 |   -16  |   153   |

|Горький          | -12   | -11,6 | -5,6 |  3,4 | 11,2 | 16,3 | 18,1 | 16,3 | 10,7 |  3,2 | -3,6 | -9,2 |   3,1 |  -41 |  37  |  23,1  | -37  |  -34 |  -33 |  -30 |  218  |  -4,7 |  234  |  -3,7 |   -16  |   158   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Дагестанская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ахты             | -2,2  | -0,6  |  2,8 |  8,5 | 14,3 | 17,3 | 20   | 19,7 | 15,1 | 10,2 |  4,2 |   0  |   9,1 |  -25 |  40  |  25,5  | -18  |  -17 |  -15 |  -13 |  170  |   1,8 |  189  |   2,3 |   -4   |    64   |

|Дербент          |  1,4  |  1,7  |  4   |  9,1 | 15,9 | 21,3 | 24,6 | 24,4 | 20   | 14,5 |  8,6 |   4,2|  12,5 |  -21 |  38  |  28    | -16  |  -13 |  -11 |  -9  |  145  |   3,8 |  162  |   4,1 |    0   |     0   |

|Кумух            | -4    | -3,3  |  0,3 |  6,2 | 11,2 | 14   | 16,6 | 16,6 | 12,5 |  8,2 |  2   |  -2,3|   6,5 |  -26 |  38  |  22,6  | -19  |  -17 |  -16 |  -14 |  189  |   0,3 |  213  |   1   |   -7   |   105   |

|Махачкала        | -0,4  |  0,1  |  3,4 |  9,2 | 16,3 | 21,5 | 24,7 | 24,2 | 19,3 | 13,6 |  7   |   2,3|  11,8 |  -26 |  37  |  28,7  | -21  |  -19 |  -17 |  -14 |  151  |   2,6 |  169  |   3,1 |   -2   |    38   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ивановская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Иваново          | -11,8 | -11,3 | -6,2 |  2,8 | 10,6 | 15,2 | 17,4 | 15,4 |  9,6 |  3,1 | -3,5 | -9,3 |   2,7 |  -46 |  38  |  23    | -36  |  -33 |  -33 |  -29 |  217  |  -4,4 |  242  |  -3,5 |   -16  |   160   |

|Кинешма          | -11,7 | -11,3 | -5,6 |  3,4 | 11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 | 10   |  3,3 | -3,5 | -9,1 |   3      -45 |  38  |  23,8  | -37  |  -34 |  -33 |  -31 |  219  |  -4,5 |  237  |  -3,5 |   -16  |   158   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Иркутская        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алыгджер         | -17,1 | -15,1 | -8,6 |  0,8 |  5,8 | 11,9 | 14,4 | 11,8 |  6   | -0,3 | -9,7 | -15,6|  -1,4 |  -47 |  35  |  22,3  | -41  |  -39 |  -38 |  -36 |  262  |  -6,7 |  283  |  -5,6 |   -20  |   187   |

|Бодайбо          | -31,8 | -26   | -15,4| -3   |  5,9 | 14,2 | 17,9 | 14,5 |  6,8 | -2,6 | -19  | -28,5|  -5,6 |  -55 |  39  |  26,1  | -52  |  -50 |  -50 |  -47 |  257  |  -13,9|  271  |  -12,7|   -36  |   198   |

|Братск           | -22,6 | -19,7 | -10,9| -1,3 |  7,1 | 14,9 | 18,2 | 14,9 |  7,5 | -1,1 | -12,3| -21,3|  -2,2 |  -57 |  37  |  25,1  | -47  |  -46 |  -45 |  -43 |  245  |  -10,3|  260  |  -9,2 |   -30  |   189   |

|Верхняя Гутара   | -20,2 | -17,7 | -10,9| -2,7 |  4,3 | 10,9 | 13,8 | 11,3 |  5   | -2,4 | -11,7| -18,4|  -3,2 |  -50 |  34  |  22    | -42  |  -40 |  -40 |  -37 |  273  |  -8,3 |  291  |  -7,2 |   -24  |   202   |

|Дубровское       | -28,6 | -23,2 | -13,6| -2,9 |  5,7 | 14,3 | 17,7 | 14   |  6,4 | -2,3 | -17,4| -25,8|  -4,6 |  -55 |  38  |  25,5  | -53  |  -52 |  -52 |  -50 |  258  |  -12,4|  273  |  -11,2|   -35  |   199   |

|Ербогачен        | -31   | -26,2 | -16,8| -5   |  4,5 | 13,8 | 17,1 | 12,6 |  5,1 | -5,1 | -21,2| -30,1|  -6,9 |  -64 |  37  |  24,1  | -57  |  -54 |  -53 |  -51 |  268  |  -14,4|  283  |  -13,1|   -38  |   208   |

|Жигалово         | -28,5 | -25,6 | -14,8| -1,6 |  7   | 14,1 | 17,3 | 14,1 |  6,3 | -2,1 | -16,3| -25,8|  -4,7 |  -54 |  38  |  25,4  | -51  |  -49 |  -49 |  -47 |  253  |  -12,8|  269  |  -11,5|   -32  |   193   |

|Зима             | -23,6 | -20,8 | -11,3|  0,5 |  8,1 | 15,2 | 17,8 | 14,8 |  7,7 | -0,5 | -12,9| -21,2|  -2,2 |  -55 |  36  |  24,4  | -47  |  -45 |  -43 |  -42 |  243  |  -10,4|  260  |  -9,1 |   -26  |   181   |

|Ика              | -29,4 | -24,3 | -15,4| -3,9 |  5,3 | 13,7 | 16,7 | 13   |  5,7 | -3,6 | -18,2| -28,1|  -5,7 |  -58 |  35  |  24,1  | -55  |  -53 |  -51 |  -50 |  261  |  -13,4|  277  |  -12,1|   -36  |   204   |

|Илимск           | -25,4 | -22   | -12,6| -1,6 |  6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 |  6,6 | -2   | -14,8| -23,8|  -3,6 |  -59 |  38  |  25,5  | -50  |  -49 |  -48 |  -45 |  255  |  -11,2|  272  |  -10  |   -29  |   193   |

|Иркутск          | -20,9 | -18,3 | -9,7 |  1   |  8,4 | 14,8 | 17,6 | 15   |  8,1 |  0,5 | -10,8| -18,7|  -1,1 |  -50 |  36  |  24,8  | -40  |  -39 |  -38 |  -37 |  241  |  -8,9 |  260  |  -7,6 |   -25  |   176   |

|Ичера            | -28,9 | -24   | -14  | -2,9 |  6,1 | 14,4 | 17,6 | 13,9 |  6,5 | -2,1 | -17,8| -26,1|  -4,8 |   -  |  38  |  25,6  | -56  |  -53 |  -53 |  -50 |  255  |  -12,9|  270  |  -11,6|   -36  |   196   |

|Киренск          | -27,4 | -23,2 | -13,8| -1,9 |  7   | 12,2 | 18,5 | 14,9 |  7   | -2,1 | -16  | -25,8|  -4   |  -58 |  37  |  25,4  | -55  |  -53 |  -53 |  -49 |  250  |  -12,5|  265  |  -11,3|   -34  |   192   |

|Мама             | -28,9 | -23,9 | -14,3| -2,8 |  5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 |  6,8 | -2,1 | -17,4| -26,1|  -4,7 |  -56 |  39  |  25,8  | -50  |  -49 |  -48 |  -46 |  256  |  -12,7|  272  |  -11,4|   -32  |   196   |

|Марково          | -27,8 | -23,3 | -13,7| -1,8 |  7,1 | 15,2 | 18   | 14,7 |  7,1 | -2   | -15,8| -26  |  -4   |  -55 |  37  |  25,6  | -53  |  -51 |  -51 |  -49 |  249  |  -12,6|  264  |  -11,4|   -34  |   193   |

|Наканно          | -35,2 | -29   | -18,4| -6,5 |  3,8 | 13,8 | 16,6 | 12,2 |  4,5 | -6,5 | -24,2| -33,2|  -8,6 |  -61 |  36  |  23,7  | -58  |  -56 |  -56 |  -53 |  268  |  -16,5|  282  |  -15,2|   -43  |   215   |

|Невон            | -25,6 | -22,8 | -13,5| -2,4 |  5,9 | 14,2 | 17,6 | 14,3 |  6,7 | -1,9 | -15  | -24,4|  -3,9 |  -56 |  37  |  24,9  | -52  |  -51 |  -50 |  -48 |  257  |  -11,5|  274  |  -10,2|   -32  |   196   |

|Непа             | -28,3 | -22,6 | -13,4| -3   |  5,8 | 14,2 | 17   | 13,2 |  5,9 | -3,5 | -17,5| -27,3|  -5   |  -55 |  36  |  24,6  | -55  |  -52 |  -51 |  -50 |  259  |  -12,6|  265  |  -11,3|   -35  |   202   |

|Орлинга          | -26,8 | -23,4 | -13,4| -2,3 |  6,1 | 13,8 | 17,2 | 14   |  6,4 | -2,2 | -15,5| -24,7|  -4,2 |  -54 |  37  |  25    | -50  |  -49 |  -48 |  -46 |  255  |  -12  |  271  |  -10,7|   -31  |   198   |

|Перевоз          | -27,2 | -23,5 | -14,7| -3,5 |  5,2 | 13,2 | 16,9 | 13,2 |  5,7 | -3,4 | -18,1| -25,9|  -5,2 |  -54 |  38  |  25,3  | -51  |  -50 |  -48 |  -46 |  263  |  -12,4|  280  |  -11,1|   -30  |   203   |

|Преображенка     | -29,2 | -24,2 | -15,4| -3,9 |  5,6 | 14,7 | 17,7 | 13,5 |  5,8 | -4,1 | -18,6| -28,4|  -5,5 |  -60 |  36  |  24,5  | -55  |  -53 |  -51 |  -50 |  258  |  -13,7|  273  |  -12,7|   -36  |   206   |

|Слюдянка         | -17,4 | -17   | -9,9 | -0,3 |  6   | 11,8 | 15,3 | 14,2 |  7,8 | -1,7 | -7,3 | -13,5|  -0,7 |  -40 |  31  |  19,8  | -32  |  -31 |  -30 |  -28 |  255  |  -6,5 |  275  |  -5,4 |   -19  |   174   |

|Тайшет           | -19,8 | -17   | -9,4 |  0,3 |  7,8 | 15,4 | 18,3 | 15   |  8   |  0,2 | -10,7| -18,6|  -0,9 |  -53 |  37  |  25    | -46  |  -45 |  -42 |  -40 |  244  |  -8,5 |  262  |  -7,3 |   -25  |   180   |

|Тулун            | -22,3 | -19,1 | -11  | -0,2 |  7,4 | 14,3 | 17,2 | 14   |  7   | -0,9 | -12,4| -20,4|  -2,2 |  -54 |  35  |  24,4  | -45  |  -44 |  -42 |  -40 |  250  |  -9,5 |  269  |  -8,2 |   -26  |   183   |

|Усть-Ордынский   | -25,1 | -22,5 | -13,3| -0,4 |  7,6 | 14,9 | 17,7 | 14,9 |  7,3 | -1,5 | -13,9| -22,4|  -3   |  -55 |  37  |  25,1  | -46  |  -44 |  -44 |  -41 |  246  |  -11,4|  262  |  -10,1|   -28  |   193   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кабардино-       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Балкарская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Нальчик          | -4,8  | -3,4  |  1,3 |  8,7 | 15,1 | 19,1 | 21,8 | 21,2 |  15,8|  9,9 |  2,9 | -2,3 |   8,8 |  -31 |  40  |  27,7  | -24  |  -21 |  -20 |  -18 |  170  |  -0,4 |  188  |   0,5 |   -5   |   102   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Калининградская  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Калининград      | -3,4  | -2,7  | -0,1 |  6,2 | 11,5 | 15   | 17,4 | 16,6 |  12,8|  7   |  2,6 | -1,2 |   6,8 |  -33 |  36  |  22,4  | -26  |  -22 |  -20 |  -18 |  195  |   0,6 |  218  |   1,5 |   -7   |   104   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Калининская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бежецк           | -10,6 | -10,1 | -5,5 |  3,2 | 10,7 | 15,1 | 17,5 | 15,5 |  9,9 |  3,5 | -2,6 | -7,8 |   2,3 |  -52 |  35  |  22,8  | -38  |  -34 |  -34 |  -31 |  218  |  -3,9 |  238  |  -2,8 |   -15  |   155   |

|Вышний Волочек   | -9,6  | -9,1  | -4,6 |  3,6 | 10,9 | 15,1 | 17,4 | 15,6 | 10,2 |  3,9 | -2   | -7,1 |   3,7 |  -48 |  35  |  22,8  | -37  |  -34 |  -33 |  -29 |  217  |  -3,3 |  238  |  -2,2 |   -14  |   150   |

|Калинин          | -10,4 | -10   | -5,4 |  3,2 | 10,8 | 14,9 | 17,2 | 15,3 |  9,8 |  3,7 | -2,3 | -7,5 |   3,3 |  -50 |  38  |  22,8  | -37  |  -33 |  -33 |  -29 |  219  |  -3,7 |  239  |  -2,6 |   -15  |   154   |

|Ржев             | -9,8  | -9,4  | -5,2 |  3,3 | 11   | 14,8 | 16,9 | 15,2 |  9,9 |  3,9 | -2,2 | -7,3 |   3,4 |  -47 |  36  |  22,5  | -37  |  -33 |  -31 |  -28 |  218  |  -3,5 |  236  |  -2,5 |   -14  |   153   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Калмыцкая АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Элиста           | -6,7  | -6    | -0,7 |  8,5 | 16,5 | 21,1 | 24,2 | 23   |  16,5|  9,1 |  1,8 | -3,6 |   8,6 |  -34 |  43  |  30,8  | -30  |  -27 |  -25 |  -23 |  176  |  -1,8 |  190  |  -0,9 |   -9   |   117   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Калужская        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Жиздра           | -8,9  | -8,6  | -3,9 |  4,8 | 12,6 | 16,4 | 18,3 | 16,6 |  11  |  4,9 | -1   | -6,4 |   4,6 |  -45 |  37  |  24,3  | -35  |  -32 |  -30 |  -28 |  207  |  -3   |  224  |  -2,1 |   -13  |   143   |

|Калуга           | -10   | -9,6  | -4,9 |  3,8 | 11,9 | 15,5 | 17,6 | 16   | 10,5 |  4,2 | -2   | -7,4 |   3,8 |  -46 |  38  |  23,4  | -33  |  -31 |  -30 |  -27 |  214  |  -3,5 |  231  |  -2,6 |   -14  |   150   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Камчатская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Апука            | -11,8 | -13,2 | -12,2| -6,2 |  0,6 |  5,9 |  9,9 | 10,4 |  6,6 | -1,4 | -7,8 | -12,3|  -2,6 |  -43 |  25  |  13,4  | -36  |  -34 |  -31 |  -29 |  294  |  -6,1 |  328  |  -4,1 |   -18  |   216   |

|Ича              | -13,2 | -13,6 | -9,7 | -3,2 |  2   |  6,2 | 10,3 | 11,4 |  8,9 |  2,8 | -4,2 | -9,4 |  -1   |  -40 |  29  |  14,3  | -30  |  -28 |  -27 |  -25 |  280  |  -4,6 |  311  |  -3   |   -15  |   188   |

|Ключи            | -16,9 | -15   | -10,5| -2,7 |  4,1 | 10,8 | 14,7 | 13,8 |  8,6 |  1,4 | -7,5 | -14,6|  -1,2 |  -49 |  34  |  19,7  | -44  |  -40 |  -40 |  -35 |  257  |  -7   |  276  |  -5,8 |   -21  |   188   |

|Козыревск        | -19,2 | -16,5 | -10,8| -2,2 |  5   | 11,6 | 15,1 | 13,7 |  7,8 |  0,2 | -9,6 | -16,8|  -1,8 |  -53 |  36  |  21,2  | -43  |  -40 |  -40 |  -37 |  257  |  -8,3 |  274  |  -6,8 |   -25  |   189   |

|Корф             | -13,6 | -16,1 | -12,7| -6,5 |  0,5 |  7,4 | 12,1 | 12   |  7,4 | -2   | -9,5 | -14  |  -2,9 |  -44 |  29  |  15,5  | -35  |  -34 |  -32 |  -30 |  279  |  -7,2 |  301  |  -6   |   -21  |   217   |

|Лопатка, мыс     | -6,2  | -6,9  | -5   | -1,6 |  1   |  4   |  7,6 |  9,4 |  8,9 |  5,2 |  0,3 | -3,4 |   1,1 |  -26 |  21  |  11,6  | -18  |  -15 |  -15 |  -13 |  300  |  -1,2 |  365  |   1,1 |   -7   |   168   |

|Мильково         | -21,4 | -18,3 | -12,5| -2,8 |  5   | 11,3 | 15   | 13,6 |  7,6 |  0,2 | -10,8| -18,6|  -2,6 |  -56 |  35  |  21,5  | -43  |  -40 |  -40 |  -38 |  259  |  -9,4 |  277  |  -7,7 |   -27  |   192   |

|Начики           | -19   | -17,5 | -12,1| -4,6 |  1,7 |  7,7 | 12,1 | 12   |  7,5 |  0,5 | -9,1 | -16,7|  -3,1 |  -53 |  33  |  18    | -40  |  -39 |  -38 |  -36 |  277  |  -8,2 |  299  |  -6,4 |   -24  |   201   |

|Никольское       | -3,7  | -4    | -3,1 | -0,8 |  2   |  5,1 |  8,6 | 10,5 |  8,8 |  4,5 |  0,1 | -2,6 |   2,1 |  -24 |  23  |  12,5  | -15  |  -14 |  -12 |  -11 |  291  |   0,2 |  331  |   1,3 |   -6   |   160   |

|Оссора           | -14,3 | -14,9 | -12,4| -6,1 |  0,6 |  7   | 11,8 | 12,1 |  7,6 | -0,2 | -7,3 | -12,6|  -2,4 |  -48 |  31  |  16    | -35  |  -34 |  -32 |  -31 |  280  |  -6,2 |  301  |  -5,4 |   -20  |   211   |

|Петропавловск-   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Камчатский       | -8,4  | -8,5  | -5,4 | -0,6 |  3,8 |  8,6 | 12,6 | 13,5 | 10,2 |  4,8 | -1,7 | -6   |   1,9 |  -34 |  31  |  16,9  | -26  |  -22 |  -22 |  -20 |  259  |  -2,1 |  282  |  -1,2 |   -10  |   163   |

|Семлячики        | -7,5  | -7,4  | -5,4 | -1,1 |  3,1 |  7,4 | 11,5 | 12,9 | 10   |  4,7 | -1,7 | -5,6 |   1,7 |  -29 |  31  |  16,1  | -19  |  -18 |  -18 |  -16 |  264  |  -2,4 |  292  |  -0,8 |   -11  |   169   |

|Соболево         | -14,6 | -14,8 | -10,3| -3,2 |  2,5 |  7,2 | 11,2 | 12,1 |  8,6 |  2,4 | -5,5 | -11,2|  -1,3 |  -48 |  29  |  16,1  | -36  |  -34 |  -31 |  -30 |  274  |  -5,5 |  299  |  -4,1 |   -16  |   188   |

|Сторож, бухта    | -8,5  | -8,2  | -6,2 | -1,6 |  2,6 |  6,6 | 10,7 | 11,7 |  8,6 |  2,8 | -3,3 | -7,4 |   0,6 |  -36 |  28  |  15,4  | -26  |  -22 |  -23 |  -20 |  279  |  -3   |  306  |  -1,4 |   -13  |   179   |

|Ука              | -15,8 | -16,3 | -13,5| -6,2 | -0,1 |  6,3 | 12,2 | 12,6 |  8,1 |  0,7 | -7,1 | -13,2|  -2,7 |  -52 |  33  |  17    | -39  |  -37 |  -36 |  -34 |  282  |  -7   |  300  |  -5,9 |   -21  |   211   |

|Усть-Большерецк  | -12,1 | -12,6 | -8,7 | -2,5 |  2,1 |  6,1 |  9,8 | 11,4 |  9,3 |  4,1 | -3   | -9   |  -0,4 |  -42 |  28  |  13,9  | -32  |  -30 |  -28 |  -25 |  276  |  -4,1 |  312  |  -2,3 |   -15  |   179   |

|Усть-Воямполка   | -17,8 | -18,1 | -13,8| -5,7 |  1,2 |  6,1 |  9,9 | 10,4 |  7,2 |  0,3 | -7,7 | -14  |  -3,5 |  -49 |  29  |  13,9  | -42  |  -38 |  -37 |  -35 |  291  |  -7   |  324  |  -5,2 |   -20  |   207   |

|Усть-Камчатск    | -12,4 | -12,4 | -9,8 | -3,6 |  1,4 |  6,6 | 11,2 | 12,2 |  9   |  2,5 | -4,7 | -10,3|  -0,9 |  -42 |  30  |  15,7  | -35  |  -32 |  -30 |  -27 |  277  |  -5   |  299  |  -3,6 |   -16  |   194   |

|Усть-Хайрюзово   | -15,1 | -15,8 | -11,9| -4,5 |  2   |  7,1 | 11,1 | 11,7 |  8,1 |  1,4 | -5,8 | -11,4|  -1,9 |  -46 |  30  |  15,4  | -38  |  -35 |  -34 |  -31 |  279  |  -5,8 |  304  |  -4,5 |   -19  |   197   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Карельская АССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кемь             | -10,6 | -11   | -7,3 | -1,1 |  4,1 |  9,9 | 13,5 | 12,7 |  8,1 |  2   | -3,2 | -7,5 |   0,8 |  -43 |  32  |  17,6  | -35  |  -32 |  -29 |  -27 |  260  |  -3,5 |  284  |  -2,5 |   -15  |   179   |

|Кондопога        | -10,7 | -10,5 | -6,4 |  1,1 |  7,6 | 13,3 | 16,9 | 14,7 |  9,4 |  3,2 | -2,2 | -7,4 |   2,4 |  -43 |  34  |  21,4  | -36  |  -34 |  -32 |  -30 |  239  |  -3,4 |  258  |  -2,5 |   -15  |   160   |

|Лоухи            | -12   | -12,2 | -8,6 | -1,9 |  4,4 | 10,8 | 14,4 | 12,3 |  7   |  0,6 | -5   | -8,9 |   0,1 |  -46 |  31  |  19,4  | -38  |  -36 |  -34 |  -31 |  267  |  -4,3 |  288  |  -3,3 |   -16  |   187   |

|Медвежьегорск    | -11,6 | -11,4 | -7,3 |  0,1 |  6,4 | 12,7 | 16,2 | 13,9 |  8,4 |  2,2 | -3,2 | -8,2 |   1,5 |  -45 |  35  |  21,5  | -37  |  -36 |  -32 |  -31 |  251  |  -4   |  268  |  -3   |   -15  |   170   |

|Олонец           | -10,1 | -10,2 | -6,6 |  1,1 |  8,3 | 13,4 | 16,5 | 14,4 |  9,1 |  3,2 | -2,2 | -7,2 |   2,5 |  -54 |  34  |  22,1  | -38  |  -35 |  -34 |  -29 |  238  |  -3,4 |  255  |  -2,5 |   -14  |   159   |

|Паданы           | -11   | -11,2 | -7,3 | -0,2 |  5,8 | 12   | 15,5 | 13,3 |  8,4 |  2,3 | -3,1 | -8   |   1,4 |  -46 |  34  |  19,9  | -35  |  -34 |  -30 |  -29 |  252  |  -3,7 |  274  |  -2,6 |   -15  |   170   |

|Петрозаводск     | -10,6 | -10,2 | -5,6 |  1,5 |  7,3 | 13,1 | 15,9 | 14,1 |  8,9 |  2,6 | -2,6 | -7,8 |   2,2 |  -40 |  34  |  20,5  | -37  |  -34 |  -32 |  -29 |  242  |  -3,3 |  260  |  -2,4 |   -15  |   159   |

|Пудож            | -11,3 | -11   | -6,5 |  1,5 |  8,2 | 13,8 | 16,8 | 14,4 |  8,8 |  2,5 | -3,2 | -8,5 |   2,2 |  -44 |  34  |  22,1  | -38  |  -35 |  -34 |  -31 |  236  |  -4   |  259  |  -2,8 |   -15  |   164   |

|Реболы           | -11,6 | -11,8 | -7,7 | -0,5 |  6,2 | 12,6 | 16   | 13,7 |  7,9 |  1,7 | -3,9 | -8,8 |   1,2    -49 |  33  |  20,6  | -39  |  -36 |  -34 |  -31 |  252  |  -4,2 |  268  |  -3   |   -16  |   175   |

|Ухта             | -12   | -12,1 | -8,3 | -1,3 |  5,3 | 11,6 | 15   | 12,8 |  7,4 |  1,2 | -4,5 | -9   |   0,5 |  -50 |  31  |  20,1  | -39  |  -36 |  -33 |  -31 |  258  |  -4,4 |  279  |  -3,4 |   -17  |   189   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кемеровская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кемерово         | -19,2 | -17   | -10,6|  0   |  9,2 | 15,8 | 18,4 | 15,5 |  9,3 |  1,1 | -9,8 | -17  |  -0,4 |  -55 |  38  |  24,5  | -46  |  -42 |  -42 |  -39 |  232  |  -8,8 |  250  |  -7,6 |   -24  |   179   |

|Киселевск        | -17,7 | -15,9 | -9,1 |  1   |  9,6 | 16   | 18,3 | 15,7 |  9,7 |  1,7 | -9   | -15,6|   0,4 |  -50 |  38  |  24,4  | -45  |  -42 |  -40 |  -39 |  228  |  -8   |  246  |  -6,8 |   -23  |   174   |

|Кондома          | -19,4 | -16,6 | -9,7 | -0,2 |  8,6 | 14,6 | 17,1 | 14,6 |  8,6 |  0,9 | -9,6 | -16,8|  -0,7 |  -52 |  38  |  24,2  | -46  |  -44 |  -43 |  -40 |  237  |  -8,4 |  255  |  -7,2 |   -25  |   180   |

|Мариинск         | -18,2 | -16,1 | -9,5 |  0,5 |  8,6 | 15,7 | 18,3 | 15,3 |  9,1 |  1   | -9,7 | -16,6|  -0,1 |  -55 |  37  |  24,3  | -47  |  -43 |  -44 |  -40 |  235  |  -8,1 |  253  |  -7   |   -24  |   177   |

|Тайга            | -19   | -16,7 | -10,4| -0,7 |  7,8 | 14,8 | 17,4 | 14,5 |  8,5 |  0,2 | -10,8| -17,5|  -1   |  -53 |  37  |  23,2  | -44  |  -43 |  -42 |  -39 |  241  |  -8,6 |  259  |  -7,4 |   -24  |   184   |

|Тисуль           | -17,8 | -15,9 | -8,7 |  0,8 |  8,8 | 15,6 | 17,9 | 15,1 |  8,9 |  1,1 | -9,3 | -15,7|   0,1 |  -55 |  37  |  24    | -44  |  -43 |  -42 |  -40 |  235  |  -7,7 |  252  |  -6,6 |   -23  |   176   |

|Топки            | -18,2 | -16,1 | -10,2| -0,2 |  8,9 | 15,8 | 18,2 | 15,4 |  9,2 |  0,7 | -10,2| -16,5|  -0,3 |  -51 |  37  |  23,8  | -46  |  -42 |  -42 |  -39 |  234  |  -8,5 |  250  |  -7,4 |   -24  |   181   |

|Усть-Кабырза     | -22,1 | -18   | -10  | -0,4 |  8,1 | 14,6 | 16,9 | 14,5 |  8,4 |  0,4 | -10,5| -19  |  -1,4 |  -54 |  37  |  24,6  | -46  |  -44 |  -43 |  -41 |  240  |  -9,1 |  258  |  -8   |   -28  |   182   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кировская        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Киров            | -14,2 | -13,1 | -7,1 |  2   |  9,8 | 15,5 | 17,8 | 15,4 |  9   |  1,5 | -6   | -12  |   1,5 |  -45 |  37  |  23,2  | -37  |  -36 |  -35 |  -33 |  231  |  -5,8 |  249  |  -4,7 |   -19  |   170   |

|Нагорск          | -14,8 | -13,6 | -7,7 |  1,2 |  8,7 | 14,6 | 17   | 14,6 |  8,2 |  0,8 | -6,7 | -12,8|   0,8 |  -46 |  36  |  22,3  | -39  |  -37 |  -36 |  -34 |  239  |  -6   |  257  |  -4,9 |   -20  |   176   |

|Савали           | -14   | -13,2 | -7,4 |  2,8 | 11,6 | 16,8 | 18,8 | 16,8 | 10,4 |  2,8 | -5,2 | -11,5|   2,4 |  -48 |  38  |  24,4  | -40  |  -37 |  -37 |  -33 |  219  |  -6   |  234  |  -5,1 |    -   |   164   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Коми АССР        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Венденга         | -15,7 | -14,6 | -9,3 | -0,4 |  5,9 | 12,6 | 15,4 | 12,9 |  6,9 | -0,2 | -7   | -13,5|  -0,6 |  -54 |  35  |  21,6  | -46  |  -44 |  -40 |  -39 |  256  |  -6,2 |  275  |  -5,2 |   -24  |   186   |

|Весляна          | -16,2 | -14,8 | -9,4 |  0,2 |  6,2 | 13   | 15,6 | 13,1 |  7   | -0,3 | -7,6 | -14,1|  -0,6 |  -55 |  37  |  21,7  | -46  |  -44 |  -41 |  -39 |  253  |  -6,6 |  272  |  -5,4 |   -25  |   185   |

|Ижма             | -17,4 | -16,3 | -11,8| -2,5 |  3,6 | 11,3 | 14,6 | 12,3 |  6,4 | -1,1 | -8,7 | -14,7|  -2   |  -55 |  34  |  20,2  | -50  |  -47 |  -45 |  -42 |  264  |  -7,4 |  282  |  -6,4 |   -26  |   201   |

|Объячево         | -14,3 | -13,2 | -6,8 |  1,9 |  8,6 | 14,5 | 16,8 | 14,3 |  8,1 |  0,7 | -6,5 | -12,6|   1   |  -45 |  36  |  22,4  | -41  |  -39 |  -37 |  -34 |  238  |  -5,7 |  258  |  -4,6 |   -19  |   172   |

|Петрунь          | -19,2 | -18,7 | -15,4| -6,4 |  0,1 |  8,5 | 13,3 | 11   |  5,5 | -2,8 | -11,6| -17,4|  -4,4 |  -53 |  33  |  18,7  | -49  |  -47 |  -45 |  -43 |  283  |  -9   |  302  |  -7,8 |   -28  |   221   |

|Печора           | -18,3 | -17,2 | -12,7| -2,8 |  3,4 | 11,1 | 14,8 | 12,4 |  6,4 | -1,5 | -9,9 | -16,3|  -2,6 |  -54 |  34  |  20,1  | -51  |  -48 |  -46 |  -43 |  267  |  -8   |  286  |  -6,9 |   -27  |   203   |

|Сыктывкар        | -15,1 | -13,9 | -8   |  0,9 |  7,6 | 14,1 | 16,6 | 14   |  7,8 |  0,4 | -6,9 | -13,1|   0,4 |  -51 |  35  |  22    | -42  |  -40 |  -39 |  -36 |  244  |  -6,1 |  263  |  -5   |   -20  |   178   |

|Троицко-Печорск  | -17,6 | -16   | -9,8 | -0,3 |  5,7 | 13   | 15,9 | 13,3 |  7   | -0,8 | -9,2 | -15,8|  -1,2 |  -53 |  34  |  21,2  | -47  |  -46 |  -43 |  -41 |  254  |  -7,4 |  273  |  -6,2 |   -25  |   189   |

|Усть-Кулом       | -16,4 | -14,6 | -8,5 |  0,7 |  7,2 | 13,9 | 16,2 | 13,7 |  7,6 |  0   | -8,1 | -14,2|  -0,2 |  -52 |  35  |  21,9  | -44  |  -42 |  -41 |  -38 |  246  |  -6,7 |  264  |  -5,6 |   -21  |   179   |

|Усть-Уса         | -18,1 | -17,1 | -13,2| -4,1 |  1,4 |  9,6 | 13,8 | 11,6 |  5,8 | -1,9 | -9,8 | -15,9|  -3,2 |  -53 |  34  |  19    | -47  |  -44 |  -43 |  -41 |  277  |  -7,9 |  296  |  -6,8 |   -27  |   214   |

|Усть-Цильма      | -16,9 | -15,7 | -11,1| -2,4 |  3   | 10,6 | 14,1 | 12   |  6,2 | -1,2 | -8,4 | -14,2|  -2   |  -53 |  34  |  19,3  | -46  |  -44 |  -41 |  -39 |  268  |  -7   |  287  |  -6   |   -24  |   203   |

|Усть-Щугор       | -18,8 | -17,4 | -12,1| -2,4 |  3,8 | 11,6 | 15   | 12,4 |  6,5 | -1,5 | -10,3| -17  |  -2,5 |  -55 |  34  |  20,6  | -53  |  -50 |  -49 |  -45 |  261  |  -8,4 |  282  |  -7,1 |   -28  |   201   |

|Якша             | -17,6 | -16   | -9,7 |  0,4 |  6,7 | 13,4 | 16   | 13,3 |  7,1 | -0,3 | -9,1 | -15,8|  -1   |  -54 |  35  |  22    | -47  |  -45 |  -45 |  -40 |  251  |  -7,3 |  269  |  -6,2 |   -23  |   183   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Костромская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кострома         | -11,8 | -11,3 | -6   |  2,6 | 10,5 | 15,2 | 17,6 | 15,5 |  9,7 |  3   | -3,6 | -9   |   2,7 |  -46 |  37  |  22,9  | -39  |  -35 |  -34 |  -31 |  224  |  -4,5 |  241  |  -3,5 |   -16  |   160   |

|Чухлома          | -12,5 | -11,6 | -6,2 |  2,2 |  9,7 | 14,6 | 17,2 | 14,9 |  9   |  2,3 | -4,4 | -10  |   2,1 |  -45 |  36  |  22,5  | -40  |  -37 |  -35 |  -32 |  230  |  -4,7 |  249  |  -3,7 |   -17  |   165   |

|Шарья            | -13   | -12,1 | -6   |  2,9 | 10,2 | 15,1 | 17,4 | 15,1 |  9,3 |  2,3 | -4,7 | -10,6|   2,2 |  -44 |  36  |  23,1  | -40  |  -37 |  -36 |  -32 |  226  |  -5   |  245  |  -4   |   -18  |   162   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Краснодарский    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|край             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Армавир          | -3,4  | -2,5  |  3,1 | 10,2 | 16,2 | 19,6 | 22,7 | 22,1 | 16,9 | 11   |  4,3 | -1   |   9,9 |  -34 |  42  |  29,4  | -26  |  -22 |  -22 |  -19 |  159  |   0,5 |  177  |   1,4 |   -7   |    86   |

|Краснодар        | -1,8  | -0,9  |  4,2 | 10,9 | 16,8 | 20,4 | 23,2 | 22,7 | 17,4 | 11,6 |  5,1 |  0,4 |  10,8 |  -36 |  42  |  29,8  | -27  |  -23 |  -23 |  -19 |  152  |   1,5 |  170  |   2,3 |   -5   |    67   |

|Кропоткин        | -2,8  | -1,8  |  3,4 | 10,9 | 17,2 | 20,6 | 23,5 | 23   | 17,6 | 11,2 |  4,8 | -0,4 |  10,6 |  -33 |  42  |  30,6  | -26  |  -24 |  -22 |  -20 |  157  |   0,9 |  173  |   1,7 |   -6   |    78   |

|Майкоп           | -1,7  | -0,6  |  4,2 | 10,7 | 16,1 | 19,3 | 22,1 | 21,8 | 17,2 | 11,5 |  5,3 |  0,5 |  10,5 |  -34 |  41  |  28,6  | -27  |  -22 |  -21 |  -19 |  154  |   1,7 |  172  |   2,5 |   -5   |    62   |

|Новороссийск     |  2,6  |  2,7  |  5,8 | 10,6 | 15,9 | 20,2 | 23,6 | 23,7 | 19,2 | 14,2 |  8,6 |  5   |  12,7 |  -24 |  39  |  28,4  | -21  |  -19 |  -15 |  -13 |  134  |   4,4 |  157  |   5,1 |   -2   |     0   |

|Сочи             |  5,8  |  5,9  |  8,1 | 11,6 | 16,1 | 19,9 | 22,8 | 23,2 | 19,9 | 15,9 | 11,6 |  8,2 |  14,1 |  -14 |  38  |  27,1  | -9   |  -6  |  -5  |  -3  |   90  |   6,4 |  129  |   7,2 |    2   |     0   |

|Староминская     | -4,3  | -3,7  |  1,4 |  9,5 | 16,4 | 20,1 | 23,1 | 22,3 | 16,4 |  9,9 |  3,2 | -1,8 |   9,4 |  -34 |  42  |  29,7  | -28  |  -26 |  -24 |  -22 |  167  |  -0,2 |  185  |   0,6 |   -8   |   100   |

|Темрюк           | -1,2  | -0,8  |  3,6 |  9,8 | 16   | 20,4 | 23,4 | 22,9 | 17,8 | 12,1 |  5,8 |  1,2 |  10,9 |  -29 |  37  |  26,8  | -24  |  -22 |  -19 |  -18 |  155  |   1,9 |  174  |   2,7 |   -4   |    61   |

|Тихорецк         | -3,8  | -3    |  2,4 | 10   | 16,6 | 20,2 | 23,2 | 22,6 | 17   | 10,6 |  4   | -1,2 |   9,9 |  -34 |  42  |  29,8  | -28  |  -25 |  -24 |  -22 |  162  |   0,2 |  180  |   1,1 |   -7   |    90   |

|Туапсе           |  4,4  |  4,7  |  7,2 | 11,1 | 16,1 | 20   | 23   | 23,4 | 19,5 | 15,1 | 10,2 |  6,7 |  13,4 |  -19 |  41  |  28    | -14  |  -11 |  -10 |  -7  |  113  |   5,6 |  141  |   6,4 |    2   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Красноярский     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|край             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Агата            | -35,1 | -31,3 | -23  | -12,8| -2,2 |  7   | 13,3 | 10,4 |  3,4 | -7,4 | -25  | -33,4|  -11,4|  -68 |  33  |  19,8  | -57  |  -55 |  -54 |  -53 |  300  | -16,2 |  315  | -15,1 |   -42  |   234   |

|Ачинск           | -17,9 | -15,7 | -9,3 |  0,2 |  8,3 | 15,3 | 18,1 | 15,1 |  8,9 | -0,8 | -9,8 | -16,4|  -0,2 |  -60 |  39  |  24,4  | -49  |  -45 |  -45 |  -41 |  238  | -7,9  |  255  | -6,8  |   -23  |   179   |

|Байкит           | -31,5 | -26,2 | -15,6| -4,7 |  3,7 | 12,2 | 16,5 | 12,9 |  5,2 | -5,1 | -21,7| -30,5|  -7   |  -62 |  39  |  24,2  | -55  |  -53 |  -52 |  -50 |  266  | -14,5 |  282  | -13,2 |   -38  |   212   |

|Боготол          | -17,8 | -15,8 | -9,4 | -0,4 |  8   | 15,1 | 17,7 | 14,8 |  8,7 |  0,5 | -10  | -16,4|  -0,4 |  -53 |  38  |  23,5  | -48  |  -44 |  -44 |  -40 |  240  | -8    |  255  | -7    |   -23  |   184   |

|Богучаны         | -24,3 | -21,1 | -11,8| -0,9 |  7   | 15,7 | 19   | 15,5 |  8,2 | -0,6 | -13,3| -22,9|  -2,5 |  -58 |  38  |  25,6  | -52  |  -49 |  -50 |  -47 |  246  | -10,8 |  261  | -9,7  |   -30  |   189   |

|Ванавара         | -30,1 | -25   | -15,3| -4,2 |  4,6 | 13,5 | 17,1 | 13,3 |  5,7 | -4,4 | -20,1| -28,8|  -6,1 |  -60 |  38  |  24,5  | -57  |  -54 |  -52 |  -50 |  265  | -13,6 |  279  | -12,5 |   -36  |   207   |

|Вельмо           | -26,9 | -22,9 | -14,1| -3,9 |  4,1 | 13   | 16,9 | 13,3 |  6,4 | -3,6 | -17,9| -26,2|  -5,2 |  -63 |  37  |  24,5  | -55  |  -53 |  -52 |  -49 |  265  | -12,2 |  282  | -10,9 |   -33  |   204   |

|Верхнеимбатск    | -25,4 | -21,4 | -14,3| -5,5 |  2,4 | 11,4 | 16,6 | 13,4 |  6,8 | -3,6 | -17,4| -24,4|  -5,1 |  -57 |  36  |  22,2  | -54  |  -52 |  -51 |  -48 |  269  | -11,7 |  284  | -10,6 |   -31  |   212   |

|Волочанка        | -31,8 | -28,8 | -25,8| -16,4| -6,3 |  5,3 | 12,5 |  9,4 |  2,2 | -11,4| -24,9| -28,6|  -12  |  -60 |  33  |  17,4  | -56  |  -53 |  -52 |  -49 |  301  | -16,9 |  314  | -15,8 |   -39  |   257   |

|Диксон, остров   | -26,3 | -25,5 | -24,4| -16,9| -7,8 |  0,1 |  4,6 |  5   |  1,3 | -7   | -18  | -23,1|  -11,5|  -51 |  27  |   7,7  | -45  |  -44 |  -42 |  -41 |  365  | -11,5 |  365  | -11,5 |   -33  |   267   |

|Дудинка          | -28   | -26,1 | -22,6| -15,5| -6,2 |  4,8 | 12,8 | 10,3 |  3,5 | -8   | -21,4| -26,1|  -10,2|  -57 |  32  |  17,5  | -53  |  -51 |  -47 |  -46 |  302  | -14,6 |  317  | -13,5 |   -35  |   249   |

|Енисейск         | -22   | -19   | -10,6| -0,9 |  7,1 | 15   | 18,4 | 15,1 |  8,3 | -0,4 | -12,5| -20,9|  -1,9 |  -59 |  37  |  24,4  | -51  |  -49 |  -49 |  -46 |  245  | -9,8  |  260  | -8,8  |   -28  |   188   |

|Ессей            | -36,5 | -32,6 | -24,3| -14,2| -3,5 |  6,6 | 13,3 |  9,9 |  2,1 | -11,6| -28  | -35,5|  -12,9|  -67 |  32  |  18,4  | -58  |  -56 |  -56 |  -54 |  301  | -18   |  316  | -16,7 |   -44  |   247   |

|Игарка           | -28,6 | -25,6 | -20  | -11,7| -2,6 |  7,7 | 14,8 | 11,6 |  4,7 | -6,7 | -21,2| -27,2|  -8,7 |  -64 |  33  |  19,7  | -54  |  -53 |  -50 |  -48 |  289  | -14,2 |  303  | -13,2 |   -34  |   236   |

|Канск            | -20,2 | -18,4 | -10,2|  0,6 |  8,5 | 16   | 19,2 | 15,8 |  8,8 |  0,5 | -10,4| -18,6|  -0,7 |  -51 |  38  |  25,8  | -48  |  -46 |  -46 |  -42 |  238  | -9    |  252  | -8    |   -26  |   179   |

|Кежма            | -26,9 | -23,3 | -13,7| -2,5 |  6   | 14,7 | 18,4 | 14,8 |  7,2 | -2   | -15,9| -25,2|  -4   |  -60 |  37  |  25,1  | -55  |  -52 |  -51 |  -48 |  254  | -12,1 |  269  | -11   |   -33  |   197   |

|Ключи            | -17,4 | -14,8 | -8,2 |  0,3 |  8,2 | 15,4 | 18,4 | 15,2 |  8,6 |  0,3 | -10,3| -17  |  -0,1 |  -48 |  37  |  24,7  | -45  |  -42 |  -43 |  -39 |  239  | -7,8  |  254  | -6,8  |   -23  |   181   |

|Красноярск       | -17,1 | -14,7 | -7,6 |  1,3 |  8,8 | 15,8 | 18,7 | 15,5 |  9,1 |  1,4 | -9,2 | -15,9|   0,5 |  -53 |  38  |  24,5  | -48  |  -44 |  -43 |  -40 |  235  | -7,2  |  251  | -6,2  |   -22  |   173   |

|Минусинск        | -21,2 | -19,8 | -10,3|  2,2 |  10  | 16,5 | 19,6 | 16,9 |  9,9 |  1,6 | -9,6 | -18  |  -0,2 |  -53 |  39  |  26,4  | -46  |  -43 |  -42 |  -40 |  226  | -9,5  |  243  | -8,3  |   -27  |   172   |

|Таимба           | -29,9 | -25,4 | -15,2| -3,6 |  4,8 | 13,2 | 16,8 | 13,1 |  5,6 | -3,9 | -19,7| -28,6|  -6,1 |  -58 |  38  |  24,7  | -55  |  -52 |  -52 |  -50 |  263  | -13,6 |  279  | -12,3 |   -37  |   206   |

|Троицкое         | -23   | -19,8 | -11,2| -0,9 |  6,7 | 14,4 | 17,7 | 14,1 |  7   | -1   | -12,9| -21,7|  -2,6 |  -57 |  38  |  25,5  | -50  |  -49 |  -49 |  -46 |  253  | -9,9  |  269  | -8,8  |   -29  |   190   |

|Тура             | -36,7 | -30,8 | -19,4| -7,9 |  2,8 | 12,1 | 16,3 | 12,5 |  4,8 | -7,4 | -26  | -34,1|  -9,5 |  -67 |  35  |  23,2  | -59  |  -57 |  -57 |  -55 |  270  | -17,4 |  286  | -15,9 |   -44  |   218   |

|Туруханск        | -27,1 | -23,3 | -17  | -8,6 | -0,2 |  9,5 | 15,8 | 12,6 |  5,6 | -5,5 | -20  | -26,3|  -7   |  -61 |  34  |  20,8  | -58  |  -54 |  -51 |  -50 |  280  | -13,1 |  294  | -12   |   -33  |   224   |

|Хатанга          | -33,8 | -30,9 | -28,1| -19,2| -7   |  4,4 | 12,3 |  8,8 |  1,5 | -11,9| -26,2| -30,6|  -13,4|  -61 |  34  |  17,3  | -54  |  -53 |  -51 |  -50 |  309  | -17,7 |  322  | -16,6 |   -41  |   259   |

|Челюскин, мыс    | -29,6 | -27,4 | -28  | -21  | -9,7 | -1,1 |  1,5 |  0,8 | -2,2 | -10,4| -21,2| -25,9|  -14,5|  -52 |  24  |   3,9  | -46  |  -44 |  -44 |  -41 |  365  | -14,5 |  365  | -14,5 |   -33  |   293   |

|Чунская          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Стрелка          | -32,5 | -27,5 | -17,6| -6   |  3,4 | 12,1 | 15,7 | 11,9 |  4,4 | -6,3 | -22,4| -30,8|  -8   |  -65 |  36  |  23    | -59  |  -56 |  -55 |  -52 |  271  | -15,1 |  286  | -13,9 |   -40  |   216   |

|Шира             | -18,8 | -17,8 | -10  |  0,7 |  8,6 | 14,8 | 17,6 | 14,9 |  8,7 |  1,2 | -9,7 | -16,6|  -0,5 |  -49 |  36  |  23,8  | -41  |  -40 |  -39 |  -38 |  235  | -8,4  |  257  | -7    |   -24  |   177   |

|Ярцево           | -23   | -19,9 | -12,6| -3   |  5   | 14,1 | 18,1 | 14,6 |  7,7 | -1,9 | -14,6| -22,4|  -3,2 |  -60 |  37  |  24    | -53  |  -50 |  -50 |  -47 |  254  | -10,7 |  269  | -9,7  |   -29  |   201   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Куйбышевская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Куйбышев         | -13,8 | -13   | -6,8 |  4,6 |  14  | 18,7 | 20,7 | 19   | 12,4 |  4,2 | -4,1 | -10,7|   3,8 |  -43 |  39  |  26,3  | -38  |  -36 |  -36 |  -30 |  206  | -6,1  |  219  |  -5,1 |   -18  |   154   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курганская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курган           | -18,5 | -16,7 | -10  |  2,9 |  11,8| 16,8 | 18,8 | 16,1 | 10,4 |  2   | -7,8 | -15,6|   0,8 |  -49 |  40  |  24,9  | -43  |  -41 |  -39 |  -37 |  217  | -8,7  |  233  |  -7,4 |   -24  |   169   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курская область  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курск            | -8,6  | -8,4  | -3,4 |  5,8 |  13,7| 17,4 | 19,3 | 18,2 | 12,6 |  5,6 | -0,9 | -6,2 |   5,4 |  -38 |  37  |  25    | -32  |  -30 |  -29 |  -26 |  198  | -3    |  215  |  -2,1 |   -14  |   137   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ленинградская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ленинград        | -7,7  | -7,9  | -4,2 |  3   |  9,6 | 14,8 | 17,8 | 16   | 10,8 |  4,8 | -0,5 | -5,1 |   4,3 |  -36 |  33  |  22,1  | -32  |  -29 |  -29 |  -26 |  219  | -2,2  |  242  |  -1,1 |   -11  |   143   |

|Свирица          | -9,5  | -9,6  | -5,8 |  1,8 |  8,7 | 14   | 17   | 15,1 |  9,9 |  3,8 | -1,7 | -6,8 |   3,1 |  -48 |  32  |  21,8  | -37  |  -34 |  -32 |  -29 |  230  | -3,1  |  250  |  -2,1 |   -14  |   155   |

|Тихвин           | -9,7  | -9,4  | -5   |  2,8 |  9,5 | 14,2 | 16,6 | 14,4 |  9,2 |  3,5 | -2   | -7   |   3,1 |  -51 |  35  |  22,6  | -37  |  -34 |  -32 |  -29 |  227  | -3,1  |  250  |  -2   |   -14  |   152   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Липецкая область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Липецк           | -10,3 | -9,5  | -4,4 |  5,5 |  13,8| 18   | 20,2 | 18,5 | 12,5 |  5,5 | -1,5 | -7,1 |   5,1 |  -38 |  39  |  25,9  | -34  |  -31 |  -29 |  -27 |  199  | -3,9  |  213  |  -3   |   -15  |   147   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Магаданская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Анадырь          | -22,8 | -22,7 | -21  | -13,2| -3,3 |  4,9 | 10,7 |  9,2 |  3,6 | -5,6 | -14,4| -20,9|  -8   |  -51 |  28  |  14,6  | -43  |  -42 |  -42 |  -40 |  307  | -11,3 |  329  |  -10  |   -30  |   242   |

|Аркагала         | -37,9 | -33,8 | -26,2| -13,8|  0,4 | 10,1 | 13,2 |  9,6 |  1,4 | -15,4| -29,6| -26,8|  -13,2|  -60 |  32  |  20,3  | -56  |  -54 |  -54 |  -51 |  287  | -19,9 |  305  |  -18,2|   -42  |   237   |

|Атка             | -33,6 | -31,3 | -25  | -13,7| -1,1 |  8,2 | 12   |  9,3 |  1,8 | -12,6| -25,2| -32  |  -12  |  -60 |  32  |  18,6  | -56  |  -53 |  -52 |  -50 |  295  | -17,2 |  317  |  -15,4|   -37  |   241   |

|Магадан          | -21   | -19,8 | -15,2| -6,2 |  2,8 |  8,2 | 12,6 | 11,8 |  6,5 | -4,3 | -13,4| -18,3|  -4,7 |  -50 |  30  |  17,9  | -34  |  -32 |  -31 |  -29 |  278  | -9,6  |  302  |  -8,1 |   -23  |   210   |

|Марково          | -26,8 | -25,5 | -23  | -14  | -1,6 | 10,3 | 13,6 | 10,5 |  3,4 | -8,6 | -19,2| -25,2|  -8,8 |  -60 |  32  |  19,1  | -52  |  -50 |  -51 |  -48 |  282  | -14,9 |  300  |  -13,5|   -34  |   236   |

|Наварин, мыс     | -13,8 | -14,4 | -13,6| -8   | -1,5 |  2,6 |  6,8 |  7,4 |  5   | -1,6 | -6,7 | -12  |  -4,1 |  -40 |  25  |   9,9  | -34  |  -33 |  -31 |  -30 |  365  | -4,1  |  365  |  -4,1 |   -19  |   232   |

|Нагаева, бухта   | -18,2 | -17,8 | -13,1| -5,9 |  1,3 |  6,8 | 11,5 | 11,5 |  7   | -2,4 | -10,9| -15,8|  -3,8 |  -43 |  26  |  15    | -34  |  -32 |  -31 |  -29 |  282  | -8    |  305  |  -6,8 |   -21  |   214   |

|Омсукчан         | -34,6 | -32,2 | -24,2| -12,2|  0,4 | 10   | 13,6 | 10,6 |  3,2 | -11,1| -25,6| -33,6|  -11,3|  -60 |  34  |  19,8  | -56  |  -53 |  -54 |  -50 |  281  | -18,1 |  300  |  -16,4|   -42  |   232   |

|Островное        | -35,3 | -34,6 | -26,1| -14,2|  0   | 11,2 | 12,9 |  9   |  1,6 | -12  | -26  | -32,6|  -12,2|  -58 |  34  |  19    | -57  |  -53 |  -55 |  -51 |  285  | -18,7 |  301  |  -17,2|   -41  |   238   |

|Палатка          | -23,4 | -21,4 | -17,1| -7,8 |  1,6 |  9   | 12,9 | 11,2 |  5,2 | -7   | -16  | -20,8|  -6,1 |  -51 |  32  |  19,4  | -46  |  -41 |  -44 |  -38 |  280  | -11,4 |  300  |  -10  |   -26  |   222   |

|Среднекан        | -37,9 | -34,6 | -26,4| -12,8|  1,9 | 12,8 | 15,3 | 11,6 |  4,1 | -11,4| -28,1| -36,6|  -11,8|  -60 |  36  |  22,2  | -58  |  -53 |  -55 |  -52 |  270  | -20,4 |  285  |  -18,9|   -42  |   226   |

|Сусуман          | -39,8 | -35,6 | -28,1| -14  |  1,2 | 10,8 | 13,5 | 10   |  1,8 | -15,1| -30,4| -38  |  -13,6|  -63 |  32  |  20,8  | -59  |  -57 |  -58 |  -55 |  280  | -21,2 |  298  |  -19,4|   -45  |   234   |

|Усть-Олой        | -37,4 | -34,9 | -26,2| -13,5|  0,8 | 11,4 | 13,2 |  9,1 |  2,2 | -11,4| -26,3| -35  |  -12,3|  -59 |  35  |  19,8  | -57  |  -54 |  -55 |  -51 |  284  | -19,3 |  301  |  -17,5|   -45  |   233   |

|Уэлен            | -20,3 | -21,6 | -20,3| -12,7| -4,7 |  1,9 |  5,5 |  5,3 |  2,6 | -2,4 | -9,4 | -17,8|  -7,8 |  -45 |  25  |   9,2  | -40  |  -39 |  -38 |  -36 |  365  | -7,8  |  365  |  -7,8 |   -27  |   247   |

|Эньмувеем        | -27,2 | -26,6 | -24,4| -15,7| -2   |  9,4 | 12,5 |  9   |  1,9 | -9,7 | -19,8| -25,2|  -9,8 |  -61 |  31  |  18,1  | -54  |  -51 |  -52 |  -48 |  292  | -14,9 |  312  |  -13,4|   -34  |   240   |

|Ямск             | -20,5 | -21   | -17,2| -9,1 | -0,6 |  5,8 | 12   | 12,1 |  7,7 | -1,5 | -10,5| -16,5|  -4,9 |  -51 |  29  |  15,7  | -41  |  -38 |  -38 |  -36 |  282  | -9,6  |  302  |  -8,4 |   -23  |   220   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Марийская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Йошкар-Ола       | -13,7 | -13   | -7   |  2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16   |  10  |  2,8 | -5   | -11  |   2,3 |  -47 |  38  |  24,2  | -41  |  -38 |  -37 |  -34 |  220  | -6,1  |  237  |  -4,7 |   -18  |   164   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Мордовская АССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Саранск          | -12,1 | -11,6 | -6,1 |  4,3 | 13   | 17,6 | 19,3 | 17,7 |  11,4|  4   | -3,4 | -9,2 |   3,7 |  -44 |  38  |  25,1  | -38  |  -34 |  -34 |  -30 |  210  | -4,9  |  224  |  -4,1 |   -17  |   153   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Московская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Дмитров          | -10,5 | -10   | -5,1 |  3,4 | 11   | 15,1 | 17,5 | 15,6 | 10,1 |  3,8 | -2,6 | -8   |   3,4 |  -48 |  36  |  22,8  | -36  |  -33 |  -32 |  -28 |  217  | -3,8  |  236  |  -2,8 |   -15  |   155   |

|Кашира           | -10,8 | -10,2 | -5,2 |  3,6 | 11,8 | 15,6 | 18   | 16,3 | 10,6 |  3,8 | -2,7 | -8,2 |   3,6 |  -44 |  39  |  23,2  | -36  |  -32 |  -31 |  -27 |  215  | -4,1  |  230  |  -3,2 |   -15  |   153   |

|Москва           | -10,2 | -9,6  | -4,7 |  4   | 11,6 | 15,8 | 18,1 | 16,2 | 10,6 |  4,2 | -2,2 | -7,6 |   3,8 |  -42 |  37  |  23,7  | -35  |  -32 |  -30 |  -26 |  213  | -3,6  |  230  |  -2,7 |   -15  |   151   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Мурманская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ковда            | -11   | -11,3 | -7,9 | -1,8 |  3,7 |  9,9 | 14,2 | 12,7 |  7,7 |  1,4 | -4   | -8,2 |   0,4 |  -40 |  32  |  18,7  | -34  |  -32 |  -31 |  -27 |  268  | -3,7  |  284  |  -3   |   -16  |   184   |

|Краснощелье      | -13   | -13,1 | -10,6| -3,9 |  2   |  8,9 | 12,8 | 10,7 |  5,5 | -0,9 | -6   | -10,3|  -1,5 |  -49 |  32  |  18,5  | -41  |  -37 |  -35 |  -32 |  279  | -5,3  |  303  |  -4,2 |   -20  |   203   |

|Ловозеро         | -13,6 | -13,5 | -10  | -3,5 |  2,2 |  8,5 | 12,6 | 10,6 |  5,3 | -1,2 | -6,6 | -11,3|  -1,7 |  -48 |  32  |  17,9  | -40  |  -38 |  -33 |  -31 |  282  | -5,4  |  306  |  -4,3 |   -20  |   206   |

|Мончегорск       | -12,7 | -12,4 | -8,5 | -2,1 |  3,3 |  9,4 | 13,5 | 11,8 |  6,2 | -0,1 | -6   | -10,4|  -0,7 |  -44 |  32  |  18,6  | -40  |  -38 |  -34 |  -30 |  274  | -4,7  |  294  |  -3,8 |   -17  |   193   |

|Мурманск         | -10   | -10,1 | -7   | -1,7 |  3,1 |  8,4 | 12,4 | 10,8 |  6,3 |  0,2 | -4,7 | -8,3 |   0   |  -37 |  32  |  17,4  | -35  |  -32 |  -29 |  -27 |  281  | -3,3  |  303  |  -2,4 |   -18  |   190   |

|Пялица           | -10,2 | -10,9 | -8,9 | -3,6 |  1,3 |  6,5 |  9,8 |  9,5 |  6,2 |  1,1 | -3,3 | -6,9 |  -0,8 |  -38 |  28  |  14,1  | -32  |  -29 |  -28 |  -25 |  283  | -3,7  |  349  |  -1,2 |   -14  |   196   |

|Хибины           | -12,6 | -12,8 | -9,2 | -2,4 |  2,9 |  9,2 | 13,5 | 11,8 |  6,5 |  0,2 | -5,4 | -10  |  -0,7 |  -44 |  32  |  18,4  | -40  |  -37 |  -34 |  -30 |  271  | -4,9  |  294  |  -3,8 |   -19  |   193   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Новгородская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Боровичи         | -9,5  | -9,3  | -4,7 |  3,4 | 10,5 | 15,1 | 17,4 | 15,5 |  9,9 |  3,7 | -2   | -7,1 |   3,6 |  -54 |  35  |  23,2  | -39  |  -34 |  -32 |  -29 |  219  | -3,2  |  240  |  -2,2 |   -13  |   151   |

|Новгород         | -8,6  | -8,4  | -4,5 |  3,3 | 10,4 | 15   | 17,3 | 15,2 | 10,1 |  4,2 | -1,1 | -5,9 |   3,9 |  -45 |  34  |  22,8  | -38  |  -31 |  -33 |  -27 |  220  | -2,6  |  240  |  -1,6 |   -12  |   146   |

|Холм             | -8,2  | -7,8  | -3,7 |  4,4 | 11,4 | 15,3 | 17,3 | 15,5 | 10,4 |  4,9 | -0,5 | -5,7 |   4,4 |  -48 |  35  |  23    | -38  |  -32 |  -31 |  -27 |  213  | -2,3  |  233  |  -1,3 |   -12  |   139   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Новосибирская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Барабинск        | -20,2 | -18,4 | -11,9| -0,2 |  9,8 | 16,1 | 18,3 | 15,8 |  9,8 |  1,2 | -9,8 | -17,1|  -0,6 |  -48 |  38  |  24,4  | -44  |  -42 |  -42 |  -39 |  228  | -9,6  |  245  |  -8,4 |   -26  |   179   |

|Болотное         | -18,6 | -16,7 | -10,1|  0,2 |  9,4 | 16   | 18,6 | 15,7 |  9,6 |  1   | -10,1| -17  |  -0,2 |  -51 |  37  |  24,5  | -43  |  -42 |  -40 |  -39 |  230  | -8,8  |  247  |  -7,6 |   -24  |   179   |

|Карасук          | -19,8 | -18,5 | -11,8|  1   | 11,2 | 17,6 | 19,8 | 17   | 11   |  2   | -8,8 | -16,5|   0,4 |  -47 |  40  |  26,2  | -42  |  -41 |  -40 |  -37 |  219  | -9,7  |  235  |  -8,4 |   -25  |   174   |

|Кочки            | -20   | -18,5 | -12,5|  0   | 10,1 | 16,1 | 18,1 | 15,4 |  9,5 |  1,1 | -9,8 | -17,2|  -0,6 |  -53 |  38  |  24,5  | -45  |  -42 |  -43 |  -39 |  228  | -9,6  |  245  |  -8,4 |   -26  |   179   |

|Купино           | -19,9 | -18,8 | -12,5|  0,2 | 10,8 | 16,8 | 19   | 16,4 | 10,5 |  1,7 | -9,4 | -16,8|  -0,2 |  -47 |  40  |  25,1  | -42  |  -41 |  -41 |  -38 |  222  | -9,9  |  238  |  -8,7 |   -25  |   178   |

|Кыштовка         | -20,7 | -17,9 | -11,4|  0,2 |  9,3 | 15,5 | 17,5 | 15   |  9,3 |  0,8 | -9,9 | -17,5|  -0,8 |  -52 |  39  |  23,4  | -46  |  -43 |  -42 |  -40 |  231  | -9,4  |  249  |  -8,1 |   -26  |   179   |

|Новосибирск      | -19   | -17,2 | -10,7| -0,1 | 10   | 16,3 | 18,7 | 16   |  9,9 |  1,5 | -9,7 | -16,9|  -0,1 |  -50 |  38  |  24,6  | -44  |  -42 |  -42 |  -39 |  227  | -9,1  |  243  |  -8   |   -24  |   178   |

|Татарск          | -19,8 | -18,2 | -11,5|  0,4 | 10,1 | 16,5 | 18,6 | 15,8 | 10   |  1,4 | -9,4 | -16,7|  -0,2 |  -47 |  40  |  24,8  | -43  |  -41 |  -40 |  -39 |  226  | -9,3  |  243  |  -8,1 |   -25  |   177   |

|Чулым            | -19,7 | -18   | -11,7| -0,3 |  9,7 | 16,1 | 18,3 | 15,6 |  9,6 |  1,2 | -8,9 | -17,2|  -0,5 |  -52 |  38  |  24,3  | -44  |  -42 |  -42 |  -39 |  229  | -9,4  |  245  |  -8,2 |   -25  |   179   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Омская область   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Омск             | -19,2 | -17,8 | -11,8|  1,3 | 10,7 | 16,6 | 18,3 | 15,9 | 10,4 |  1,4 | -8,9 | -16,5|   0   |  -49 |  40  |  24,5  | -42  |  -41 |  -39 |  -37 |  220  | -9,5  |  237  |  -8,2 |   -23  |   175   |

|Тара             | -19,9 | -18   | -11,4| -0,1 |  9,1 | 15,5 | 17,7 | 14,8 |  9,2 |  0,8 | -9,8 | -17,2|  -0,8 |  -49 |  39  |  23,5  | -46  |  -43 |  -42 |  -40 |  230  | -9,4  |  252  |  -8   |   -26  |   180   |

|Черлак           | -19,2 | -18,4 | -12  |  1   | 11,2 | 17,5 | 19,3 | 16,9 | 11,2 |  2,1 | -8,8 | -16,3|   0,4 |  -46 |  41  |  25,6  | -41  |  -40 |  -39 |  -37 |  216  | -9,8  |  233  |  -8,5 |   -25  |   174   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Оренбургская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бузулук          | -14,4 | -14,1 | -7,8 |  4,6 | 13,9 | 18,9 | 21   | 19   | 12,2 |  3,9 | -4,4 | -11  |   3,5 |  -48 |  39  |  28    | -39  |  -37 |  -36 |  -32 |  204  | -6,5  |  220  |  -5,6 |   -19  |   158   |

|Оренбург         | -14,8 | -14,2 | -7,7 |  4,7 | 14,7 | 19,8 | 21,9 | 20   | 13,3 |  4,6 | -4,4 | -11,5|   3,9 |  -42 |  42  |  28,5  | -37  |  -36 |  -34 |  -31 |  201  | -8,1  |  213  |  -6   |   -20  |   157   |

|Шарлык           | -15,4 | -14,9 | -8,7 |  2,9 | 13   | 18,3 | 20   | 18,1 | 11,5 |  3,2 | -5,3 | -12,4|   2,5 |  -45 |  41  |  26,8  | -40  |  -38 |  -37 |  -33 |  213  | -7,1  |  225  |  -6,2 |   -20  |   166   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Орловская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Орел             | -9,2  | -9,2  | -4,4 |  4,8 | 12,8 | 16,8 | 18,8 | 17,4 | 11,6 |  4,8 | -1,4 | -6,8 |   4,6 |  -39 |  38  |  24,8  | -35  |  -31 |  -30 |  -26 |  207  | -3,3  |  223  |  -2,4 |   -13  |   145   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Пензенская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Земетчино        | -11,5 | -11,2 | -5,8 |  4,5 | 13,3 | 17,6 | 19,5 | 17,8 | 11,6 |  4,4 | -2,6 | -8,4 |   4,1 |  -44 |  38  |  25,9  | -37  |  -34 |  -32 |  -29 |  208  | -4,6  |  221  |  -3,7 |   -15  |   151   |

|Пенза            | -12,1 | -11,6 | -5,8 |  4,5 | 13,4 | 17,6 | 19,8 | 18,1 | 11,8 |  4,3 | -3,4 | -9,3 |   3,9 |  -43 |  38  |  25,6  | -35  |  -33 |  -32 |  -29 |  206  | -5,1  |  221  |  -4,2 |   -17  |   154   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Пермская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бисер            | -17,2 | -15,1 | -9,2 |  0,6 |  7,1 | 13,2 | 15,4 | 13,1 |  7   | -1,1 | -9,3 | -15,7|  -0,9 |  -46 |  34  |  21    | -42  |  -39 |  -38 |  -35 |  250  | -7,2  |  269  |  -6,1 |   -22  |   184   |

|Кизел            | -15,9 | -14,2 | -8,5 |  1,2 |  7,8 | 14,3 | 16,5 | 14   |  8   |  0   | -8,1 | -14,4|   0,1 |  -47 |  36  |  21,9  | -44  |  -40 |  -38 |  -36 |  243  | -6,6  |  263  |  -5,4 |   -21  |   178   |

|Кудымкар         | -15,7 | -14,6 | -8,2 |  1,5 |  9,3 | 15,3 | 17,6 | 15,1 |  8,9 |  1,1 | -6,8 | -13,3|   0,8 |  -48 |  37  |  23,4  | -44  |  -41 |  -40 |  -37 |  233  | -6,6  |  251  |  -5,5 |   -21  |   173   |

|Лысьва           | -15,6 | -13,6 | -7,3 |  2,5 |  9,4 | 15,1 | 17,2 | 14,9 |  8,9 |  1   | -7,2 | -14  |   0,9 |  -46 |  37  |  23    | -42  |  -39 |  -38 |  -36 |  231  | -6,5  |  251  |  -5,3 |   -21  |   171   |

|Оса              | -15,4 | -14,6 | -8,2 |  1,9 | 11   | 16,6 | 18,7 | 16,3 |  9,7 |  2   | -6,2 | -12,9|   1,6 |  -52 |  39  |  24,9  | -46  |  -41 |  -42 |  -36 |  224  | -6,8  |  240  |  -5,1 |   -20  |   169   |

|Пермь            | -15,1 | -13,4 | -7,2 |  2,6 | 10,2 | 16   | 18,1 | 15,6 |  9,4 |  1,6 | -6,6 | -12,9|   1,5 |  -45 |  37  |  23,7  | -41  |  -39 |  -38 |  -35 |  226  | -6,4  |  246  |  -5,1 |   -20  |   167   |

|Соликамск        | -16   | -14,1 | -7,8 |  2   |  8,9 | 15,3 | 17,5 | 15,2 |  8,9 |  0,7 | -7,6 | -14,1|   0,7 |  -48 |  36  |  22,9  | -43  |  -41 |  -38 |  -36 |  235  | -6,7  |  254  |  -5,4 |   -21  |   171   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Приморский край  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Анучино          | -20,8 | -16,2 | -6,5 |  5,3 | 11,8 | 17   | 20,9 | 20,6 | 13,7 |  5,5 | -6   | -16,9|   2,4 |  -44 |  39  |  27,2  | -35  |  -33 |  -33 |  -31 |  199  | -9    |  217  |  -7,5 |   -23  |   150   |

|Арсеньев         | -20,3 | -15,7 | -6,3 |  5,3 | 11,9 | 17,1 | 20,9 | 20,7 | 13,5 |  5,4 | -5,8 | -16,3|   2,5 |  -43 |  39  |  27,8  | -39  |  -33 |  -36 |  -30 |  200  | -8,6  |  219  |  -7,1 |   -22  |   151   |

|Астраханка       | -18,4 | -14,2 | -3,7 |  4,1 | 11   | 16,2 | 20,2 | 20,7 | 14,7 |  6,6 | -4,8 | -14,7|   3   |  -40 |  37  |  25,4  | -30  |  -29 |  -28 |  -26 |  200  | -7,6  |  219  |  -6,2 |   -20  |   150   |

|Белкин           | -13,7 | -10,3 | -5   |  1,7 |  5,8 |  9,8 | 14,5 | 16,9 | 13,3 |  6,6 | -3,2 | -10,6|   2,2 |  -34 |  37  |  20,4  | -27  |  -24 |  -24 |  -21 |  234  | -4    |  258  |  -2,9 |   -15  |   153   |

|Богополь         | -14,2 | -10,2 | -3,8 |  3,9 |  9   | 13,1 | 17,8 | 19,2 | 13,9 |  6,5 | -3,1 | -11,1|   3,4 |  -35 |  38  |  25,3  | -26  |  -25 |  -23 |  -21 |  211  | -4,7  |  234  |  -3,4 |   -15  |   144   |

|Владивосток      | -14,4 | -10,9 | -3,6 |  4,1 |  9   | 13   | 17,5 | 20   | 15,9 |  8,8 | -1,3 | -10,3|   4   |  -31 |  36  |  23,2  | -27  |  -26 |  -25 |  -24 |  201  | -4,8  |  225  |  -3,4 |   -16  |   138   |

|Вострецово       | -24,4 | -20   | -9,8 |  2,7 | 10,6 | 16,3 | 20,4 | 19,5 | 12,4 |  4   | -8,5 | -20  |   0,3 |  -51 |  37  |  26,4  | -39  |  -36 |  -36 |  -33 |  212  | -10,8 |  230  |  -9,3 |   -27  |   163   |

|Горелое          | -17,2 | -13,7 | -6,4 |  3,3 |  9,1 | 13,7 | 17,9 | 18,8 | 12,4 |  4,4 | -5,7 | -13,8|   1,9 |  -44 |  38  |  25,7  | -28  |  -27 |  -25 |  -24 |  219  | -6,5  |  240  |  -5,2 |   -19  |   155   |

|Дальнереченск    | -21,9 | -17,7 | -8,4 |  3,7 | 11,4 | 16,8 | 20,7 | 20,1 | 13,3 |  5,2 | -7,2 | -18  |   1,5 |  -45 |  37  |  26,1  | -36  |  -34 |  -33 |  -31 |  205  | -9,7  |  222  |  -8,3 |   -24  |   156   |

|Лесозаводск      | -21,8 | -17,9 | -8,1 |  4   | 11,7 | 17,1 | 21,1 | 20,9 | 14,2 |  5,9 | -6,2 | -17,4|   2   |  -46 |  38  |  26,3  | -39  |  -34 |  -36 |  -31 |  200  | -9,7  |  218  |  -8,2 |   -24  |   155   |

|Мельничное       | -23,5 | -18,8 | -9,4 |  1,9 |  8,9 | 14,8 | 18,8 | 18,4 | 11,4 |  2,5 | -9,6 | -19,9|  -0,4 |  -50 |  37  |  26    | -39  |  -34 |  -36 |  -32 |  225  | -9,9  |  245  |  -8,4 |   -26  |   169   |

|Находка, бухта   | -12,8 | -9,3  | -2,9 |  4,4 |  9,3 | 13,2 | 17,8 | 19,8 | 15,2 |  8   | -1,3 | -9,4 |   4,3 |  -30 |  36  |  24,3  | -24  |  -23 |  -21 |  -20 |  202  | -4    |  226  |  -2,7 |   -14  |   136   |

|Ольга            | -12,4 | -9,3  | -3,4 |  3,5 |  8,1 | 12,3 | 16,8 | 18,9 | 14,3 |  6,8 | -2   | -9,9 |   3,6 |  -37 |  37  |  24,1  | -26  |  -24 |  -22 |  -21 |  217  | -3,6  |  240  |  -2,4 |   -13  |   141   |

|Партизанск       | -14,4 | -10,6 | -3,8 |  4,7 | 10,8 | 15   | 19,3 | 20,1 | 14,5 |  7,1 | -2,7 | -10,9|   4,1 |  -33 |  37  |  25,5  | -26  |  -24 |  -23 |  -22 |  199  | -5,2  |  219  |  -4   |   -16  |   143   |

|Пластун          | -12,5 | -8,9  | -3,2 |  3,3 |  7,5 | 11,3 | 16,2 | 18,7 | 14,4 |  7,7 | -2   | -9,7 |   3,6 |  -32 |  38  |  22,9  | -26  |  -24 |  -22 |  -21 |  217  | -3,5  |  242  |  -2,2 |   -14  |   141   |

|Пограничный      | -16,5 | -12,7 | -4,6 |  5,1 | 11,7 | 16,6 | 20,5 | 20,7 | 14,4 |  6,4 | -4,9 | -13,3|   3,6 |  -37 |  41  |  26,8  | -29  |  -27 |  -26 |  -25 |  198  | -6,8  |  216  |  -5,5 |   -18  |   148   |

|Посьет           | -11,7 | -8,4  | -2,3 |  5   | 10   | 14   | 18,6 | 20,9 | 16,4 |  9,2 | -0,3 | -8,2 |   5,3 |  -28 |  38  |  24,6  | -23  |  -22 |  -20 |  -19 |  192  | -3,7  |  216  |  -2,3 |   -13  |   132   |

|Преображение     | -9,7  | -7    | -2,1 |  3,9 |  7,7 | 11,7 | 16,5 | 19,2 | 15,4 |  8,9 |  0,4 | -6,9 |   4,8 |  -30 |  34  |  22,9  | -23  |  -21 |  -18 |  -17 |  213  | -2    |  236  |  -0,9 |   -10  |   130   |

|Раздольное       | -17,4 | -13,3 | -4,4 |  4,9 | 10,6 | 15,1 | 19,5 | 20,9 | 15   |  7,3 | -3,5 | -13,6|   3,4 |  -42 |  38  |  25,8  | -30  |  -29 |  -28 |  -27 |  199  | -6,7  |  220  |  -5,2 |   -19  |   144   |

|Рудная Пристань  | -12,9 | -9,3  | -3,6 |  2,9 |  6,9 | 10,9 | 15,8 | 18,4 | 14,1 |  6,9 | -2,4 | -10,1|   3,1 |  -34 |  38  |  22,5  | -25  |  -23 |  -21 |  -20 |  226  | -3,5  |  250  |  -2,3 |   -14  |   144   |

|Спасск-Дальний   | -18,3 | -14,6 | -5,9 |  4,9 | 11,7 | 17   | 21   | 21,1 | 14,5 |  6,9 | -4,9 | -14,4|   3,2 |  -42 |  38  |  26,5  | -36  |  -33 |  -33 |  -30 |  196  | -7,8  |  214  |  -6,5 |   -20  |   149   |

|Терней           | -14   | -10,2 | -4,3 |  2   |  6   | 10,1 | 14,9 | 17,4 | 13,2 |  6,4 | -3   | -10,7|   2,3 |  -34 |  38  |  21,2  | -26  |  -24 |  -22 |  -21 |  233  | -3,9  |  258  |  -2,7 |   -15  |   149   |

|Турий Рог        | -19,6 | -15,4 | -6,7 |  3,5 | 11,1 | 16,8 | 20,8 | 20,6 | 14   |  5,6 | -6   | -15,6|   2,4 |  -42 |  36  |  25,5  | -32  |  -30 |  -29 |  -27 |  205  | -8,2  |  223  |  -6,9 |   -22  |   154   |

|Уссурийск        | -20,3 | -16   | -5,6 |  4,7 | 10,8 | 15,5 | 19,7 | 20,7 | 14,8 |  6,9 | -4,6 | -15,8|   2,6 |  -46 |  38  |  25,9  | -36  |  -33 |  -34 |  -31 |  198  | -8,3  |  218  |  -6,8 |   -21  |   147   |

|Фурманово        | -17,6 | -14   | -6,2 |  3,2 |  9,5 | 14   | 18,5 | 19   | 12,1 |  4,2 | -6,2 | -14,3|   1,8 |  -40 |  38  |  25,7  | -30  |  -28 |  -26 |  -25 |  216  | -6,9  |  238  |  -5,5 |   -19  |   158   |

|Чугуевка         | -22,6 | -17,8 | -7,8 |  4   | 10,6 | 16,1 | 20,1 | 19,7 | 12,4 |  4,1 | -7,8 | -18,7|   1   |  -48 |  39  |  27,2  | -36  |  -35 |  -33 |  -32 |  211  | -9    |  231  |  -8   |   -25  |   156   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Псковская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Великие Луки     | -8,2  | -7,9  | -3,9 |  4,4 | 11,4 | 15,1 | 17,2 | 15,5 | 10,3 |  4,9 | -0,6 | -5,7 |   4,4 |  -46 |  35  |  23    | -34  |  -31 |  -30 |  -27 |  209  | -2,6  |  230  |  -1,5 |   -12  |   209   |

|Псков            | -7,5  | -7,3  | -3,6 |  4   | 11   | 15,2 | 17,6 | 15,7 | 10,8 |  5   | -0,3 | -4,9 |   4,6 |  -41 |  36  |  22,9  | -34  |  -31 |  -29 |  -26 |  212  | -2    |  233  |  -1   |   -11  |   139   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ростовская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Каменск-Шахтин-  | -6,6  | -6,1  | -0,6 |  8,8 | 16,5 | 20,2 | 23   | 21,8 | 15,6 |  8,4 |  1,4 | -3,8 |   8,2 |  -40 |  42  |  29,6  | -30  |  -28 |  -26 |  -24 |  178  | -1,7  |  194  |  -0,8 |   -10  |   117   |

|ский             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Миллерово        | -8    | -7,8  | -2,2 |  7,6 | 15,5 | 19,2 | 22   | 20,6 | 14,6 |  7,3 |  0,2 | -5,2 |   7   |  -36 |  40  |  28,5  | -31  |  -29 |  -27 |  -25 |  187  | -2,6  |  198  |  -2   |   -12  |   128   |

|Морозовск        | -7,8  | -7,7  | -1,9 |  8   | 15,8 | 19,8 | 22,8 | 21,5 | 15,1 |  7,7 |  0,4 | -5   |   7,4 |  -38 |  41  |  30,1  | -32  |  -29 |  -27 |  -25 |  184  | -2,5  |  195  |  -1,8 |   -12  |   126   |

|Ростов-на-Дону   | -5,7  | -5,1  |  0,2 |  9   | 16,4 | 20   | 22,9 | 22,1 | 16,2 |  9,2 |  2,2 | -3,1 |   8,7 |  -33 |  40  |  29,1  | -29  |  -27 |  -25 |  -22 |  175  | -1,1  |  188  |  -0,3 |   -8   |   110   |

|Таганрог         | -5,4  | -4,6  |  0,2 |  9   | 16,7 | 20,9 | 23,5 | 22,4 | 16,5 |  9,6 |  2,8 | -2,5 |   9,1 |  -33 |  38  |  28,7  | -28  |  -26 |  -25 |  -22 |  173  | -0,8  |  187  |  -0,1 |   -9   |   107   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Рязанская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Рязань           | -11,1 | -10,4 | -5,4 |  4,1 | 12,6 | 16,7 | 18,8 | 17,1 | 11,2 |  4,2 | -2,6 | -8,2 |   3,9 |  -41 |  38  |  24,4  | -36  |  -33 |  -30 |  -27 |  212  | -4,2  |  226  |  -3,3 |   -16  |   154   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Саратовская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Перелюб          | -14   | -13,6 | -7,4 |  4,7 | 14,4 | 19,6 | 22   | 20,2 | 13   |  4,6 | -3,6 | -10,2|   4,1 |  -44 |  42  |  29,2  | -38  |  -34 |  -34 |  -31 |  203  | -6,4  |  215  |  -5,4 |   -19  |   155   |

|Привольск        | -12,3 | -11,6 | -5,6 |  5,3 | 14,4 | 19   | 21,2 | 19,6 | 13,1 |  4,9 | -3,2 | -9,4 |   4,6 |  -40 |  41  |  26,9  | -34  |  -33 |  -31 |  -28 |  202  | -5,2  |  214  |  -4,4 |   -17  |   151   |

|Ртищево          | -11,7 | -11,3 | -5,8 |  4,7 | 13,8 | 18,1 | 20,3 | 18,6 | 12,1 |  4,7 | -2,8 | -8,7 |   4,3 |  -43 |  40  |  26,3  | -34  |  -32 |  -31 |  -28 |  205  | -4,9  |  219  |  -4   |   -16  |   152   |

|Саратов          | -11,9 | -11,3 | -5,2 |  5,8 | 15,1 | 20   | 22,1 | 20,6 | 14,1 |  5,7 | -2,4 | -8,7 |   5,3 |  -41 |  40  |  27,7  | -34  |  -33 |  -30 |  -27 |  198  | -5    |  207  |  -4,3 |   -16  |   147   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сахалинская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Александровск-   | -18,5 | -15,5 | -8,9 | -0,4 |  5,3 | 11   | 15,4 | 16,6 | 12,2 |  4,5 | -4,9 | -13,3|   0,3 |  -41 |  34  |  20,5  | -32  |  -30 |  -29 |  -27 |  238  | -6,2  |  260  |  -5,4 |   -19  |   169   |

|Сахалинский      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Долинск          | -13,4 | -12,1 | -6,7 |  0,9 |  5,9 | 10,6 | 15,4 | 17,2 | 13,1 |  6,3 | -2,2 | -8,9 |   2,2 |  -39 |  34  |  22,4  | -29  |  -27 |  -25 |  -24 |  232  | -4,3  |  255  |  -3,1 |   -16  |   156   |

|Кировское        | -24,2 | -19,8 | -12,3| -2,1 |  5   | 11,3 | 15,4 | 15,6 | 10,3 |  1,7 | -9,1 | -19,1|  -2,3 |  -53 |  37  |  22,2  | -40  |  -39 |  -38 |  -36 |  248  | -9,5  |  266  |  -8,3 |   -26  |   183   |

|Корсаков         | -11,1 | -10   | -5,3 |  1,2 |  5,5 |  9,9 | 14,7 | 17,1 | 13,9 |  7,5 | -0,4 | -6,9 |   3   |  -33 |  30  |  20,9  | -25  |  -23 |  -23 |  -20 |  230  | -3    |  255  |  -1,9 |   -12  |   146   |

|Крильон, мыс     | -7,6  | -7,1  | -3,3 |  1,8 |  4,6 |  8,1 | 12,8 | 15,9 | 14   |  8,8 |  1,6 | -4,2 |   3,8 |  -26 |  30  |  18,4  | -19  |  -18 |  -18 |  -16 |  238  | -0,8  |  262  |  -0,1 |   -8   |   130   |

|Курильск         | -5,8  | -7,2  | -4,2 |  1,5 |  5,3 |  8,9 | 13,6 | 16   | 13,2 |  8,8 |  3,2 | -2,1 |   4,3 |  -26 |  31  |  19,9  | -21  |  -17 |  -19 |  -15 |  229  | -0,8  |  261  |   0,5 |   -8   |   123   |

|Макаров          | -14,5 | -12,4 | -7,2 |  0,3 |  4,5 |  8,7 | 13,9 | 16   | 12,8 |  6   | -3   | -10,3|   1,2    -37 |  33  |  19,4  | -27  |  -26 |  -24 |  -23 |  243  | -4,6  |  267  |  -3,4 |   -16  |   160   |

|Невельск         | -8,3  | -7,5  | -3,6 |  2,8 |  7   | 11,2 | 15,9 | 18,2 | 14,6 |  8,3 |  0,7 | -5   |   4,5 |  -28 |  30  |  21,6  | -20  |  -19 |  -18 |  -16 |  219  | -1,7  |  244  |  -0,6 |   -10  |   134   |

|Ноглики          | -20,2 | -17,4 | -11,4| -2,4 |  2,6 |  8   | 13,2 | 14,4 | 10,6 |  2,7 | -7,6 | -16,2|  -2   |  -49 |  37  |  19,6  | -36  |  -35 |  -33 |  -32 |  260  | -7,7  |  280  |  -6,5 |   -22  |   186   |

|Оха              | -19,9 | -18   | -12,8| -4,2 |  1,1 |  6,9 | 12,6 | 14   | 10,3 |  2,6 | -6,4 | -14,9|  -2,4 |  -42 |  38  |  18,4  | -34  |  -32 |  -31 |  -29 |  266  | -7,5  |  287  |  -6,5 |   -22  |   197   |

|Погиби           | -21,3 | -19,1 | -12,9| -3,6 |  1,7 |  8,5 | 13,6 | 15,2 | 11,7 |  3,3 | -7,3 | -16,4|  -2,2 |  -47 |  31  |  18,4  | -34  |  -33 |  -32 |  -30 |  255  | -8,6  |  275  |  -7,3 |   -23  |   192   |

|Поронайск        | -17,7 | -14,5 | -8,4 | -0,4 |  4   |  8,6 | 13,6 | 15,8 | 12,2 |  4,8 | -4,9 | -13,6|   0   |  -42 |  36  |  19,5  | -34  |  -31 |  -30 |  -28 |  248  | -6    |  273  |  -4,7 |   -20  |   168   |

|Рыбновск         | -22,6 | -20,6 | -14,5| -4,8 |  1,2 |  8,8 | 14,4 | 15,2 | 11,2 |  3,3 | -6,6 | -17  |  -2,7 |  -47 |  32  |  18,9  | -38  |  -36 |  -35 |  -33 |  256  | -9,6  |  274  |  -8,1 |   -25  |   195   |

|Холмск           | -9,4  | -8,3  | -4,1 |  2,4 |  6,7 | 11,1 | 15,7 | 18   | 14,4 |  7,9 |  0   | -6   |   4   |  -29 |  30  |  21,6  | -22  |  -21 |  -19 |  -18 |  222  | -2,3  |  246  |  -1,2 |   -10  |   138   |

|Южно-Курильск    | -5,6  | -6,7  | -3,3 |  2,1 |  5,2 |  8,5 | 12,7 | 16,6 | 14,8 | 10,4 |  4   | -1,9 |   4,7 |  -23 |  31  |  19,6  | -16  |  -15 |  -13 |  -12 |  225  | -0,4  |  253  |   0,7 |   -7   |   117   |

|Южно-Сахалинск   | -13,8 | -12,3 | -7   |  1,2 |  6,2 | 10,8 | 15,5 | 17,3 | 13   |  6   | -2,2 | -9,1 |   2,1 |  -39 |  34  |  22,7  | -28  |  -26 |  -25 |  -24 |  233  | -4,3  |  257  |  -3,1 |   -15  |   153   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Северо-Осетинская|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алагир           | -4,3  | -3,4  |  1,7 |  8,5 | 14   | 17,6 | 20,1 | 19,6 | 14,9 |  9,4 |  2,8 | -2   |   8,2 |  -31 |  38  |  25,8  | -24  |  -20 |  -20 |  -16 |  172  | -0,1  |  192  |   0,9 |   -4   |   100   |

|Орджоникидзе     | -5    | -3,9  |  1,3 |  8,4 | 13,8 | 17,4 | 19,7 | 19,4 | 14,6 |  9   |  2,2 | -2,4 |   7,9 |  -34 |  37  |  25,2  | -24  |  -20 |  -20 |  -18 |  175  | -0,4  |  194  |   0,5 |   -5   |   103   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Свердловская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алапаевск        | -16,6 | -14,4 | -8   |  2,5 |  9,7 | 15,2 | 17,2 | 14,7 |  9   |  1,3 | -7,2 | -14,2|   0,8 |  -48 |  38  |  23,3  | -44  |  -41 |  -40 |  -36 |  229  | -6,9  |  249  |  -5,6 |   -22  |   169   |

|Верхотурье       | -17,1 | -15,6 | -8,8 |  1,8 |  8,5 | 14,7 | 17   | 14,3 |  8,3 |  0,5 | -8,3 | -15,9|   0   |  -52 |  36  |  23,4  | -46  |  -42 |  -41 |  -37 |  239  | -7,3  |  257  |  -6,1 |   -22  |   173   |

|Ивдель           | -18,6 | -16,6 | -9,5 |  0,8 |  7,5 | 13,8 | 16,2 | 13,8 |  7,4 | -0,5 | -8,9 | -16,8|  -1   |  -53 |  35  |  22,2  | -47  |  -43 |  -43 |  -39 |  248  | -7,6  |  267  |  -6,4 |   -24  |   182   |

|Нижний Тагил     | -16,1 | -14,1 | -8,3 |  1,8 |  8,7 | 14,2 | 16   | 13,8 |  8,2 |  0,5 | -7,6 | -14  |   0,3 |  -49 |  37  |  22,2  | -43  |  -41 |  -40 |  -36 |  238  | -6,6  |  257  |  -5,4 |   -21  |   170   |

|Свердловск       | -15,3 | -13,4 | -7,3 |  2,6 | 10,1 | 15,6 | 17,4 | 15,1 |  9,2 |  1,3 | -7,1 | -13,3|   1,2 |  -43 |  38  |  22,9  | -41  |  -39 |  -38 |  -35 |  228  | -6,4  |  246  |  -5,3 |   -20  |   169   |

|Сосьва           | -17,3 | -15,3 | -8,8 |  1,7 |  8,8 | 14,8 | 17   | 14,6 |  8,5 |  0,5 | -8,4 | -15,4|   0,1 |  -50 |  36  |  23,1  | -46  |  -42 |  -42 |  -37 |  237  | -7,3  |  255  |  -6,2 |   -22  |   175   |

|Тавда            | -17   | -14,8 | -8,1 |  2,4 | 10   | 15,9 | 17,8 | 15,4 |  9,5 |  1,5 | -7,7 | -14,8|   0,8 |  -48 |  38  |  23,4  | -45  |  -42 |  -42 |  -37 |  227  | -7,3  |  245  |  -6,1 |   -22  |   171   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Смоленская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Вязьма           | -9,8  | -9,5  | -5   |  3,2 | 11,2 | 15   | 17   | 15,4 | 10   |  4   | -2   | -7,4 |   3,5 |  -43 |  36  |  22,4  | -35  |  -32 |  -29 |  -27 |  217  | -3,5  |  236  |  -2,5 |   -14  |   152   |

|Смоленск         | -8,6  | -8,1  | -3,8 |  4,4 | 12,1 | 15,6 | 17,6 | 16   | 10,8 |  4,6 | -1,1 | -6,1 |   4,4 |  -41 |  35  |  22,7  | -34  |  -31 |  -28 |  -26 |  210  | -2,7  |  227  |  -1,9 |   -13  |   145   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ставропольский   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|край             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Арзгир           | -4,5  | -3,8  |  1,3 |  9,4 | 17   | 21,6 | 24,9 | 23,5 | 17,4 | 10,3 |  3,7 | -1,6 |   9,9 |  -37 |  43  |  31,7  | -30  |  -26 |  -25 |  -22 |  166  | -0,2  |  183  |   0,6 |   -8   |    96   |

|Кисловодск       | -3,7  | -2,6  |  1,4 |  7,7 | 13,3 | 16,6 | 19   | 18,7 | 14,1 |  8,7 |  2,7 | -1,6 |   7,9 |  -29 |  37  |  24,4  | -22  |  -20 |  -18 |  -16 |  179  |  0,4  |  199  |   1,3 |   -6   |    98   |

|Прикумск         | -4,5  | -3,9  |  1,5 |  9,3 | 16,8 | 21,3 | 24,3 | 23,3 | 17,2 | 10,5 |  3,5 | -1,7 |   9,8 |  -36 |  43  |  31,1  | -30  |  -26 |  -24 |  -22 |  166  | -0,3  |  183  |   0,6 |   -8   |    99   |

|Ставрополь       | -3,7  | -3    |  1,6 |  8,6 | 15,2 | 19   | 21,9 | 21,5 | 16   | 10   |  3,4 | -1,1 |   9,1 |  -36 |  40  |  27,2  | -26  |  -23 |  -22 |  -19 |  169  |  0,3  |  190  |   1,2 |   -7   |    93   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тамбовская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тамбов           | -10,8 | -10,2 | -5,1 |  5,1 | 13,9 | 18   | 20,2 | 18,5 | 12,2 |  5,3 | -2   | -7,7 |   4,8 |  -39 |  40  |  26,1  | -34  |  -32 |  -30 |  -28 |  202  | -4,2  |  213  |  -3,5 |   -15  |   150   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Татарская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бугульма         | -14,3 | -13,7 | -8   |  2,4 | 11,4 | 16,3 | 18,1 | 16,4 | 10,2 |  2,1 | -5,8 | -11,6|   2   |  -44 |  38  |  23,8  | -38  |  -36 |  -36 |  -33 |  222  | -6,3  |  237  |  -5,3 |   -19  |   170   |

|Казань           | -13,5 | -12,9 | -7   |  3,3 | 12,1 | 16,9 | 19   | 17,1 | 10,7 |  3,2 | -4,7 | -11  |   2,8 |  -47 |  38  |  24,7  | -40  |  -36 |  -36 |  -32 |  218  | -5,7  |  230  |  -4,9 |   -18  |   160   |

|Мензелинск       | -14,1 | -13,4 | -7,2 |  3,3 | 11,9 | 16,9 | 18,7 | 16,8 | 10,6 |  2,9 | -5,4 | -11,6|   2,5 |  -48 |  38  |  24,8  | -42  |  -38 |  -38 |  -34 |  217  | -6,2  |  232  |  -5,1 |   -19  |   162   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Томская область  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Александровское  | -21,5 | -19   | -12,3| -2,5 |  5,1 | 13,6 | 17,1 | 14   |  8,2 | -1,3 | -13  | -20,2|  -2,6 |  -54 |  36  |  22    | -49  |  -46 |  -44 |  -43 |  252  | -9,9  |  269  |  -8,8 |   -27  |   197   |

|Колпашево        | -21   | -17,9 | -10,7| -1,1 |  7,2 | 15   | 17,9 | 14,7 |  9   |  0   | -12,1| -19,4|  -1,5 |  -54 |  36  |  23,3  | -47  |  -45 |  -44 |  -42 |  240  | -9,6  |  259  |  -8,3 |   -27  |   187   |

|Средний Васюган  | -20,6 | -17,6 | -10,5| -0,8 |  6,9 | 14,5 | 17,4 | 14,2 |  8,7 | -0,4 | -11,9| -19,3|  -1,6 |  -54 |  37  |  23,1  | -47  |  -46 |  -44 |  -41 |  244  | -9,2  |  261  |  -8,1 |   -26  |   188   |

|Томск            | -19,2 | -16,7 | -10,1| -0,1 |  8,6 | 15,3 | 18,1 | 15,2 |  9,2 |  0,9 | -10,4| -17,5|  -0,6 |  -55 |  36  |  23,7  | -47  |  -44 |  -44 |  -40 |  234  | -8,8  |  252  |  -7,6 |   -25  |   181   |

|Усть-Озерное     | -21,1 | -18,7 | -11,3| -1,3 |  6,7 | 14,8 | 17,6 | 14,4 |  8   | -1   | -13,1| -20,1|  -2,1 |  -56 |  38  |  23,9  | -48  |  -47 |  -46 |  -43 |  247  | -9,8  |  263  |  -8,7 |   -27  |   191   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тувинская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кызыл            | -33,7 | -30,5 | -18,4|  0,3 | 10,5 | 17   | 19,6 | 17   |  9,8 | -0,4 | -15,4| -29,4|  -4,5 |  -58 |  38  |  26,7  | -50  |  -49 |  -49 |  -48 |  226  | -16,6 |  242  |  -15  |   -37  |   183   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тульская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тула             | -10,1 | -9,6  | -4,8 |  4,4 |  12,4| 16,4 | 18,4 | 16,6 | 11,1 |  4,7 | -1,8 | -7,4 |   4,2 |  -42 |  38  |  24,2  | -35  |  -31 |  -30 |  -27 |  207  | -3,8  |  224  |  -2,8 |   -14  |   149   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тюменская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Березово         | -22   | -19,6 | -13,8| -4,3 |   2,8| 11,3 | 15,8 | 13,1 |  6,8 | -2,6 | -13,4| -19,9|  -3,8 |  -53 |  33  |  20    | -50  |  -48 |  -45 |  -43 |  265  | -9    |  282  |  -8,9 |   -27  |   207   |

|Демьянское       | -19,2 | -16,6 | -9,8 |  0   |   7,4| 14,7 | 17,4 | 14,8 |  8,9 |  0   | -10,4| -17,4|  -0,8 |  -50 |  35  |  22,4  | -47  |  -45 |  -44 |  -40 |  240  | -7,6  |  259  |  -7,3 |   -24  |   183   |

|Кондинское       | -19,8 | -17,4 | -10,4| -0,2 |   7,5| 14,9 | 17,8 | 15,1 |  8,7 |  0   | -10,4| -17,6|  -1   |  -50 |  36  |  23,1  | -47  |  -44 |  -44 |  -40 |  241  | -7,9  |  260  |  -7,5 |   -25  |   183   |

|Леуши            | -18,2 | -16   | -9   |  1   |   8,1| 14,9 | 17,6 | 15,2 |  9   |  0,2 | -9,4 | -16,2|  -0,2 |  -47 |  35  |  22,6  | -46  |  -43 |  -44 |  -39 |  237  | -6,9  |  257  |  -6,6 |   -23  |   178   |

|Марресале        | -21,8 | -21,4 | -20,3| -13  |  -5,5|  1,2 |  6,6 |  6,7 |  3,2 | -4   | -13,1| -18,4|  -8,3 |  -52 |  28  |  11    | -45  |  -44 |  -41 |  -39 |  365  | -8,3  |  365  |  -8,3 |   -27  |   249   |

|Надым            | -23,6 | -22,8 | -18,3| -9   |  -1,5|  8,6 | 14,7 | 11,4 |  5,5 | -4,5 | -17,2| -22,8|  -6,6 |  -60 |  35  |  20,4  | -53  |  -49 |  -47 |  -44 |  283  | -11,6 |  302  |  -10,7|   -30  |   229   |

|Октябрьское      | -21,9 | -19,2 | -12,8| -2,8 |   4,2| 12   | 16   | 13,4 |  7,1 | -1,8 | -12,8| -19,6|  -3,2 |  -54 |  34  |  21,3  | -47  |  -46 |  -44 |  -41 |  261  | -8,4  |  279  |  -8,4 |   -26  |   200   |

|Салехард         | -23,6 | -22,2 | -18,3| -9,4 |  -1,6|  7,8 | 13,8 | 11,6 |  5,4 | -3,7 | -15,3| -21,2|  -6,4 |  -54 |  31  |  18,4  | -48  |  -46 |  -43 |  -42 |  285  | -11   |  302  |  -10,3|   -29  |   229   |

|Сосьва           | -22,4 | -19,2 | -12,3| -2,4 |   4,3| 12,1 | 15,8 | 13   |  6,7 | -2,3 | -13,5| -20,5|  -3,4 |  -55 |  35  |  22,1  | -51  |  -48 |  -49 |  -44 |  262  | -9,5  |  280  |  -8,6 |   -28  |   201   |

|Сургут           | -22   | -19,6 | -13,3| -3,5 |   4,1| 13   | 16,9 | 14   |  7,8 | -1,4 | -13,2| -20,3|  -3,1 |  -55 |  34  |  21,7  | -48  |  -47 |  -45 |  -43 |  257  | -9,7  |  274  |  -9   |   -28  |   199   |

|Тарко-Сале       | -25   | -23,4 | -18,4| -9   |  -1,2|  9,3 | 15,4 | 12,3 |  5,9 | -4,7 | -17,7| -23,9|  -6,7 |  -61 |  34  |  20,7  | -53  |  -50 |  -48 |  -46 |  277  | -12,8 |  292  |  -11,7|   -32  |   232   |

|Тобольск         | -18,5 | -16,1 | -9,2 |  1,3 |   9,1| 15,8 | 18   | 15,4 |  9,5 |  0,8 | -9,3 | -16,4|   0   |  -46 |  38  |  23,2  | -47  |  -43 |  -44 |  -39 |  229  | -8,4  |  249  |  -7   |   -22  |   176   |

|Тюмень           | -16,6 | -14,8 | -8   |  2,7 |  10,7| 16,7 | 18,6 | 16   | 10,1 |  1,8 | -7,4 | -14,4|   1,3 |  -50 |  40  |  24,2  | -45  |  -42 |  -42 |  -37 |  220  | -7,5  |  240  |  -6,2 |   -21  |   168   |

|Угут             | -21,4 | -18   | -11,3| -2   |   5,3| 13,4 | 16,9 | 13,8 |  7,8 | -1,2 | -12,9| -19,8|  -2,4 |  -56 |  35  |  22,7  | -49  |  -46 |  -45 |  -42 |  254  | -8,9  |  274  |  -8,1 |   -27  |   192   |

|Уренгой          | -25,7 | -24,6 | -20  | -11  |  -2,9|  8   | 14,5 | 11,6 |  5,2 | -5,5 | -18,5| -25  |  -7,8 |  -63 |  34  |  20    | -52  |  -50 |  -49 |  -46 |  284  | -13   |  300  |  -12,3|   -32  |   136   |

|Ханты-Мансийск   | -19,8 | -17,4 | -11,4| -0,7 |   6,6| 14,3 | 17,5 | 15   |  8,4 | -0,7 | -10,7| -18,1|  -1,4 |  -50 |  37  |  21,9  | -47  |  -45 |  -45 |  -41 |  248  | -8,2  |  262  |  -7,8 |   -24  |   187   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Удмуртская АССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Глазов           | -14,9 | -14   | -8   |  2   |   9,9| 15,8 | 17,8 | 15,4 |  9,1 |  1,8 | -6,2 | -12,6|   1,3 |  -48 |  37  |  23,6  | -42  |  -39 |  -38 |  -35 |  230  | -6,3  |  249  |  -5,1 |   -20  |   171   |

|Ижевск           | -14,2 | -13,5 | -7,3 |  2,8 |  11,1| 16,8 | 18,7 | 16,5 | 10   |  2,3 | -5,6 | -12,3|   2,1 |  -46 |  37  |  24,3  | -41  |  -38 |  -38 |  -34 |  223  | -6    |  240  |  -5   |   -19  |   164   |

|Сарапул          | -14,3 | -13,5 | -7,3 |  3   |  11,5| 17,1 | 18,9 | 16,8 | 10,4 |  2,7 | -5,5 | -12,2|   2,3 |  -46 |  38  |  24,6  | -41  |  -38 |  -38 |  -34 |  219  | -6,2  |  236  |  -5,1 |   -19  |   163   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ульяновская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Анненково        | -13,1 | -12,6 | -6,7 |  4   |  12,5| 17,1 | 19,1 | 17,3 | 11,1 |  3,5 | -4,1 | -10,2|   3,2 |  -46 |  39  |  25,3  | -39  |  -36 |  -36 |  -31 |  213  | -5,6  |  227  |  -4,6 |   -18  |   158   |

|Ульяновск        | -13,8 | -13,2 | -6,8 |  4,1 |  12,6| 17,6 | 19,6 | 17,6 | 11,4 |  3,8 | -4,1 | -10,4|   3,2 |  -48 |  40  |  25,7  | -38  |  -36 |  -36 |  -31 |  213  | -5,7  |  227  |  -4,8 |   -18  |   153   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Хабаровский край |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Аян              | -19,7 | -17,6 | -11,6| -3,8 |   0,8|  5,6 | 11,4 | 13,2 |  9,6 |  0,4 | -11  | -17,4|  -3,3 |  -41 |  34  |  16,6  | -32  |  -31 |  -30 |  -28 |  274  | -7,4  |  296  |  -6,9 |   -21  |   206   |

|Байдуков         | -21,7 | -20,2 | -14,5| -5,2 |   0,9|  9,1 | 14,5 | 15,5 | 12   |  3,4 | -7,1 | -16,6|  -2,5 |  -44 |  29  |  18,7  | -37  |  -35 |  -34 |  -31 |  250  | -9,6  |  266  |  -8,5 |   -24  |   199   |

|Бикин            | -22,4 | -17,4 | -8,1 |  4,1 |  11,7| 17,4 | 21   | 19,9 | 13,3 |  4,5 | -7,6 | -18,3|   1,5 |  -46 |  41  |  27    | -38  |  -34 |  -36 |  -32 |  200  | -10,3 |  218  |  -8,8 |   -23  |   161   |

|Бира             | -22   | -16,6 | -8,2 |  2,7 |  10,2| 16,5 | 20,1 | 18,5 | 12   |  2,6 | -10,1| -19,5|   0,5 |  -44 |  40  |  25,8  | -37  |  -35 |  -34 |  -31 |  214  | -9,9  |  234  |  -8,4 |   -24  |   168   |

|Биробиджан       | -22,6 | -17,5 | -9   |  3   |  10,7| 16,7 | 20,3 | 19   | 12,4 |  3   | -9,8 | -19,6|   0,6 |  -43 |  39  |  25,4  | -38  |  -34 |  -35 |  -32 |  211  | -10,3 |  229  |  -8,9 |   -25  |   167   |

|Вяземский        | -22,3 | -17,8 | -9   |  3,4 |  11,3| 17,1 | 20,6 | 19,6 | 13   |  3,9 | -8,2 | -18,1|   1,1 |  -48 |  40  |  26,4  | -38  |  -34 |  -34 |  -31 |  208  | -9,9  |  226  |  -8,5 |   -25  |   163   |

|Гвасюги          | -24,9 | -20,1 | -10,6|  1,3 |   9,1| 15,6 | 19,6 | 18,4 | 11,4 |  1,5 | -10,8| -20,8|  -0,9 |  -52 |  41  |  26,7  | -39  |  -37 |  -37 |  -35 |  225  | -10,9 |  243  |  -9,4 |   -28  |   175   |

|Гроссевичи       | -14,8 | -11,9 | -6   |  0,4 |   4,3|  8,4 | 13   | 15,9 | 13,1 |  5,9 | -4   | -11,8|   1   |  -36 |  36  |  19,2  | -26  |  -25 |  -23 |  -22 |  247  | -4,5  |  267  |  -3,5 |   -16  |   160   |

|Де-Кастри        | -19,4 | -15,8 | -9,3 | -1,5 |   3,2|  8,5 | 13,2 | 15,3 | 12   |  3,2 | -8,1 | -16,2|  -1,2 |  -39 |  30  |  19,5  | -30  |  -29 |  -28 |  -27 |  253  | -7,3  |  274  |  -6,1 |   -21  |   184   |

|Джаорэ           | -20,2 | -17,2 | -11,4| -2,9 |   1,9|  9,7 | 15,1 | 16,2 | 12   |  3,2 | -7,7 | -16,5|  -1,5 |  -42 |  32  |  19,2  | -36  |  -32 |  -33 |  -30 |  250  | -8,3  |  266  |  -7,3 |   -22  |   190   |

|Екатерино-Николь-| -21,2 | -16,3 | -7,7 |  3,5 |  11  | 17,1 | 21   | 19,6 | 13,1 |  3,9 | -8,3 | -18,3|   1,4 |  -43 |  40  |  26,5  | -34  |  -32 |  -32 |  -30 |  209  | -9,3  |  226  |  -8   |   -22  |   161   |

|ское             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Комсомольск-на-  | -25,6 | -20,3 | -10,1|  1,3 |   8,7| 15,6 | 19,9 | 18,7 | 12,6 |  3   | -10,7| -22  |  -0,7 |  -50 |  39  |  24,9  | -38  |  -37 |  -36 |  -35 |  221  | -11,2 |  240  |  -9,7 |   -27  |   169   |

|Амуре            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Нижнетамбовское  | -26,4 | -21,1 | -11  |  0,3 |   8,2| 15,1 | 19,3 | 18,2 | 12,1 |  2,6 | -10,8| -21,8|  -1,3 |  -53 |  36  |  25,2  | -40  |  -38 |  -38 |  -36 |  227  | -11,3 |  244  |  -9,9 |   -29  |   173   |

|Николаевск-на-   | -23,9 | -20   | -12,7| -2,9 |   3,7| 11,5 | 16,5 | 16,2 | 11,1 |  2   | -9,9 | -19,8|  -2,4 |  -47 |  35  |  21,3  | -41  |  -38 |  -39 |  -35 |  246  | -9,8  |  262  |  -9   |   -25  |   190   |

|Амуре            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Облучье          | -26,5 | -21,1 | -11,4|  1,4 |   9,6| 16,2 | 19,8 | 17,9 | 11   |  1,1 | -12,6| -23,6|  -1,5 |  -46 |  40  |  25,8  | -40  |  -39 |  -37 |  -36 |  222  | -12,3 |  241  |  -10,7|   -29  |   174   |

|Охотск           | -23   | -20   | -14,3| -5,8 |   1,1|  6,2 | 11,8 | 13   |  8,4 | -2,3 | -14,1| -20,5|  -5   |  -45 |  32  |  16,2  | -38  |  -36 |  -35 |  -33 |  278  | -10   |  302  |  -8,5 |   -26  |   212   |

|Им. Полины Оси-  | -29,3 | -22,8 | -12,7| -0,8 |   6,9| 13,3 | 17,8 | 16,6 | 10,7 |  0,7 | -13,8| -25,6|  -3,2 |  -56 |  37  |  24,6  | -45  |  -43 |  -43 |  -41 |  235  | -13,2 |  254  |  -11,2|   -32  |   183   |

|пенко            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сизиман          | -18,2 | -15,3 | -9,3 | -1,2 |   2,9|  7,5 | 12,6 | 14,7 | 11,4 |  3,2 | -7,5 | -14,9|  -1,2 |  -43 |  36  |  19,4  | -30  |  -29 |  -28 |  -26 |  257  | -6,7  |  280  |  -5,4 |   -20  |   179   |

|Советская Гавань | -18   | -14,7 | -8   |  0,2 |   5,1|  9,9 | 14,3 | 16,4 | 12,6 |  4,8 | -5,4 | -13,8|   0,3 |  -42 |  39  |  21,6  | -32  |  -30 |  -29 |  -27 |  241  | -6,2  |  264  |  -5   |   -20  |   165   |

|Софийск, прииск  | -33,3 | -26,4 | -17,1| -5,2 |   3,8| 11   | 15,1 | 12,8 |  6,2 | -5,1 | -20,6| -30,7|  -7,5 |  -57 |  37  |  22,5  | -47  |  -45 |  -44 |  -43 |  267  | -14,7 |  286  |  -13,2|   -37  |   207   |

|Средний Ургал    | -31,1 | -23   | -12,1|  0,2 |   8,1| 14,8 | 18,8 | 16,5 |  9,5 | -0,8 | -16,6| -28,6|  -3,7 |  -52 |  40  |  26    | -43  |  -42 |  -41 |  -40 |  235  | -13,7 |  254  |  -12,1|   -34  |   183   |

|Троицкое         | -23,3 | -18,2 | -9,4 |  2,1 |  10,3| 16,7 | 20,5 | 19,2 | 13,1 |  3,9 | -8,7 | -19,2|   0,6 |  -47 |  39  |  25,3  | -36  |  -34 |  -32 |  -31 |  212  | -10,4 |  230  |  -8,9 |   -26  |   166   |

|Хабаровск        | -22,3 | -17,2 | -8,5 |  3,1 |  11,1| 17,4 | 21,1 | 20   | 13,9 |  4,7 | -8,1 | -18,5|   1,4 |  -43 |  40  |  25,7  | -37  |  -34 |  -34 |  -31 |  205  | -10,1 |  223  |  -8,6 |   -23  |   162   |

|Чумикан          | -23,7 | -18,9 | -11,6| -2,7 |   1,9|  6,6 | 12   | 13,5 | 10   |  0,7 | -12,9| -21,3|  -3,9 |  -43 |  35  |  18,3  | -35  |  -34 |  -34 |  -32 |  269  | -9,3  |  292  |  -7,9 |   -26  |   197   |

|Энкэн            | -20,2 | -17,3 | -11,3| -4   |   1,4|  6,1 | 11,5 | 13,3 |  8,9 | -0,5 | -11,4| -17,5|  -3,4 |  -41 |  34  |  17,3  | -31  |  -30 |  -30 |  -28 |  280  | -7,8  |  301  |  -6,7 |   -22  |   205   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Челябинская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Магнитогорск     | -16,9 | -15,7 | -9,1 |  2,6 | 11,6 | 16,6 | 18,3 | 16,1 | 10,2 |  1,9 | -7,1 | -14  |   1,2 |  -46 |  39  |  24,7  | -39  |  -37 |  -36 |  -34 |  218  | -7,9  |  236  |  -6,6 |   -22  |   171   |

|Челябинск        | -16,4 | -14,1 | -8,4 |  2,7 | 11,4 | 16,7 | 18,1 | 16   | 10,2 |  2,2 | -6,7 | -13,5|   1,5 |  -44 |  39  |  23,6  | -39  |  -38 |  -35 |  -34 |  218  | -7,3  |  236  |  -6,1 |   -21  |   167   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Чечено-Ингушская |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Грозный          | -3,6  | -2,3  |  2,4 |  9,3 | 16,5 | 20,8 | 23,8 | 23,2 | 17,4 |  11  |  4   | -1,2 |  10,1 |  -33 |  41  |  30,7  | -24  |  -22 |  -20 |  -18 |  164  |  0,4  |  180  |   1,2 |   -5   |    89   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Читинская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Агинское         | -23,6 | -20,6 | -11,5|  0,5 |  8,6 | 15,6 | 18,8 | 15,6 |  8,6 | -0,5 | -13  | -20,9|  -1,9 |  -51 |  37  |  25,9  | -42  |  -38 |  -40 |  -36 |  237  | -10,8 |  254  |  -9,4 |   -26  |   183   |

|Акша             | -22,7 | -19,1 | -10  |  0,9 |  8,8 | 15,3 | 18,5 | 15,8 |  8,8 | -0,1 | -12,1| -20,3|  -1,4 |  -47 |  38  |  25,9  | -41  |  -38 |  -36 |  -34 |  236  | -10   |  252  |  -8,8 |   -25  |   181   |

|Александровский  | -27,7 | -23,5 | -14,5| -1,7 |  7   | 13,7 | 17,1 | 14,5 |  7,4 | -2   | -15,8| -26,8|  -4,4 |  -54 |  36  |  24,1  | -43  |  -41 |  -40 |  -38 |  247  | -13   |  265  |  -11,4|   -31  |   193   |

|Завод            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Борзя            | -28   | -23,8 | -13,4|  0,2 |  9,1 | 16,6 | 20   | 17   |  9,7 | -0,6 | -14,5| -24,8|  -2,7 |  -55 |  41  |  26,6  | -45  |  -42 |  -44 |  -40 |  230  | -13,3 |  248  |  -11,7|   -30  |   185   |

|Дарасун          | -22,6 | -19,8 | -11,1| -0,2 |  7,5 | 14   | 17,2 | 14   |  7,1 | -1,2 | -13  | -19,9|  -2,3 |  -48 |  35  |  24,6  | -40  |  -37 |  -38 |  -34 |  248  | -9,8  |  267  |  -8,5 |   -25  |   188   |

|Калакан          | -35,4 | -28,1 | -17,5| -4,1 |  5,7 | 13,5 | 17,2 | 14,1 |  6,2 | -5,4 | -22,4| -33,3|  -7,4 |  -58 |  37  |  25,8  | -51  |  -49 |  -49 |  -47 |  255  | -16,5 |  271  |  -15,1|   -37  |   203   |

|Красный Чикой    | -27   | -22,6 | -12,1|  0,5 |  7,7 | 14,3 | 17,2 | 14,5 |  7,4 | -1,2 | -13,8| -23  |  -3,2 |  -48 |  37  |  25,1  | -44  |  -42 |  -42 |  -39 |  246  | -11,3 |  264  |  -10  |   -28  |   184   |

|Мангут           | -22,1 | -19   | -10,1|  0,8 |  8,9 | 15,1 | 18,5 | 15,9 |  8,9 | -0,2 | -12,3| -20,1|  -1,3 |  -48 |  38  |  25,7  | -38  |  -36 |  -36 |  -33 |  234  | -10,1 |  254  |  -8,6 |   -24  |   181   |

|Могоча           | -30,3 | -24,7 | -15,1| -2,5 |  6,4 | 13,7 | 17,2 | 14,1 |  7   | -3,8 | -19,2| -28,4|  -5,5 |  -53 |  36  |  25    | -47  |  -45 |  -43 |  -41 |  252  | -14,1 |  270  |  -12,5|   -32  |   198   |

|Нерчинск         | -31,9 | -26,4 | -14,8|  0,3 |  9,4 | 16,5 | 20,2 | 16,8 |  9,3 | -0,9 | -16,7| -28,5|  -3,9 |  -54 |  40  |  27,3  | -48  |  -46 |  -47 |  -44 |  230  | -15,1 |  249  |  -13,3|   -35  |   185   |

|Нерчинский Завод | -28,9 | -23,5 | -13,1|  0   |  8,8 | 15,4 | 18,8 | 16   |  8,8 | -0,7 | -15  | -25,8|  -3,3 |  -53 |  40  |  25,5  | -45  |  -43 |  -43 |  -41 |  235  | -13,1 |  252  |  -11,7|   -31  |   184   |

|Средний Калар    | -35,9 | -30   | -19,3| -5,6 |  4,2 | 11,9 | 15,7 | 12,4 |  5   | -6,9 | -23,4| -33,8|  -8,8 |  -59 |  36  |  24,3  | -52  |  -50 |  -48 |  -46 |  267  | -16,6 |  285  |  -15,1|   -40  |   212   |

|Сретенск         | -31,4 | -26,2 | -14,6|  0   |  9,1 | 16,2 | 19,6 | 16,4 |  9   | -1,1 | -17,3| -29  |  -4,1 |  -55 |  40  |  27,2  | -47  |  -45 |  -45 |  -43 |  232  | -15   |  251  |  -13,2|   -34  |   185   |

|Тунгокочен       | -31,3 | -26,1 | -16,7| -3,4 |  5,6 | 13   | 16,2 | 13   |  5,8 | -3,8 | -19  | -29  |  -6,3 |  -56 |  35  |  24,2  | -48  |  -46 |  -47 |  -45 |  259  | -14,2 |  277  |  -12,7|   -34  |   202   |

|Тупик            | -33,2 | -27,9 | -17,6| -3,8 |  6   | 13,3 | 16,9 | 13,9 |  6,2 | -4,9 | -20,8| -30,9|  -6,9 |  -56 |  35  |  25    | -50  |  -46 |  -46 |  -44 |  257  | -15,4 |  275  |  -13,9|   -37  |   202   |

|Чара             | -33,7 | -28,8 | -18,7| -5   |  4,1 | 12,4 | 16,4 | 13   |  5,5 | -5,9 | -21,7| -31,5|  -7,8 |  -57 |  35  |  24,1  | -50  |  -49 |  -48 |  -46 |  267  | -15,6 |  283  |  -14,2|   -35  |   207   |

|Чита             | -27,7 | -23,2 | -12  |  0,3 |  8,4 | 15,5 | 18,8 | 15,6 |  8,2 | -1,5 | -14,8| -24,3|  -3,1 |  -54 |  37  |  26    | -44  |  -41 |  -42 |  -38 |  238  | -12,4 |  255  |  -11  |   -31  |   186   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Чувашская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Порецкое         | -12,3 | -11,8 | -6   |  4,2 | 12,8 | 17,4 | 19,1 | 17,4 | 11,3 |  3,8 | -3,6 | -9,7 |   3,6 |  -44 |  38  |  25,1  | -38  |  -35 |  -35 |  -31 |  211  | -5,1  |  225  |  -4,2 |   -17  |   156   |

|Чебоксары        | -13   | -12,4 | -6,5 |  3,2 | 11,8 | 16,6 | 18,6 | 16,8 | 10,6 |  3,2 | -4,2 | -10,4|   2,9 |  -44 |  38  |  23,7  | -38  |  -35 |  -35 |  -32 |  217  | -5,4  |  232  |  -4,4 |   -18  |   160   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Якутская АССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алдан            | -27,8 | -24   | -16,1| -6   |  3,3 | 13   | 16,8 | 13,2 |  5,4 | -6,1 | -19,8| -26,3| -6,2  |  -51 |  34  |  22,6  | -48  |  -44 |  -44 |  -42 |  266  | -13,1 |  280  |  -12,4|   -32  |   214   |

|Аллах-Юнь        | -44,9 | -39,2 | -26,9| -12  |  1,5 | 10,4 | 14,6 | 11,4 |  3,7 | -12,4| -31,6| -41,9| -13,9 |  -64 |  36  |  22,1  | -58  |  -57 |  -56 |  -55 |  277  | -22,1 |  296  |  -20,1|   -50  |   226   |

|Амга             | -43,8 | -36,9 | -23,6| -8,5 |  5,5 | 14,3 | 17,8 | 13,9 |  5,5 | -8,6 | -28,6| -40,1| -11,1 |  -65 |  39  |  25,8  | -59  |  -58 |  -57 |  -55 |  256  | -21,8 |  271  |  -20  |   -46  |   215   |

|Батамай          | -42,5 | -36,3 | -23,1| -9,6 |  3,8 | 13,8 | 17,2 | 13,5 |  5,4 | -9,2 | -29,9| -39,6| -11,1 |  -63 |  34  |  23,4  | -57  |  -56 |  -54 |  -52 |  260  | -21,5 |  275  |  -19,8|   -47  |   219   |

|Верхоянск        | -48,6 | -43,7 | -30  | -13,3|  2   | 12,7 | 15,2 | 11   |  2,5 | -14,4| -36,2| -45,4| -15,7 |  -68 |  35  |  21,9  | -63  |  -61 |  -62 |  -59 |  272  | -25,2 |  287  |  -23,5|   -51  |   232   |

|Вилюйск          | -38,2 | -31,6 | -20  | -7,8 |  4,1 | 14,4 | 18   | 13,9 |  5,4 | -7,7 | -26  | -35,9| -9,3  |  -61 |  37  |  24,2  | -58  |  -56 |  -53 |  -52 |  260  | -18,8 |  274  |  -17,4|   -42  |   218   |

|Витим            | -30   | -25,5 | -16  | -4   |  5,4 | 14,2 | 17,7 | 14,1 |  6,2 | -3   | -19  | -27,5| -5,6  |  -61 |  36  |  24,9  | -56  |  -54 |  -53 |  -51 |  256  | -14,6 |  272  |  -12,6|   -36  |   203   |

|Джалинда         | -39,9 | -35,5 | -27,6| -14,1| -2,7 |  9,4 | 14,2 |  9,2 |  1,9 | -12,1| -30,6| -35,5| -13,6 |  -62 |  35  |  20,2  | -61  |  -58 |  -60 |  -56 |  293  | -19,8 |  308  |  -18,4|   -48  |   244   |

|Джарджан         | -39,3 | -33,7 | -23,4| -12,2| -0,5 | 10,9 | 14,7 | 10,9 |  3,2 | -10,6| -28,7| -36,8| -12,1 |  -60 |  37  |  20,4  | -56  |  -55 |  -54 |  -52 |  278  | -19,7 |  295  |  -18  |   -42  |   235   |

|Джикимде         | -34,9 | -30,5 | -19,4| -4,8 |  5,8 | 13,9 | 17,9 | 13,8 |  5,8 | -5   | -22,5| -32,6| -7,7  |  -61 |  37  |  27    | -56  |  -54 |  -54 |  -51 |  258  | -16,7 |  274  |  -15,2|   -39  |   204   |

|Дружина          | -40,7 | -37,5 | -28  | -14,4| -0,2 | 11,5 | 14   | 10,6 |  3,2 | -12,3| -29,1| -37,7| -13,4 |  -62 |  34  |  19    | -57  |  -56 |  -53 |  -52 |  276  | -21,4 |  292  |  -19,8|   -45  |   234   |

|Жиганск          | -40,5 | -34,7 | -23,7| -11,1|  0,7 | 12   | 15,8 | 11,8 |  3,8 | -9,8 | -29  | -38,1| -11,9 |  -64 |  35  |  21,3  | -56  |  -55 |  -53 |  -51 |  276  | -19,9 |  290  |  -18,5|   -43  |   228   |

|Зырянка          | -38,3 | -34,6 | -25,8| -12,5|  1,8 | 12,9 | 15,2 | 11,4 |  3,9 | -11,2| -28,1| -36,2| -11,8 |  -61 |  36  |  20,9  | -54  |  -53 |  -53 |  -51 |  271  | -20,1 |  286  |  -18,7|   -41  |   226   |

|Исить            | -35,8 | -30,8 | -19,8| -6,3 |  5,3 | 14,3 | 18   | 14,6 |  6,7 | -5   | -22,9| -32,8| -7,9  |  -58 |  37  |  24,9  | -53  |  -52 |  -51 |  -50 |  254  | -17,5 |  268  |  -16,1|   -39  |   209   |

|Иэма             | -46,5 | -42,5 | -31,7| -17,2| -1,9 |  8,9 | 12,9 | 10,3 |  2,2 | -14,7| -34,8| -43,8| -16,6 |  -67 |  31  |  19,4  | -61  |  -60 |  -58 |  -57 |  285  | -24,2 |  307  |  -21,8|   -52  |   241   |

|Казачье          | -37,4 | -34,7 | -27,3| -17,8| -5,5 |  6,8 | 11   |  8,5 |  1,9 | -11,6| -27  | -33,6| -13,9 |  -58 |  33  |  16,3  | -53  |  -51 |  -51 |  -49 |  302  | -18,8 |  326  |  -16,7|   -40  |   248   |

|Крест-Хальджай   | -45,4 | -38,2 | -22,4| -8   |  5,6 | 14,6 | 18   | 14,4 |  6   | -8,9 | -29,6| -42,3| -11,4 |  -64 |  38  |  24,4  | -59  |  -58 |  -56 |  -55 |  253  | -22,6 |  267  |  -21  |   -47  |   215   |

|Кюсюр            | -39   | -35,1 | -26,3| -15,8| -3,7 |  7,7 | 12,3 |  9,2 |  2,2 | -11,2| -28,7| -35,4| -13,7 |  -60 |  34  |  17,4  | -58  |  -56 |  -56 |  -54 |  296  | -19,2 |  317  |  -17,4|   -43  |   244   |

|Ленск            | -30,6 | -25,7 | -16,7| -4,5 |  5,2 | 14   | 17,3 | 13,6 |  5,8 | -4,3 | -20,7| -29  | -6,3  |  -60 |  36  |  24,6  | -55  |  -53 |  -52 |  -49 |  258  | -14,6 |  274  |  -13,2|   -37  |   207   |

|Нагорный         | -30,2 | -25,7 | -18  | -7,5 |  2,8 | 11,6 | 15,1 | 11,8 |  4,3 | -7,6 | -21,6| -28,8| -7,8  |  -56 |  35  |  22,2  | -48  |  -46 |  -44 |  -41 |  271  | -14,7 |  287  |  -13,5|   -33  |   221   |

|Нера             | -48,5 | -42,2 | -29,8| -12  |  2,9 | 12,6 | 15,5 | 11,7 |  3,1 | -14,6| -36,1| -45,8| -15,3 |  -68 |  34  |  22,3  | -62  |  -60 |  -60 |  -58 |  269  | -24,8 |  285  |  -23,3|   -54  |   226   |

|Нюрба            | -36,1 | -30,4 | -19,9| -7,4 |  4,5 | 14,1 | 17,2 | 13,5 |  5,2 | -7,1 | -25,1| -34,1| -8,8  |  -62 |  36  |  23,8  | -58  |  -56 |  -53 |  -52 |  260  | -17,9 |  274  |  -16,5|   -41  |   215   |

|Нюя              | -30,5 | -25,2 | -15,6| -3,6 |  6,1 | 14,8 | 18,1 | 14,4 |  6,7 | -3,4 | -19,9| -28,8| -5,6  |  -59 |  38  |  24,9  | -56  |  -53 |  -52 |  -49 |  252  | -14,5 |  266  |  -13,3|   -36  |   202   |

|Оймякон          | -50   | -44,3 | -31,9| -14,8|  1,7 | 11,7 | 14,5 | 10,4 |  2,3 | -15,2| -36,2| -47,4| -16,6 |  -71 |  33  |  21,8  | -63  |  -62 |  -61 |  -60 |  275  | -25,8 |  292  |  -23,9|   -56  |   232   |

|Олекминск        | -33,5 | -28,3 | -17,9| -4,7 |  5,8 | 14,9 | 18,5 | 14,7 |  6,8 | -4,4 | -21,1| -31,1| -6,7  |  -59 |  36  |  25,3  | -55  |  -53 |  -53 |  -51 |  252  | -16,1 |  268  |  -14,6|   -38  |   205   |

|Оленек           | -41,3 | -36,8 | -26,6| -13,1| -1,3 | 10,5 | 14,4 |  9,6 |  2,2 | -11,7| -31,2| -37,6| -13,6 |  -65 |  36  |  21    | -62  |  -60 |  -58 |  -57 |  287  | -20,4 |  302  |  -19  |   -50  |   239   |

|Охотский Перевоз | -44,6 | -38,2 | -24  | -8,8 |  5,3 | 14,2 | 17,4 | 13,8 |  5,7 | -8,3 | -29  | -40,7| -11,4 |  -64 |  38  |  24,2  | -58  |  -57 |  -56 |  -55 |  255  | -22,2 |  269  |  -20,6|   -50  |   214   |

|Сангар           | -39,7 | -33,6 | -21,1| -8,8 |  3,4 | 14,1 | 17,9 | 14,2 |  6,1 | -8,5 | -27,8| -37,5| -10,1 |  -61 |  35  |  23,1  | -53  |  -52 |  -51 |  -50 |  260  | -19,9 |  273  |  -18,5|   -42  |   219   |

|Саскылах         | -35,5 | -33,2 | -28,8| -18,5| -6,9 |  6,1 | 11,7 |  8   |  1,3 | -11,9| -27,6| -32,1| -14   |  -58 |  34  |  17,3  | -57  |  -54 |  -55 |  -52 |  306  | -18,6 |  324  |  -17  |   -40  |   254   |

|Среднеколымск    | -37,6 | -34,7 | -26,4| -14,5| -0,7 | 11   | 13,6 |  9,8 |  2,9 | -11  | -27,1| -35  | -12,5 |  -60 |  35  |  18,9  | -54  |  -53 |  -53 |  -51 |  281  | -19,6 |  299  |  -17,9|   -41  |   234   |

|Сунтар           | -34,2 | -28,8 | -18,7| -6   |  5,1 | 14,4 | 17,7 | 13,6 |  5,3 | -6,3 | -23,3| -32  | -7,8  |  -62 |  36  |  24,7  | -56  |  -54 |  -53 |  -51 |  259  | -16,1 |  275  |  -15,2|   -40  |   212   |

|Сухана           | -42,5 | -37,1 | -26,3| -12,8| -0,7 | 11,3 | 14,7 | 10,1 |  2,5 | -11,3| -31,6| -38,5| -13,5 |  -65 |  37  |  21,1  | -60  |  -59 |  -58 |  -56 |  283  | -20,8 |  298  |  -19,4|   -51  |   237   |

|Сюрен-Кюель      | -36   | -32,2 | -23,5| -12,9| -0,9 |  9,3 | 12,9 |  9,8 |  2   | -11,7| -26,6| -33,5| -11,9 |  -57 |  32  |  19,5  | -51  |  -50 |  -49 |  -46 |  285  | -18,3 |  307  |  -16,4|   -40  |   240   |

|Тикси, бухта     | -33,3 | -31,3 | -26,3| -18,1| -6,9 |  2,5 |  7   |  7,5 |  1,7 | -10,3| -23,9| -29,8| -13,4 |  -54 |  33  |  11,8  | -48  |  -46 |  -46 |  -44 |  365  | -13,4 |  365  |  -13,4|   -35  |   258   |

|Токо             | -39,8 | -35,5 | -22,8| -9,3 |  2,4 | 10,8 | 14,9 | 12,1 |  4   | -9   | -26,3| -37,6| -11,2 |  -65 |  34  |  22,7  | -55  |  -53 |  -54 |  -51 |  271  | -19,5 |  289  |  -17,7|   -44  |   225   |

|Томмот           | -35,7 | -30,6 | -19,8| -6,3 |  4,8 | 13,6 | 17,3 | 13,5 |  5,4 | -6,4 | -24,2| -33,3| -8,5  |  -61 |  38  |  25,7  | -56  |  -54 |  -54 |  -51 |  260  | -17,4 |  274  |  -16,1|   -41  |   212   |

|Томпо            | -45,3 | -39,2 | -27,1| -12,3|  2,6 | 12,2 | 15,3 | 11,5 |  3,3 | -13,2| -33,6| -42,4| -14   |  -64 |  34  |  23,3  | -59  |  -58 |  -57 |  -55 |  271  | -23,1 |  287  |  -21,4|   -50  |   226   |

|Туой-Хая         | -33,9 | -28,2 | -18,9| -6,5 |  4,2 | 13,4 | 16,4 | 12,4 |  4,7 | -6,4 | -23,2| -31,8| -8,2  |  -61 |  36  |  24    | -58  |  -55 |  -54 |  -52 |  266  | -16,2 |  282  |  -14,7|   -40  |   215   |

|Тяня             | -33,6 | -28,8 | -18,3| -4,8 |  5,6 | 13,7 | 17,6 | 13,5 |  5,5 | -5,5 | -22,1| -31,6| -7,4  |  -60 |  38  |  27    | -55  |  -53 |  -52 |  -49 |  258  | -16,2 |  274  |  -14,7|   -37  |   208   |

|Усть-Мая         | -42,9 | -35,3 | -20,8| -6,4 |  5,6 | 14,2 | 17,7 | 14,2 |  6,3 | -7   | -26,7| -39,1| -10   |  -64 |  38  |  24,3  | -58  |  -56 |  -57 |  -54 |  254  | -20,5 |  270  |  -18,7|   -45  |   210   |

|Усть-Мома        | -46,8 | -41,6 | -28,7| -12,9|  2,3 | 12,8 | 15   | 11   |  2,7 | -14,7| -34,8| -44,2| -15   |  -67 |  35  |  22    | -62  |  -60 |  -59 |  -58 |  272  | -24,3 |  287  |  -22,6|   -52  |   231   |

|Чульман          | -36,6 | -31   | -20,2| -7,1 |  3,6 | 12,2 | 15,9 | 12,4 |  4,4 | -7,7 | -24,2| -34,2| -9,4  |  -61 |  35  |  23,9  | -55  |  -53 |  -51 |  -49 |  268  | -17   |  284  |  -15,9|   -40  |   217   |

|Шелагонцы        | -41,6 | -35,3 | -25,1| -12,4|  0,1 | 11,6 | 14,5 | 10   |  2,3 | -10,8| -29,8| -38,4| -12,9 |  -65 |  35  |  21,7  | -61  |  -59 |  -58 |  -56 |  280  | -20,4 |  296  |  -18,9|   -50  |   226   |

|Эйик             | -37,6 | -32,3 | -23,6| -12  | -0,2 | 11,1 | 14,8 | 10,5 |  2,7 | -10,6| -27,4| -35  | -11,6 |  -61 |  33  |  20,6  | -55  |  -54 |  -52 |  -51 |  281  | -18,7 |  297  |  -17,2|   -45  |   235   |

|Якутск           | -43,2 | -35,9 | -22,2| -7,4 |  5,7 | 15,4 | 18,7 | 14,8 |  6,2 | -7,9 | -28  | -39,8| -10,3 |  -64 |  38  |  25,2  | -59  |  -58 |  -57 |  -55 |  254  | -21,2 |  268  |  -19,7|   -45  |   210   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ярославская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ярославль        | -11,6 | -11,5 | -6,2 |  2,9 | 10,4 | 14,8 | 17,2 | 15,2 |  9,6 |  3,2 | -3,2 | -8,9 |   2,7 |  -46 |  36  |  22,9  | -37  |  -34 |  -34 |  -31 |  222  | -1,5  |  243  |  -3,3 |   -16  |    158  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Украинская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Винницкая область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Винница          | -6    | -5,3  | -0,5 |  6,9 | 13,6 | 16,7 | 18,7 | 17,8 | 12,9 |  7,5 |  1,3 | -3,4 |   6,7 |  -36 |  38  |  24,6  | -29  |  -26 |  -25 |  -21 |  189  | -1,1  |  207  |  -0,1 |   -10  |    116  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Волынская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Луцк             | -4,9  | -3,9  |  0,5 |  7,3 | 13,7 | 17   | 18,6 | 17,6 | 13,2 |  7,7 |  2,3 | -2,1 |   7,2 |  -34 |  38  |  24,4  | -27  |  -24 |  -22 |  -20 |  187  | -0,2  |  207  |   0,8 |   -8   |    105  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ворошиловградская|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ворошиловград    | -6,6  | -6    | -0,4 |  8,6 | 16,1 | 19,7 | 22,3 | 21   | 15   |  8,1 |  1,4 | -3,8 |   8   |  -42 |  41  |  29,1  | -32  |  -29 |  -27 |  -25 |  180  | -1,6  |  197  |  -0,6 |   -10  |    117  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Днепропетровская |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Днепропетровск   | -5,4  | -4,8  |  0,4 |  9   | 16,4 | 19,8 | 22,3 | 21,3 | 15,7 |  8,8 |  2   | -3,1 |   8,5 |  -34 |  40  |  28,2  | -28  |  -26 |  -25 |  -23 |  175  | -1    |  191  |  -0,1 |   -9   |    109  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Донецкая область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Донецк           | -6,6  | -6,2  | -1   |  7,9 | 15,4 | 18,6 | 21,6 | 20,4 | 15   |  7,9 |  0,9 | -4,2 |   7,5 |  -37 |  40  |  27,6  | -29  |  -27 |  -25 |  -23 |  183  | -1,8  |  193  |  -0,9 |   -10  |    122  |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Житомирская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Житомир          | -5,7  | -4,9  | -0,4 |  7   | 13,9 | 17   | 18,9 | 17,8 | 13,1 |  7,2 |  1,3 | -3,2 |   6,8 |  -35 |  38  |  24,9  | -29  |  -25 |  -25 |  -22 |  192  | -0,8  |  207  |   0,1 |   -9   |   116   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Закарпатская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ужгород          | -3,1  | -0,7  |  4,8 |  10  | 15,6 | 18,4 | 20,5 | 19,7 | 16,5 |  9,7 |  4,9 |  0,1 |   9,6 |  -28 |  40  |  26,1  | -24  |  -22 |  -20 |  -18 |  162  |  1,6  |  175  |   2,2 |   -6   |    70   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Запорожская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бердянск         | -3,8  | -3,5  |  0,7 |  8,2 | 16   | 20,7 | 23,5 | 22,6 | 17,1 | 10,8 |  3,9 | -1,2 |   9,6 |  -29 |  39  |  27,7  | -26  |  -22 |  -22 |  -19 |  168  |  0    |  186  |   0,8 |   -7   |    98   |

|Запорожье        | -4,9  | -4,2  |  1   |  9   | 16,4 | 20,1 | 22,8 | 21,6 | 16   |  9,3 |  2,8 | -2,3 |   9   |  -34 |  41  |  28,9  | -28  |  -25 |  -24 |  -22 |  174  | -0,4  |  190  |   0,4 |   -8   |   102   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ивано-Франковская|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ивано-Франковск  | -5,1  | -3,7  |  1,3 |  7,6 | 13,5 | 16,6 | 18,5 | 17,8 | 13,5 |  8,2 |  2,2 | -2,4 |   7,3 |  -34 |  37  |  24,6  | -26  |  -24 |  -22 |  -20 |  184  | -0,1  |  202  |   0,7 |   -9   |   102   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Киевская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Киев             | -5,9  | -5,2  | -0,4 |  7,5 | 14,7 | 17,8 | 19,8 | 18,7 | 13,9 |  7,5 |  1,2 | -3,5 |   7,2 |  -32 |  39  |  25,6  | -29  |  -26 |  -25 |  -22 |  187  | -1,1  |  204  |  -0,2 |   -10  |   118   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кировоградская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кировоград       | -5,6  | -5,1  | -0,3 |  7,8 |  15,1| 17,9 | 20,2 | 19,6 | 14,6 |  7,7 |  1,3 | -3,3 |   7,5 |  -35 |  40  |  23,5  | -29  |  -26 |  -25 |  -22 |  185  | -1    |  202  |  -0,1 |   -9   |   116   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Крымская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джанкой          | -1,8  | -1,3  |  2,9 |  9,4 | 16   | 20,4 | 23,3 | 22,4 | 17   |  11,3|  5,4 |  0,9 |  10,5 |  -30 |  41  |  29,6  | -23  |  -21 |  -19 |  -17 |  160  |  1,5  |  178  |   2,3 |   -5   |    65   |

|Евпатория        | -0,1  | -0,1  |  3,8 |  9,4 | 14,4 | 20   | 23,2 | 22,6 | 17,9 |  12,5|  6,7 |  2,3 |  11   |  -28 |  40  |  28,6  | -23  |  -20 |  -18 |  -16 |  149  |  2,4  |  172  |   3,3 |   -3   |    38   |

|Симферополь      | -1    | -0,7  |  3   |  9,3 | 14,6 | 19   | 21,8 | 21,2 | 16,4 |  11,4|  5,8 |  1,5 |  10,2 |  -29 |  40  |  28,2  | -22  |  -20 |  -18 |  -16 |  158  |  1,9  |  179  |   2,8 |   -4   |    56   |

|Феодосия         |  0,6  |  0,5  |  4,2 |  9,6 | 15,8 | 20,4 | 23,8 | 23,2 | 18,5 |  13,1|  7,3 |  3,2 |  11,7 |  -25 |  38  |  28,1  | -22  |  -19 |  -17 |  -15 |  144  |  2,9  |  168  |   3,7 |   -2   |    16   |

|Ялта             |  4    |  3,8  |  5,9 | 10,3 | 15,6 | 20,3 | 23,7 | 23,5 | 19,1 |  14,2|  9,3 |  6,1 |  13      -15 |  39  |  27,9  | -10  |  -8  |  -7  |  -6  |  126  |  5,2  |  157  |   5,9 |    1   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Львовская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Львов            | -5    | -4,2  |  0,3 |  6,7 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 16,5 | 13   |  7,7 |  2,4 | -2,6 |   6,7 |  -33 |  37  |  23    | -24  |  -23 |  -20 |  -19 |  191  | -0,2  |  211  |   0,7 |   -9   |   106   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Николаевская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Николаев         | -3,5  | -2,8  |  2,1 |  9,4 | 16,5 | 20,3 | 23,2 | 22,2 | 17   |  10,5|  3,9 | -1,2 |   9,8 |  -30 |  40  |  29,3  | -26  |  -23 |  -23 |  -20 |  165  |  0,4  |  182  |   1,2 |   -7   |    31   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Одесская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Любашевка        | -5    | -4,2  |  0,6 |  8,1 | 15   | 18,4 | 21   | 20,2 | 15,2 |   8,9|  2,3 | -2,6 |   8,2 |  -34 |  38  |  27,2  | -27  |  -24 |  -23 |  -20 |  178  | -0,6  |  194  |   0,3 |   -9   |   108   |

|Одесса           | -2,5  | -2    |  2   |  8,2 | 15   | 19,4 | 22,2 | 21,4 | 16,9 |  11,4|  5,3 |  0,2 |   9,8 |  -28 |  37  |  26,9  | -24  |  -21 |  -21 |  -18 |  165  |  1    |  183  |   1,9 |   -6   |    78   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Полтавская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Полтава          | -6,9  | -6,4  | -1,3 |  7,6 | 15   | 18,3 | 20,6 | 19,7 | 14,3 |   7,4|  0,6 | -4,5 |   7   |  -37 |  38  |  26,5  | -30  |  -27 |  -26 |  -23 |  187  | -1,9  |  202  |  -1   |   -11  |   124   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ровенская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ровно            | -5,4  | -4,4  |  0   |  6,9 | 13,5 | 16,9 | 18,5 | 17,5 | 13   |   7,4|  1,8 | -2,6 |   6,9 |  -36 |  38  |  24,2  | -27  |  -25 |  -22 |  -21 |  191  | -0,5  |  210  |   0,4 |   -9   |   112   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сумская область  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сумы             | -7,9  | -7,6  | -2,4 |  6,4 | 14   | 17,6 | 19,3 | 18,4 | 12,9 |   6,4| -0,2 | -5,4 |   6   |  -36 |  38  |  25,4  | -32  |  -28 |  -27 |  -24 |  195  | -2,5  |  212  |  -1,5 |   -12  |   131   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тернопольская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тернополь        | -5,4  | -4,4  |  0,1 |  7   | 13,5 | 16,6 | 18,4 | 17,4 | 13   |   7,4|  1,8 | -2,8 |   6,9 |  -34 |  37  |  24,1  | -26  |  -24 |  -23 |  -21 |  190  | -0,5  |  208  |   0,4 |   -9   |   112   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Харьковская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Харьков          | -7,3  | -6,9  | -1,7 |  7,7 | 15,1 | 18,6 | 20,8 | 19,7 | 14   |   7,1|  0,3 | -4,8 |   6,9 |  -36 |  39  |  26,7  | -31  |  -28 |  -26 |  -23 |  189  | -2,1  |  205  |  -1,2 |   -11  |   126   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Херсонская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Херсон           | -3,2  | -2,6  |  2,2 |  9,3 | 16,2 | 20   | 23   | 21,9 | 16,8 |  10,5|  4,1 | -0,8 |   9,8 |  -32 |  39  |  29,4  | -27  |  -23 |  -23 |  -19 |  167  |  0,6  |  184  |   1,4 |   -7   |    87   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Хмельницкая      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Хмельницкий      | -5,6  | -4,6  |  0   |  7   | 13,6 | 16,8 | 18,6 | 17,6 | 13   |   7  |  1,6 | -3   |   6,8 |  -32 |  36  |  24,7  | -26  |  -25 |  -22 |  -21 |  191  | -0,6  |  211  |   0,3 |   -9   |   113   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Черкасская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Черкассы         | -5,8  | -5,6  | -0,4 |  7,6 | 14,9 | 17,8 | 20   | 19,3 | 14   |   7,2|  1,4 | -3,5 |   7,2 |  -37 |  38  |  26,3  | -29  |  -26 |  -25 |  -22 |  189  | -1    |  203  |  -0,1 |   -9   |   117   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Черниговская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Чернигов         | -6,7  | -6,2  | -1,4 |  6,8 | 14,4 | 17,5 | 19,4 | 18,2 | 13,2 |   6,8|  0,6 | -4,2 |   6,5 |  -34 |  39  |  25    | -30  |  -27 |  -26 |  -23 |  191  | -1,7  |  206  |  -0,8 |   -10  |   126   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Черновицкая      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Черновцы         | -5    | -3,5  |  1,5 |  8,3 | 14,3 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 14,2 |   8,6|  2,4 | -2,4 |   7,8 |  -32 |  38  |  25,6  | -26  |  -24 |  -22 |  -20 |  179  | -0,2  |  197  |   0,7 |   -9   |   102   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Белорусская ССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брестская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брест            | -4,4  | -3,6  |  0,6 |  7,3 | 14,2 | 17   | 18,8 | 17,6 | 13,4 |   7,7|  2,4 | -2,2 |   7,4 |  -36 |  37  |  24,6  | -29  |  -25 |  -23 |  -20 |  186  |  0,4  |  205  |   0,8 |   -8   |   105   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Витебская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Витебск          | -7,8  | -7,3  | -2,9 |  5   | 12,6 | 16   | 18   | 16,3 | 11,2 |   5,2| -0,4 | -5,2 |   5,1 |  -41 |  36  |  23,1  | -35  |  -31 |  -28 |  -26 |  205  | -1,6  |  222  |  -1,4 |   -12  |   137   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гомельская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гомель           | -6,9  | -6,3  | -1,8 |  6,3 | 13,7 | 16,9 | 18,6 | 17,4 | 12,5 |   6,4|  0,6 | -4,3 |   6,1 |  -35 |  37  |  24,2  | -30  |  -27 |  -26 |  -24 |  197  | -1,3  |  212  |  -0,8 |   -11  |   129   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гродненская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гродно           | -5,1  | -4,5  | -0,6 |  6,3 | 13   | 16,2 | 18   | 16,8 | 12,6 |   7  |  1,6 | -2,8 |   6,5 |  -35 |  36  |  23,6  | -30  |  -26 |  -24 |  -22 |  193  | -0,1  |  213  |   0,4 |   -9   |   117   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Минская область  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Минск            | -6,9  | -6,4  | -2,2 |  5,3 | 12,6 | 16   | 17,8 | 16,2 | 11,6 |   5,6|  0   | -4,5 |   5,4 |  -39 |  35  |  23,2  | -33  |  -29 |  -27 |  -25 |  203  | -1,2  |  220  |  -0,9 |   -10  |   134   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Могилевская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Могилев          | -7,5  | -7,0  | -2,5 |  5,4 | 12,9 | 16,4 | 18,2 | 16,6 | 11,6 |   5,3| -0,2 | -5,1 |   5,3 |  -42 |  36  |  23,6  | -33  |  -29 |  -27 |  -25 |  204  | -1,5  |  221  |  -1,2 |   -11  |   136   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Узбекская ССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Андижанская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Андижан          | -3    |  0,6  |  8,3 | 15,6 | 21,2 | 25,4 | 27,3 | 25,7 | 20,6 |  13,6|  6   |  0,9 |  13,5 |  -29 |  44  |  35,4  | -20  |  -17 |  -16 |  -14 |  128  |  1,3  |  147  |   2,3 |   -6   |    55   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бухарская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Навои            |  0,2  |  3,2  |  8,4 | 15,3 | 21,7 | 26   | 28,2 | 26,1 | 19,8 |  13,2|  7,1 |  2,6 |  14,3 |  -24 |  47  |  35,9  | -19  |  -16 |  -16 |  -12 |  122  |  3,1  |  145  |   4,1 |   -3   |    13   |

|Тамдыбулак       | -3,6  | -0,3  |  6   | 14,6 | 21,8 | 27   | 29,6 | 27,2 | 20,4 |  12,2|  4,3 | -1,4 |  13,2 |  -33 |  48  |  36,8  | -26  |  -21 |  -22 |  -18 |  142  |  0,5  |  159  |   1,4 |   -7   |    73   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джизакская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Галляарал        | -1,5  |  0,9  |  6   | 12,9 | 19   | 24,6 | 27,5 | 25,8 | 20,3 |  12,9|  5,8 |  1   |  12,9 |  -30 |  45  |  34,3  | -26  |  -24 |  -21 |  -18 |  140  |  1,9  |  158  |   2,8 |   -5   |    48   |

|Джизак           | -0,6  |  2,1  |  7,7 | 14,8 | 21,2 | 26,4 | 28,8 | 26,9 | 21,1 |  13,8|  6,6 |  1,7 |  14,2 |  -32 |  47  |  36,2  | -23  |  -20 |  -20 |  -17 |  128  |  2,4  |  146  |   3,2 |   -5   |    33   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Каракалпакская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Муйнак           | -7,1  | -6,2  |  0   |  8,5 | 17,3 | 23,2 | 25,9 | 24,7 | 19,3 |  11,1|  3,7 | -2,7 |   9,8 |  -28 |  42  |  30,2  | -27  |  -24 |  -24 |  -20 |  169  | -1,5  |  183  |  -0,7 |   -8   |   103   |

|Нукус            | -6,4  | -3,8  |  3,3 | 12,7 | 20,5 | 25,1 | 27,1 | 24,6 | 18,5 |  10,2|  2   | -4   |  10,8 |  -32 |  46  |  34,7  | -28  |  -24 |  -23 |  -19 |  158  | -1,4  |  174  |  -0,4 |   -10  |   104   |

|Чимбай           | -7    | -4,7  |  2,2 | 11,6 | 19,2 | 23,7 | 25,4 | 23,4 | 17,4 |   9,4|  1,7 | -4,3 |   9,8 |  -31 |  44  |  33,2  | -27  |  -25 |  -23 |  -20 |  163  | -1,7  |  176  |  -0,9 |   -11  |   108   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кашкадарьинская  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гузар            |  2,3  |  5,1  |  9,8 | 16,1 | 22,5 | 27,4 | 29,9 | 28,3 | 23   |  15,9|  9,4 |  5   |  16,2 |  -26 |  49  |  38,2  | -17  |  -14 |  -14 |  -12 |  101  |  4,5  |  126  |   5,2 |   -3   |     0   |

|Дехканабад       |  1,4  |  3,8  |  8,4 | 14   | 20,3 | 25,3 | 28,1 | 26,3 | 20,8 |  13,8|  8   |  4   |  14,5 |  -28 |  46  |  35,8  | -20  |  -18 |  -17 |  -13 |  118  |  3,9  |  144  |   4,9 |   -1   |     0   |

|Мубарек          | -0,1  |  3    |  9   | 16,2 | 23,5 | 28,6 | 31,6 | 29,5 | 22,7 |  14,5|  7,2 |  2,1 |  15,6 |  -26 |  50  |  39,1  | -19  |  -15 |  -15 |  -12 |  120  |  2,8  |  140  |   3,7 |   -3   |    28   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Наманганская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Касансай         | -2    |  0,1  |  6,4 | 13,6 | 18,8 | 22,8 | 25,5 | 24,2 | 19   |  12,5|  5,3 |  0,9 |  12,3 |  -29 |  42  |  32,8  | -17  |  -15 |  -14 |  -13 |  137  |  1,4  |  155  |   2,4 |   -5   |    53   |

|Наманган         | -3,4  |  0,9  |  8,1 | 15,8 | 21,5 | 25,6 | 27,6 | 25,4 | 20,1 |  12,9|  5,8 |  0,4 |  13,4 |  -29 |  44  |  35    | -20  |  -17 |  -16 |  -14 |  131  |  1,2  |  148  |   2,1 |   -7   |    56   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Самаркандская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Каттакурган      | -1,3  |  1,7  |  7   | 14,1 | 20,4 | 25,2 | 27,5 | 25,3 | 19,1 |  11,5|  5,2 |  1,2 |  13,1 |  -35 |  46  |  35,8  | -21  |  -19 |  -18 |  -15 |  140  |  2,3  |  161  |   3,2 |   -4   |    41   |

|Нурата           | -0,6  |  1,8  |  6,9 | 14,1 | 20,3 | 25,4 | 27,8 | 25,7 | 19,5 |  12,2|  5,9 |  1,2 |  13,4 |  -30 |  46  |  34,7  | -23  |  -19 |  -19 |  -15 |  136  |  2,4  |  156  |   3,3 |   -4   |    35   |

|Самарканд        | -0,3  |  2,3  |  7,2 | 13,7 | 19,2 | 23,5 | 25,5 | 23,7 | 18,8 |  12,5|  6,5 |  2,1 |  12,9 |  -30 |  44  |  33,4  | -18  |  -17 |  -14 |  -13 |  132  |  2,8  |  154  |   3,7 |   -3   |    27   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сурхандарьинская |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Денау            |  2,4  |  5,4  | 10,5 | 16,5 | 22   | 26,3 | 28,2 | 25,8 | 20,9 |  14,9|  9,9 |  5,2 |  15,7 |  -25 |  47  |  37,4  | -15  |  -14 |  -13 |  -11 |   93  |  4,4  |  120  |   5,4 |    0   |    0    |

|Термез           |  2,1  |  5,8  | 11,4 | 18,2 | 24,5 | 28,3 | 30,7 | 28,7 | 22,8 |  16,1| 10,1 |  5   |  17   |  -25 |  50  |  39,8  | -14  |  -12 |  -13 |  -9  |   90  |  4,2  |  114  |   5,2 |   -2   |    0    |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сырдарьинская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сырдарья         | -2,9  |  0,8  |  7,2 | 14,3 | 20,6 | 25   | 26,6 | 24,2 | 18,4 |  11,8|  4,8 | -0,2 |  12,6 |  -33 |  46  |  36,2  | -25  |  -22 |  -21 |  -19 |  138  |  1,3  |  158  |   2,2 |   -6   |    61   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ташкентская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Аблык            | -1,5  |  1,2  |  6,4 | 12,9 | 18,3 | 23   | 25,8 | 24,3 | 19,2 |  12,6|  6,1 |  1,8 |  12,5 |  -31 |  43  |  33    | -19  |  -17 |  -15 |  -14 |  139  |  2,3  |  158  |   3,1 |   -4   |    42   |

|Пскем            | -5    | -3,1  |  2   |  9,2 | 14,5 | 18,2 | 22   | 21,6 | 16,5 |   9,6|  3,1 | -1,3 |   8,9 |  -32 |  40  |  29,7  | -21  |  -20 |  -16 |  -15 |  168  | -0,1  |  187  |   0,8 |   -9   |    92   |

|Ташкент          | -0,9  |  2    |  7,6 | 14,4 | 20   | 24,7 | 26,9 | 24,9 | 19,4 |  12,6|  6,4 |  1,6 |  13,3 |  -30 |  44  |  35,3  | -22  |  -18 |  -17 |  -15 |  130  |  2,4  |  151  |   3,4 |   -6   |    36   |

|Чарвак           | -2,1  | -0,2  |  5,2 | 12,2 | 17,2 | 21,5 | 24,5 | 23,5 | 18,6 |  12,1|  6   |  1   |  11,6 |  -29 |  40  |  31,3  | -19  |  -17 |  -15 |  -13 |  144  |  1,7  |  162  |   2,5 |   -4   |    57   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ферганская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Коканд           | -2,3  |  1,2  |  8,4 | 16   | 21,6 | 25,6 | 27,5 | 25,6 | 19,9 |  12,6|  5,5 |  0,6 |  13,5 |  -27 |  44  |  35,1  | -19  |  -15 |  -15 |  -13 |  131  |  1,6  |  150  |   2,5 |   -4   |    53   |

|Фергана          | -3,2  |  0,6  |  7,8 | 15,2 | 20,8 | 24,6 | 26,8 | 25   | 19,6 |  12,6|  5,6 |  0,4 |  13   |  -28 |  43  |  34,2  | -20  |  -17 |  -17 |  -15 |  134  |  1,3  |  152  |   2,3 |   -7   |    60   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Хорезмская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ургенч           | -4,8  | -1,7  |  4,8 | 13,9 | 21,1 | 25,7 | 27,5 | 25,2 | 19   |  11,1|  3,3 | -2,3 |  11,9 |  -32 |  46  |  34,7  | -23  |  -21 |  -21 |  -18 |  152  | -0,1  |  166  |   0,7 |   -8   |    88   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Казахская ССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Актюбинская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Актюбинск        | -15,6 | -14,9 | -8,2 |  4,7 | 14,6 | 19,8 | 22,3 | 20,3 | 13,3 |   4,4| -4,8 | -12,1|   3,6 |  -48 |  43  |  29,3  | -40  |  -37 |  -36 |  -31 |  203  | -7,3  |  215  |  -6,3 |   -21  |   157   |

|Уил              | -13,4 | -12,4 | -5,4 |  7,4 | 16,4 | 22   | 24,5 | 22,7 | 15,5 |   6,4| -2,4 | -9,5 |   6   |  -42 |  44  |  31,5  | -38  |  -34 |  -33 |  -29 |  189  | -5,9  |  201  |  -5   |   -18  |   145   |

|Челкар           | -15,4 | -14,4 | -6,6 |  7,3 | 16,8 | 22,6 | 25   | 23   | 15,6 |   6,2| -3,1 | -11  |   5,5 |  -45 |  42  |  32,2  | -36  |  -34 |  -33 |  -30 |  189  | -7,1  |  201  |  -6,2 |   -20  |   147   |

|Эмба             | -15,2 | -14   | -7,3 |  6,2 | 15,7 | 21,4 | 23,9 | 21,8 | 14,4 |   5,1| -3,8 | -11,2|   4,8 |  -42 |  43  |  30,9  | -36  |  -34 |  -33 |  -30 |  197  | -6,9  |  208  |  -6,0 |   -20  |   153   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алма-Атинская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алма-Ата         | -7,4  | -5,6  |  1,8 | 10,5 | 16,2 | 20,6 | 23,3 | 22,3 | 16,9 |   9,5|  0,8 | -4,8 |   8,7 |  -38 |  42  |  29,5  | -32  |  -28 |  -28 |  -25 |  166  | -2,1  |  181  |  -1,2 |   -10  |   113   |

|Баканас          | -13,2 | -10,6 | -0,4 | 10,6 | 17,4 | 23   | 25,4 | 23,3 | 16,3 |   7,7| -1,7 | -9,3 |   7,4 |  -45 |  44  |  33,2  | -37  |  -35 |  -34 |  -31 |  173  | -5,4  |  187  |  -4,3 |   -18  |   129   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Восточно-        |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Казахстанская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Зайсан           | -17,8 | -15,8 | -7,7 |  5,8 | 14,2 | 20,4 | 22,7 | 21,4 | 15,2 |   5,7| -6,1 | -15  |   3,6    -46 |  40  |  28,2  | -39  |  -36 |  -36 |  -34 |  188  | -8,5  |  207  |  -7,7 |   -18  |   153   |

|Катон-Карагай    | -13,6 | -12,7 | -7,7 |  1,5 |  8,8 | 14   | 16   | 14,8 |  9,4 |   1,6| -7,8 | -12,8|   1   |  -44 |  34  |  22,7  | -37  |  -34 |  -33 |  -30 |  233  | -6    |  252  |  -4,9 |   -15  |   171   |

|Усть-Каменогорск | -16,2 | -15,7 | -7,9 |  4,3 | 13,7 | 18,9 | 21,2 | 19,1 | 12,9 |   5  | -6,5 | -13,3|   3   |  -49 |  41  |  28,6  | -44  |  -42 |  -41 |  -39 |  204  | -7,8  |  217  |  -6,7 |   -18  |   156   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гурьевская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ганюшкино        | -8    | -7,2  | -1,3 |  8,8 | 17,4 | 22,5 | 24,8 | 22,9 | 16,2 |   8,6|  1,2 | -4,4 |   8,5 |  -36 |  40  |  30,8  | -30  |  -28 |  -26 |  -25 |  178  | -2,4  |  192  |  -1,6 |   -8   |   121   |

|Гурьев           | -10,1 | -9,1  | -2,2 |  8,9 | 17,8 | 23,1 | 25,5 | 23,7 | 16,6 |   8,1| -0,2 | -6   |   8   |  -38 |  45  |  31,5  | -32  |  -30 |  -28 |  -26 |  182  | -3,8  |  193  |  -2,8 |   -12  |   129   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джамбулская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джамбул          | -6    | -3,9  |  3,1 | 10,9 | 16,7 | 21,1 | 23,3 | 21,4 | 15,6 |   8,6|  1,2 | -4   |   9   |  -41 |  44  |  31,5  | -35  |  -32 |  -30 |  -26 |  167  | -1,1  |  183  |  -0,2 |   -9   |   105   |

|Фурмановка       | -9,6  | -7,2  |  1,9 | 11,5 | 17,7 | 22,2 | 24,1 | 22,1 | 16   |   8,6| -0,3 | -6,6 |   8,4 |  -43 |  45  |  32,6  | -32  |  -28 |  -28 |  -25 |  167  | -3,2  |  181  |  -2,4 |   -14  |   118   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джезказганская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Балхаш           | -15,2 | -13,5 | -5,3 |  7,1 | 16   | 21,8 | 24,2 | 22,2 | 15,3 |   6,2| -3,6 | -11,9|   5,3 |  -46 |  41  |  30,4  | -37  |  -34 |  -32 |  -31 |  190  | -6,9  |  202  |  -5,9 |   -20  |   145   |

|Карсакпай        | -15,4 | -14,4 | -7,8 |  5,2 | 14,7 | 20,6 | 23   | 20,7 | 13,6 |   4,2| -5,3 | -12,5|   3,9 |  -48 |  42  |  29,9  | -36  |  -34 |  -32 |  -31 |  200  | -7,5  |  213  |  -6,4 |   -20  |   158   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Карагандинская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Караганда        | -15,1 | -14,5 | -8,7 |  3   | 12,4 | 17,9 | 20,3 | 18   | 11,7 |   2,8| -7   | -13,3|   2,3 |  -49 |  40  |  27    | -39  |  -36 |  -36 |  -32 |  212  | -7,5  |  225  |  -6,5 |   -20  |   165   |

|Каркаралинск     | -14,4 | -13,8 | -8,4 |  2,1 | 10,7 | 15,6 | 18   | 15,7 |  9,8 |   1,8| -7,1 | -13,1|   1,4 |  -44 |  37  |  25    | -39  |  -36 |  -36 |  -32 |  222  | -6,8  |  240  |  -5,7 |   -18  |   170   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кзыл-Ординская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Аральск          | -13,4 | -12,2 | -4,2 |  8,3 | 17,4 | 23,6 | 26,1 | 24,1 | 17,2 |   7,8| -2   | -9,2 |   7   |  -42 |  43  |  31,7  | -34  |  -31 |  -31 |  -28 |  181  | -6    |  194  |  -4,9 |   -18  |   139   |

|Казалинск        | -11,3 | -9,8  | -1,8 | 10,2 | 18,7 | 23,9 | 26   | 23,8 | 17   |   8,2| -0,9 | -7,8 |   8   |  -40 |  44  |  32,8  | -32  |  -30 |  -29 |  -26 |  176  | -4,5  |  188  |  -3,7 |   -14  |   129   |

|Кзыл-Орда        | -9,3  | -7,3  |  0,8 | 11,7 | 19,4 | 24,3 | 25,7 | 23,8 | 17   |   8,7| -0,1 | -6,6 |   9   |  -38 |  46  |  33,4  | -29  |  -28 |  -26 |  -24 |  168  | -3,4  |  181  |  -2,5 |   -12  |   121   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кокчетавская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кокчетав         | -16,2 | -15,4 | -9,6 |  2,6 | 12,1 | 17,4 | 19,6 | 17,4 | 11,4 |   2,8| -6,9 | -13,8|   1,8 |  -51 |  42  |  26    | -42  |  -39 |  -38 |  -36 |  214  | -7,9  |  228  |  -6,9 |   -21  |   167   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кустанайская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кустанай         | -17,7 | -17,2 | -10,8|  2,5 | 12,7 | 18,2 | 20,2 | 18,2 | 11,8 |   2,7| -6,6 | -14,4|   1,6 |  -51 |  42  |  26,8  | -42  |  -40 |  -38 |  -35 |  213  | -8,7  |  226  |  -7,6 |   -22  |   167   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Мангышлакская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Форт-Шевченко    | -3,2  | -2,6  |  2,2 |  10  | 17,6 | 22,6 | 25,6 | 24,6 | 19,4 |  12,2|  5,2 | -0,2 |  11,1 |  -26 |  43  |  29,7  | -21  |  -19 |  -17 |  -15 |  158  |  0,6  |  173  |   1,4 |   -7   |    85   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Павлодарская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Баянаул          | -13,2 | -12,6 | -7,3 |  3,8 | 12,8 | 18,2 | 20,5 | 18,3 | 12,2 |   3,7| -5,9 | -11,4|   3,3 |  -47 |  38  |  26,3  | -40  |  -37 |  -37 |  -33 |  208  | -6,4  |  223  |  -5,3 |   -18  |   160   |

|Павлодар         | -17,9 | -17,2 | -10,5|  3,2 | 12,9 | 19   | 21,2 | 18,7 | 12,4 |   3,2| -7,6 | -15  |   1,9 |  -47 |  42  |  27,5  | -42  |  -40 |  -41 |  -37 |  209  | -9    |  222  |  -8   |   -23  |   165   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Северо-Казахтанс-|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|кая область      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Петропавловск    | -18,7 | -17,3 | -11,3|  1,5 | 11,4 | 16,8 | 18,8 | 16,6 | 10,6 |   1,8| -8,1 | -15,9|   0,5 |  -53 |  41  |  24,9  | -42  |  -40 |  -39 |  -36 |  221  | -9    |  235  |  -7,9 |   -24  |   172   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Семипалатинская  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бахты            | -14,1 | -11,8 | -2,3 |  9,1 | 15,7 | 20,6 | 23   | 21,7 | 15,2 |   7,2| -2,9 | -11,2|   5,8 |  -49 |  42  |  31    | -40  |  -37 |  -35 |  -31 |  180  | -6,2  |  195  |  -5   |   -15  |   136   |

|Кокпекты         | -20,9 | -19,5 | -11  |  2,6 | 12,1 | 17,9 | 20,4 | 18,6 | 11,9 |   2,4| -9,3 | -18,4|   0,6 |  -50 |  42  |  28,1  | -44  |  -42 |  -42 |  -39 |  216  | -10,2 |  228  |  -9,2 |   -23  |   168   |

|Семипалатинск    | -17,1 | -16,6 | -9,3 |  3,8 | 13   | 19   | 20,9 | 18,6 | 11,9 |   3,8| -6,8 | -14,1|   2,3 |  -49 |  42  |  27,9  | -42  |  -40 |  -40 |  -38 |  209  | -8,2  |  224  |  -7,1 |   -22  |   161   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Талды-Курганская |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Панфилов         | -11,1 | -7,8  |  3,1 | 12,2 | 17,5 | 21,5 | 24,1 | 22,8 | 17,2 |   9,5| -0,1 | -7   |   8,5 |  -42 |  42  |  31,4  | -35  |  -32 |  -30 |  -27 |  162  | -3,8  |  174  |  -2,9 |   -16  |   114   |

|Талды-Курган     | -11,4 | -9,3  | -0,5 |  9,7 | 15,8 | 20,6 | 22,8 | 21,4 | 15,5 |   7,8| -1,6 | -8,4 |   6,9 |  -43 |  43  |  30,5  | -35  |  -33 |  -31 |  -30 |  176  | -4,4  |  192  |  -3,4 |   -16  |   129   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Тургайская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Амангельды       | -17,3 | -16,7 | -9,7 |  4,6 | 14,4 | 20,2 | 22,7 | 20,3 | 13,3 |   4,1| -6   | -14,2|   3   |  -47 |  42  |  30,1  | -40  |  -38 |  -37 |  -34 |  204  | -8,5  |  217  |  -7,4 |   -22  |   158   |

|Тургай           | -17,0 | -16,1 | -8,6 |  5,7 | 15,8 | 21,8 | 24,1 | 21,8 | 15   |   5,4| -4,8 | -13,4|   4,1 |  -44 |  43  |  30,8  | -38  |  -36 |  -36 |  -32 |  196  | -8,3  |  206  |  -7,4 |   -22  |   154   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Уральская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Джамбейты        | -13,9 | -13,4 | -6,9 |  6,2 | 15,4 | 21   | 23,7 | 21,7 | 14,3 |   5,5| -3,1 | -10,1|   5   |  -41 |  43  |  30,9  | -37  |  -35 |  -34 |  -31 |  196  | -6,2  |  208  |  -5,4 |   -19  |   150   |

|Уральск          | -14,2 | -13,8 | -7,3 |  5,5 | 14,9 | 20,2 | 22,6 | 20,6 | 13,7 |   5,1| -3,6 | -10,6|   4,4 |  -43 |  42  |  29,7  | -37  |  -35 |  -34 |  -31 |  199  | -6,5  |  212  |  -5,5 |   -18  |   152   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Целиноградская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Атбасар          | -18,6 | -17,8 | -11,8|  1,4 | 12,3 | 17,6 | 20   | 17,9 | 11,2 |   2,2| -7,8 | -15,6|   0,9 |  -57 |  42  |  27,1  | -41  |  -40 |  -37 |  -36 |  216  | -9,3  |  229  |  -8,3 |   -24  |   172   |

|Целиноград       | -17,4 | -16,8 | -10,9|  2,1 | 12,4 | 17,8 | 20,2 | 17,8 | 11,3 |   2,5| -7,6 | -14,6|   1,4 |  -52 |  42  |  27    | -41  |  -39 |  -37 |  -35 |  215  | -8,7  |  228  |  -7,7 |   -22  |   169   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Чимкентская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Туркестан        | -5,6  | -2,3  |  5,2 | 13,9 | 20,6 | 25,7 | 28,3 | 26,4 | 19,8 |  11,1|  2,7 | -2,9 |  11,9    -38 |  46  |  36,2  | -29  |  -26 |  -25 |  -22 |  151  | -0,6  |  164  |   0,2 |   -8   |    91   |

|Чимкент          | -3    | -0,3  |  5,7 | 12,9 | 18,6 | 23,4 | 26,3 | 24,9 | 18,9 |  11,4|  4,6 | -0,5 |  11,9 |  -34 |  44  |  34,1  | -24  |  -22 |  -18 |  -17 |  147  |  1,1  |  163  |   1,9 |   -6   |    67   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Грузинская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ахалкалаки       | -7,3  | -6,1  | -2,2 |  4,4 |  9,6 | 12,6 | 15,4 | 16   | 12   |   6,9|  1,4 | -4,2 |   4,9 |  -38 |  34  |  24,1  | -24  |  -22 |  -19 |  -16 |  232  | -1,1  |  234  |  -0,1 |   -9   |   126   |

|Ахалцихе         | -3,8  | -1,5  |  3,2 |  9   | 14   | 17,2 | 20,4 | 20,5 | 16,3 |  10,4|  4,1 | -1,2 |   9   |  -32 |  39  |  27,4  | -21  |  -18 |  -17 |  -14 |  183  |  1    |  185  |   1,7 |   -4   |    81   |

|Боржоми          | -2,1  | -0,8  |  3   |  8,4 | 13,6 | 16,8 | 19,8 | 20,1 | 15,8 |  10,2|  4,5 |  0   |   9,1 |  -28 |  37  |  27    | -16  |  -14 |  -12 |  -11 |  189  |  2,4  |  191  |   2,4 |   -2   |    72   |

|Гори             | -1,2  |  0,2  |  4,8 | 10,3 | 15,7 | 19,1 | 22,2 | 22,3 | 18   |  12,3|  6   |  0,9 |  10,9 |  -28 |  38  |  28,7  | -20  |  -15 |  -15 |  -12 |  167  |  2,8  |  169  |   2,9 |   -1   |    51   |

|Гудаури          | -7,7  | -7,7  | -4,6 |  0,4 |  5,5 |  9,1 | 12,3 | 12,3 |  8,3 |   4  | -1,2 | -5,3 |   2,1 |  -33 |  27  |  17,1  | -22  |  -20 |  -19 |  -16 |  292  | -0,3  |  294  |  -0,2 |   -8   |   157   |

|Гурджаани        |  0,9  |  2,5  |  6,5 | 11,8 | 16,8 | 20,5 | 23,6 | 23,6 | 19   |  13,5|  7,6 |  2,7 |  12,4 |  -22 |  38  |  29,8  | -13  |  -11 |  -10 |  -8  |  152  |  4,1  |  154  |   4,1 |    2   |     0   |

|Дманиси          | -2,7  | -1,7  |  1,8 |  6,9 | 11,9 | 15,1 | 18,2 | 18,1 | 14   |   9,4|  3,6 | -0,4 |   7,8 |  -28 |  35  |  23,5  | -16  |  -14 |  -15 |  -12 |  202  |  2    |  204  |   2,1 |   -2   |    82   |

|Зугдиди          |  4,9  |  5,5  |  8,2 | 12,3 | 17   | 20,3 | 22,6 | 22,7 | 19,2 |  15,1| 10,5 |  6,7 |  13,8 |  -19 |  40  |  27,8  | -8   |  -6  |  -6  |  -3  |  132  |  6,6  |  134  |   6,6 |    2   |     0   |

|Кутаиси          |  5,2  |  5,8  |  8,4 | 12,9 | 17,9 | 21   | 23,2 | 23,6 | 20,5 |  16,4| 11,5 |  7,5 |  14,5 |  -17 |  42  |  28,9  | -8   |  -5  |  -7  |  -3  |  121  |  6,8  |  123  |   6,8 |    3   |     0   |

|Они              | -1    |  0,3  |  4   |  9,5 | 14,5 | 17,6 | 20,4 | 20,5 | 16,4 |  11,2|  5,8 |  0,8 |  10   |  -27 |  38  |  28,2  | -17  |  -14 |  -12 |  -10 |  176  |  2,9  |  178  |   3   |   -4   |    51   |

|Поти             |  5,7  |  6,4  |  8,8 | 11,9 | 16,4 | 20,3 | 23,1 | 23,5 | 20,5 |  16,5| 11,9 |  7,9 |  14,4 |  -11 |  41  |  26,9  | -6   |  -4  |  -4  |  -3  |  120  |  7,2  |  122  |   7,2 |    3   |     0   |

|Самтредиа        |  4,7  |  5,6  |  8,8 | 13   | 18   | 21   | 23,2 | 23,5 | 20,4 |  16,2| 11,2 |  7   |  14,4 |  -17 |  41  |  28,8  | -9   |  -5  |  -7  |  -3  |  121  |  6,5  |  123  |   6,5 |    2   |     0   |

|Тбилиси          |  0,9  |  2,6  |  6,6 | 11,9 | 17,3 | 21,1 | 24,4 | 24,2 | 19,6 |  13,8|  7,6 |  2,8 |  12,7 |  -23 |  40  |  30,8  | -14  |  -10 |  -11 |  -8  |  152  |  4,2  |  154  |   4,2 |    0   |     0   |

|Телави           |  0,5  |  1,9  |  5,7 | 11,1 | 16   | 19,6 | 22,9 | 23   | 18,5 |  13,1|  7   |  2,5 |  11,8 |  -23 |  38  |  28,8  | -13  |  -11 |  -12 |  -8  |  158  |  3,8  |  160  |   3,8 |    1   |     0   |

|Шови             | -5,6  | -4,6  | -1,2 |  3,8 |  9,6 | 12,8 | 15,6 | 15,6 | 11,4 |   6,6|  1,4 | -3,4 |   5,2 |  -33 |  32  |  22,6  | -20  |  -19 |  -17 |  -15 |  235  |  0,5  |  237  |   0,6 |   -9   |   124   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Абхазская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гагра            |  6,2  |  6,5  |  8,6 | 11,6 | 15,9 | 19,8 | 22,6 | 23   | 19,6 |  15,5| 11,4 |  8,2 |  14,1 |  -13 |  40  |  27    | -5   |  -4  |  -4  |  -2  |  124  |  7,5  |  126  |   7,5 |    4   |     0   |

|Сухуми           |  5,2  |  5,9  |  8,6 | 12,2 | 16,5 | 20   | 22,5 | 22,8 | 19,6 |  15,7| 11,6 |  8,1 |  14,1 |  -12 |  40  |  26,6  | -6   |  -5  |  -4  |  -3  |  122  |  7    |  124  |   7,1 |    3   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Аджарская АССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Батуми           |  6,7  |  6,7  |  8,2 | 11,3 | 15,9 | 20,2 | 22,9 | 23,1 | 20,1 |  16,2| 12,1 |  9   |  14,4 |  -8  |  40  |  26,8  | -4   |  -2  |  -2  |  -1  |  121  |  7,6  |  123  |   7,6 |    4   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Азербайджанская  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|ССР              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Агдам            |  1,4  |  2,7  |  6,4 | 11,7 | 17,5 | 21,7 | 25   | 24,6 | 20   |  14,4|  8   |  3,5 |  13,1 |  -17 |  40  |  30,8  | -11  |  -10 |  -9  |  -6  |  131  |  3,9  |  154  |   4,5 |   -1   |     0   |

|Астара           |  4,3  |  5,1  |  7,1 | 11,4 | 17,4 | 21,8 | 24,5 | 24,2 | 20,8 |  16,3| 11,1 |  6,8 |  14,2 |  -13 |  36  |  28,8  | -7   |  -6  |  -6  |  -4  |  110  |  5,7  |  136  |   6,3 |    2   |     0   |

|Баку             |  3,8  |  4    |  6,2 | 11   | 17,7 | 22,6 | 25,7 | 25,6 | 21,6 |  16,6| 10,9 |  6,5 |  14,4 |  -13 |  40  |  29,8  | -9   |  -7  |  -5  |  -4  |  119  |  5,1  |  142  |   5,8 |    1   |     0   |

|Геокчай          |  1,9  |  3,5  |  7   | 12,9 | 18,9 | 23,6 | 26,4 | 26   | 21,1 |  15,5|  9   |  4,2 |  14,2 |  -16 |  41  |  32,9  | -11  |  -9  |  -9  |  -7  |  120  |  4,3  |  141  |   4,7 |    0   |     0   |

|Закаталы         |  1    |  2,4  |  6,3 | 11,6 | 17   | 20,9 | 23,9 | 23,9 | 19,2 |  13,6|  7,5 |  3   |  12,5 |  -23 |  38  |  29,8  | -13  |  -11 |  -10 |  -7  |  136  |  3,7  |  157  |   4,3 |   -1   |     0   |

|Кази-Магомед     |  2    |  3,6  |  6,6 | 12,3 | 19,4 | 24,3 | 27,2 | 26,7 | 22,1 |  16,3|  9,6 |  4,4 |  14,5 |  -23 |  42  |  34,1  | -15  |  -10 |  -11 |  -8  |  125  |  4,5  |  144  |   4,8 |    1   |     0   |

|Кировабад        |  1,1  |  2,8  |  6,4 | 12   | 17,7 | 22,2 | 25,4 | 25   | 20,2 |  14,3|  8,1 |  3,5 |  13,2 |  -18 |  40  |  31,8  | -12  |  -9  |  -10 |  -8  |  132  |  3,9  |  154  |   4,5 |   -1   |     0   |

|Куба             | -1,8  | -1    |  2,2 |  8,6 | 14,6 | 18,6 | 21,4 | 20,7 | 16   |  10,6|  5   |  0,8 |   9,6 |  -28 |  40  |  26,9  | -18  |  -16 |  -14 |  -12 |  167  |  1,8  |  185  |   2,3 |   -3   |    69   |

|Ленкорань        |  3,7  |  4,7  |  6,9 | 11,3 | 17,5 | 21,6 | 24,5 | 24,5 | 20,5 |  16,1| 10,5 |  6   |  14   |  -16 |  38  |  30    | -9   |  -7  |  -6  |  -4  |  118  |  5,3  |  144  |   5,9 |    2   |     0   |

|Лерик            |  0,4  |  1,1  |  2,9 |  8,4 | 13,5 | 16,8 | 19,6 | 19,2 | 15,1 |  11  |  6,2 |  2,7 |   9,7 |  -21 |  35  |  23,6  | -14  |  -11 |  -12 |  -9  |  162  |  3,1  |  183  |   3,6 |   -3   |     0   |

|Нуха             |  0,5  |  1,8  |  5,3 | 10,7 | 16,5 | 20,4 | 23,6 | 23,5 | 18,6 |  13,1|  6,9 |  2,6 |  12   |  -23 |  37  |  28,9  | -13  |  -11 |  -10 |  -8  |  144  |  3,3  |  163  |   3,8 |   -2   |     0   |

|Сальяны          |  2,5  |  4,1  |  7   | 12,1 | 18,9 | 23,6 | 26,2 | 26   | 21,9 |  16,4| 10,2 |  5,2 |  14,5 |  -22 |  41  |  32,4  | -14  |  -9  |  -10 |  -8  |  119  |  4,8  |  141  |   5,3 |    1   |     0   |

|Степанакерт      | -0,2  |  0,9  |  4,3 |  9,6 | 14,8 | 18,8 | 22,4 | 22,2 | 17,4 |  12,3|  6,1 |  1,9 |  10,9 |  -20 |  37  |  27,6  | -13  |  -12 |  -11 |  -9  |  155  |  2,9  |  173  |   3,4 |   -2   |    32   |

|Физули           |  0,6  |  2,1  |  5,6 | 11,2 | 16,9 | 21,5 | 24,9 | 24,6 | 19,7 |  13,9|  7,8 |  3,1 |  12,7 |  -19 |  40  |  31,3  | -14  |  -11 |  -11 |  -8  |  139  |  3,5  |  159  |   4,1 |   -1   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Нахичеванская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|АССР             |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Нахичевань       | -3,8  | -0,8  |  6,2 | 12,7 | 18,1 | 22,7 | 26,9 | 26,8 | 22,2 |  14,9|  6,9 | -0,2 |  12,7 |  -30 |  43  |  34,2  | -24  |  -21 |  -21 |  -19 |  133  |  1    |  149  |   1,6 |   -6   |    69   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Литовская ССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Вильнюс          | -5,5  | -4,8  | -1   |  5,9 | 12,7 | 16   | 18   | 16,7 | 12,4 |   6,7|  0,9 | -3,1 |   6,2 |  -37 |  35  |  23,4  | -31  |  -27 |  -26 |  -23 |  194  | -0,9  |  213  |   0   |   -9   |   122   |

|Каунас           | -4,9  | -4,2  | -0,5 |  6,1 | 12,7 | 15,9 | 17,9 | 16,7 | 12,7 |   7  |  1,4 | -2,4 |   6,5 |  -36 |  35  |  23,3  | -31  |  -27 |  -24 |  -22 |  192  | -0,5  |  211  |   0,4 |   -8   |   116   |

|Клайпеда         | -3,4  | -3,3  | -0,8 |  5,2 | 10,5 | 14,1 | 16,9 | 16,3 | 12,8 |   7,7|  2,7 | -0,9 |   6,5 |  -35 |  34  |  21    | -27  |  -24 |  -22 |  -20 |  194  |  0,4  |  219  |   1,3 |   -7   |   107   |

|Тельшяй          | -4,8  | -4,6  | -1,5 |  4,6 | 10,8 | 14,3 | 16,6 | 15,6 | 11,6 |   6,2|  1   | -2,6 |   5,6 |  -36 |  33  |  21,4  | -30  |  -26 |  -23 |  -21 |  205  | -0,5  |  228  |   0,5 |   -8   |   125   |

|Шяуляй           | -5,3  | -5    | -1,6 |  5   | 11,2 | 14,6 | 17   | 15,7 | 11,6 |   6,1|  0,8 | -2,9 |   5,6 |  -36 |  34  |  22,4  | -32  |  -27 |  -24 |  -22 |  200  | -0,9  |  222  |   0,1 |   -9   |   127   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Молдавская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Бельцы           | -4,4  | -3,3  |  2   |  9   | 15,4 | 18,8 | 20,8 | 20   | 15,1 |   9,4|  3,2 | -1,6 |   8,7 |  -35 |  39  |  27,4  | -27  |  -24 |  -22 |  -18 |  172  |  0,2  |  191  |   1   |   -8   |    95   |

|Кишинев          | -3,5  | -2,5  |  2,6 |  9,5 | 15,9 | 19,3 | 21,5 | 20,7 | 15,9 |  10,1|  3,9 | -0,9 |   9,4 |  -32 |  39  |  28,1  | -23  |  -21 |  -19 |  -16 |  166  |  0,6  |  183  |   1,4 |   -7   |    86   |

|Комрат           | -3,2  | -2    |  2,9 |  9,6 | 15,9 | 19,6 | 22   | 21,3 | 16,5 |  10,5|  4,3 | -0,6 |   9,7 |  -28 |  40  |  28,5  | -22  |  -20 |  -19 |  -16 |  164  |  0,8  |  182  |   1,6 |   -7   |    81   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Латвийская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Вентспилс        | -2,9  | -3,2  | -1   |  4,1 |  9   | 13,1 | 16,5 | 16,1 | 12,6 |   7,5|  2,9 | -0,7 |   6,2 |  -32 |  35  |  20    | -25  |  -23 |  -19 |  -18 |  207  |  0,7  |  234  |   1,7 |   -7   |   106   |

|Рига             | -4,5  | -4,2  | -1,1 |  5,2 | 11,5 | 15,4 | 18   | 16,5 | 12,2 |   6,7|  1,6 | -2,3 |   6,2 |  -31 |  35  |  22,7  | -29  |  -25 |  -23 |  -20 |  199  | -0,4  |  221  |   0,6 |   -8   |   116   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Киргизская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Сусамыр          | -21,5 | -19,4 | -11,7| -0,9 |  8   | 10,7 | 13,1 | 12,7 |  8,2 |   1,3|-10,5 | -19,2|  -2,4 |  -53 |  33  |  23,8  | -42  |  -40 |  -40 |  -36 |  240  | -9,5  |  274  |  -7,2 |   -26  |   181   |

|Талас            | -6,6  | -4,3  |  1,6 |  8,7 | 14,1 | 18   | 20,2 | 18,6 | 13,5 |   7,5|  0,6 | -3,8 |   7,3 |  -40 |  40  |  27,7  | -28  |  -24 |  -23 |  -21 |  180  | -1    |  201  |  -0,1 |   -9   |   111   |

|Фрунзе           | -5,6  | -3,2  |  3,8 | 11,4 | 16,9 | 21,3 | 24,1 | 22,6 | 17,3 |  10,1|  2,2 |  2,9 |   9,8 |  -38 |  42  |  31,1  | -28  |  -27 |  -24 |  -23 |  157  | -0,9  |  173  |   0,1 |   -9   |    98   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Иссык-Кульская   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Пржевальск       | -7,1  | -5,5  | -0,1 |  7   | 11,8 | 14,6 | 16,9 | 16,2 | 12,3 |   6,2| -1,1 | -5,3 |   5,5 |  -30 |  34  |  24    | -18  |  -16 |  -15 |  -13 |  191  | -1,9  |  213  |  -0,8 |   -8   |   128   |

|Чолпон-Ата       | -3,4  | -2,1  |  1,7 |  7,1 | 11,3 | 14,6 | 17   | 16,7 | 13,1 |   7,8|  1,9 | -1,6 |   7   |  -26 |  31  |  22    | -14  |  -13 |  -11 |  -10 |  188  |  0,7  |  213  |   1,7 |   -3   |    99   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Нарынская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кочкорка         | -9,9  | -6    |  0,5 |  6,5 | 11   | 13,8 | 16,3 | 15   | 10,9 |   4,8| -3,2 | -8,8 |   4,2 |  -36 |  35  |  25    | -24  |  -22 |  -23 |  -21 |  203  | -2,7  |  229  |  -1,4 |   -12  |   131   |

|Нарын            | -17,3 | -13,5 | -4,5 |  6,3 | 11,4 | 14,4 | 17   | 16,8 | 12,4 |   5,3| -4,5 | -13,4|   2,5 |  -38 |  35  |  24,5  | -33  |  -31 |  -32 |  -29 |  197  | -6,9  |  220  |  -5,4 |   -19  |   145   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ошская область   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гульча           | -7,6  | -4,5  |  2,5 |  9,5 | 13,6 | 16,3 | 19,2 | 19,2 | 14,5 |   7,9|  1,4 | -4   |   7,3 |  -32 |  37  |  28,4  | -24  |  -22 |  -20 |  -18 |  174  | -1,2  |  195  |  -0,2 |   -12  |   105   |

|Ош               | -4,1  | -0,8  |  5,6 | 13,3 | 18,7 | 22,9 | 25,5 | 23,5 | 18,5 |  11,4|  4,3 | -0,7 |  11,5 |  -31 |  40  |  32,5  | -20  |  -17 |  -16 |  -13 |  146  |  0,7  |  164  |   1,5 |   -7   |    71   |

|Сары-Таш         | -17,3 | -14,7 | -10  | -2,9 |  3,4 |  6   |  9,5 |  9,4 |  5,3 |  -1,5| -10,3| -14,9|  -3,2 |  -42 |  28  |  17,5  | -32  |  -30 |  -28 |  -26 |  310  | -5,4  |  343  |  -4   |   -19  |   201   |

|Хайдаркен        | -6,8  | -5,1  |  0,3 |  7   | 12,2 | 15,8 | 18,5 | 18   | 13,3 |   6,6|  0,8 | -3,2 |   6,4    -35 |  33  |  24,9  | -20  |  -19 |  -17 |  -16 |  192  | -0,9  |  213  |   0   |   -7   |   115   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Таджикская ССР   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Гарм             | -4,6  | -2,7  |  3,2 | 11,2 | 16,2 | 19,8 | 23,7 | 24   | 19,5 |  12,4|  5,9 | -0,1 |  10,7 |  -32 |  40  |  32,4  | -22  |  -20 |  -18 |  -17 |  149  |  0,2  |  167  |   1,2 |   -5   |    77   |

|Душанбе          |  0,8  |  3,4  |  8,6 | 14,7 | 20   | 24,6 | 27,9 | 26,5 | 21,4 |  14,6|  9,3 |  4,4 |  14,7 |  -27 |  43  |  36,7  | -18  |  -15 |  -16 |  -13 |  109  |  3,6  |  134  |   4,6 |   -2   |     0   |

|Каракуль         | -18   | -14,9 | -9,3 | -4,2 |  1,3 |  5,2 |  8,7 |  8,5 |  3,8 |  -2,9| -8,9 | -14,5|  -3,8 |  -47 |  28  |  15,1  | -33  |  -31 |  -30 |  -29 |  312  | -5,8  |  365  |  -3,8 |   -19  |   219   |

|Мургаб           | -19,2 | -14,7 | -7,9 |  0,2 |  5,4 |  8,7 | 12,9 | 11,9 |  7,3 |  -0,9| -8,6 | -15,7|  -1,7 |  -47 |  33  |  19,5  | -39  |  -35 |  -37 |  -33 |  268  | -6,3  |  296  |  -4,9 |   -21  |   184   |

|Хорог            | -7,9  | -5,8  |  0,8 |  9,2 | 14,9 | 19   | 22,8 | 22,6 | 18,3 |  10,9|  3,4 | -3,8 |   8,7 |  -32 |  38  |  30,3  | -20  |  -19 |  -19 |  -17 |  162  | -3,1  |  180  |  -0,9 |   -8   |   107   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Кулябская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Куляб            |  1,4  |  4,9  | 10,7 | 16,2 | 21,6 | 27,3 | 30,3 | 28,4 | 23,4 |  16,6| 10,4 |  5   |  16,4 |  -24 |  46  |  38    | -16  |  -14 |  -13 |  -12 |   96  |  4    |  116  |   4,9 |   -2   |     0   |

|Пархар           |  1,1  |  5,2  | 11   |  17  | 22,4 | 26,8 | 28,8 | 26,6 | 21,2 |  14,8|  8,9 |  4,1 |  15,7 |  -28 |  46  |  38    | -16  |  -14 |  -13 |  -12 |  101  |  3,8  |  124  |   4,8 |   -2   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курган-Тюбинская |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Курган-Тюбе      |  0,9  |  5,2  | 10,8 | 17,2 | 22,8 | 26,7 | 28,3 | 26,4 | 21,1 |  15  |  9,2 |  4,4 |  15,7 |  -26 |  46  |  37,7  | -20  |  -16 |  -15 |  -13 |   97  |  3,8  |  121  |   4,8 |   -2   |     0   |

|Шаартуз          |  1,7  |  5,6  | 10,8 | 17,6 | 23,6 | 27,5 | 29,6 | 28,1 | 21,9 |  15,4|  9,6 |  4,9 |  16,4 |  -23 |  47  |  38,6  | -15  |  -14 |  -13 |  -12 |   94  |  4,2  |  119  |   5,2 |   -1   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ленинабадская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Исфара           | -2,2  |  0,8  |  7   | 14,2 | 19,5 | 23,8 | 25,8 | 24,2 | 18,8 |  11,9|  5,5 |  0,8 |  12,5 |  -25 |  42  |  33,6  | -16  |  -14 |  -14 |  -12 |  141  |  1,8  |  157  |   2,6 |   -6   |    51   |

|Ленинабад        | -2    |  1,5  |  8,2 | 15,2 | 21,7 | 26,6 | 29   | 26,6 | 20,4 |  13,7|  6,4 |  1,4 |  14,1 |  -27 |  46  |  36,8  | -18  |  -15 |  -15 |  -13 |  129  |  2    |  143  |   2,7 |   -5   |    43   |

|Пенджикент       | -1    |  1,6  |  6,5 | 12,6 | 17,9 | 22,7 | 25,1 | 23,3 | 18,3 |  12  |  6,1 |  2   |  12,3 |  -28 |  42  |  33,1  | -18  |  -17 |  -15 |  -13 |  139  |  2,5  |  160  |   3,4 |   -4   |    37   |

|Ура-Тюбе         | -2,6  | -0,5  |  4,8 | 11,5 | 17,2 | 22   | 24,6 | 23,2 | 17,7 |  11  |  4,6 |  0,4 |  11,2 |  -29 |  42  |  31,5  | -18  |  -17 |  -15 |  -14 |  154  |  1,5  |  172  |   2,3 |   -6   |    62   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Армянская ССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Верин Талин      | -6,2  | -4,2  |  0,5 |  7,2 | 12,4 | 16,4 | 20,6 | 21   | 16,5 |  10,2|  3,2 | -3,2 |   7,9 |  -32 |  36  |  27,3  | -21  |  -19 |  -19 |  -17 |  177  | -0,8  |  196  |   0,2 |   -10  |   105   |

|Горис            | -1,3  | -0,5  |  1,8 |  7,4 | 11,9 | 15,5 | 18,1 | 18,2 | 14,4 |   9,9|  3,9 |  1,2 |   8,4 |  -27 |  33  |  23,9  | -16  |  -14 |  -13 |  -12 |  177  |  1,9  |  195  |   2,5 |   -4   |    56   |

|Ереван           | -4    | -1,3  |  5,4 | 11,8 | 17   | 21,1 | 25,1 | 24,9 | 20,1 |  13,6|  6,2 | -0,9 |  11,6 |  -31 |  41  |  32,5  | -21  |  -20 |  -20 |  -19 |  139  |  0,5  |  159  |   1,5 |   -8   |    74   |

|Ехегнадзор       | -4,4  | -2,1  |  3,9 | 10,3 | 15,4 | 19,8 | 24,1 | 24,4 | 20,2 |  13,3|  5,6 | -1,4 |  10,8 |  -30 |  40  |  31,3  | -20  |  -18 |  -18 |  -17 |  150  |  0,2  |  167  |   1,1 |   -8   |    83   |

|Камо             | -7,6  | -6    | -2,5 |  3,9 |  8,9 | 12,4 | 15,9 | 15,9 | 12,1 |   7  |  0,4 | -5   |   4,6 |  -38 |  32  |  22,6  | -25  |  -23 |  -22 |  -19 |  200  | -1,5  |  239  |  -0,2 |   -12  |   135   |

|Кафан            |  0    |  1,6  |  5,4 | 10,7 | 15,8 | 19,6 | 23   | 22,7 | 18,2 |  13  |  6,6 |  1,8 |  11,5 |  -27 |  39  |  29,3  | -15  |  -13 |  -12 |  -11 |  143  |  2,8  |  164  |   3,5 |   -3   |    21   |

|Мартуни          | -5,5  | -4,9  | -1,6 |  4,3 |  9,5 | 12,7 | 15,7 | 15,8 | 12,9 |   8,4|  2,1 | -2,7 |   5,6 |  -31 |  41  |  21,4  | -23  |  -19 |  -20 |  -16 |  200  | -0,6  |  225  |   0,4 |   -10  |   120   |

|Мегри            |  0,9  |  2,9  |  7,9 | 13,5 | 18,5 | 22,7 | 25,8 | 25,4 | 21   |  15,3|  8,6 |  3,1 |  13,8 |  -22 |  41  |  30,5  | -14  |  -11 |  -12 |  -10 |  118  |  3,4  |  139  |   4,2 |   -2   |     0   |

|Раздан           | -9    | -7,1  | -2,6 |  4,1 |  9,8 | 13,3 | 16,6 | 16,8 | 13,2 |   7,5|  0,7 | -5,8 |   4,8 |  -38 |  33  |  23,9  | -24  |  -23 |  -21 |  -20 |  204  | -2,2  |  227  |  -1   |   -13  |   133   |

|Сисиан           | -5,2  | -3,5  |  0,6 |  5,8 | 11   | 14,4 | 17,6 | 17,4 | 13,6 |   8,4|  2   | -3,2 |   6,6 |  -37 |  34  |  24,5  | -26  |  -22 |  -20 |  -19 |  194  | -0,1  |  212  |   0,6 |   -9   |   107   |

|Яных             | -8,8  | -7,9  | -4,5 |  1,2 |  6,6 | 10,1 | 13,7 | 14   | 10,4 |   5,3| -1,1 | -6,2 |   2,7 |  -37 |  30  |  20,7  | -24  |  -23 |  -21 |  -20 |  239  | -2,1  |  271  |  -0,7 |   -13  |   152   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Туркменская ССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ашхабадская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ашхабад          |  1,4  |  4,4  |  9,4 | 16,2 | 23,1 | 28,2 | 30,7 | 29,6 | 23,8 |  16,5|  8,7 |  3,7 |  16,3 |  -24 |  47  |  37,5  | -19  |  -15 |  -16 |  -11 |  111  |  3,9  |  133  |   4,8 |   -2   |     0   |

|Зеагли           | -1,6  |  1,4  |  7,9 | 15,9 | 23,6 | 28,7 | 31,3 | 29,4 | 23,2 |  15  |  6,6 |  0,7 |  15,2 |  -29 |  46  |  37,5  | -19  |  -17 |  -17 |  -15 |  127  |  1,6  |  145  |   2,6 |   -5   |    48   |

|Серахс           |  3    |  5,8  | 10,2 | 16,5 | 23,3 | 28   | 30,2 | 28,3 | 22,8 |  16,4|  9,6 |  5   |  16,6 |  -24 |  48  |  37,7  | -18  |  -14 |  -14 |  -11 |  100  |  4,8  |  123  |   5,7 |   -3   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Красноводская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Казанджик        |  0,3  |  3,1  |  8,8 | 15,9 | 23,4 | 28,4 | 31,1 | 29,9 | 24,4 |  16,1|  8,1 |  2,9 |  16   |  -29 |  46  |  37,6  | -20  |  -16 |  -14 |  -13 |  115  |  3    |  136  |   4   |   -2   |     0   |

|Кизыл-Арват      |  0,1  |  3,3  |  8,8 | 15,9 | 23,3 | 28,3 | 30,9 | 29,6 | 23,8 |  15,9|  7,8 |  2,8 |  15,9 |  -26 |  46  |  37,8  | -19  |  -18 |  -17 |  -14 |  117  |  3,1  |  137  |   4   |   -3   |    14   |

|Кизыл-Атрек      |  5,2  |  6,8  | 10,2 | 15,3 | 21,6 | 25,7 | 28,5 | 28,2 | 24,8 |  18,4| 11,9 |  8,1 |  17,1 |  -16 |  48  |  35,5  | -10  |  -8  |  -6  |  -5  |   71  |  6,1  |  108  |   7,1 |    3   |     0   |

|Красноводск      |  2,9  |  4,2  |  8   | 13,9 | 20,7 | 25,5 | 28,8 | 28,8 | 23,9 |  17  | 10,2 |  5,4 |  15,8 |  -17 |  44  |  33,9  | -17  |  -12 |  -13 |  -8  |  109  |  4,6  |  133  |   5,5 |    0   |     0   |

|Чагыл            | -2,4  | -0,3  |  5,6 | 14   | 21,6 | 26,9 | 30   | 28,8 | 21,8 |  13,2|  5   |  0   |  13,7 |  -31 |  45  |  36    | -25  |  -21 |  -20 |  -16 |  142  |  1    |  159  |   2   |   -6   |    67   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Марыйская область|       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Байрам-Али       |  1,5  |  4,8  |  9,7 | 16,8 | 23,2 | 27,8 | 30,2 | 28,5 | 22,8 |  15,4|  8,6 |  3,3 |  16   |  -26 |  48  |  38,6  | -18  |  -16 |  -15 |  -12 |  108  |  3,8  |  131  |   4,8 |   -5   |     0   |

|Теджен           |  1,2  |  4,8  | 10,1 | 16,9 | 23,8 | 28,5 | 30,3 | 28,5 | 22,8 |  16,2|  8,8 |  3,6 |  16,4 |  -25 |  48  |  38,6  | -19  |  -15 |  -16 |  -12 |  102  |  4    |  127  |   4,6 |   -5   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ташаузская       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Ташауз           | -4,7  | -2    |  4,6 | 13,9 | 21,3 | 25,9 | 27,7 | 25,3 | 19,2 |  11,3|  3,4 | -2,3 |  12   |  -33 |  45  |  34,6  | -24  |  -21 |  -21 |  -17 |  150  | -0,1  |  166  |   0,6 |   -8   |    83   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Чарджоуская      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Дарган-Ата       | -2,5  |  1,5  |  7,2 | 15,4 | 22,3 | 27   | 28,9 | 26,2 | 19,9 |  12,2|  4,8 | -0,4 |  13,5 |  -28 |  47  |  36,2  | -22  |  -19 |  -19 |  -15 |  140  |  1,5  |  156  |   2,3 |   -6   |    58   |

|Кушка            |  2,3  |  4,8  |  8,7 | 14,3 | 20,5 | 25,3 | 27,6 | 25,3   19,3 |  13,4|  7,7 |  3,9 |  14,4 |  -33 |  46  |  35,8  | -19  |  -17 |  -16 |  -13 |  119  |  4,7  |  144  |   5,3 |   -4   |     0   |

|Репетек          |  1,1  |  4,2  |  9,9 | 17,6 | 24,2 | 28,9 | 31,2 | 29,2 | 22,1 |  14,6|  7,5 |  2,9 |  16,1 |  -28 |  50  |  39,5  | -19  |  -17 |  -16 |  -12 |  115  |  3,6  |  135  |   4,4 |   -2   |     0   |

|Тахта-Базар      |  2,7  |  5,2  | 10   | 16,2 | 23,7 | 29,1 | 31,2 | 28,8 | 22,5 |  15,6|  8,6 |  4,2 |  16,5 |  -31 |  48  |  38,7  | -21  |  -16 |  -18 |  -14 |  110  |  4,6  |  129  |   5,3 |   -4   |     0   |

|Чарджоу          |  0,6  |  3,5  |  9,3 | 16,8 | 23   | 27,4 | 29,2 | 27,2 | 21,2 |  14,2|  7,1 |  2,5 |  15,2 |  -24 |  45  |  36,4  | -19  |  -17 |  -15 |  -13 |  119  |  3,2  |  138  |   4   |   -2   |     0   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Эстонская ССР    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Таллин           | -4,7  | -5,5  | -2,7 |  2,6 |  8,4 | 13,2 | 16,6 | 15,6 | 11,4 |   6  |  1,2 | -2,6 |   5   |  -32 |  33  |  20,8  | -29  |  -26 |  -24 |  -22 |  221  | -0,8  |  244  |   0,4 |   -9   |   130   |

|Тарту            | -6,5  | -6,6  | -3,2 |  3,9 | 10,6 | 14,8 | 17,3 | 15,5 | 10,8 |   5,2|  0   | -4   |   4,8 |  -35 |  35  |  22,6  | -32  |  -29 |  -27 |  -24 |  214  | -1,5  |  235  |  -0,5 |   -10  |   137   |

+-----------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+

#G0Рис. Схематическая карта изолиний постоянной величины Т

для определения температуры воздуха наиболее жарких суток #G1

#G0Приложение 1

#G1#G0Схематические карты распределения климатических

и геофизических параметров на территории СССР

#G1

#G0Рис. 1. Схематическая карта распределения объемов снегопереноса за зиму, куб.м/м

#G1

#G0

Рис. 2. Схематическая карта распространения, мощности и строения толщи пород с отрицательной

температурой (криогенной толщи) на территории СССР

#G0А. Распространение и мощность субаэральных криогенных толщ. Распространение криогенных

толщ  (КТ)  сплошное:  массивы  КТ занимают более 95%  площади; сквозные талики развиты

преимущественно в днищах речных долин (1-13)

#G0мощность КТ, м: 1 - 1000 - 1500, реже более; 2 - 500-1000; 3 - 500-700; 4 - 500-700 до   1000*;   5 - 500-600;  6 - 400-600  до  1000*;  7 - 400-500; 8 - 300-500; 9 - 300-500   до   800 - 1000*;    10 - 300 - 400;    11 - 200 - 400; 12 - 200 - 400 до   300 - 500*;   13 - 100-300;   14  -  распространение  КТ прерывистое: массивы КТ занимают 50-95%  площади;  сквозные талики в днищах речных долин и на междуречьях; мощность КТ 50-100 м; 15, 16 - распространение КТ  прерывистое  и  массивно-островное;   массивы   КТ занимают 5 - 95%   площади;  сквозные  талики  в  днищах  долин  и  на междуречьях; мощность КТ,  м: 15 - 25-100; 16 - 25-100, реже до 200 - 300; 17 - распространение КТ прерывистое, массивно-островное и островное: массивы КТ занимают от менее 5 до 95%  площади;  сквозные  талики  в днищах долин  и  на  междуречьях;  мощность  КТ от 0 до 100 м;  18 - распространение КТ массивно-островное:  массивы  КТ  занимают  5 - 50% площади; сквозные  талики в днищах долин и на междуречьях;  мощность КТ 25-50 м;  19 - распространение КТ островное:  массивы КТ занимают менее 5%  площади;  сквозные талики в днищах долин и на междуречьях; мощность КТ  25  м:  20  -  распространение  КТ  от  островного   до сплошного: массивы  КТ  занимают  от  менее 5 до более 95%  площади; талики только в днищах долин на участках сплошного  распространения, в днищах долин и на междуречьях на остальной территории; мощность от 0 до 1000* м, реже более

#G1________________

#G0* Мощность КТ достигает максимальных  значений  в  высокогорных хребтах и на отдельных вершинах.

#G1

#G0Б. Распространение и мощность субмаринных

криогенных толщ

#G1

#G021 -  распространение  КТ  сплошное:  массивы КТ занимают более 95%; мощность КТ от 0 до 300 м, реже более

#G1

#G0В. Распространение и мощность реликтовых

криогенных толщ

#G1

#G0Распространение КТ  сплошное:  массивы  КТ  занимают  более 95% площади, а кровля их залегает на глубине  50-200  м  от  поверхности (22-27).

Мощность КТ,  м: 22 - 300-400; 23 - 200-300; 24 - 100-200; 25 - 50-100; 26 - менее 50;  27 -  от  25  до  300-400;  28  -  изолинии  подошвы залегания, м

#G1

#G0Г. Границы районов с различным строением

криогенных толщ

#G1

#G029 - толщ мерзлых (а),  мерзлых и охлажденных пород* (б);  30 - толщ мерзлых и охлажденных (а) и мерзлых и морозных пород (б); 31 -толщ мерзлых (а) и толщ мерзлых пород в долинах и на низких междуречьях, а в хребтах и на отдельных вершинах преимущественно толщ морозных пород (б); 32 - толщ мерзлых и охлажденных пород (а) и толщ мерзлых  и охлажденных пород в долинах и на низких междуречьях, а на высокогорных плато и отдельных  вершинах  преимущественно  толщ морозных пород  (б);  33  -  субмаринных  толщ,  в  разрезе  которых преобладают мерзлые (вдоль береговой линии) или  охлажденные породы

#G1________________

#G0* Толща мерзлых пород сложена породами,  трещины и поры которых заполнены льдом.  Толща мерзлых и охлажденных пород сложена мерзлыми породами, ниже которых залегают охлажденные породы,  трещины и  поры которых заполнены солеными  водами  с  отрицательной  температурой. Толща мерзлых и  морозных  пород  сложена  мерзлыми  породами, ниже которых залегают   морозные   породы   -   монолитные  скальные  или воздушно-сухие породы с отрицательной температурой,  трещины и  поры которых не содержат ни воды, ни льда.

#G1

#G0Д. Границы

#G1

#G034 -  современной  области распространения КТ (по И.Я.Баранову, В.В.Баулину, Н.Г.Оберману);  35  -  Северной   (а)   и   Южной   (б) геокриологических зон*    (по    С.М.Фотиеву);    36    -    районов распространения реликтовых  КТ  (по  В.В.Баулину,   Н.Г.Оберману   и С.М.Фотиеву); 37 - районов с различной мощностью и прерывистостью КТ

#G1________________

#G0* В Северной геокриологической зоне КТ непрерывно существуют на протяжении десятков и сотен тысяч лет,  а в  Южной  геокриологической зоне КТ сформировались в плейстоцене: на платформах они частично или полностью деградировали в эпоху  термического  оптимума  голоцена  и вновь сформировались  в верхнем голоцене;  в высокогорных районах КТ непрерывно существуют на протяжении десятков и сотен тысяч лет.

#G0Рис. 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см

#G1

#G0

Рис. 4. Схематическая карта распространения карста на территории СССР

1 -районы карбонатного карста. Растворение пород за период эксплуатации зданий и сооружений незначительно; 2 -районы мелового карста. Растворимость пород мала; 3 -районы гипсового и карбонатно-гипсового карста. Растворение пород за период эксплуатации зданий и сооружений может быть значительным; 4 -районы соляного, гипсосоляного и карбонатно-гипсосоляного карста; 5 -районы некарстовые; 6 -границы тектонических регионов: I -русская платформа; II -сибирская платформа; III -области палеозойской складчатости; IV -области мезозойской складчатости; V -области кайнозойской складчатости Тетиса; VI -области кайнозойской складчатости Тихоокеанского пояса

#G1

#G0

б

#G1в                                                  г

#G0

#G1и

#G0

Рис. 5. Схематическая карта лавиноопасных районов на территории СССР

а - Алтай, Саяны, Приморский край и Сахалин: 1 - районы со значительной лавинной опасностью. Лавины встречаются часто, сходят ежегодно; 2 - районы со средней лавинной опасностью. Сеть лавин разрежена, лавины сходят неежегодно; 3 - районы со слабой лавинной опасностью. Лавины встречаются в отдельных местах, сходят в многоснежные годы; 4 - районы с потенциальной лавинной опасностью (в настоящее время безопасные, но могут стать лавиноопасными при вырубке лесов, выемке грунта на склонах и т.п.); 5 - нелавиноопасные районы; б - северная часть Сибири, Восточная Сибирь и Камчатка; в - Кольский полуостров; г - Западная Украина; д - Крым; е - Туркменская ССР; ж - Новая Земля и Урал; з - Кавказ; и - Средняя Азия

Рис. 6. Схематическая карта районов, подверженных оползневым процессам, на территории СССР

1 - сильная подверженность; 2 - средняя подверженность; 3 - слабая подверженность

#G1

#G0Рис. 7. Схематическая карта распространения просадочных лессовых грунтов на территории СССР

1 - лессы и лессовидные грунты большой мощности (более 10 м, реже более 5 м, достигают 40 м и более), дающие просадки под собственным весом (II тип грунтовых условий по просадочности, реже I тип); 2 - лессовидные грунты и лессы мощные (более 5 м, достигают 15-30 м), дающие значительные просадочные деформации при дополнительных нагрузках (I тип, иногда II тип); 3 - лессовые грунты (преимущественно лессовидные) средней мощности (чаще 5-10 м), дающие незначительные просадочные деформации при дополнительных нагрузках (I тип, непросадочные); 4 - лессовидные грунты прерывистого распространения, маломощные (до 3-5 м) (I тип, непросадочные); 5 - лессовидные грунты изменчивой мощности преобладающего (а) и островного (б) распространения, неоднородные по просадочности (чаще I тип, реже II тип, непросадочные); 6 - лессовидные грунты прерывистого и островного распространения, маломощные, реже изменчивой мощности  (I тип, непросадочные); 7 - непросадочные лессовидные грунты под толщей золовых песков

#G1

#G0О детализации схематической карты климатического

районирования территории СССР, приведенной в СНиП 2.01.01-82

#G1

#G0В СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"  (М., Стройиздат, 1983)   приведена   схематическая  карта  климатического районирования территории  СССР  для  строительства,  выполненная   в мелком масштабе,  затрудняющем  пользование  ею.  Учитывая  это,  по указанию Госстроя  СССР   ниже   публикуются   схематические   карты климатического районирования Закавказья,  Средней Азии и района БАМа в более крупном масштабе,  которые являются  детализацией  указанной выше карты.

Рис. 7а

Рис. 7б

Рис. 7с

#G1

#G0Рис. 8. Схематическая карта селеопасных районов на территории СССР

районы: 1  -  значительной  степени селеопасности;  2 - средней степени селеопасности;  3  -  слабой  степени  селеопасности;  4   - потенциально селеопасной; 5 - селеподобные  потоки аридной зоны и окраин ледяных щитов#G0

Рис. 9. Схематическая карта климатического районирования территории СССР для строительства.

Заштрихована северная строительно-климатическая зона

#G1

#G0Приложение 2

Справочное

#G0Средняя и максимальная суточная амплитуда

температуры наружного воздуха

#G1

+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+

|                 |                                   средняя                                         |

|Республика, край,|          Амплитуда температуры -------------- по месяцам, град. С                 |

| область, пункт  |                                 максимальная                                      |

|                 +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

|                 |   I  |  II  | III  |  IV  |  V   |  VI  |  VII | VIII |  IX  |  X   |  XI  | XII  |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

|        1        |   2  |   3  |  4   |  5   |   6  |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|    РСФСР        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Алтайский край   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,3 | 11,4 | 11,3 | 10,9 | 13,2 | 12,8 | 11,8 | 12,1 | 12,3 |  9,3 |  8,3 |  9,1 |

|Барнаул          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,9 | 23,5 | 27,3 |  27  | 26,7 |  23  | 22,1 | 22,9 | 24,8 | 23,1 |  25  | 26,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,9 |  7,4 |  9,3 | 10,6 | 11,2 | 10,4 |  9,5 |  8,8 |  9   |  8,4 |  6,3 |  5,8 |

|Беля             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,8 | 25,2 | 22,2 | 23,3 | 21,5 | 19,3 | 17,7 | 17,6 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 21,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,6 |  12  | 12,3 | 11,2 | 13,8 | 13,9 |  13  | 13,4 | 13,1 | 10,6 |  9,2 |  9,9 |

|Бийск            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,2 | 25,7 | 25,1 | 24,4 | 26,5 | 25,9 | 22,7 | 25,2 | 25,5 | 26,7 | 25,8 | 30,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,6 | 13,9 | 15,3 | 14,4 | 16,4 | 16,5 | 15,8 | 16,2 | 16,3 | 13,8 | 10,8 | 10,4 |

|Катанда          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,7 | 22,8 |  28  | 25,3 | 28,4 | 27,4 | 26,8 | 28,5 |  30  | 27,5 | 21,9 | 21,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 13,5 | 15,7 | 16,9 | 12,8 | 13,9 | 14,6 | 14,4 | 14,7 | 15,9 | 15,1 | 13,6 | 12,5 |

|Кош-Агач         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 | 30,8 | 31,1 | 27,3 | 25,9 |  25  | 23,8 | 23,8 | 27,5 | 28,4 | 25,3 | 27,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,2 | 13,6 | 14,7 | 15,5 |  16  | 16,2 | 15,4 | 15,2 | 16,2 | 13,6 | 10,9 | 10,2 |

|Онгудай          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,9 | 28,4 | 29,4 | 28,4 | 30,3 | 28,8 | 26,5 |  30  | 31,1 | 28,4 | 23,7 | 30,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,6 | 10,6 | 10,8 | 11,4 |  14  | 13,7 | 13,4 | 13,8 | 10,6 |  8,5 |  8,5 |  8,8 |

|Рубцовск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,3 | 26,9 | 24,4 | 25,3 | 26,9 | 27,4 |  24  | 26,7 | 29,1 | 26,5 | 24,8 | 25,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,5 | 10,4 | 10,9 |  11  | 14,7 | 13,8 |  13  | 12,9 | 12,7 |  10  |  8,5 |  9,5 |

|Славгород        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 33,6 | 29,2 | 24,8 | 24,9 | 25,6 | 24,4 | 22,9 | 26,3 | 23,9 | 24,1 | 25,1 | 29,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Амурская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,9 | 13,9 | 13,7 | 11,5 | 12,6 | 11,4 |  9,9 | 10,2 | 10,8 | 11,7 |  11  | 11,1 |

|Архара           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,1 |  25  | 24,3 | 26,5 | 24,6 | 22,5 | 20,9 |  25  | 22,6 | 22,2 | 20,3 | 21,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,3 | 11,6 | 12,2 | 11,3 | 12,7 | 11,4 | 10,1 | 10,4 | 11,5 |  11  |  9,4 |  9,7 |

|Благовещенск     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,3 | 25,4 | 24,6 | 23,6 | 28,6 | 21,2 | 19,8 | 22,2 | 21,4 | 23,7 | 20,1 | 19,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,2 | 14,7 | 14,9 | 12,3 | 13,2 | 14,4 | 12,8 | 11,5 | 12,1 | 11,6 | 11,2 |  9,8 |

|Бомнак           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,5 | 25,9 | 29,3 | 24,1 | 25,7 | 26,9 | 25,6 | 23,3 | 24,9 | 22,2 |  29  |  23  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  14  | 14,8 | 17,7 | 12,7 | 13,6 | 13,6 | 12,3 | 11,4 | 13,3 |  12  | 12,4 |  12  |

|Норский Склад    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,6 | 26,7 | 30,2 | 28,1 | 29,2 | 25,1 | 26,6 | 24,7 | 25,2 | 24,1 | 27,4 | 27,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 15,1 | 18,4 |  19  | 15,4 | 15,9 | 16,7 | 15,3 | 14,1 | 14,9 | 15,5 | 14,7 | 12,9 |

|Сковородино      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,9 | 30,1 | 31,7 | 30,2 | 31,5 | 28,2 | 29,9 | 27,1 | 27,7 | 27,5 | 29,1 | 26,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,9 | 12,1 | 15,6 | 13,5 | 13,4 | 15,4 | 14,1 | 12,8 | 11,8 | 11,1 |  9,2 |  7,5 |

|Усть-Нюкжа       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,6 | 24,2 | 29,1 | 26,1 | 27,2 | 26,3 |  27  | 26,6 | 25,6 | 20,8 | 21,3 | 20,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Архангельская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,9 |  6,7 |  8,7 |  8,4 |  8,6 |  9,6 |  9,8 |  8,8 |  6,2 |  4,3 |  4,4 |  5,8 |

|Архангельск      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,4 | 21,6 | 23,1 | 21,1 | 20,1 | 19,1 | 19,5 | 18,7 | 14,7 | 16,3 |  16  |  22  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,4 |  5,5 |  5,6 |  4,6 |  3,9 |  5,7 |  5,9 |  4,9 |  3,8 |  3,5 |  4   |  4,7 |

|Канин Нос        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,8 | 23,2 |  17  | 14,9 | 14,3 | 20,3 |  18  | 17,8 |  12  | 11,3 | 13,2 | 16,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7   |  7,7 |  9   |  8,8 | 10,2 | 11,2 |  11  | 10,8 |  7,6 |  5   |  4,9 |  6,4 |

|Котлас           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,8 | 22,2 | 26,1 | 25,6 | 21,4 | 23,5 | 23,1 | 26,1 | 22,3 | 18,4 | 20,9 | 23,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,6 |  8,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 11,8 |  12  | 11,2 |  7,5 |  4,8 |  5,7 |  7,1 |

|Койнас           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 34,5 | 26,6 | 31,8 | 31,5 |  25  | 26,8 | 23,8 | 25,9 | 22,7 |  21  | 26,4 | 31,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,9 |  7,7 |  9,1 |  8,5 |  8,6 | 10,6 | 10,7 |  9,7 |  6,9 |  5   |  5,5 |  7   |

|Мезень           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 | 26,9 | 24,5 | 23,2 | 23,2 | 23,4 | 24,6 | 20,6 | 18,3 | 21,7 | 20,9 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,7 |  8,7 |  9,6 |  8,2 |  7   |  9   |  9   |  8,1 |  5,9 |  4,7 |  6,6 |  7,8 |

|Нарьян-Мар       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,1 | 32,8 | 27,6 | 24,3 | 20,6 | 23,2 | 21,6 | 18,8 | 16,1 | 18,8 | 26,2 | 30,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,4 |  9,2 | 10,4 |  9,8 |  8,2 |  11  | 11,2 | 10,3 |  7,5 |  5,7 |  7,8 |  8,3 |

|Хоседа-Хард      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,8 | 27,5 | 29,5 | 27,4 | 25,4 | 24,5 | 23,7 | 24,6 | 19,8 | 20,8 | 25,7 | 28,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Астраханская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,5 |  9,1 | 11,3 | 11,2 | 10,1 | 10,7 | 11,7 | 11,3 |  10  |  4,8 |  5,8 |

|Астрахань        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |   -  |  -   |  -   |  -   |  -   |   -  |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Башкирская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 |  9,2 |  9,7 | 11,5 | 14,2 | 14,9 | 14,4 | 14,6 | 13,8 | 10,5 |  8,5 |  8,6 |

|Акъяр            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  23  |  25  | 21,1 | 25,3 | 25,5 | 28,7 | 25,3 |  27  | 26,2 | 25,7 | 23,4 | 24,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  8   |  8,4 |  9,1 | 11,3 | 11,8 | 10,8 | 11,4 | 10,1 |  6,7 |  6   |  6,7 |

|Уфа              | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,5 | 23,9 | 23,2 | 22,9 | 22,4 | 19,9 |  19  | 22,9 | 23,5 | 19,5 | 20,5 | 25,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Брянская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,6 |  8   |  8   |  9,7 |  13  | 12,7 | 12,6 | 12,4 |  11  |  7,8 |  5,1 |  5,7 |

|Брянск           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Бурятская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 12,2 | 13,6 | 11,5 | 13,9 | 14,7 | 12,7 | 11,7 | 11,4 |  9,7 |  9,5 |  9,5 |

|Баргузин         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,4 | 27,9 | 24,2 | 25,3 |  27  | 27,8 | 24,5 | 23,4 | 25,1 | 21,5 | 23,6 | 26,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,1 | 10,4 | 11,6 | 12,8 | 14,1 | 13,7 | 11,9 |  12  | 12,2 | 11,5 |  9,9 |  8,8 |

|Кяхта            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 15,9 |  18  | 22,2 | 25,2 | 25,7 | 24,3 | 22,1 |  20  | 21,8 | 20,8 | 22,6 | 16,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,7 | 10,1 | 11,9 | 10,3 | 10,6 | 11,7 | 10,4 |  9,3 |  8,5 |  6,9 |  7,1 |  7,1 |

|Нижнеангарск     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,5 |  21  | 24,3 |  23  | 23,1 | 21,5 | 22,2 | 18,1 | 18,9 |  16  | 18,9 | 18,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 12,7 | 13,8 | 12,9 | 15,2 | 14,9 | 12,9 | 12,3 | 12,4 | 11,3 |  9,7 |  9   |

|Улан-Удэ         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,3 |  23  | 25,2 | 24,7 | 27,2 | 26,3 | 25,2 | 24,2 | 23,6 | 22,6 | 18,4 | 19,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Волгоградская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,1 |  8,9 | 11,8 | 13,2 | 12,7 | 12,7 |  13  | 12,3 | 10,3 |  7   |  5,8 |

|Волгоград        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |   -  |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Вологодская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,7 |  9,6 |  9,1 | 10,7 | 11,1 | 11,2 | 10,5 |  8,1 |  5,6 |  4,7 |  5,8 |

|Вытегра          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,1 | 24,8 | 26,4 | 26,6 | 24,5 | 23,1 | 20,5 | 21,9 | 19,2 | 15,5 | 21,3 | 21,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,6 |  8,3 |  9,6 |  9,6 | 11,3 | 11,8 | 11,5 | 11,5 |  8,9 |  5,4 |  4,8 |  5,9 |

|Тотьма           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,8 | 24,5 |  27  | 26,3 | 22,4 | 22,7 | 22,2 | 23,4 | 22,7 | 17,2 | 16,7 | 21,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  7,3 |  8,4 |  8,4 | 10,3 | 10,4 | 10,4 |  9,6 |  8,2 |  5,4 |  4,4 |  5,3 |

|Череповец        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Воронежская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  6,7 |  7   |  9,1 | 11,9 |  12  | 11,8 | 11,6 | 10,6 |  7,6 |  5,5 |  5,2 |

|Воронеж          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,4 | 19,7 | 18,5 | 18,8 | 20,5 | 20,4 | 19,9 | 20,1 | 20,8 | 21,6 | 16,3 | 21,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Горьковская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7   |  8,1 | 8,7  |  8,8 | 11,7 | 12,1 | 11,4 | 11,3 |  9,7 |  6,6 |  5,8 |  6   |

|Арзамас          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,1 | 20,6 | 22,5 | 20,8 | 20,4 | 21,6 | 18,5 | 21,4 | 20,5 | 19,2 | 26,9 | 26,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  6,8 |  7   |  7,7 |  9,6 |  10  |  9,5 |  9,4 |  7,9 |  5,4 |  4,8 |  5,3 |

|Горький          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,9 | 19,7 | 17,2 | 16,2 | 19,9 | 17,3 | 17,5 |  19  | 19,3 | 15,9 | 16,2 | 26,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Дагестанская АССР|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,1 |  5,3 |  6   |  7,4 |  8   |  7,9 |  7,6 |  7,2 |  6,7 |  6   |  5,1 |  5,2 |

|Махачкала        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 15,5 | 17,6 | 17,3 | 18,9 | 21,5 | 15,5 | 17,9 | 13,4 | 15,3 | 17,8 | 17,8 | 18,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Иркутская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,1 | 16,6 | 19,6 | 14,6 | 16,3 | 16,9 |  15  |  14  | 13,4 |  11  |  11  | 11,3 |

|Жигалово         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,7 | 26,3 | 32,4 | 32,1 | 31,5 | 29,7 | 27,8 | 29,4 | 30,4 | 24,8 | 25,9 | 26,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,8 | 12,6 | 13,7 | 12,9 | 15,3 | 15,1 | 13,4 | 12,6 | 12,8 | 11,4 | 10,1 |  9,1 |

|Иркутск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,7 | 25,1 | 25,6 | 25,4 | 28,3 | 26,2 | 25,2 | 24,7 | 22,9 |  25  | 22,1 | 23,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,4 | 14,1 | 18,9 | 14,4 | 13,8 | 14,5 | 13,2 | 12,1 | 11,2 |  8   | 10,6 | 10,2 |

|Киренск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 33,2 | 31,9 | 34,2 | 32,2 | 27,9 | 27,8 | 23,2 | 24,1 | 27,7 | 22,5 | 33,2 | 31,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,8 |  9,2 |  9,3 |  8,9 |  9,7 |  9,9 |  8,2 |  7,3 |  8,2 |  8,3 |  9,2 |  9,3 |

|Слюдянка         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,5 | 22,3 | 21,1 | 23,2 | 25,1 | 22,6 | 18,2 |  17  |  19  | 20,2 | 18,7 | 18,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кабардино-Балкар-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|ская АССР        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,6 |  8   |  8   | 10,8 |  11  | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 10,2 |  9,5 |  7,5 |  7,7 |

|Нальчик          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Калининградская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,2 |  5,8 |  7,3 |  8,7 | 10,6 |  9,7 |  9   |  9   |  8,6 |  6,9 |  4,5 |  4,1 |

|Калининград      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,9 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 21,8 | 21,2 | 18,1 |  18  | 18,8 | 19,4 |  14  | 12,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Калининская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,6 |  7,5 |  8,3 |  8,2 | 10,5 | 10,9 | 10,7 | 10,6 |  9   |  5,9 |  4,7 |  5,2 |

|Бежецк           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,6 | 21,8 | 23,1 | 18,5 | 21,7 | 19,2 | 19,3 |  22  | 24,7 | 19,6 | 17,8 | 25,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  7,6 |  8,9 |  9,1 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | 10,1 |  8,6 |  5,8 |  4,6 |  5,2 |

|Вышний Волочек   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 | 22,2 | 22,9 | 22,9 |  21  | 19,5 | 19,8 | 22,4 | 20,8 | 20,3 | 21,4 | 25,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,9 |  8   |  9,6 |  9   | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,1 |  9,5 |  6,2 |  5   |  5,3 |

|Калинин          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,9 | 24,2 | 25,3 | 19,4 | 23,4 | 20,5 |  20  | 22,9 | 23,3 | 18,7 | 16,8 | 25,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,3 |  7   |  8,2 |  8,8 |  11  | 11,1 | 10,9 | 10,5 |  9,2 |  6,2 |  4,6 |  5   |

|Ржев             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,7 | 20,4 | 22,9 | 18,1 |  20  | 21,7 | 18,9 | 22,4 | 21,2 | 18,4 | 14,6 |  19  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Калмыцкая АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,6 |  6   |  7,7 | 11,5 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,1 | 12,5 |  9,7 |  6,9 |  5,5 |

|Элиста           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,2 | 20,8 | 18,6 | 23,9 | 22,9 | 21,4 | 23,2 |  23  | 21,7 | 20,1 | 18,7 |  23  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Калужская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,3 |  8,3 |  8,6 |  9,9 | 12,4 | 12,7 | 12,4 | 12,1 | 10,7 |  7,3 |  5,4 |  5,7 |

|Жиздра           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  28  | 26,3 | 23,6 | 23,4 | 22,4 | 23,5 | 25,3 | 24,4 | 26,1 |  21  | 17,2 | 22,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Камчатская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 |  8,7 |  9,9 |  8,4 |  8,5 | 10,8 |  9,6 |  9,2 |  9   |  7,5 |  7,5 |  8,1 |

|Ключи            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 32,4 | 21,5 | 22,1 | 22,1 | 21,5 | 21,8 | 20,7 | 19,4 | 20,1 | 16,4 |  24  | 27,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,8 |  12  | 13,1 | 10,2 | 10,8 | 13,1 | 12,2 | 11,9 | 12,4 | 10,6 | 10,8 | 10,5 |

|Козыревск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  31  | 25,7 | 29,8 | 27,3 | 25,8 | 26,4 | 25,2 | 25,9 | 26,3 | 23,5 | 31,4 | 32,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  4,4 |  4,4 |  4,5 |  3,6 |  3,9 |  4   |  4,1 |  3,8 |  4,3 |  4,7 |  4,5 |  4,6 |

|Никольское       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 13,1 | 14,3 | 16,4 | 15,1 | 10,4 | 16,3 | 14,9 | 15,6 | 13,4 | 11,9 | 11,7 | 13,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,7 |  5,6 |  5,5 |  4,6 |  4,9 |  5,4 |  5,8 |  5,8 |  6   |  5,5 |  4,8 |  5,1 |

|Петропавловск-   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|Камчатский, маяк |  18  | 19,4 | 15,9 | 11,2 | 17,6 |  19  |  17  | 15,4 | 16,5 |  12  | 15,7 | 15,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,2 |  9   |  6,1 |  4,6 |  4,5 |  4,4 |  4,4 |  5,6 |  5,6 |  7   |  8,9 |

|Усть-Большерецк  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,8 | 22,7 | 23,4 | 22,8 | 17,1 | 15,6 |  13  | 18,4 | 16,7 | 14,9 | 21,9 | 25,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,6 |  8,2 |  9,3 |  7,3 |  5,3 |  5,8 |  5,9 |  6,3 |  7,1 |  6,8 |  6,4 |  8,2 |

|Усть-Камчатск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,4 | 31,8 | 31,1 | 22,1 |  16  | 18,3 | 17,1 | 16,6 | 17,1 | 16,2 |  23  |  24  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,1 |  9,5 | 10,1 |  8,2 |  7   |  7,6 |  7   |  7   |  7,6 |  6,4 |  6,9 |  8,7 |

|Усть-Хайрюзово   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 |  25  | 26,5 |  24  | 20,3 | 21,3 | 24,6 | 19,4 | 18,8 | 16,4 | 24,2 | 24,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Карельская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,1 |  6,9 |  8,3 |  7,6 |  7,6 |  8,1 |  7,5 |  7,4 |  6,1 |  4,8 |  4,7 |  6   |

|Кемь             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,3 | 23,3 | 23,8 | 19,2 | 20,2 | 20,5 |  20  | 18,4 |  14  | 13,6 | 16,5 |  22  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7   |  7,3 |  9,6 |  9   | 10,3 | 10,5 | 10,4 |  9,7 |  7   |  5,1 |  4,6 |  5,8 |

|Медвежьегорск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,2 | 24,2 | 24,7 | 23,8 | 21,5 | 21,4 |  20  | 22,4 |  19  | 16,8 | 16,1 | 22,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кемеровская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 |  11  | 11,3 |  10  | 13,1 | 13,2 | 12,4 | 12,1 | 11,8 |  8,6 |  8,1 |  9,3 |

|Кемерово         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  29  | 30,9 | 24,7 | 24,5 |  26  |  28  |  22  | 24,4 | 28,9 | 22,7 | 26,9 | 27,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  14  | 16,7 | 17,3 |  14  | 14,9 |  15  | 13,9 | 13,6 | 14,2 |  12  | 11,6 |  12  |

|Кондома          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,4 |  36  | 34,8 | 32,1 | 28,3 | 29,1 | 26,6 | 29,5 |  30  | 30,1 | 27,5 | 27,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кировская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,3 |  7,1 |  8,1 |  8,1 | 10,4 | 10,6 |  9,8 |  9,6 |  7,6 |  5,2 |  5,1 |  6,2 |

|Киров            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  21  | 22,5 |  19  | 19,8 | 25,1 | 19,8 | 17,3 | 18,7 | 18,1 | 15,9 |  21  | 25,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Коми АССР        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,9 |  8   |  9,8 |  9,3 | 10,2 | 11,3 | 11,1 | 10,5 |  7,4 |  5   |  5,2 |  6,5 |

|Сыктывкар        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,2 | 23,2 | 25,5 | 26,3 | 21,8 | 21,8 | 21,4 | 21,9 | 20,2 | 17,1 | 20,5 | 25,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,7 |  8,6 | 10,7 | 10,2 | 10,7 | 11,7 |  11  | 10,7 |  7,7 |  5,1 |  5,9 |  7,3 |

|Троицко-Печорск  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  25  | 25,2 | 29,3 | 25,3 | 21,9 | 23,4 | 24,4 | 21,4 | 23,1 | 20,2 | 22,2 | 28,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,8 |  7,6 |  9,6 |  9,1 |  9   | 10,2 | 10,2 |  9,2 |  6,7 |  4,7 |  5,8 |  7,1 |

|Усть-Цильма      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,1 | 27,7 | 23,6 | 23,3 | 25,8 | 21,3 | 20,6 | 22,3 | 18,8 | 16,6 | 25,1 | 26,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,8 | 10,4 | 13,1 | 11,2 | 10,2 | 11,6 | 11,5 |  11  |  7,3 |  5   |  6,8 |  8,4 |

|Усть-Щугор       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,6 | 31,2 | 35,1 | 33,7 | 23,7 | 24,3 | 23,4 | 25,9 | 21,4 | 25,2 | 31,6 |  33  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Костромская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  7,1 |  7,4 |  7,8 |  9,9 | 10,4 |  10  |  10  |  8,3 |  5,4 |  4,7 |  5,4 |

|Кострома         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,5 | 23,3 | 19,4 | 17,6 | 18,9 | 18,2 | 20,3 | 19,9 | 18,3 |  18  | 16,7 | 21,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Краснодарский    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|край             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,4 |  8,3 |  9,5 | 12,1 | 12,5 | 12,6 |  13  | 13,4 | 13,8 | 11,9 |  9,5 |  8,1 |

|Краснодар        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,3 | 27,4 | 22,7 | 26,8 | 25,6 | 23,7 | 22,5 | 24,1 | 26,5 | 24,4 | 23,3 | 22,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  6,7 |  7,1 |  7,4 |  7,8 |  8,1 |  8,6 |  8,8 |  9   |  8,3 |  7,6 |  6,9 |

|Новороссийск     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,2 | 21,4 | 18,6 | 17,1 |  17  | 17,5 | 16,4 | 16,3 | 16,4 | 16,9 | 16,6 | 19,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,3 |  6,7 |  7,1 |  7,6 |  7,6 |  7,7 |  7,7 |  7,9 |  8,2 |  8,3 |  7,4 |  6,8 |

|Сочи             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 16,9 | 20,6 | 18,6 | 19,7 | 16,7 | 15,3 | 14,6 | 13,2 | 13,6 | 16,3 | 17,9 | 14,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Красноярский край|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  10  | 10,8 | 14,3 | 14,9 | 10,5 | 11,8 | 13,1 |  11  |  8,6 |  6,2 |  9,5 |  10  |

|Агата            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  29  | 33,5 | 28,5 | 28,5 | 26,8 | 24,4 | 28,2 | 23,1 | 24,2 |  24  | 30,4 | 28,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,4 | 10,8 | 11,3 | 10,2 | 12,8 | 13,3 | 12,5 | 11,8 | 10,7 |  7,9 |  8,2 |  8,8 |

|Ачинск           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,3 | 24,9 | 24,4 | 22,8 | 25,6 | 25,6 | 22,7 | 23,1 | 23,3 | 22,9 | 26,1 | 27,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,1 | 13,6 | 18,2 | 15,3 | 13,3 | 15,6 | 15,4 | 13,8 | 11,3 |  7,9 | 10,1 |  9,5 |

|Байкит           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,1 |  27  | 34,6 | 33,4 | 27,9 | 30,4 | 26,1 | 28,1 | 27,2 | 22,7 | 26,9 | 29,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,1 | 12,6 | 15,2 | 12,6 | 13,7 | 13,8 | 13,3 | 11,7 | 10,1 |  7,2 |  8,3 |  9,1 |

|Богучаны         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,2 | 26,8 | 31,8 | 27,1 | 27,5 | 25,7 | 23,1 | 24,4 |  23  | 22,1 | 26,3 |  27  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,7 | 16,8 | 19,7 | 15,3 | 13,7 | 15,8 | 15,1 | 14,2 | 12,2 |  8,7 | 12,1 | 11,3 |

|Ванавара         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,5 | 30,8 | 35,1 | 31,9 | 30,5 | 27,8 | 26,8 | 27,6 | 27,9 | 27,2 | 29,6 | 34,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8   |  8,6 | 11,6 | 11,3 |  9,5 | 10,6 | 11,1 |  9,8 |  8   |  5,6 |  7,9 |  8,1 |

|Верхнеимбатск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,2 | 25,6 | 26,8 | 25,2 | 23,2 | 22,7 | 21,4 | 21,6 | 20,6 | 22,3 | 29,2 | 27,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,2 | 12,8 |  14  | 11,8 | 11,8 | 12,7 | 12,3 | 11,5 |  9,8 |  6,9 |  8,6 |  9,5 |

|Енисейск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,4 | 28,5 | 31,7 | 29,5 | 24,7 | 26,6 | 22,9 | 25,9 | 22,4 | 22,2 | 27,8 | 32,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,8 | 11,3 | 14,3 | 14,8 | 10,7 | 10,4 |  10  |  9,2 |  8,1 |  8,6 |  9,8 | 10,6 |

|Ессей            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,7 | 31,3 |  32  | 29,7 | 25,4 | 27,3 | 21,1 | 20,5 | 20,4 | 21,5 | 27,3 | 30,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  11  | 13,3 | 16,7 | 13,2 | 12,9 | 14,8 | 13,7 | 12,5 |  11  |  7,7 | 10,1 | 10,7 |

|Кежма            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  30  | 27,5 | 29,8 | 29,1 | 26,8 | 28,5 | 24,9 | 25,1 | 25,5 | 21,9 | 26,5 | 28,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,9 |  8,9 |  9,4 |  9,5 | 11,4 | 11,6 | 10,9 | 10,2 |  9,3 |  7,6 |  7,1 |  7,6 |

|Красноярск       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,7 | 27,8 | 25,4 | 22,5 | 24,3 | 23,4 | 19,8 | 20,5 | 21,9 | 21,9 | 24,4 | 25,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,4 | 13,9 | 14,1 | 13,3 | 14,7 | 14,5 | 13,5 | 13,7 | 13,4 | 11,6 | 10,5 | 11,3 |

|Минусинск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,6 | 26,3 | 30,1 | 28,9 | 30,8 | 27,3 | 25,4 | 25,9 | 26,3 | 27,4 | 27,5 | 26,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 11,6 | 17,1 | 15,7 | 11,8 | 13,7 | 13,4 | 12,3 | 10,3 |  7,6 |  9,1 |  9,5 |

|Тура             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,6 |  26  | 32,4 | 31,9 | 26,2 | 27,3 | 24,5 | 24,7 | 24,7 | 22,7 |  24  | 30,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,9 |  8,3 | 11,2 | 11,6 |  8,8 |  9,6 |  9,9 |  8,6 |  6,8 |  5,2 |  7,7 |  8   |

|Туруханск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 32,2 | 33,8 | 26,6 | 28,5 | 21,2 | 21,2 | 19,2 | 17,4 | 18,7 | 25,3 | 25,9 | 32,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Куйбышевская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,6 |  7,4 |  7,6 |  9   |  11  | 11,3 | 10,7 |  11  | 10,1 |  7,1 |  5,8 |  6,1 |

|Куйбышев         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,9 | 19,9 | 17,4 |  18  | 21,8 | 21,6 | 18,5 | 21,1 | 19,7 | 16,7 | 19,1 | 25,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Курганская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,1 |  10  | 10,7 | 10,7 | 12,9 | 13,4 |  12  | 12,4 | 11,1 |  8,5 |  7,7 |  8,7 |

|Курган           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 | 28,3 |  31  | 21,9 | 27,4 | 24,7 | 23,1 | 22,8 | 23,9 | 22,1 |  24  | 27,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Курская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,8 |  6   |  6,3 |  8,5 | 10,6 | 10,9 | 10,4 | 10,4 |  9,6 |  7,1 |  5   |  4,7 |

|Курск            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,6 | 18,3 | 18,6 | 17,2 |  19  | 18,6 | 18,2 | 17,6 |  19  |  18  | 15,8 | 19,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ленинградская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,4 |  6,4 |  7,3 |  7,8 |  9,3 |  8,9 |  8,7 |  8,1 |  6,9 |  4,9 |  3,8 |  4,4 |

|Ленинград        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,4 | 22,4 | 18,7 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 16,5 | 16,6 |  15  |  21  |  16  | 19,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,9 |  9,9 |  9,8 | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 11,6 |  9,4 |  6   |  4,6 |  5,4 |

|Тихвин           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  26  | 27,5 | 28,9 | 28,5 | 23,9 |  23  | 22,7 | 22,4 | 21,4 | 17,9 | 21,9 | 20,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Магаданская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,2 |  7,8 |  7,8 |  7,4 |  6,4 |  7,4 |  7,2 |  6,4 |  5,6 |  5,2 |  7,2 |  7,3 |

|Анадырь          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,8 | 25,2 | 24,8 | 21,7 | 14,7 | 17,4 | 18,8 | 13,7 | 12,8 | 18,6 | 29,6 | 25,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   | 10,5 | 14,7 | 14,2 | 11,3 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | 11,6 | 11,6 | 10,4 |  9,2 |

|Атка             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,5 | 28,5 | 30,2 | 31,7 | 26,7 | 25,9 | 29,3 | 29,7 | 27,5 | 26,4 | 29,7 | 30,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 |  9,6 | 12,4 | 10,4 | 10,6 | 11,4 | 10,7 | 10,9 | 10,4 | 10,6 |  9,5 |  8,6 |

|Магадан          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,6 |  9,8 | 11,8 | 11,1 |  8,6 | 11,8 | 10,9 | 10,7 |  9,6 |  8,2 |  8,7 |  9,2 |

|Марково          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 35,2 | 25,2 | 26,9 | 24,3 |  21  | 23,3 | 24,3 | 25,6 |  23  | 22,4 | 22,9 | 28,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,5 |  6   |  7,3 |  6,7 |  6,5 |  6,4 |  6,2 |  6,1 |  6,2 |  5,9 |  5,3 |  5,1 |

|Нагаева, бухта   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,8 |  18  | 18,1 | 14,2 | 16,7 | 18,4 | 16,3 | 17,3 | 14,1 | 12,6 | 16,6 |  14  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,2 | 10,9 | 16,2 | 16,3 | 12,5 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 12,7 | 11,6 |  9,9 |  9,2 |

|Сусуман          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 32,7 | 31,7 | 30,2 | 32,6 | 26,7 | 27,2 | 28,7 | 27,8 | 27,7 |  26  |  28  | 30,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8   |  8,4 |  10  |  9   |  6,3 |  6,8 |  6,8 |  6,4 |  5,8 |  5,7 |  6,5 |  7,2 |

|Ямск             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,6 | 20,1 | 24,1 | 22   | 17,9 |  19  | 17,6 | 15,5 | 14,2 | 14,3 | 23,4 |  25  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Марийская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,4 |  9   |  9,8 |  9,5 | 11,6 | 12,8 | 11,8 | 11,7 |  9,6 |  6,5 |  5,8 |  6,7 |

|Йошкар-Ола       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,2 | 24,9 | 25,1 | 20,8 | 22,8 |  22  | 21,4 | 24,6 | 25,6 | 20,4 |  23  | 26,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Мордовская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  7,4 |  7,9 |  9   | 11,9 | 12,4 | 11,6 | 11,5 | 10,1 |  6,8 |  5,9 |  6   |

|Саранск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,6 | 22,6 | 20,6 | 21,4 |  23  | 22,7 | 20,4 | 21,6 | 21,3 | 20,8 | 22,3 | 24,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Московская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,2 |  6,9 |  7,4 |  8,5 | 10,4 | 10,7 | 10,4 |  10  |  8,6 |  5,7 |  4,6 |  5,1 |

|Москва           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  22  | 21,2 | 19,2 | 18,9 | 21,5 | 18,7 | 18,5 | 21,9 | 24,4 | 20,6 | 12,9 | 24,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Мурманская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,4 |  6,2 |  7   |  6,4 |  6,8 |  8,2 |  8,9 |  7,6 |  5,2 |  4,2 |  4,9 |  6   |

|Мурманск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,2 |  16  | 17,2 | 17,9 | 19,7 |  20  | 21,2 | 18,5 | 14,8 |  13  | 17,1 | 20,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,6 |  9,9 |  8,9 |  8   |  9,3 |  9,5 |  7,8 |  5,7 |  4,8 |  5,5 |  7,6 |

|Хибины           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,9 | 26,1 | 27,6 | 24,4 |  19  | 20,2 | 20,1 | 18,6 | 13,9 | 14,3 | 24,4 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Новгородская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  7,8 |  8,6 |  8,7 | 11,1 | 11,3 | 11,2 | 10,6 |  9,4 |  6,4 |  4,5 |  5,5 |

|Новгород         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Новосибирская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,3 |  9,9 | 10,6 |  9,8 | 12,9 | 12,8 | 11,8 | 11,7 | 11,4 |  8,5 |  8,2 |  9   |

|Барабинск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,8 | 25,6 | 22,9 | 23,7 | 23,9 | 25,6 | 21,1 | 22,2 |  23  | 21,8 | 24,9 | 26,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,3 |  10  | 10,5 |  9,9 | 12,8 | 12,6 | 11,4 |  11  |  11  |  8,5 |  7,7 |  8,8 |

|Новосибирск      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,3 | 23,9 | 22,8 | 21,3 | 24,4 | 21,6 | 22,5 | 22,3 |  22  | 20,8 | 28,4 | 25,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Омская область   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 |  9,6 | 10,1 |  10  | 13,4 | 13,4 | 12,1 | 12,1 | 11,4 |  8,2 |  7,7 |  8,5 |

|Омск             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,1 | 27,9 | 22,3 | 24,8 | 26,2 | 23,5 | 22,5 | 23,9 | 24,5 | 21,3 | 27,2 |  27  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Оренбургская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,8 |  8,6 |  9   | 10,7 | 13,5 | 13,7 | 13,5 |  14  |  13  |  9,7 |  7,4 |  7,3 |

|Оренбург         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,5 | 26,2 | 22,1 |  22  | 23,5 | 23,9 | 22,7 | 25,4 | 23,4 | 22,7 |  22  |  23  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Орловская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,2 |  6,8 |  7   |  8,8 | 11,8 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 10,4 |  7,3 |   5  |  5,2 |

|Орел             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,5 | 20,2 |  19  | 22,4 | 19,7 |  20  | 19,7 | 20,8 | 22,3 | 18,7 | 18,6 |  23  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Пензенская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,6 |  7,3 |  7,8 |  8,9 | 11,2 | 11,4 | 10,9 | 10,8 |  9,9 |  6,6 |  5,6 |  5,8 |

|Пенза            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,7 | 22,3 | 23,4 |  18  | 18,8 | 19,9 | 18,4 | 19,9 | 18,6 | 17,7 | 21,3 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Пермская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  7,9 |  8,8 |  8,9 |  11  | 11,6 | 11,1 | 10,6 |  8,3 |  5,2 |  5,3 |  6,5 |

|Пермь            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,6 |  22  | 24,4 |  20  | 25,3 | 21,3 | 19,2 | 20,6 | 19,9 | 20,5 | 22,2 | 32,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Приморский край  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,2 |  8,5 |  7,6 |  7,7 |  8   |  6,9 |  5,5 |  5,6 |  6,8 |  7,4 |  7,1 |  7,3 |

|Владивосток      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,2 |  15  | 15,4 | 19,5 | 19,9 | 17,2 | 16,7 | 13,3 |  14  | 17,8 | 17,9 |  20  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,8 | 11,7 | 11,7 | 13,2 | 13,6 | 11,8 |  11  | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 11,5 | 10,6 |

|Пограничный      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  24  | 23,6 | 26,8 | 26,9 | 28,5 | 23,5 | 21,9 | 21,1 | 25,3 | 24,5 | 26,3 | 22,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Псковская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  6,9 |  8,2 |  8,3 | 11,1 |  11  | 10,6 | 10,4 |  9,1 |  6,1 |  4,3 |  4,8 |

|Псков            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 33,5 | 23,2 | 23,8 | 20,3 | 20,8 | 19,2 | 20,9 | 21,8 | 22,4 | 18,4 | 13,4 | 25,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ростовская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  6,7 |  8,3 | 11,7 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,4 |  13  | 10,1 |  7,1 |  6   |

|Гигант           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,4 | 22,9 | 22,9 |  22  | 20,2 | 20,6 | 20,8 |  21  | 20,5 | 19,5 | 21,3 |  21  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Рязанская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,1 |  7,3 |  8   | 10,8 | 11,5 | 11,1 | 10,9 |  9,6 |  6,4 |  5   |  5,4 |

|Рязань           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,4 | 22,2 | 17,6 | 17,4 | 22,2 | 18,2 | 20,3 | 21,7 | 20,2 | 17,8 | 16,7 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Саратовская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  6,8 |  7,2 |  9,9 | 11,6 |  12  | 11,9 | 11,9 |  11  |  8,1 |  6,1 |  6,1 |

|Саратов          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,9 | 21,6 | 19,7 | 21,5 | 19,7 | 21,3 | 20,4 | 21,2 | 20,8 | 19,1 | 17,4 |  22  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Сахалинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,6 |  9,3 |  9,4 |  7,7 |  8,3 |  8,7 |  8,1 |  7,7 |  7,9 |  7,4 |  6,5 |  7,4 |

|Александровск-Са-| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|халинский        | 18,6 | 23,1 | 18,1 | 20,4 | 18,8 | 20,4 | 17,2 | 16,5 | 18,1 | 16,5 | 17,7 | 19,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 14,3 |  15  | 15,2 | 11,2 | 11,7 | 12,9 | 12,2 | 10,6 | 10,5 | 10,4 |  11  | 12,9 |

|Кировское        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,8 | 28,1 | 31,8 | 27,8 | 24,9 |  26  | 24,1 | 23,6 | 24,1 | 24,1 | 26,7 | 26,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  6,8 |  6,9 |  7,3 |  8,4 |  7,9 |  7,9 |  6,8 |  7,4 |  7,7 |  6,1 |  5,6 |

|Курильск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,9 |  18  | 18,1 |  18  | 19,9 | 17,8 | 18,9 | 16,7 |  18  | 16,4 | 16,8 | 18,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,5 | 10,1 |  9,6 |  6,7 |  7,2 |  5,8 |  5,9 |  6,6 |  7,8 |  8,7 |  8,6 |  9   |

|Поронайск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,1 | 24,2 | 21,4 | 18,7 | 24,2 | 26,4 | 19,6 | 19,1 | 20,2 | 19,3 | 20,5 | 24,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Северо-Осетинская|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,2 |  9   |  9,2 |  11  | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,4 |  9,9 |  9,9 |  8,5 |  8,9 |

|Орджоникидзе     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,7 | 27,8 | 25,6 | 24,9 | 22,6 | 20,7 | 19,6 | 19,6 | 21,2 | 24,2 | 26,7 | 24,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Свердловская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,2 | 11,1 | 12,3 | 11,1 | 12,8 | 13,8 | 12,5 | 12,5 |  10  |  7   |  7,7 |  8,6 |

|Верхотурье       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,4 | 27,1 |  30  | 25,6 | 25,6 |  26  | 28,5 | 24,7 | 24,3 | 22,8 | 23,8 | 27,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,1 |  9,5 | 10,5 | 10,5 | 12,9 |  14  | 12,6 | 12,4 |  9,6 |  6,5 |  6,6 |  7,4 |

|Нижний Тагил     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,3 | 26,7 | 26,6 | 27,1 | 24,7 | 27,6 | 25,5 | 23,2 | 24,6 | 23,3 |  22  | 23,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  8,6 |  9,4 |  9,9 | 11,6 | 11,8 | 10,6 | 10,3 |  8,7 |  6,2 |  5,9 |  6,5 |

|Свердловск       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  22  | 21,7 |  24  | 20,8 | 26,5 | 22,8 | 20,1 | 21,9 | 22,7 | 19,7 |  20  | 28,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Тамбовская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,9 |  7,6 |  7,8 |  9,4 |  12  | 12,2 | 11,9 | 11,8 | 11,1 |  7,8 |  5,8 |  5,8 |

|Тамбов           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,3 | 21,1 | 19,1 | 20,5 | 21,2 |  21  | 20,4 | 24,1 | 21,9 |  21  | 17,4 | 24,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Татарская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,5 |  7,6 |  8   |  8,1 | 10,7 | 11,9 | 11,1 | 10,8 |  9,2 |  6,1 |  5,2 |  6,2 |

|Казань           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,4 | 19,7 | 19,5 | 18,7 | 20,7 | 21,9 | 19,1 | 19,8 | 21,3 | 17,3 | 22,3 | 26,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Томская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,5 |  9,7 | 11,5 | 10,3 | 10,1 |  9,9 |  9,6 |  9,3 |  8,4 |  6,1 |  7,8 |  8,8 |

|Александровское  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,7 | 26,6 | 28,6 | 26,5 |  23  | 21,9 | 20,6 | 20,2 | 20,4 | 17,6 |  28  | 26,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,6 |  10  | 11,5 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |  9,8 |  9,1 |  6,4 |  7,6 |  8,5 |

|Колпашево        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,3 | 24,9 | 27,7 | 24,6 | 28,2 | 21,9 | 20,6 | 20,1 | 21,9 | 15,9 | 23,8 | 24,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 | 10,1 |  12  | 11,1 | 11,2 |  11  | 10,9 | 10,4 |  9,3 |  6,3 |  7,4 |  8   |

|Средний Васюган  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,5 | 26,4 | 25,8 | 25,5 | 24,9 | 21,3 | 22,4 | 21,2 | 28,2 | 19,1 | 30,2 | 26,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,7 |  10  | 11,1 | 10,2 | 11,5 | 11,9 |  11  | 10,3 |  9,9 |  7,5 |  7,6 |  8,5 |

|Томск            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,5 | 25,8 | 26,9 | 26,3 | 24,5 | 21,8 | 20,4 | 21,1 | 22,1 | 22,4 | 24,6 |  26  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Тувинская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,8 | 12,4 | 14,7 | 13,1 | 15,5 | 14,9 | 13,7 | 13,5 | 14,1 | 13,5 | 10,2 |  9,5 |

|Кызыл            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,8 | 21,9 | 25,4 | 26,1 | 27,4 | 25,5 |  24  | 22,9 | 24,2 | 23,8 | 23,3 | 22,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Тульская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,2 |  7,4 |  8,7 | 11,4 |  12  | 11,4 | 11,4 | 10,1 |  6,9 |  5,1 |  5,3 |

|Тула             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,6 | 23,1 | 24,2 | 19,5 | 24,4 | 20,8 | 22,3 | 23,2 | 23,9 |  22  | 17,8 | 23,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Тюменская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,8 | 11,4 |  9,8 |  8,8 |  9,3 |  8,6 |  8,5 |  7,5 |  6   |  7,5 |  8,7 |

|Березово         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,5 | 27,5 | 26,5 |  26  | 24,3 | 20,7 | 17,3 |  18  | 17,5 | 16,4 |  26  |  31  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,5 |  8,8 |  10  |  9,4 | 10,5 |  11  |  9,8 |  9,5 |  8,2 |  6,1 |  6,7 |  7,5 |

|Леуши            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,8 |  22  | 20,7 | 22,2 | 24,7 | 20,7 | 20,7 | 19,2 | 19,3 | 20,6 | 26,4 | 27,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 |  8,4 |  9,7 |  9,6 |  7,5 |  8,4 |  9   |  7,8 |  5,9 |  5,2 |  7,7 |  8,5 |

|Салехард         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,8 | 27,3 | 24,7 | 26,7 | 18,4 | 20,7 | 19,2 | 16,2 | 14,5 |  19  |  25  | 29,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 10,5 | 12,9 | 10,6 |  10  | 10,1 |  9,7 |  9,2 |  7,9 |  5,8 |  8,4 |  9,5 |

|Сургут           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 35,3 | 28,5 | 34,7 | 31,1 | 24,4 | 22,7 | 21,8 | 21,9 | 23,2 | 20,4 | 30,5 | 30,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,5 |  10  | 12,6 | 11,4 |  8,8 |  9,9 | 10,3 |  9,3 |  7,1 |  6,2 |  9   |  9,4 |

|Тарко-Сале       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 34,8 | 31,9 | 36,4 | 28,2 | 21,5 | 21,8 |  21  | 22,7 | 20,4 | 21,7 | 31,4 | 30,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,5 |  8,8 |  9,9 |  9,4 | 10,7 | 10,9 |  9,7 |  9,7 |  8,7 |  6,3 |  6,8 |  7,6 |

|Тобольск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,6 | 25,7 | 27,1 |  22  |  22  | 20,4 | 19,8 |  19  | 19,7 | 17,6 | 23,2 | 23,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,3 |  9,6 | 10,3 |  10  | 12,4 | 12,5 |  11  | 10,9 |  10  |  7,2 |  7,1 |  8   |

|Тюмень           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,2 | 20,8 | 25,7 | 25,3 | 25,3 | 24,4 | 22,1 | 22,5 | 23,6 | 22,4 | 21,8 | 23,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Удмуртская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,5 |  7,8 |  8,5 |  9   | 11,3 | 11,8 |  11  | 10,8 |  8,8 |  5,8 |  5,6 |  6,4 |

|Сарапул          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,9 | 24,5 |  21  | 21,5 | 22,2 | 20,6 | 18,8 | 20,2 | 20,5 | 17,6 | 24,7 | 28,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ульяновская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,4 |  8,2 |  8,4 |  9,5 |  12  | 12,8 | 11,8 | 11,9 | 11,3 |  7,8 |  6   |  6,6 |

|Ульяновск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,3 | 20,1 | 20,3 | 23,1 | 22,8 | 22,9 | 21,6 | 23,4 | 21,2 | 20,3 | 22,2 | 22,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Хабаровский край |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7   |  7,8 |  9,1 |  7,7 |  6,2 |  6,1 |  5,9 |  6,3 |  7,3 |  7,7 |  6,9 |  6,4 |

|Аян              | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,7 | 21,1 | 24,3 | 22,4 | 20,3 | 24,7 | 21,4 | 19,5 | 21,1 | 17,4 | 22,1 |  25  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,2 | 14,1 | 12,9 | 11,5 | 12,8 | 11,8 | 10,6 | 10,3 | 11,4 |  12  | 10,7 | 11,1 |

|Бикин            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,3 | 23,7 | 22,9 | 24,1 | 27,5 | 23,6 | 22,2 | 20,1 | 21,8 | 22,7 | 25,7 | 21,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,7 | 12,2 | 12,6 | 12,2 |  13  | 11,3 |  9,8 |  9,8 | 10,8 | 11,7 |  9,9 | 10,1 |

|Екатерино-Николь-| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|ское             | 22,9 | 23,7 | 26,3 | 25,9 | 24,2 | 22,1 | 17,4 |  19  | 23,2 | 24,1 | 22,6 | 21,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 11,4 | 11,5 |  9,5 | 11,3 |  11  |  9,7 |  8,9 |  8,7 |  8,5 |  8,4 |  8,8 |

|Комсомольск-на-  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|Амуре            | 19,6 |  22  | 23,7 | 21,5 | 22,9 | 21,8 | 19,6 | 17,7 | 20,8 | 19,3 | 19,1 | 21,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8   |  10  | 12,3 |  9,9 |  8,8 | 10,1 |  9,5 |  9,4 |  9,1 |  8,7 |  7,9 |  7,8 |

|Николаевск-на-   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|Амуре            | 18,1 | 23,3 | 25,9 | 22,2 | 20,9 | 21,3 | 23,5 | 20,3 | 21,1 | 23,6 | 26,9 | 26,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,5 |  8,2 | 11,4 |  9,2 |  6,2 |  5,2 |  5,4 |  6,6 |  7,6 |  7,4 |  5,4 |  5,7 |

|Охотск           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,2 | 19,4 | 21,5 | 20,9 | 25,7 | 20,9 | 20,6 | 19,9 | 19,9 | 19,7 | 27,3 | 22,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,5 |  9   |  9,5 |  9,4 | 10,3 |  9,6 |  8,5 |  7,9 |  8,1 |  8,6 |  7,5 |  7,1 |

|Хабаровск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,2 | 18,9 | 17,5 | 19,8 | 20,9 | 18,3 |  17  |  17  | 21,2 | 18,6 | 22,5 | 19,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,3 |  7,9 | 11,2 |  9,3 |  8,2 |  9,2 |  8,8 |  8,8 |  7,4 |  7,8 |  6   |  5   |

|Чумикан          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,5 | 19,6 | 27,8 | 24,3 |  26  | 30,1 | 27,6 | 23,4 | 20,7 | 17,8 | 35,8 | 20,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Челябинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 |  11  | 10,5 | 11,7 | 14,3 | 13,9 | 12,6 | 13,5 | 12,9 | 10,2 |  9,3 |  9,8 |

|Магнитогорск     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,8 | 27,1 | 24,9 | 28,1 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 28,1 |  26  | 28,5 | 27,2 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 |  9,8 |  9,8 |  10  | 12,2 |  12  | 10,6 | 10,8 | 10,4 |  7,5 |  7,4 |  8,2 |

|Челябинск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,8 | 21,6 | 24,8 |  22  | 21,9 |  24  | 20,1 | 21,3 | 23,1 | 25,6 | 22,2 | 25,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Чечено-Ингушская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7   |  7,9 |  10  |  14  | 13,6 | 13,4 | 12,9 | 13,4 | 12,4 | 10,8 |  7,6 |  6,5 |

|Грозный          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,1 |  24  | 28,8 | 30,4 | 26,1 | 24,1 | 23,3 | 23,8 | 25,3 | 26,2 | 22,1 | 21,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Читинская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 13,3 | 15,8 | 15,8 | 14,1 |  16  | 15,1 | 13,2 | 13,3 | 13,7 | 13,2 | 12,7 | 12,4 |

|Борзя            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,3 | 26,4 | 27,2 | 29,2 | 29,3 | 29,9 | 27,2 | 26,6 | 28,1 | 25,9 | 24,2 | 23,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 14,9 |  21  | 23,8 | 17,8 | 17,3 | 18,7 |  16  | 14,9 | 15,6 |  16  |  15  | 12,6 |

|Калакан          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,4 | 29,4 | 41,1 | 35,8 | 31,1 | 31,6 | 29,1 | 29,1 | 29,3 | 27,3 | 29,2 | 27,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,1 | 15,3 | 16,9 | 14,5 | 16,9 | 16,8 | 14,2 | 14,2 | 14,5 | 13,7 |  12  |  11  |

|Красный Чикой    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,2 | 28,4 | 29,6 |  29  | 30,9 | 30,4 | 26,8 | 27,9 | 28,7 | 27,7 | 27,5 | 24,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 12,2 | 13,4 | 12,5 | 14,5 | 15,1 | 13,2 |  13  | 13,4 | 12,6 | 11,1 |  9,7 |

|Нерчинский Завод | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,6 | 20,8 | 21,9 |  26  | 25,6 | 25,1 | 25,3 | 28,3 | 26,6 | 23,2 |  20  | 20,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,1 | 15,2 |  17  |  14  | 15,5 | 15,7 | 13,4 |  13  | 13,1 | 12,9 | 11,7 | 10,3 |

|Сретенск         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,3 | 26,2 |  28  | 27,2 | 28,8 |  29  | 26,5 | 25,2 | 28,1 | 25,8 | 22,3 | 22,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 13,1 | 18,5 | 20,7 | 15,4 | 13,9 | 16,2 | 15,5 | 14,8 | 13,5 | 13,6 | 12,9 | 11,4 |

|Чара             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 29,7 | 32,2 | 31,8 | 33,1 | 27,4 | 27,3 | 27,9 | 29,4 | 29,3 | 26,3 |  27  | 28,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 13,5 | 16,6 | 16,8 | 14,7 | 16,7 | 16,2 |  14  | 13,4 | 13,7 | 12,8 | 12,3 | 12,1 |

|Чита             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,5 | 30,5 | 29,4 | 29,7 | 29,2 | 28,6 | 25,3 | 26,8 | 26,5 | 25,4 | 23,1 | 27,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Якутская АССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,2 |  8,4 | 10,2 | 10,3 |  9,4 | 12,3 | 11,4 | 10,5 |  8,8 |  7,6 |  7,6 |  7,2 |

|Алдан            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,7 | 25,3 |  21  | 20,9 | 19,6 | 21,4 | 21,6 | 23,9 | 20,1 |  22  | 19,7 | 25,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,7 |  9,3 | 18,1 | 19,8 |  13  | 13,2 | 13,5 | 14,5 | 11,7 | 10,1 |  7,6 |  6,5 |

|Верхоянск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 32,6 | 35,9 | 32,6 | 33,4 | 25,6 | 25,7 | 27,1 | 27,5 | 25,9 | 26,9 | 28,4 | 25,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,3 |  9,5 | 14,6 | 13,4 | 11,4 | 12,4 | 12,1 | 12,3 |  10  |  7,6 |  7,9 |  7,4 |

|Вилюйск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,3 | 23,2 | 28,5 | 28,8 | 24,6 | 23,6 | 21,4 | 24,1 | 22,2 |  23  | 24,8 | 31,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,1 |  8,2 | 11,8 | 12,8 |  9,8 | 10,4 | 11,1 | 10,6 |  8,6 |  6,7 |  7,8 |  7,7 |

|Жиганск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,9 | 24,8 | 25,8 |  27  | 22,2 |  28  | 23,7 | 24,5 | 22,6 | 20,3 | 24,3 | 23,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,6 |  7,9 |  9,6 | 10,8 |  8,4 |  8,8 |  9,8 |  8,7 |  6,8 |  6,3 |  8   |  8,2 |

|Кюсюр            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,1 | 31,6 | 26,1 | 25,8 | 21,8 | 23,6 | 21,3 | 24,5 | 19,7 | 19,4 | 25,6 | 30,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 | 10,3 | 13,4 | 12,9 | 12,3 | 15,1 |  14  | 12,6 | 11,7 |  12  | 10,2 |  8,8 |

|Нагорный         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,5 | 22,7 | 30,6 | 27,7 | 27,7 | 25,4 | 25,5 |  32  | 25,9 | 28,2 | 23,7 | 23,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,1 | 11,6 | 19,4 | 20,6 | 13,6 | 14,5 | 15,4 | 15,8 | 12,1 | 10,2 |  9,3 |  7,2 |

|Оймякон          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,4 | 24,8 |  31  | 31,6 |  33  | 26,1 | 28,3 | 31,3 | 26,6 | 23,7 | 26,2 | 24,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,2 | 10,8 |  16  | 13,8 | 12,4 |  14  | 13,1 | 12,5 | 10,8 |  8,2 |  8,8 |  8   |

|Олекминск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,5 | 28,1 | 32,6 |  29  | 25,3 | 24,6 | 22,8 | 22,9 | 28,6 | 22,4 |  25  |  29  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 | 10,6 | 16,4 | 16,3 | 11,3 | 11,9 | 13,2 | 11,9 |  10  |  8,9 |  9,4 |  9,8 |

|Оленек           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,3 |  29  | 31,2 | 32,2 | 26,4 | 25,2 | 26,7 | 28,7 | 26,1 | 28,2 | 26,7 | 28,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,8 |  7,8 | 12,3 | 13,6 | 10,7 | 10,4 | 10,1 |  10  |  8,3 |  6,4 |  7   |  6,7 |

|Среднеколымск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,5 | 20,7 | 26,4 | 26,5 | 24,4 | 22,9 | 21,9 | 21,8 | 19,9 | 19,9 | 28,5 | 23,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,2 | 15,5 | 19,2 | 15,8 | 13,4 | 16,7 | 15,5 | 14,4 | 12,6 | 12,3 | 12,2 |  9,1 |

|Чульман          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,5 | 28,5 | 31,5 | 31,8 |  29  | 30,6 | 31,2 | 28,6 | 29,2 | 26,5 | 27,9 | 28,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8   |  12  | 16,5 | 14,3 | 12,6 | 14,3 | 14,1 | 13,8 | 11,8 |  9,3 |  9,9 |  8,3 |

|Якутск           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,1 | 27,3 | 29,5 | 30,1 | 24,7 | 25,5 | 26,4 | 26,5 | 25,4 |  24  | 27,5 | 26,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ярославская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,2 |  7,4 |  8,3 |  8,5 |  9,9 | 10,3 |  9,8 |  9,6 |  8,1 |  5,4 |  4,6 |  5,4 |

|Рыбинск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,2 | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 20,3 | 18,7 | 18,4 | 20,4 | 18,7 | 17,1 | 18,6 | 22,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Украинская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ворошиловградская|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  6,8 |  7,7 | 11,6 | 13,8 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 13,8 | 10,3 |  6,7 |  5,4 |

|Ворошиловград    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,5 | 20,8 | 23,8 | 23,3 |  24  | 22,7 | 22,1 | 23,8 | 24,2 | 23,6 | 19,9 | 20,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Днепропетровская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,4 |  5,9 |  6,9 |  10  | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,6 |  11  |  8,6 |  5,9 |  5   |

|Днепропетровск   | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,3 | 15,3 | 16,9 | 19,7 | 18,9 | 18,9 | 19,2 | 19,6 | 20,5 | 18,6 | 14,8 | 15,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Киевская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,3 |  5,8 |  6,8 |  8,7 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 10,7 | 10,2 |  7,6 |  4,8 |  4,4 |

|Киев             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,5 | 21,7 | 16,8 | 19,6 | 20,3 | 17,4 | 18,4 | 16,9 |  18  | 16,8 | 15,3 |  17  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кировоградская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  6,2 |  7,3 |  11  | 12,5 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 12,8 |  9,4 |  6,1 |  5,4 |

|Кировоград       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,6 | 17,2 | 18,2 | 21,9 | 22,3 | 23,4 |  22  | 23,7 | 25,4 | 25,4 |  19  | 15,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Крымская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  6,1 |  6,7 |  7,3 |  7,6 |  8   |  8,4 |  8,5 |  8,5 |  7,7 |  6,7 |  6,2 |

|Ялта             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,8 | 15,3 |  21  |  20  | 17,7 | 15,5 | 16,9 | 14,9 | 14,5 | 15,9 | 13,6 | 14,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Львовская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6   |  6,4 |  7,2 |  9,3 | 10,3 | 10,4 | 10,6 | 10,4 |  9,9 |  8,5 |  5,2 |  5,1 |

|Львов            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,4 |  18  | 23,4 | 20,3 | 18,5 | 21,6 | 19,3 | 21,4 | 19,3 |  20  | 16,8 | 14,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Одесская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,2 |  5,6 |  5,9 |  6,8 |  7,2 |  8,1 |  8,8 |  8,6 |  8   |  6,6 |  5,1 |  4,9 |

|Одесса           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,2 | 16,6 | 17,7 | 18,5 | 16,7 | 21,7 | 14,7 |  21  | 17,7 |  19  | 12,7 | 14,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Полтавская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,5 |  5,7 |  6,5 |  9,4 | 11,6 | 11,3 | 11,5 | 11,3 |  11  |  8,1 |  5,4 |  4,8 |

|Полтава          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,1 |  18  |  15  | 17,3 | 19,1 | 21,7 | 17,8 | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 14,8 | 15,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Харьковская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,6 |  6,3 |  7   |  10  | 12,1 | 12,6 | 11,6 | 12,2 | 11,9 |  8,8 |  5,8 |  4,9 |

|Харьков          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,5 | 20,4 | 18,5 | 19,9 | 21,7 | 20,5 |  22  |  21  | 25,4 | 24,2 |  16  | 16,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Черкасская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  6,6 |  7,7 | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 12,7 | 12,7 | 12,3 |  9,1 |  5,7 |  5,2 |

|Умань            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 25,5 | 23,1 | 25,9 | 22,1 | 23,4 | 22,4 | 21,9 | 22,3 | 22,9 | 23,9 | 20,5 | 17,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Черниговская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,7 |  6,2 |  6,6 |  8,6 | 10,6 | 10,9 |  11  | 11,1 | 10,6 |  7,6 |  5   |  4,7 |

|Чернигов         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,1 | 20,8 | 17,1 | 16,6 |  19  | 19,4 | 18,2 | 19,2 | 20,6 |  20  | 14,7 | 18,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Черновицкая      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,4 |  6,7 |  8   | 10,9 | 11,3 |  11  | 11,4 | 11,8 | 11,7 |  9,6 |  5,7 |  5,7 |

|Черновцы         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,6 | 20,1 | 20,1 | 22,8 | 21,3 | 20,5 | 19,9 | 20,4 | 23,1 | 21,3 | 16,8 | 16,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Белорусская ССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Брестская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,2 |  6   |  7,5 |  9,6 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,7 |  9,9 |  8   |  4,7 |  4,6 |

|Брест            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 16,3 | 18,9 | 18,9 |  19  | 18,9 |  20  | 18,7 | 18,7 | 18,3 | 18,3 | 16,4 | 18,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Витебская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,7 |  6,5 |  7,6 |  8,7 | 10,9 | 11,1 | 10,5 | 10,2 |  9,3 |  6,1 |  4,4 |  4,7 |

|Витебск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,1 |  20  | 21,4 | 18,9 | 19,3 | 19,6 | 19,1 | 19,3 |  18  | 17,3 | 12,6 | 20,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Гомельская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,1 |  6,5 |  7,6 |  9,9 |  12  | 12,2 | 12,2 |  12  |  11  |  8,1 |  5,1 |  4,9 |

|Василевичи       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,2 | 17,6 | 19,7 | 19,1 |  21  | 21,9 | 20,8 | 21,2 | 21,1 | 18,2 | 16,2 | 16,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Минская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,7 |  6,2 |  7,4 |  8,9 | 10,5 | 10,8 | 10,4 | 10,3 |  8,8 |  6,4 |  4,1 |  4,4 |

|Минск            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,1 | 19,7 | 19,2 | 20,2 | 19,6 | 19,5 |  21  | 18,9 | 18,4 | 16,2 | 13,5 | 17,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Могилевская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,9 |  6,4 |  7,5 |  8,7 | 11,1 | 11,3 | 11,4 | 10,7 |  9,6 |  6,4 |  4,4 |  4,8 |

|Горки            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,9 |  20  | 18,5 | 18,2 | 18,9 | 20,2 | 19,8 | 19,8 |  20  | 17,7 |  13  | 19,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Узбекская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Самаркандская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,8 | 10,3 | 10,7 | 12,2 |  14  | 16,1 | 16,8 | 16,9 | 17,6 | 16,4 |  13  | 10,1 |

|Самарканд        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,4 | 21,7 | 22,9 | 21,9 | 22,5 | 25,1 | 25,2 | 25,1 | 25,8 | 25,3 | 24,2 | 26,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ташкентская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,9 |  9,7 | 10,4 | 12,2 |  14  | 15,8 | 16,9 | 17,4 | 17,2 | 14,8 | 11,6 |  9   |

|Ташкент          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,9 | 25,1 | 20,8 | 20,5 | 21,6 | 22,1 | 23,7 | 23,7 | 24,3 | 24,1 | 23,2 |  22  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ферганская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,3 |  8,8 |  10  | 12,4 | 13,4 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 14,4 | 10,5 |  8,1 |

|Фергана          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,1 |  20  | 19,3 | 23,2 | 23,1 | 24,7 | 23,4 |  23  | 22,2 | 25,5 | 21,2 |  19  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Казахская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Актюбинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,5 |  9,3 | 11,5 | 14,4 | 14,6 | 14,2 | 14,7 |  14  | 10,5 |  8,5 |  8,3 |

|Актюбинск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,1 | 24,9 | 22,9 | 23,1 | 25,6 |  25  | 24,1 | 25,1 | 25,2 | 24,3 | 23,5 | 25,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Алма-Атинская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,5 |  9,6 |  9,4 | 10,9 | 10,7 |  11  | 11,9 | 12,4 | 12,3 | 11,3 |  9,4 |  9,4 |

|Алма-Ата         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,8 |  20  | 22,3 | 21,1 | 23,5 | 19,7 | 19,4 | 20,7 | 21,6 | 20,7 | 23,9 | 22,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Восточно-Казахс- |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|танская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,6 |  13  | 12,1 | 12,2 | 14,5 | 14,6 | 14,2 | 15,2 | 15,2 |  12  |  9,6 | 10,2 |

|Усть-Каменогорск | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,8 | 29,9 | 32,9 | 27,4 | 26,1 | 26,4 | 24,1 | 26,1 | 29,4 |  28  |  32  | 34,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Гурьевская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,3 |  8,5 |  9,5 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,9 | 13,5 |  11  |  9   |  7,4 |

|Гурьев           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,8 | 23,9 | 20,2 | 23,9 | 21,2 | 23,2 | 22,3 | 22,5 | 23,7 | 22,5 | 19,5 | 20,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Джамбулская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,8 | 11,1 |  11  | 13,5 |  15  |  16  | 17,6 | 18,3 | 18,7 |  16  | 12,2 | 11,2 |

|Джамбул          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,9 | 28,9 | 26,9 | 26,7 |  26  | 25,6 |  26  | 26,6 | 26,4 | 29,5 | 28,4 | 27,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Джезказганская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 |  8,8 |  9,5 | 11,9 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 12,9 | 13,1 | 11,6 |  8,9 |  7,9 |

|Балхаш           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,8 | 25,8 | 21,4 | 23,8 | 24,2 |  23  | 21,3 |  21  | 21,6 | 20,5 | 26,3 | 21,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,4 |  9,4 |  9,1 | 11,9 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,3 | 14,8 | 11,7 |  9   |  8,3 |

|Карсакпай        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,6 | 26,1 | 25,1 | 22,9 | 25,2 | 24,2 | 23,6 | 22,7 | 23,7 | 23,7 | 27,2 | 22,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Карагандинская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,6 | 10,2 |  9,8 |  11  | 13,6 | 13,6 | 13,3 | 13,4 | 13,1 | 10,6 |  8,6 |  8,7 |

|Караганда        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,4 | 28,2 | 25,4 | 23,8 | 23,5 | 23,2 |  21  | 22,9 | 23,8 | 25,3 | 23,7 | 25,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 11,5 | 12,5 | 12,6 | 13,4 | 15,3 | 15,3 | 14,8 | 15,1 |  15  | 12,3 | 11,1 | 10,6 |

|Каркаралинск     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  27  | 27,9 | 26,3 | 26,2 | 26,8 | 25,8 | 23,8 | 25,6 | 26,1 | 27,5 | 26,9 | 22,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кзыл-Ординская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,8 |  9,3 |  9,6 | 11,4 |  12  | 12,3 |  12  | 12,5 | 12,4 | 10,2 |  8,3 |  7,8 |

|Аральск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,3 | 31,3 | 20,5 | 21,4 | 20,3 | 21,5 | 19,6 | 20,7 | 22,2 | 22,6 |  20  | 21,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,7 |  9,3 | 10,2 | 12,8 | 13,8 | 13,9 | 13,7 | 14,3 | 14,7 | 12,6 |  10  |  7,9 |

|Казалинск        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,9 | 24,2 | 21,7 | 23,7 | 23,4 | 22,7 | 22,4 |  23  | 22,9 | 24,6 | 21,4 | 17,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,7 |  9,5 | 11,1 | 13,8 | 15,3 | 15,7 | 15,9 | 16,3 | 16,6 | 14,5 | 10,7 |  8,4 |

|Кзыл-Орда        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,8 | 22,9 |  24  | 24,8 | 25,5 | 23,2 | 25,3 |  24  | 27,8 | 27,6 | 23,7 | 19,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кокчетавская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,1 |  9,8 | 10,3 | 11,8 | 14,2 |  14  | 12,8 | 12,8 | 12,3 |  9,4 |  8,3 |  8,6 |

|Кокчетав         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,4 | 25,4 | 22,8 | 26,6 | 26,8 | 26,9 | 25,9 | 24,3 | 25,4 | 25,6 | 26,7 |  29  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Кустанайская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 10,3 |  11  | 11,5 | 14,5 | 14,3 | 13,4 | 13,7 | 13,2 | 10,2 |  8,9 |  9,4 |

|Кустанай         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,6 | 25,4 | 25,9 | 23,9 | 24,3 | 23,6 | 25,4 | 23,7 | 25,7 | 25,1 | 21,7 | 25,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Мангышлакская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,8 |  6,3 |  6,6 |  8,1 |  8,3 |  7,8 |  7,8 |  8,2 |  7,7 |  7,2 |  6,6 |  5,8 |

|Форт-Шевченко    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,7 | 16,6 | 18,7 | 18,4 | 19,1 | 17,5 | 17,8 | 18,3 | 17,8 | 15,8 |  16  | 14,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Павлодарская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,7 | 10,4 | 11,3 | 13,4 | 12,6 |  12  |  12  | 12,3 |  9,7 |  8   |  8,6 |

|Павлодар         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,4 | 30,8 | 24,7 | 25,2 | 24,3 | 22,9 | 20,4 | 24,8 | 22,1 | 21,7 | 24,5 | 23,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Северо-Казахстан-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|ская область     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   |  9,4 | 10,1 | 10,4 | 13,2 | 13,3 | 12,1 | 12,1 | 11,8 |  8,8 |  7,8 |  8,6 |

|Петропавловск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,8 | 25,2 | 26,1 | 26,4 | 24,5 | 22,3 | 26,2 | 25,1 | 26,4 | 23,5 | 23,2 | 30,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Семипалатинская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,5 | 13,6 | 12,1 | 14,9 | 16,2 | 17,1 | 17,2 |  18  | 18,4 | 14,9 | 11,5 | 11,9 |

|Бахты            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,3 |  30  | 28,3 | 27,8 | 27,8 | 28,5 | 26,2 | 28,1 | 28,2 | 28,1 | 23,4 |  30  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,7 | 10,8 |  11  |  13  |  15  | 14,7 | 14,1 | 14,6 | 15,1 | 11,6 |  8,9 |  9,2 |

|Семипалатинск    | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  29  | 27,1 | 25,6 | 25,7 | 26,7 | 25,8 | 26,8 | 25,1 | 29,1 | 24,2 | 29,5 | 26,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Талды-Курганская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,9 | 12,8 | 12,4 |  15  | 15,4 | 15,4 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 15,8 | 12,4 | 11,9 |

|Панфилов         | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 24,4 | 23,5 | 27,4 | 28,1 | 25,5 | 24,3 | 26,5 | 25,5 | 26,1 |  28  |  23  |  22  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 12,2 | 12,8 | 11,5 | 13,9 | 14,5 | 14,7 | 15,9 | 16,4 | 16,8 | 14,9 | 11,8 | 11,6 |

|Талды-Курган     | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 31,4 | 31,3 | 26,1 | 29,7 | 25,7 | 24,8 | 27,1 | 25,8 |  27  | 27,5 | 28,1 | 24,5 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Тургайская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,3 |  9,1 |  10  | 11,7 | 13,7 | 14,6 | 13,9 | 14,2 | 13,8 | 10,9 |  8,5 |  8,9 |

|Тургай           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,6 | 23,8 | 20,9 | 24,7 | 24,4 |  23  | 22,8 | 23,4 | 23,3 | 22,6 | 19,5 | 24,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Уральская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,6 |  9,1 |  9,2 | 11,1 | 13,4 | 14,6 | 14,3 | 14,8 | 13,9 |  10  |  7,8 |  7,6 |

|Уральск          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,1 | 25,7 | 23,4 | 25,4 | 22,4 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 25,2 | 24,7 | 23,3 | 26,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Целиноградская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,4 | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 15,1 | 15,1 | 14,3 | 14,8 | 14,7 | 11,4 |  8,9 |  9   |

|Атбасар          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 30,8 | 25,4 | 25,3 | 24,7 | 25,6 | 27,7 |  26  | 25,6 | 27,5 | 27,8 | 27,7 | 30,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 10,6 | 10,7 | 11,1 | 14,2 | 14,3 | 13,6 | 13,8 | 13,8 |  11  |  8,6 |  9   |

|Целиноград       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 28,7 | 34,5 | 23,5 | 24,1 | 25,4 | 29,5 | 25,3 | 25,9 | 28,2 | 23,5 | 28,8 | 27,4 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Чимкентская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,6 | 10,8 | 12,5 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | 18,4 | 18,3 | 19,1 | 17,7 | 13,6 | 10,6 |

|Туркестан        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  25  | 25,6 | 24,8 | 25,3 | 25,2 | 26,6 | 27,1 | 31,1 | 29,6 | 28,9 | 26,6 |  28  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 10,8 |  11  | 12,5 |  14  | 15,8 | 16,5 | 16,8 | 14,8 | 14,6 | 11,6 | 10,1 |

|Чимкент          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,6 |  27  | 22,6 | 22,7 | 23,3 | 22,9 | 23,7 | 23,6 | 23,2 | 23,8 |  24  | 24,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Грузинская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  6,5 |  7,1 |  8,5 | 10,5 | 10,9 | 10,5 |  9,2 |  9,4 |  9,7 |  9,4 |  7,7 |  6,8 |

|Кутаиси          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 16,2 | 16,6 | 28,1 | 23,6 | 20,4 | 20,5 | 18,6 | 18,9 | 22,2 | 20,8 | 16,6 | 15,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,9 |  8,1 |  9,2 | 10,8 | 10,9 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 10,8 | 10,2 |  8,2 |  8   |

|Тбилиси          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,5 | 19,9 | 21,6 | 21,5 |  21  | 18,7 | 19,9 | 20,3 | 23,6 | 21,4 |  20  | 19,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Абхазская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,3 |  7,6 |  8,1 |  9   |  8,6 |  8,5 |  8,2 |  8,8 |  9,4 |  9,4 |  8,7 |  8   |

|Сухуми           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 15,8 | 15,9 | 17,4 | 22,1 | 23,4 | 19,2 | 20,4 | 19,8 | 18,2 | 21,1 | 16,2 | 15,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Аджарская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,4 |  7,3 |  7,5 |  7,1 |  7   |  7,3 |  6,7 |  7   |  7,6 |  8,2 |  7,9 |  7,5 |

|Батуми           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,4 | 17,9 | 20,2 | 22,2 | 20,1 | 19,1 | 18,5 | 16,2 | 17,6 | 16,7 |  17  |  15  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Азербайджанская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|ССР              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  4,9 |  5,1 |  5,8 |  7   |  7,5 |  7,5 |  7,4 |  7   |  6,2 |  5,5 |  4,6 |  4,6 |

|Баку             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,1 | 20,4 | 19,6 | 16,3 | 18,1 | 15,2 | 13,7 | 13,7 | 14,1 |  17  | 17,7 | 17,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8   |  8,9 |  9,7 | 11,5 | 11,9 | 12,6 | 12,6 | 12,8 |  11  |  9,9 |  8   |  7,9 |

|Кировабад        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,7 | 20,7 | 20,6 | 22,9 | 21,1 | 19,6 |  20  | 19,3 | 18,8 | 19,1 | 17,9 | 16,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,8 |  7,9 |  8,1 |  8,9 |  8,9 |  9,5 | 10,1 | 10,4 |  8,7 |  8,2 |  7,1 |  7,4 |

|Степанакерт      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,1 | 18,9 |  17  | 21,3 |  17  | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,5 |  21  | 19,1 | 18,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Нахичеванская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,2 |  9,5 | 11,1 | 12,7 | 13,3 | 14,4 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 10,5 |  8   |

|Нахичевань       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,3 | 19,5 | 23,3 | 22,7 | 21,1 | 21,1 | 21,6 | 20,1 | 21,1 | 23,8 | 20,5 | 19,6 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Литовская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,2 |  5,7 |  7,6 |  8,8 | 10,7 | 10,6 | 10,2 |  9,6 |  8,9 |  6,6 |  4   |  4,2 |

|Каунас           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,6 | 17,9 | 17,8 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 18,7 | 18,7 | 18,8 | 15,4 | 11,8 | 14,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Латвийская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,6 |  5,9 |  7,7 |  8,8 | 10,5 | 10,2 |  9,8 |  9,5 |  9   |  6,4 |  4,4 |  4,5 |

|Рига             | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 16,5 |  22  | 20,6 | 20,5 | 22,6 | 20,5 | 19,3 |  17  | 18,7 | 14,9 | 14,3 | 21,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Киргизская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 11,8 | 12,4 | 13,2 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 13,3 | 10,9 | 11,1 |

|Фрунзе           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 26,3 | 25,1 | 22,8 | 23,9 | 22,8 | 23,4 | 23,3 | 24,1 | 22,2 | 26,5 |  28  | 27,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Иссык-Кульская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  11  | 11,3 | 10,2 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 13,9 | 14,3 | 14,7 |  13  | 10,6 | 10,4 |

|Пржевальск       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  18  | 19,8 | 17,9 | 20,5 | 20,5 | 19,8 | 21,3 | 22,6 | 21,3 | 20,8 | 19,8 | 19,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Нарынская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,7 | 11,2 | 10,2 | 12,1 | 12,9 | 13,2 | 14,7 | 15,3 | 15,4 | 13,6 | 10,4 |  9,9 |

|Нарын            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,1 | 19,8 | 20,1 | 21,9 | 21,7 | 21,1 | 22,6 | 22,1 | 22,6 | 21,3 | 18,7 |  21  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ошская область   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 |  9,2 |  9,3 | 10,8 | 11,8 | 12,5 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 12,6 | 10,2 |  9,5 |

|Ош               | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 20,4 | 19,7 | 19,1 | 19,4 | 20,1 | 18,7 | 20,8 | 20,7 | 20,5 | 20,5 | 19,8 | 17,8 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Таджикская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 10,4 |  11  | 12,8 |  14  | 16,6 | 17,9 | 18,4 | 19,6 | 17,5 | 13,6 |  10  |

|Душанбе          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,5 | 22,6 | 19,1 | 23,9 | 21,6 | 23,4 | 25,4 | 24,6 | 25,5 | 27,9 | 24,9 | 21,2 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Курган-Тюбинская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,9 | 11,1 | 11,6 | 13,5 | 15,5 | 18,4 | 19,5 | 19,6 | 20,5 | 18,9 | 14,9 | 10,4 |

|Курган-Тюбе      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 22,7 | 22,2 | 22,9 | 24,3 | 24,3 | 22,8 | 24,9 | 24,4 |  26  | 29,8 | 26,4 | 25,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ленинабадская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  7,3 |  8,8 | 10,5 | 12,8 | 14,1 | 15,1 | 15,1 | 15,4 | 16,3 | 14,3 |  10  |  7,2 |

|Ленинабад        | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 17,1 | 18,3 | 20,7 | 22,4 | 22,7 | 24,7 | 23,3 | 24,4 | 24,8 |  23  | 19,4 |  17  |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Армянская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,3 |  9,1 | 10,9 |  13  | 13,6 |  15  | 15,1 | 15,6 | 15,6 |  14  | 10,6 |  8,1 |

|Ереван           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 18,4 |  20  | 21,3 |  21  | 21,6 | 21,7 | 21,6 | 21,9 | 23,2 |  24  | 19,7 | 20,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Туркменская ССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ашхабадская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9,1 | 10,1 | 10,4 | 12,3 | 13,7 | 14,2 | 14,5 |  15  | 15,3 | 14,1 | 11,2 |  9   |

|Ашхабад          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 27,1 | 23,9 | 24,7 | 26,9 |  24  | 25,9 | 24,3 | 23,9 | 25,4 | 27,6 | 23,4 | 23,1 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Красноводская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  8,4 |  9,9 |  11  | 12,7 | 13,5 | 13,9 | 13,6 | 14,4 | 14,8 | 13,4 | 10,6 |  8,1 |

|Кизыл-Арват      | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Марыйская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,8 |  12  | 12,5 | 14,2 | 15,9 | 16,5 | 16,1 | 16,6 | 17,9 | 17,2 | 14,5 | 11,2 |

|Байрам-Али       | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 23,3 | 24,2 | 25,5 | 26,1 | 24,5 | 23,3 | 23,6 | 29,2 | 26,9 | 27,2 | 27,3 | 24,3 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Ташаузская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  9   | 10,3 | 11,5 | 13,6 | 14,4 | 14,5 | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 13,9 | 11,5 |  8,9 |

|Ташауз           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 21,1 | 22,4 | 22,4 |  27  | 26,6 | 21,9 |  21  | 21,9 |  24  | 23,8 | 22,4 | 19,9 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Чарджоуская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 | 10,2 | 11,8 | 12,5 | 13,9 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 14,8 |  16  | 15,9 | 13,6 | 10,4 |

|Чарджоу          | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|Эстонская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,1 |  5,3 |  6,8 |  7,1 |  7,1 |  8,1 |  7,5 |  7,6 |  6,6 |  5   |  4,1 |  4,2 |

|Таллин           | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 15,6 | 22,1 | 16,3 | 17,5 | 20,4 | 18,2 | 16,8 |  17  | 15,8 | 14,3 | 13,4 | 18,7 |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                 |  5,7 |  6,3 |  8,7 |  8,8 | 10,9 | 10,7 | 10,2 |  9,8 |  8,5 |  5,8 |  4,1 |  4,5 |

|Тарту            | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|                 | 19,6 | 27,3 | 21,4 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 20,1 | 20,2 | 19,1 | 16,5 | 14,1 |  22  |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

#G0Приложение 3

Справочное

#G1

#G0Влажность наружного воздуха. Осадки

#G1

+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------------+

|                 |                                                                                   |Средняя месячная  |                         |

|Республика, край,|      Упругость водяного пара наружного воздуха по месяцам, гПа                    |  относительная   |  Количество осадков, мм |

| область, пункт  |                                                                                   |влажность воздуха |                         |

|                 +------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+  в 13 ч, %       +---- -+---------+-------+

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      +---------+-------+       |жидких и |        |

|                 |   I  |  II  | III  |  IV  |  V   |  VI  |  VII | VIII |  IX  |  X   |  XI  | XII  |наиболее |наиболее|за год|смешанных|суточный|

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |холодного|жаркого |      |за год   |максимум|

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | месяца  | месяца |      |         |        |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+--------+------+--------+--------+

|        1        |   2  |   3  |  4   |  5   |   6  |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |    14   |   15   |  16  |    17   |   18   |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+--------+------+--------+--------+

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|РСФСР            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алтайский край   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алейск           | 1,5  | 1,7  | 2,9  | 5,7  | 8    | 12,5 | 15,6 | 13,6 | 9,1  | 5,8  | 3,1  | 2    |   78    |   51   | 503  |    -    |   85   |

|Барнаул          | 1,5  | 1,7  | 2,7  | 5,2  | 7,7  | 12,3 | 15,7 | 13,7 | 9,4  | 5,6  | 3    | 1,9  |   76    |   54   | 613  |   380   |   61   |

|Беля             | 1,9  | 2,1  | 2,9  | 4,6  | 7    | 11,2 | 13,7 | 12,5 | 8,5  | 5    | 2,9  | 2,2  |   55    |   64   | 584  |   485   |   97   |

|Бийск            | 1,6  | 1,7  | 2,8  | 5,5  | 8,3  | 12,9 | 16,1 | 14   | 9,4  | 5,8  | 3    | 2    |   79    |   55   | 625  |   481   |   59   |

|Змеиногорск      | 1,8  | 2    | 2,9  | 5,3  | 8,1  | 12,1 | 14,8 | 12,8 | 8,6  | 5,5  | 3,1  | 2,2  |   74    |   52   | 706  |   452   |  113   |

|Катанда          | 1    | 1,3  | 2,3  | 4,4  | 6,6  | 10,2 | 12,4 | 10,9 | 7,4  | 4,5  | 2,3  | 1,3  |   79    |   54   | 472  |   378   |   35   |

|Кош-Агач         | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 3    | 4,4  |  6,8 |  8,2 |  7,7 | 4,8  | 2,9  | 1,2  | 0,6  |   74    |   35   | 127  |    94   |   54   |

|Онгудай          | 1,1  | 1,4  | 2,6  | 4,4  | 6,7  | 10,2 | 12,4 | 11,2 | 7,4  | 4,5  | 2,3  | 1,4  |   71    |   50   | 379  |   174   |   52   |

|Родино           | 1,6  | 1,6  | 2,7  | 5,4  | 7,6  | 11,6 | 14,5 | 12,5 | 8,6  | 5,5  | 3,1  | 2    |   79    |   45   | 359  |   291   |   50   |

|Рубцовск         | 1,6  | 1,7  | 2,8  | 5,7  | 8,3  | 12,3 | 14,9 | 12,9 | 8,6  | 5,6  | 3    | 2    |   79    |   46   | 454  |   300   |   -    |

|Славгород        | 1,4  | 1,5  | 2,6  | 5,2  | 7,4  | 11,4 | 14,9 | 12,7 | 8,8  | 5,7  | 3,1  | 1,9  |   80    |   45   | 337  |   276   |   70   |

|Тогул            | 1,4  | 1,8  | 2,5  | 5    | 7,7  | 12,8 | 15,9 | 13,8 | 9,2  | 5,6  | 3    | 1,8  |   77    |   60   | 609  |    -    |   42   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Амурская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Архара           | 0,6  | 0,9  | 2    | 4,6  | 8    | 14,7 | 20   | 18,2 |11,1  | 5    | 2    | 0,9  |   73    |   67   | 685  |   623   |  104   |

|Белогорск        | 0,6  | 0,9  | 2    | 4    | 7    | 13,6 | 18,6 | 16,8 |10,2  | 4,6  | 1,8  | 0,8  |   73    |   61   | 534  |    -    |  105   |

|Благовещенск     | 0,8  | 1,1  | 2,2  | 4,2  | 7,3  | 14,3 | 19,4 | 17,3 |10,6  | 4,9  | 2    | 0,9  |   64    |   63   | 575  |   529   |  122   |

|Бомнак           | 0,4  | 0,6  | 1,4  | 3    | 5,7  | 11   | 15,4 | 14,2 | 8,5  | 3,5  | 1,2  | 0,5  |   66    |   61   | 587  |   493   |  101   |

|Братолюбовка     | 0,6  | 0,8  | 1,8  | 4    | 6,9  | 13,6 | 18,7 | 17   |10    | 4,4  | 1,7  | 0,8  |   72    |   63   | 608  |    -    |   -    |

|Бысса            | 0,4  | 0,7  | 1,6  | 3,6  | 6,4  | 12,4 | 17,2 | 15,6 | 9,3  | 4,1  | 1,6  | 0,6  |   69    |   60   | 707  |    -    |  106   |

|Гош              | 0,4  | 0,7  | 1,6  | 3,9  | 7    | 13,7 | 18,5 | 16,6 | 9,8  | 4,2  | 1,6  | 0,6  |   66    |   63   | 604  |    -    |  107   |

|Дамбуки          | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 3,1  | 5,9  | 11,7 | 16,3 | 14,7 | 8,6  | 3,5  | 1,2  | 0,5  |   59    |   61   | 539  |    -    |   90   |

|Ерофей Павлович  | 0,6  | 0,9  | 1,7  | 3,5  | 6,2  | 11,2 | 15,3 | 13,4 | 7,9  | 3,7  | 1,4  | 0,7  |   71    |   55   | 476  |    -    |   81   |

|Завитинск        | 0,6  | 0,9  | 2,1  | 4,3  | 7,5  | 14   | 19,1 | 17,3 |10,5  | 4,8  | 1,9  | 0,8  |   74    |   65   | 655  |    -    |  127   |

|Зея              | 0,4  | 0,7  | 1,5  | 3,4  | 6,1  | 12,3 | 17,1 | 15,3 | 8,7  | 3,6  | 1,3  | 0,5  |   63    |   60   | 530  |    -    |   75   |

|Норский Склад    | 0,4  | 0,7  | 1,6  | 3,8  | 6,9  | 13,4 | 17,6 | 16,5 | 9,9  | 4,3  | 1,5  | 0,6  |   68    |   63   | 606  |   539   |   96   |

|Огорон           | 0,4  | 0,7  | 1,3  | 2,9  | 5,5  | 10,9 | 15,6 | 14,2 | 8,3  | 3,4  | 1,3  | 0,6  |   64    |   61   | 589  |    -    |   96   |

|Поярково         | 0,6  | 0,9  | 2    | 4,4  | 7,6  | 14,7 | 19,8 | 17,9 |11,1  | 5,1  | 2    | 0,9  |   70    |   64   | 499  |    -    |   94   |

|Свободный        | 0,5  | 0,8  | 1,8  | 3,7  | 6,8  | 13,5 | 18,4 | 16,4 | 9,7  | 4,2  | 1,6  | 0,7  |   63    |   60   | 644  |    -    |   89   |

|Сковородино      | 0,5  | 0,8  | 1,5  | 3,2  | 5,8  | 11,7 | 15,9 | 13,9 | 7,9  | 3,5  | 1,3  | 0,6  |   66    |   56   | 482  |   424   |   97   |

|Средняя Нюкжа    | 0,3  | 0,5  | 1,2  | 2,8  | 5,4  | 10,4 | 14,4 | 12,3 | 7,1  | 3,2  | 1    | 0,4  |   72    |   56   | 623  |    -    |   -    |

|Тыган-Уркан      | 0,6  | 0,8  | 1,5  | 3,1  | 5,7  | 11,6 | 16,1 | 14,2 | 8,1  | 3,5  | 1,3  | 0,7  |   61    |   58   | 576  |    -    |   -    |

|Тында            | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 2,9  | 5,5  | 10,4 | 14,6 | 12,8 | 7,4  | 3,2  | 1    | 0,5  |   71    |   56   | 580  |    -    |   69   |

|Унаха            | 0,5  | 0,6  | 1,3  | 2,9  | 5,4  | 10,5 | 14,7 | 13,3 | 7,6  | 3,1  | 1    | 0,5  |   59    |   56   | 622  |    -    |   86   |

|Усть-Нюкжа       | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 2,8  | 5,3  | 10,3 | 14,4 | 12,9 | 7,5  | 3,2  | 1    | 0,4  |   72    |   52   | 456  |   388   |  128   |

|Черняево         | 0,6  | 0,8  | 1,7  | 3,8  | 6,7  | 13   | 17,7 | 15,7 | 9,2  | 4    | 1,5  | 0,7  |   67    |   59   | 455  |    -    |   86   |

|Шимановск        |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |  -   |   70    |   58   | 556  |    -    |   78   |

|Экимчан          | 0,4  | 0,6  | 1,5  | 3,2  | 5,7  | 10,6 | 14,9 | 14   | 8,7  | 3,9  | 1,4  | 0,5  |   66    |   58   | 728  |   604   |   96   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Архангельская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Амдерма          | 1,7  | 1,4  | 1,5  | 2,9  | 4,2  |  6,4 |  8,5 |  9,2 | 7,2  | 4,8  | 3,1  | 2,2  |   85    |   85   | 314  |   170   |   30   |

|Архангельск      | 2,6  | 2,5  | 3    | 4,8  | 6,9  | 10,8 | 13,6 | 13   | 9,7  | 6,5  | 4,5  | 3,2  |   88    |   63   | 675  |   459   |   55   |

|Варандей         | 1,8  | 1,5  | 1,8  | 3,2  | 4,4  |  6,9 | 10,3 | 10,1 | 7,6  | 5,1  | 3    | 2,3  |   85    |   80   | 338  |    -    |   28   |

|Вельск           | 2,5  | 2,4  | 3,1  | 4,9  | 7,1  | 11,1 | 13,8 | 13   | 9,5  | 6,3  | 4,3  | 3,1  |   84    |   57   | 656  |    -    |   66   |

|Емца             | 2,5  | 2,4  | 3    | 4,6  | 6,5  | 10   | 12,6 | 12,2 | 9,1  | 6,2  | 4,3  | 3,1  |   87    |   56   | 691  |    -    |   -    |

|Индига           | 2,3  | 2    | 2,4  | 3,8  | 5,1  |  7,9 | 10,6 | 10,8 | 8,3  | 5,8  | 4    | 2,8  |   86    |   78   | 388  |    -    |   48   |

|Канин Нос        | 3,3  | 2,9  | 3    | 4,1  | 5,2  |  7,3 |  9,7 | 10,1 | 8,2  | 6,1  | 4,7  | 3,8  |   86    |   83   | 354  |    -    |   -    |

|Койнас           | 2,1  | 2    | 2,6  | 4,2  | 6    |  9,4 | 11,9 | 11,6 | 8,6  | 5,8  | 3,7  | 2,8  |   85    |   57   | 688  |   468   |   80   |

|Котлас           | 2,3  | 2,3  | 3,1  | 5    | 7,3  | 11,4 | 14   | 13   | 9,6  | 6,2  | 4,1  | 2,9  |   85    |   57   | 661  |   522   |   -    |

|Мезень           | 2,3  | 2,2  | 2,6  | 4,2  | 5,9  |  9,3 | 11,9 | 11,6 | 8,7  | 5,9  | 4,2  | 2,9  |   87    |   64   | 592  |   444   |   51   |

|Нарьян-Мар       | 1,9  | 1,7  | 2,1  | 3,6  | 5    |  8   | 11,1 | 10,9 | 8,1  | 5,4  | 3,4  | 2,3  |   85    |   64   | 609  |   445   |   -    |

|Нижняя Пеша      | 2,1  | 2,1  | 2,4  | 4    | 5,7  |  8,8 | 11,7 | 11,3 | 8,5  | 5,7  | 3,7  | 2,6  |   84    |   65   | 669  |    -    |   -    |

|Онега            | 2,6  | 2,5  | 3    | 4,7  | 6,6  | 10,4 | 13   | 12,7 | 9,4  | 6,4  | 4,6  | 3,3  |   85    |   62   | 706  |   494   |   72   |

|Тобседа          | 2,1  | 1,8  | 2,1  | 3,5  | 4,8  |  7,2 | 10,2 | 10,3 | 8,1  | 5,6  | 3,8  | 2,6  |   90    |   81   |  -   |    -    |   -    |

|Хоседа-Хард      | 1,6  | 1,5  | 1,8  | 3,4  | 4,8  |  7,8 | 10,8 | 10,4 | 7,6  | 4,7  | 2,8  | 1,9  |   84    |   60   | 528  |    -    |   -    |

|Шенкурск         | 2,5  | 2,4  | 3,1  | 4,8  | 6,9  | 11   | 13,6 | 12,9 | 9,5  | 6,3  | 4,3  | 3,1  |   86    |   55   | 656  |   446   |   54   |

|Яренск           | 2,1  | 2,1  | 2,8  | 4,7  | 6,8  | 10,8 | 13,3 | 12,5 | 9,3  | 5,9  | 3,9  | 2,7  |   85    |   56   | 705  |    -    |   81   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Астраханская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Астрахань        | 3,6  | 3,7  | 4,9  | 7,2  |11,2  | 15   | 17,3 | 16,4 |12,3  | 8,6  | 6,1  | 4,5  |   79    |   37   | 249  |   214   |   73   |

|Верхний Баскунчак| 3    | 3,3  | 4,6  | 7,1  | 9,9  | 12,4 | 13,6 | 13,1 | 9,8  | 7,4  | 5,4  | 4,1  |   84    |   32   | 332  |   286   |   58   |

|Харабали         | 3,3  | 3,4  | 4,6  | 6,8  |10,1  | 13,4 | 15,3 | 14,3 |10,6  | 7,6  | 5,5  | 4,2  |   81    |   34   | 285  |    -    |   54   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Башкирская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Акъяр            | 1,6  | 1,8  | 2,7  | 5,6  | 7,9  | 11,3 | 13   | 11,6 | 8    | 5,2  | 3,3  | 2,2  |   -     |   -    | 402  |   293   |   -    |

|Белорецк         | 1,8  | 1,8  | 2,6  | 4,8  | 7,4  | 11   | 13   | 11,8 | 8,4  | 5,2  | 3    | 2,1  |   76    |   50   | 602  |    -    |   69   |

|Бирск            | 2    | 2    | 3    | 5,8  | 8,3  | 12,4 | 14,7 | 13,5 | 9    | 6    | 3,7  | 2,5  |   79    |   53   | 678  |   468   |   68   |

|Дуван            | 1,8  | 1,9  | 2,7  | 5,2  | 7,4  | 11,5 | 14   | 12,9 | 9    | 5,5  | 3,3  | 2,2  |   77    |   58   | 565  |   429   |   -    |

|Мелеуз           | 1,9  | 2    | 3    | 6    | 8,9  | 12,3 | 14,4 | 13,2 | 9,4  | 6,1  | 3,6  | 2,4  |   78    |   49   | 552  |   403   |   61   |

|Стерлитамак      | 1,9  | 2    | 3    | 6,1  | 8,9  | 12,7 | 15,1 | 13,7 | 9,8  | 6,1  | 3,8  | 2,4  |   79    |   50   | 603  |   434   |   -    |

|Уфа              | 2,1  | 2,1  | 3    | 5,9  | 9    | 12,9 | 15,1 | 13,9 | 9,9  | 6,3  | 3,5  | 2,6  |   82    |   53   | 533  |   346   |   53   |

|Янаул            | 2,1  | 2    | 2,9  | 5,9  | 8,5  | 12,1 | 14,3 | 13,1 | 9,4  | 6,1  | 3,7  | 2,5  |   82    |   51   | 551  |    -    |   63   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Белгородская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Белгород         | 3,4  | 3,5  | 4,5  | 6,9  | 9,7  | 12,8 | 14,8 | 14,2 |10,4  | 7,3  | 5,5  | 4,1  |   86    |   52   | 637  |    -    |   83   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Брянская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Брянск           | 3,3  | 3,2  | 4,1  | 6,7  | 9,5  | 13,1 | 15,1 | 14,7 |10,8  | 7,3  | 5,4  | 4    |   84    |   53   | 709  |    -    |   -    |

|Стародуб         | 3,5  | 3,3  | 4,3  | 7,1  | 9,7  | 13,3 | 15,2 | 14,7 |11    | 7,5  | 5,6  | 4,3  |   85    |   54   | 697  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бурятская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бабушкин         | 1,4  | 1,4  | 2,3  | 4,2  | 6,2  | 10,2 | 13,6 | 13,4 | 8,9  | 5,3  | 2,7  | 2    |   72    |   75   | 657  |   486   |  127   |

|Баргузин         | 0,6  | 0,8  | 1,7  | 3,3  | 5,1  |  9,7 | 13,9 | 12,7 | 7,8  | 4,2  | 1,9  | 1    |   73    |   54   | 327  |   248   |   78   |

|Багдарин         | 0,5  | 0,7  | 1,3  | 2,7  | 4,5  |  8,8 | 12,8 | 11,1 | 6,2  | 3    | 1,2  | 0,6  |   69    |   54   | 373  |    -    |   -    |

|Кяхта            | 1    | 1,2  | 2,3  | 3,4  | 5,3  |  9,9 | 13,8 | 12,2 | 7,5  | 4,2  | 2    | 1,2  |   62    |   52   | 345  |   304   |   76   |

|Монды            | 0,9  | 1    | 1,6  | 2,7  | 4,6  |  8,6 | 11,5 | 10,5 | 6,2  | 3,4  | 1,6  | 1,1  |   51    |   52   | 363  |   323   |   80   |

|Нижнеангарск     | 0,8  | 0,9  | 1,6  | 3,2  | 5,1  |  9,2 | 13,1 | 12,4 | 7,5  | 3,9  | 1,7  | 1,2  |   71    |   66   | 417  |   296   |   -    |

|Новоселенгинск   | 0,7  | 0,9  | 2    | 3,5  | 5,8  | 10,7 | 14,5 | 13,1 | 7,9  | 4,2  | 1,9  | 0,9  |   72    |   48   | 255  |    -    |   -    |

|Сосново-Озерское | 0,8  | 0,9  | 1,6  | 3    | 4,9  |  9,8 | 13,7 | 12   | 6,9  | 3,6  | 1,6  | 1    |   73    |   59   | 360  |    -    |   -    |

|Уакит            | 0,5  | 0,6  | 1,2  | 2,3  | 4    |  8,1 | 11,7 | 10,2 | 5,6  | 2,8  | 1,1  | 0,6  |   70    |   52   | 388  |    -    |   -    |

|Улан-Удэ         | 0,8  | 1    | 2    | 3,5  | 5,5  | 10,2 | 14,2 | 12,9 | 7,7  | 4,2  | 2    | 1,1  |   70    |   50   | 287  |   244   |   92   |

|Хоринск          | 0,8  | 0,9  | 1,9  | 3,1  | 5,1  |  9,8 | 13,5 | 12,1 | 7,3  | 3,8  | 1,7  | 1    |   72    |   48   | 268  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Владимирская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Владимир         | 2,7  | 2,7  | 3,6  | 6    | 8,8  | 12,6 | 14,9 | 14,2 |10,4  | 6,8  | 4,6  | 3,4  |   85    |   57   | 691  |    -    |  109   |

|Муром            | 2,7  | 2,7  | 3,6  | 6,3  | 9,1  | 12,7 | 15,1 | 14,4 |10,4  | 6,9  | 4,6  | 3,5  |   83    |   53   | 662  |   510   |   69   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Волгоградская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Волгоград        | 3    | 3,3  | 4,5  | 7    |10,2  | 12,4 | 13,8 | 13,2 |10    | 7,3  | 5,4  | 4,1  |   83    |   33   | 403  |    -    |   82   |

|Калач-на-Дону    | 3,2  | 3,4  | 4,5  | 7,2  |10,2  | 13,4 | 15   | 14,3 |10,6  | 7,6  | 5,6  | 4,2  |   81    |   38   | 510  |    -    |   -    |

|Камышин          | 2,8  | 2,8  | 4    | 6,7  | 9,5  | 12,2 | 13,9 | 13,1 | 9,6  | 7    | 5    | 3,6  |   84    |   38   | 433  |   355   |   84   |

|Котельниково     | 3,7  | 3,8  | 4,9  | 7,4  |10,2  | 13,3 | 14,4 | 13,7 |10,4  | 7,9  | 6    | 4,6  |   84    |   34   | 510  |    -    |   53   |

|Серафимович      | 3,2  | 3,3  | 4,3  | 6,7  | 9,4  | 12,6 | 14,2 | 13,5 | 9,7  | 7,2  | 5,4  | 4    |   82    |   41   | 514  |   432   |   68   |

|Урюпинск         | 3,1  | 3    | 4    | 6,9  | 9,7  | 12,9 | 14,6 | 13,5 | 9,6  | 7,2  | 5    | 4    |   82    |   43   | 506  |   364   |   94   |

|Эльтон           | 2,8  | 3    | 4,3  | 7,1  | 9,6  | 12,1 | 13,5 | 12,8 | 9,5  | 7,1  | 5    | 3,7  |   82    |   33   | 389  |   311   |   99   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Вологодская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Вологда          | 2,5  | 2,5  | 3,1  | 5,5  | 8,2  | 12,2 | 14,7 | 13,8 | 9,9  | 6,7  | 4,4  | 3,2  |   84    |   61   | 706  |    -    |   -    |

|Вытегра          | 2,8  | 2,8  | 3,3  | 5,2  | 7,6  | 11,4 | 14,2 | 13,4 |10    | 6,8  | 5    | 3,5  |   84    |   60   | 754  |   573   |   72   |

|Тотьма           | 2,5  | 2,4  | 3,2  | 5,1  | 7,5  | 11,7 | 14,4 | 13,4 | 9,7  | 6,4  | 4,3  | 3,1  |   86    |   60   | 777  |   598   |   51   |

|Череповец        | 2,7  | 2,6  | 3,2  | 5,3  | 8,1  | 12   | 14,6 | 14   |10,1  | 7    | 4,6  | 3,4  |   86    |   61   | 757  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Воронежская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Воронеж          | 3    | 3    | 4    | 6,9  | 9,3  | 12,5 | 14,9 | 14,2 |10,2  | 7,3  | 5,1  | 4    |   83    |   47   | 696  |   612   |  112   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Горьковская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Арзамас          | 2,5  | 2,5  | 3,4  | 6,2  | 8,8  | 12,2 | 15   | 13,9 | 9,9  | 6,7  | 4,5  | 3,2  |   84    |   53   | 622  |   522   |   -    |

|Выкса            | 2,8  | 2,7  | 3,6  | 6,1  | 9,4  | 13   | 15,6 | 14,7 |10,6  | 7,1  | 4,7  | 3,4  |   82    |   56   | 648  |    -    |   -    |

|Горький          | 2,6  | 2,5  | 3,4  | 5,9  | 8,6  | 12,2 | 15   | 14   |10,1  | 6,7  | 4,4  | 3,3  |   84    |   56   | 675  |   540   |   72   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Дагестанская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ахты             | 3,7  | 3,9  | 4,7  | 7,2  |10,6  | 13,3 | 15,6 | 15,3 |12,4  | 8,6  | 5,9  | 4,1  |   54    |   52   | 394  |    -    |   60   |

|Дербент          | 6,1  | 6    | 6,7  | 9,2  |13,5  | 17,7 | 21,1 | 21,4 |17,4  |13,1  | 9,6  | 7,1  |   82    |   65   | 410  |    -    |  113   |

|Кумух            | 3    | 3    | 3,7  | 5,7  | 8,7  | 11,2 | 13,4 | 12,9 |10,1  | 6,6  | 4,4  | 3,3  |   53    |   57   | 628  |    -    |   -    |

|Махачкала        | 5,4  | 5,5  | 6,3  | 8,9  |12,8  | 16,3 | 19,5 | 20   |16,2  | 12   | 8,8  | 6,4  |   80    |   57   | 524  |   472   |  104   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ивановская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Иваново          | 2,6  | 2,6  | 3,4  | 5,7  | 8,6  | 12,4 | 14,9 | 13,9 |10,1  | 6,8  | 4,5  | 3,3  |   84    |   56   | 744  |    -    |   77   |

|Кинешма          | 2,6  | 2,6  | 3,4  | 5,7  | 8,6  | 12,4 | 15   | 13,9 |10,2  | 6,8  | 4,5  | 3,2  |   83    |   56   | 718  |    -    |   60   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Иркутская        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алыгджер         | 1,2  | 1,3  | 1,9  | 3,3  | 5,1  |  9,5 | 12,5 | 11,2 | 6,8  | 3,7  | 1,9  | 1,2  |   59    |   55   | 628  |   540   |   56   |

|Бодайбо          | 0,6  | 0,7  | 1,4  | 3,6  | 5,7  | 10,9 | 15,2 | 13,2 | 8    | 4,2  | 1,3  | 0,7  |   78    |   55   | 500  |   350   |   52   |

|Братск           | 1    | 1,1  | 2    | 4,1  | 6,3  | 11,2 | 15   | 13   | 8,2  | 4,8  | 2,1  | 1,2  |   78    |   56   | 406  |   308   |  102   |

|Верхняя Гутара   | 1,1  | 1,3  | 1,8  | 3,3  | 5,2  |  9,1 | 11,9 | 10,4 | 6,5  | 3,7  | 1,8  | 1,4  |   61    |   54   | 570  |   484   |   -    |

|Дубровское       | 0,8  | 0,9  | 1,6  | 3,3  | 5,6  | 10,9 | 14,8 | 12,7 | 8    | 4,4  | 1,6  | 0,9  |   76    |   52   | 507  |    -    |   56   |

|Ербогачен        | 0,6  | 0,8  | 1,3  | 2,8  | 4,8  |  9,4 | 13,1 | 11   | 6,8  | 3,6  | 1,3  | 0,7  |   79    |   50   | 401  |   269   |   71   |

|Жигалово         | 0,7  | 0,8  | 1,7  | 3,7  | 5,9  | 11,2 | 14,6 | 13   | 7,8  | 4,4  | 1,7  | 1    |   76    |   55   | 368  |   294   |   -    |

|Зима             | 1    | 1,1  | 2,2  | 4,2  | 6    | 10,9 | 14,8 | 12,9 | 8    | 4,6  | 2,1  | 1,2  |   76    |   56   | 424  |    -    |   66   |

|Ика              | 0,7  | 0,8  | 1,4  | 3    | 5,1  | 10   | 13,8 | 11,2 | 6,8  | 3,9  | 1,4  | 0,9  |   77    |   56   | 342  |    -    |   -    |

|Илимск           | 0,9  | 1,1  | 1,8  | 3,6  | 5,8  | 10,8 | 14,4 | 12,7 | 8    | 4,6  | 1,9  | 1,1  |   76    |   52   | 445  |    -    |   52   |

|Иркутск          | 1,1  | 1,2  | 2,3  | 4    | 6,2  | 11,2 | 14,9 | 13,4 | 8,4  | 5    | 2,5  | 1,5  |   78    |   58   | 489  |   401   |   82   |

|Киренск          | 0,9  | 0,9  | 1,6  | 3,6  | 5,8  | 11,3 | 15,2 | 12,9 | 8,1  | 4,4  | 1,7  | 1,1  |   77    |   56   | 457  |   329   |   66   |

|Мама             | 0,7  | 0,9  | 1,6  | 3,5  | 5,8  | 10,8 | 15,1 | 13,2 | 8    | 4,2  | 1,5  | 0,8  |   76    |   53   | 591  |    -    |   -    |

|Марково          | 0,7  | 0,9  | 1,7  | 3,6  | 5,6  | 10,8 | 14,6 | 12,7 | 7,8  | 4,5  | 1,7  | 1    |   76    |   54   | 433  |    -    |   -    |

|Наканно          | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 2,7  | 4,8  |  9,3 | 12,7 | 10,8 | 6,6  | 3,4  | 1    | 0,6  |   77    |   50   | 402  |    -    |   -    |

|Невон            | 0,9  | 1    | 1,8  | 3,5  | 5,7  | 10,7 | 14,5 | 12,6 | 8,1  | 4,6  | 1,9  | 1,1  |   76    |   51   | 429  |    -    |   56   |

|Непа             | 0,8  | 0,9  | 1,5  | 3    | 5,1  | 10,2 | 14,1 | 11,8 | 7,2  | 4    | 1,6  | 0,9  |   77    |   56   | 420  |   311   |   -    |

|Орлинга          | 0,9  | 1    | 1,7  | 3,7  | 6    | 11,3 | 15,1 | 13,1 | 8,1  | 4,6  | 1,8  | 1    |   77    |   58   | 450  |    -    |   -    |

|Перевоз          | 0,7  | 0,8  | 1,3  | 3,2  | 5,5  | 10,1 | 14,3 | 11,9 | 7    | 3,5  | 1,2  | 0,8  |   71    |   54   | 372  |    -    |   48   |

|Преображенка     | 0,7  | 0,8  | 1,4  | 3    | 5,1  | 10   | 13,7 | 11,6 | 7,1  | 3,9  | 1,5  | 0,8  |   77    |   53   | 437  |    -    |   -    |

|Слюдянка         | 1,4  | 1,4  | 2,4  | 4,2  | 6,2  | 10,6 | 14,1 | 13,3 | 8,7  | 5,3  | 2,6  | 1,8  |   68    |   73   | 526  |   463   |  144   |

|Тайшет           | 1,2  | 1,4  | 2,2  | 4,3  | 6,2  | 11   | 14,6 | 13   | 8,4  | 4,9  | 2,2  | 1,6  |   75    |   54   | 475  |   361   |   71   |

|Тулун            | 1    | 1,2  | 2,1  | 4    | 5,7  | 10,9 | 14,8 | 12,9 | 8    | 4,7  | 2,1  | 1,4  |   70    |   58   | 438  |    -    |  101   |

|Усть-Ордынский   | 0,9  | 1    | 2    | 3,9  | 5,7  | 10,8 | 14,6 | 12,8 | 7,6  | 4,3  | 1,9  | 1,2  |   79    |   56   | 324  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кабардино-       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Балкарская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Нальчик          | 4,2  | 4,5  | 5,6  | 8,2  |12,3  | 15,3 | 17,4 | 16,8 |13,6  | 9,5  | 6,8  | 4,9  |   81    |   54   | 656  |    -    |  105   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Калининградская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Калининград      | 4,6  | 4,4  | 4,9  | 7,3  | 9,7  | 12,8 | 15   | 15   |12,5  | 9,3  | 6,9  | 5,6  |   82    |   63   | 856  |    -    |  110   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Калининская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бежецк           | 3    | 2,7  | 3,4  | 6    | 8,5  | 12,4 | 14,5 | 13,9 |10,1  | 6,9  | 4,7  | 3,6  |   84    |   60   | 697  |   544   |   78   |

|Вышний Волочек   | 3    | 2,9  | 3,6  | 5,9  | 8,4  | 12,4 | 14,6 | 14,1 |10,4  | 7,1  | 5    | 3,8  |   83    |   58   | 726  |   566   |   79   |

|Калинин          | 3    | 3    | 3,6  | 6,1  | 8,9  | 12,8 | 14,9 | 14,3 |10,4  | 7    | 4,9  | 3,8  |   85    |   59   | 783  |   642   |   68   |

|Ржев             | 3,1  | 2,9  | 3,7  | 6,1  | 9    | 12,8 | 15,1 | 14,3 |10,5  | 7    | 5    | 3,8  |   85    |   61   | 761  |   624   |   70   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Калмыцкая АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Элиста           | 4    | 4,1  | 5,1  | 7,6  |10,6  | 13   | 14   | 13,7 |10,9  | 8,4  | 6,4  | 4,8  |   90    |   34   | 416  |   370   |   58   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Калужская        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Жиздра           | 3,2  | 3,1  | 4    | 6,7  | 9,7  | 13,4 | 15,4 | 14,8 |10,9  | 7,4  | 5,3  | 4,1  |   84    |   57   | 756  |   620   |   74   |

|Калуга           | 2,9  | 2,9  | 3,8  | 6,3  | 9,5  | 13,2 | 15,3 | 14,8 |10,6  | 7    | 4,9  | 3,7  |   84    |   59   | 738  |   598   |   89   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Камчатская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Апука            | 2,6  | 2,2  | 2,2  | 3,5  | 5,5  |  8,3 | 11   | 11,2 | 8,2  | 4,6  | 3    | 2,4  |   78    |   85   | 551  |    -    |   57   |

|Ича              | 2,2  | 1,9  | 2,5  | 4    | 6,1  |  8,5 | 11,5 | 12,7 |10,1  | 6,4  | 4    | 2,5  |   77    |   87   | 927  |   621   |   -    |

|Ключи            | 1,9  | 2    | 2,4  | 3,6  | 5,5  |  8,7 | 12,7 | 12,7 | 8,9  | 5    | 3    | 2    |   81    |   65   | 860  |   413   |   62   |

|Козыревск        | 1,7  | 1,8  | 2,3  | 3,7  | 5,4  |  8,7 | 12,9 | 12,7 | 8,6  | 4,8  | 2,9  | 1,9  |   81    |   61   | 512  |    -    |   40   |

|Корф             | 2,3  | 1,8  | 2,1  | 3,2  | 5,3  |  8,3 | 11,4 | 11,3 | 8    | 4,4  | 2,8  | 2,1  |   73    |   75   |  -   |    -    |   -    |

|Лопатка, мыс     | 3,7  | 3,4  | 3,9  | 4,9  | 6,1  |  7,8 | 10,1 | 11,5 |10,6  | 7,7  | 5,3  | 4    |   82    |   95   |1041  |   604   |   72   |

|Мильково         | 1,4  | 1,6  | 2    | 3,5  | 5,2  |  8,6 | 13,1 | 12,8 | 8,2  | 4,5  | 2,5  | 1,6  |   80    |   61   | 620  |   285   |   51   |

|Начики           | 1,6  | 1,6  | 2,1  | 3,4  | 5,1  |  7,8 | 11,5 | 11,9 | 8,5  | 5,2  | 2,9  | 1,8  |   77    |   66   |1062  |   520   |  105   |

|Никольское       | 4,2  | 4    | 4,2  | 5,1  | 6,2  |  7,9 | 10,5 | 11,8 |10,1  | 7    | 5,2  | 4,4  |   81    |   88   |  -   |    -    |   -    |

|Оссора           | 2,2  | 2,1  | 2,3  | 3,4  | 5,3  |  8   | 11,5 | 11,5 | 8,4  | 4,9  | 3,2  | 2,3  |   77    |   76   |1035  |    -    |   -    |

|Петропавловск-   | 2,5  | 2,4  | 3    | 4,2  | 5,9  |  8,7 | 12   | 12,8 | 9,8  | 6,1  | 3,8  | 2,8  |   66    |   75   |1617  |   938   |  207   |

|Камчатский       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Семлячики        | 2,7  | 2,7  | 3    | 4,2  | 6    |  8,7 | 11,9 | 12,6 | 9,8  | 5,6  | 3,4  | 2,8  |   63    |   85   |  -   |    -    |   -    |

|Соболево         | 2    | 1,9  | 2,5  | 4,1  | 6,2  |  8,7 | 12   | 12,8 |10    | 6,5  | 3,8  | 2,5  |   77    |   81   |1024  |    -    |   92   |

|Сторож, бухта    | 2,7  | 2,7  | 2,9  | 4,2  | 5,9  |  8,3 | 11,5 | 12,2 | 9,3  | 5,7  | 3,7  | 2,9  |   64    |   81   |1413  |    -    |   -    |

|Ука              | 2,2  | 2,1  | 2,3  | 3,4  | 5,4  |  8,1 | 12   | 12,3 | 8,9  | 5,3  | 3,3  | 2,5  |   83    |   77   | 767  |   399   |   -    |

|Усть-Большерецк  | 2,5  | 2,4  | 2,9  | 4,5  | 6,1  |  8,4 | 11,3 | 12,5 |10,6  | 7,2  | 4,5  | 3    |   81    |   89   |1121  |   773   |   67   |

|Усть-Воямполка   | 1,8  | 1,6  | 2    | 3,6  | 5,5  |  8,1 | 10,9 | 11,4 | 8,8  | 5,3  | 3,2  | 2,2  |   83    |   84   | 645  |    -    |   65   |

|Усть-Камчатск    | 2,6  | 2,6  | 2,8  | 4,1  | 5,9  |  8,5 | 11,7 | 12,3 | 9,6  | 5,8  | 3,7  | 2,8  |   80    |   77   |1050  |   546   |   58   |

|Усть-Хайрюзово   | 2,1  | 1,9  | 2,4  | 3,8  | 5,9  |  8,7 | 11,8 | 12,3 | 9,5  | 5,9  | 3,5  | 2,4  |   83    |   82   | 766  |   498   |   61   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Карельская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кемь             | 2,7  | 2,7  | 3    | 4,6  | 6,3  |  9,7 | 12,4 | 12,5 | 9,4  | 6,4  | 4,7  | 3,5  |   87    |   71   | 576  |   472   |   -    |

|Кондопога        | 2,8  | 2,7  | 3,1  | 5    | 6,8  | 10,7 | 13,7 | 13,5 |10    | 6,9  | 5,1  | 3,6  |   85    |   61   | 653  |    -    |   50   |

|Лоухи            | 2,5  | 2,4  | 2,7  | 4,2  | 5,8  |  9,2 | 11,8 | 11,8 | 8,8  | 6    | 4,4  | 3,2  |   86    |   58   | 591  |    -    |   60   |

|Медвежьегорск    | 2,7  | 2,6  | 3    | 4,7  | 6,5  | 10,2 | 13   | 12,8 | 9,6  | 6,6  | 4,9  | 3,5  |   86    |   58   | 681  |   490   |   -    |

|Олонец           | 3,1  | 2,8  | 3,1  | 5,3  | 7,7  | 11,3 | 14,2 | 13,7 |10,4  | 7,1  | 5,2  | 3,7  |   86    |   59   | 734  |    -    |   97   |

|Паданы           | 2,8  | 2,7  | 3,1  | 4,7  | 6,6  | 10,3 | 13,1 | 12,8 | 9,5  | 6,6  | 4,9  | 3,4  |   88    |   67   | 591  |   449   |   54   |

|Петрозаводск     | 2,8  | 2,7  | 3,1  | 4,9  | 6,8  | 10,6 | 13,5 | 13,1 | 9,8  | 6,6  | 4,9  | 3,5  |   86    |   63   | 716  |    -    |   73   |

|Пудож            | 2,8  | 2,7  | 3,2  | 5,1  | 7,2  | 11   | 13,8 | 13,4 | 9,9  | 6,7  | 4,8  | 3,5  |   87    |   57   | 758  |    -    |   95   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кемеровская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кемерово         | 1,5  | 1,7  | 2,6  | 5    | 7,3  | 12   | 15,4 | 13,4 | 9,1  | 5,6  | 2,8  | 1,8  |   81    |   56   | 476  |   362   |   46   |

|Киселевск        | 1,5  | 1,8  | 2,7  | 4,9  | 7,2  | 12   | 15,3 | 13,3 | 9    | 5,4  | 2,8  | 1,8  |   75    |   56   | 497  |    -    |   49   |

|Кондома          | 1,4  | 1,7  | 2,6  | 4,6  | 7,9  | 12,9 | 15,4 | 13,5 | 9    | 5,5  | 2,8  | 1,8  |   74    |   59   |1043  |   657   |   72   |

|Мариинск         | 1,5  | 1,6  | 2,5  | 4,7  | 7,1  | 12,1 | 15,4 | 13,5 | 9    | 5,4  | 2,6  | 1,7  |   77    |   57   | 495  |    -    |   69   |

|Тайга            | 1,4  | 1,6  | 2,3  | 4,4  | 6,9  | 11,5 | 14,7 | 13   | 8,7  | 5,2  | 2,6  | 1,6  |   79    |   59   | 716  |    -    |   82   |

|Тисуль           | 1,4  | 1,6  | 2,5  | 4,7  | 7    | 12   | 15,4 | 13,5 | 8,8  | 5,2  | 2,6  | 1,7  |   72    |   59   | 524  |    -    |   78   |

|Топки            | 1,5  | 1,8  | 2,6  | 4,9  | 7,2  | 11,9 | 15,3 | 13,4 | 9,1  | 5,4  | 2,8  | 1,8  |   82    |   58   | 679  |    -    |   -    |

|Усть-Кабырза     | 1,2  | 1,5  | 2,5  | 4,9  | 7,7  | 12,2 | 14,9 | 13,6 | 9,3  | 5,6  | 2,6  | 1,6  |   73    |   56   | 864  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кировская        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Киров            | 2,2  | 2,2  | 3,1  | 5,3  | 7,8  | 11,3 | 14   | 13   | 9,6  | 6,2  | 3,9  | 2,6  |   87    |   56   | 687  |   522   |   96   |

|Нагорское        | 2,2  | 2,2  | 3    | 5    | 7,4  | 11,2 | 13,8 | 12,7 | 9,4  | 5,9  | 3,8  | 2,6  |   88    |   58   | 692  |    -    |   -    |

|Савали           | 2,2  | 2,2  | 3    | 5,8  | 8,5  | 12,2 | 14,7 | 13,6 | 9,8  | 6,4  | 4    | 2,7  |   80    |   53   | 610  |    -    |   62   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Коми АССР        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Венденга         | 2,1  | 2    | 2,6  | 4,3  | 6,2  | 10   | 12,6 | 11,9 | 8,8  | 5,8  | 3,8  | 2,6  |   83    |   57   | 677  |    -    |   59   |

|Весляна          | 2    | 1,9  | 2,5  | 4,3  | 6,2  | 10   | 12,5 | 11,8 | 8,7  | 5,6  | 3,6  | 2,5  |   83    |   55   | 706  |    -    |   -    |

|Ижма             | 1,8  | 1,8  | 2,3  | 4,1  | 5,8  |  9,3 | 11,9 | 11,5 | 8,4  | 5,4  | 3,4  | 2,3  |   85    |   57   | 649  |    -    |   -    |

|Объячево         | 2,1  | 2,2  | 2,9  | 4,8  | 7,2  | 11   | 13,8 | 12,5 | 9,4  | 6    | 3,8  | 2,6  |   83    |   57   | 765  |    -    |   -    |

|Петрунь          | 1,5  | 1,5  | 1,9  | 3,6  | 5,1  |  8,3 | 11,4 | 11   | 7,8  | 4,9  | 2,8  | 1,8  |   83    |   60   | 606  |    -    |   38   |

|Печора           | 1,7  | 1,7  | 2,2  | 3,9  | 5,5  |  8,9 | 11,8 | 11,4 | 8,3  | 5,3  | 3,1  | 2    |   83    |   58   | 707  |   474   |   -    |

|Сыктывкар        | 1,9  | 2    | 2,7  | 4,7  | 6,8  | 10,5 | 13,2 | 12,4 | 9,1  | 5,7  | 3,7  | 2,5  |   82    |   54   | 670  |   509   |   65   |

|Троицко-Печорск  | 1,8  | 1,9  | 2,6  | 4,4  | 6,2  |  9,9 | 12,4 | 11,9 | 8,7  | 5,5  | 3,3  | 2,2  |   85    |   57   | 712  |   498   |   58   |

|Усть-Кулом       | 1,9  | 2    | 2,7  | 4,6  | 6,7  | 10,6 | 13,4 | 12,5 | 9    | 5,7  | 3,5  | 2,3  |   85    |   58   | 721  |    -    |   61   |

|Усть-Уса         | 1,7  | 1,7  | 2,1  | 3,7  | 5,3  |  8,6 | 11,6 | 11,2 | 8,1  | 5,2  | 3,2  | 2,1  |   86    |   61   | 610  |    -    |   47   |

|Усть-Цильма      | 1,9  | 1,9  | 2,4  | 4    | 5,5  |  9,1 | 12,1 | 11,9 | 8,5  | 5,5  | 3,5  | 2,3  |   87    |   62   | 646  |   426   |   66   |

|Усть-Щугор       | 1,6  | 1,7  | 2,2  | 4    | 5,7  |  9,3 | 12,1 | 11,6 | 8,4  | 5,2  | 3,1  | 2    |   83    |   56   | 744  |   491   |   52   |

|Якша             | 1,7  | 1,8  | 2,5  | 4,3  | 6,2  | 10   | 12,6 | 12   | 8,7  | 5,4  | 3,3  | 2,2  |   82    |   55   | 776  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Костромская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кострома         | 2,6  | 2,6  | 3,4  | 5,7  | 8,6  | 12,6 | 15,1 | 14,1 |10,2  | 6,8  | 4,5  | 3,3  |   84    |   61   | 720  |   598   |   62   |

|Чухлома          | 2,5  | 2,4  | 3,1  | 5,2  | 8    | 12,1 | 14,7 | 13,6 | 9,9  | 6,4  | 4,3  | 3    |   84    |   60   | 775  |    -    |   -    |

|Шарья            | 2,4  | 2,4  | 3,1  | 5,5  | 8,3  | 12,2 | 14,8 | 13,5 | 9,6  | 6,4  | 4,1  | 2,9  |   85    |   59   | 744  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Краснодарский    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|край             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Армавир          | 4,4  | 4,8  | 5,7  | 8,2  |12,1  | 15,3 | 16,8 | 16   |12,9  | 9,6  | 7,3  | 5,4  |   76    |   44   | 634  |    -    |   -    |

|Краснодар        | 5    | 5,3  | 6    | 8,8  |12,7  | 16,4 | 18   | 17,2 |13,3  |10    | 7,9  | 6    |   79    |   46   | 711  |    -    |   99   |

|Кропоткин        | 4,7  | 5    | 5,9  | 8,5  |12,2  | 15,8 | 17,2 | 16,5 |13,1  | 9,8  | 7,5  | 5,6  |   77    |   43   | 666  |    -    |   -    |

|Майкоп           | 4,8  | 5,1  | 5,8  | 8,5  |12,4  | 15,6 | 17,6 | 16,7 |13,4  | 9,9  | 7,6  | 5,6  |   72    |   48   | 775  |    -    |   88   |

|Новороссийск     | 6,3  | 6,1  | 6,7  | 9,2  |13,3  | 17,3 | 19,2 | 18,3 |14,4  |11,1  | 9,1  | 7,4  |   72    |   53   | 805  |    -    |  153   |

|Сочи             | 6,9  | 7    | 7,5  |10,1  |14,3  | 18,7 | 22,1 | 21,5 |17,3  |12,8  | 10   | 7,8  |   68    |   70   |1664  |  1531   |  177   |

|Староминская     | 4,5  | 4,7  | 5,7  | 8,1  |11,8  | 16   | 17,3 | 16,3 |12,3  | 9,1  | 7,1  | 5,5  |   84    |   44   | 611  |    -    |  112   |

|Темрюк           | 5,4  | 5,5  | 6,4  | 9,4  |13,8  | 18,6 | 21,1 | 20,1 |15,3  |10,8  | 8,3  | 6,5  |   81    |   63   | 541  |    -    |  201   |

|Тихорецк         | 4,7  | 4,9  | 5,8  | 8,1  |11,8  | 15,4 | 16,7 | 15,6 |12,1  | 9,3  | 7,4  | 5,6  |   82    |   43   | 640  |    -    |   92   |

|Туапсе           | 6,5  | 6,5  | 7    | 9,7  |13,9  | 18,3 | 21,2 | 20,5 |16,2  |12,1  | 9,6  | 7,4  |   69    |   64   |1424  |    -    |  227   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Красноярский     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|край             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Агата            | 0,5  | 0,5  | 1    | 2,2  | 3,9  |  7,2 | 11   |  9,9 | 6,6  | 3,2  | 0,9  | 0,5  |   76    |   58   | 567  |   363   |   48   |

|Ачинск           | 1,5  | 1,6  | 2,4  | 4,4  | 6,6  | 11,3 | 14,7 | 13   | 8,6  | 5    | 2,6  | 1,7  |   73    |   55   | 520  |   374   |   99   |

|Байкит           | 0,6  | 0,8  | 1,6  | 3,1  | 5,2  |  9,4 | 13,1 | 11,4 | 7,5  | 3,9  | 1,3  | 0,7  |   80    |   51   | 518  |   300   |   49   |

|Боготол          | 1,5  | 1,6  | 2,4  | 4,4  | 6,8  | 11,5 | 14,9 | 13,1 | 8,7  | 5    | 2,6  | 1,7  |   75    |   59   | 517  |    -    |   99   |

|Богучаны         | 1    | 1,1  | 1,9  | 3,7  | 6    | 10,6 | 14,6 | 12,8 | 8,4  | 4,7  | 2    | 1,1  |   74    |   52   | 458  |   334   |   63   |

|Ванавара         | 0,7  | 0,8  | 1,5  | 2,8  | 5,2  |  9,8 | 13,6 | 11,5 | 7,4  | 4    | 1,4  | 0,8  |   77    |   51   | 478  |   296   |   57   |

|Вельмо           | 0,8  | 1    | 1,8  | 3,4  | 5,6  | 10,2 | 13,7 | 12   | 8    | 4,3  | 1,6  | 0,9  |   80    |   55   | 728  |    -    |   47   |

|Верхнеимбатск    | 1    | 1,2  | 1,9  | 3,4  | 5,3  |  9,9 | 13,8 | 12,1 | 8,4  | 4,5  | 1,7  | 1,1  |   82    |   59   | 680  |   422   |   40   |

|Волочанка        | 0,7  | 0,7  | 0,8  | 1,8  | 3,5  |  7,5 | 10,4 |  9   | 6,3  | 2,6  | 1    | 0,9  |   80    |   61   | 452  |    -    |   -    |

|Диксон, остров   | 1,1  | 0,9  | 0,9  | 1,8  | 3,4  |  6   |  8   |  8,1 | 6,4  | 3,4  | 1,7  | 1,4  |   86    |   86   | 274  |   151   |   -    |

|Дудинка          | 0,8  | 0,7  | 1    | 2    | 3,8  |  7,6 | 11,2 |  9,8 | 7    | 3,5  | 1,2  | 0,9  |   78    |   64   |  -   |    -    |   -    |

|Енисейск         | 1,2  | 1,3  | 2,1  | 3,9  | 6,5  | 11,4 | 15,3 | 13,3 | 8,8  | 5    | 2,3  | 1,4  |   78    |   57   | 572  |   389   |   50   |

|Ессей            | 0,4  | 0,4  | 0,8  | 1,6  | 3,5  |  7,2 | 10,9 |  9,4 | 6    | 2,5  | 0,7  | 0,5  |   76    |   60   | 342  |   222   |   56   |

|Игарка           | 0,8  | 0,7  | 1,2  | 2,3  | 3,9  |  7,9 | 12,2 | 10,2 | 7,2  | 3,7  | 1,2  | 0,9  |   -     |   -    | 705  |   430   |   55   |

|Канск            | 1,2  | 1,4  | 2,4  | 4,3  | 6,5  | 11,1 | 14,6 | 13,2 | 8,6  | 5    | 2,5  | 1,5  |   75    |   51   | 436  |    -    |   72   |

|Кежма            | 0,8  | 1    | 1,7  | 3,4  | 5,8  | 10,5 | 14,3 | 12,5 | 8,1  | 4,5  | 1,9  | 1    |   77    |   53   | 364  |   251   |   39   |

|Ключи            | 1,4  | 1,6  | 2,4  | 4    | 6,2  | 11,2 | 14,7 | 13,1 | 8,6  | 4,8  | 2,4  | 1,6  |   71    |   56   | 615  |    -    |   63   |

|Красноярск       | 1,4  | 1,5  | 2,4  | 4    | 6,3  | 11,4 | 15   | 13,2 | 8,6  | 4,8  | 2,4  | 1,6  |   69    |   56   | 485  |   393   |   94   |

|Минусинск        | 1,2  | 1,5  | 2,6  | 4,7  | 7,1  | 11,9 | 15,3 | 13,4 | 9    | 5,1  | 2,6  | 1,6  |   72    |   50   | 362  |   300   |   51   |

|Таимба           | 0,7  | 0,8  | 1,5  | 3    | 5,3  |  9,6 | 13,6 | 11,6 | 7,4  | 4    | 1,3  | 0,7  |   73    |   50   | 426  |   294   |   54   |

|Троицкое         | 1,1  | 1,2  | 2    | 3,9  | 6,2  | 11   | 14,6 | 12,7 | 8,3  | 4,8  | 2,3  | 1,4  |   73    |   54   | 505  |    -    |   93   |

|Тура             | 0,4  | 0,5  | 1,2  | 2,6  | 4,8  |  9   | 12,6 | 10,8 | 7    | 3,4  | 0,8  | 0,5  |   78    |   52   | 396  |   277   |   50   |

|Туруханск        | 0,9  | 1    | 1,6  | 2,8  | 4,4  |  8,4 | 12,7 | 11,3 | 7,8  | 4    | 1,4  | 1    |   80    |   58   | 666  |   426   |   61   |

|Хатанга          | 0,5  | 0,5  | 0,7  | 1,5  | 3,3  |  7,2 | 10,2 |  8,8 | 6    | 2,6  | 0,9  | 0,7  |   79    |   61   | 355  |   160   |   -    |

|Челюскин, мыс    | 0,7  | 0,7  | 0,6  | 1,1  | 2,8  |  5,2 |  6,4 |  6,2 | 5    | 2,7  | 1,2  | 0,9  |   84    |   91   | 209  |    77   |   -    |

|Чунская Стрелка  | 0,6  | 0,7  | 1,3  | 2,5  | 4,6  |  8,6 | 12,2 | 10,2 | 6,4  | 3,4  | 1,2  | 0,7  |   77    |   52   | 475  |    -    |   71   |

|Шира             | 1,3  | 1,4  | 2,4  | 4,2  | 6,4  | 10,6 | 14   | 12,2 | 8    | 4,5  | 2,3  | 1,5  |   70    |   55   | 360  |    -    |   65   |

|Ярцево           | 1,1  | 1,3  | 2    | 3,6  | 6    | 10,6 | 14,4 | 12,8 | 8,7  | 4,8  | 2    | 1,3  |   78    |   56   | 667  |   447   |   77   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Куйбышевская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Куйбышев         | 2,2  | 2,2  | 3,5  | 6,2  | 8,5  | 12,1 | 14,6 | 13,3 | 9,6  | 6,3  | 4,2  | 2,9  |   84    |   48   | 574  |   453   |   72   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курганская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курган           | 1,6  | 1,6  | 2,5  | 5,7  | 8,3  | 11,7 | 14,3 | 13,4 | 9,6  | 5,7  | 3,1  | 1,9  |   81    |   53   | 472  |    -    |   87   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курск            | 3,3  | 3,3  | 4,3  | 6,9  | 9,5  | 12,7 | 15   | 14,6 |10,7  | 7,3  | 5,4  | 3,9  |   86    |   53   | 764  |   642   |  144   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ленинградская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ленинград        | 3,4  | 3,2  | 3,7  | 5,7  | 8    | 11,9 | 14,7 | 14,4 |10,9  | 7,6  | 5,5  | 4,2  |   85    |   59   | 673  |   498   |   76   |

|Свирица          | 3,1  | 3,1  | 3,6  | 5,7  | 8,2  | 11,9 | 15   | 14,5 |10,6  | 7,4  | 5,2  | 3,9  |   87    |   64   | 725  |    -    |   76   |

|Тихвин           | 3,1  | 3,2  | 3,4  | 5,6  | 8    | 11,6 | 14,2 | 13,8 |10,2  | 7,2  | 5,1  | 3,9  |   85    |   59   | 767  |   560   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Липецкая область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Липецк           | 2,8  | 2,9  | 3,8  | 6,7  | 9,4  | 12,8 | 15,1 | 14,4 |10,4  | 7    | 4,8  | 3,6  |   84    |   51   | 630  |    -    |   69   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Магаданская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Анадырь          | 1,5  | 1,2  | 1,3  | 2,4  | 4,4  |  7,4 | 10,4 |  9,9 | 6,8  | 3,8  | 2,1  | 1,4  |   81    |   74   | 254  |   137   |   46   |

|Аркагала         | 0,3  | 0,4  | 0,6  | 1,6  | 4    |  7,6 |  9,9 |  8,5 | 5,1  | 1,8  | 0,6  | 0,3  |   72    |   51   | 341  |   246   |   42   |

|Атка             | 0,4  | 0,5  | 0,7  | 1,7  | 3,9  |  7,1 |  9,5 |  8,5 | 5,3  | 2,2  | 0,8  | 0,5  |   73    |   54   | 382  |   244   |   49   |

|Магадан          | 1,1  | 1,2  | 1,5  | 3    | 5,2  |  8,5 | 11,7 | 11,4 | 7,8  | 3,6  | 1,9  | 1,3  |   68    |   67   | 535  |    -    |   -    |

|Марково          | 1,1  | 0,8  | 1    | 2,1  | 4,5  |  8,2 | 11   |  9,8 | 6,2  | 2,8  | 1,4  | 0,9  |   77    |   60   | 432  |   233   |   40   |

|Наварин, мыс     | 2,8  | 2,1  | 1,9  | 3,3  | 4,9  |  6,9 |  9,2 |  9,4 | 7,3  | 4,6  | 3,3  | 2,4  |   76    |   86   |  -   |    -    |   -    |

|Нагаева, бухта   | 1,2  | 1,3  | 1,6  | 3    | 5,2  |  8,3 | 11,3 | 11,4 | 8    | 3,7  | 2    | 1,4  |   64    |   78   | 470  |   310   |   60   |

|Омсукчан         | 0,4  | 0,4  | 0,8  | 1,9  | 4,1  |  7,1 |  9,7 |  8,8 | 5,6  | 2,4  | 0,8  | 0,5  |   75    |   51   | 332  |    -    |   32   |

|Островное        | 0,5  | 0,4  | 0,7  | 1,6  | 3,9  |  7,6 |  9,6 |  8,5 | 5,2  | 2,3  | 0,8  | 0,5  |   75    |   53   | 248  |    -    |   38   |

|Палатка          | 0,9  | 1    | 1,2  | 2,4  | 4,6  |  7,8 | 10,6 | 10,2 | 6,7  | 2,9  | 1,6  | 1,1  |   69    |   58   | 477  |   310   |   46   |

|Среднекан        | 0,3  | 0,4  | 0,6  | 1,8  | 4,4  |  8,4 | 11,2 |  9,8 | 6    | 2,4  | 0,6  | 0,3  |   76    |   52   | 509  |    -    |   37   |

|Сусуман          | 0,3  | 0,4  | 0,6  | 1,7  | 4,2  |  7,8 | 10,3 |  8,9 | 5,3  | 1,9  | 0,6  | 0,3  |   73    |   52   | 314  |   217   |   52   |

|Усть-Олой        | 0,4  | 0,4  | 0,7  | 1,8  | 4    |  7,8 | 10,1 |  9   | 5,4  | 2,4  | 0,8  | 0,4  |   79    |   54   | 303  |   161   |   47   |

|Уэлен            | 1,6  | 1,3  | 1,2  | 2,5  | 4,4  |  6,5 |  8,5 |  8,4 | 6,8  | 4,8  | 3,1  | 1,5  |   84    |   86   | 386  |   201   |   49   |

|Эньмувеем        | 1,1  | 0,8  | 0,9  | 1,8  | 4,2  |  7,9 | 10,3 |  8,8 | 5,7  | 2,7  | 1,3  | 0,8  |   75    |   60   | 345  |   173   |   -    |

|Ямск             | 1,2  | 1,2  | 1,6  | 3    | 5,2  |  8   | 11,7 | 11,8 | 8,8  | 4,5  | 2,5  | 1,8  |   74    |   77   | 460  |   235   |   59   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Марийская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Йошкар-Ола       | 2,3  | 2,2  | 3,2  | 5,8  | 9    | 12,6 | 15,1 | 14   |10    | 6,6  | 4,2  | 2,8  |   82    |   55   | 643  |   508   |   57   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Мордовская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Саранск          | 2,5  | 2,6  | 3,5  | 6,2  | 8,5  | 11,8 | 14,9 | 13,6 | 9,8  | 6,5  | 4,3  | 3,1  |   83    |   51   | 620  |   502   |  128   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Московская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Дмитров          | 2,9  | 2,8  | 3,5  | 5,8  | 8,6  | 12,4 | 14,5 | 14,3 |10,3  | 6,9  | 4,5  | 3,6  |   84    |   57   | 715  |    -    |   -    |

|Кашира           | 2,9  | 2,7  | 3,5  | 6,3  | 9,2  | 12,6 | 14,7 | 14,3 |10,5  | 6,8  | 4,7  | 3,6  |   86    |   57   | 699  |    -    |   80   |

|Москва           | 2,8  | 2,9  | 3,7  | 6    | 8,9  | 12,4 | 14,7 | 14,2 |10,4  | 6,9  | 4,8  | 3,6  |   83    |   54   | 704  |   528   |   61   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Мурманская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ковда            | 2,6  | 2,5  | 2,8  | 4,1  | 5,7  |  9   | 12   | 12   | 8,8  | 5,6  | 4,4  | 3,3  |   86    |   64   | 579  |    -    |   44   |

|Краснощелье      | 2,4  | 2,4  | 2,5  | 3,7  | 5,3  |  8,1 | 10,5 | 10,7 | 8,1  | 5,5  | 4,2  | 3,1  |   87    |   57   | 562  |   348   |   48   |

|Ловозеро         | 2,2  | 2,2  | 2,6  | 3,7  | 5,4  |  8,1 | 10,6 | 10,7 | 7,8  | 5,3  | 3,8  | 2,8  |   87    |   59   | 494  |    -    |   -    |

|Мончегорск       | 2,3  | 2,4  | 2,7  | 3,9  | 5,4  |  8,2 | 10,8 | 10,8 | 8    | 5,4  | 4    | 3    |   85    |   58   | 566  |    -    |   51   |

|Мурманск         | 2,5  | 2,6  | 3    | 4,3  | 5,5  |  8   | 10,3 | 10,6 | 8,1  | 5,7  | 4,3  | 3,3  |   85    |   63   | 589  |   336   |   39   |

|Пялица           | 2,8  | 2,6  | 2,8  | 4,2  | 5,7  |  8,4 | 10,6 | 11   | 8,7  | 6    | 4,7  | 3,6  |   87    |   81   | 567  |   340   |   45   |

|Хибины           | 2,4  | 2,3  | 2,7  | 4    | 5,4  |  3,3 | 11   | 11,1 | 8,1  | 5,5  | 4,2  | 3,1  |   86    |   60   | 640  |   384   |   51   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Новгородская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Боровичи         | 3    | 2,9  | 3,6  | 5,8  | 8,4  | 12   | 14,7 | 14   |10,4  | 7,2  | 5,1  | 3,8  |   83    |   58   | 683  |   492   |   -    |

|Новгород         | 3,3  | 3,1  | 3,7  | 6,1  | 8,8  | 12,6 | 15,3 | 14,7 |10,9  | 7,5  | 5,5  | 4    |   85    |   61   | 728  |    -    |   65   |

|Холм             | 3,5  | 3,2  | 3,7  | 6,2  | 9    | 12,6 | 15,2 | 14,6 |10,9  | 7,6  | 5,4  | 4,1  |   83    |   61   | 783  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Новосибирская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Барабинск        | 1,3  | 1,5  | 2,4  | 5    | 7,6  | 12,2 | 15,2 | 13,4 | 9,1  | 5,5  | 2,8  | 1,7  |   81    |   55   | 481  |   361   |   73   |

|Карасук          | 1,4  | 1,5  | 2,5  | 5,5  | 7,8  | 11,9 | 14,8 | 13,2 | 9    | 5,6  | 2,9  | 1,8  |   79    |   48   | 354  |    -    |   -    |

|Кочки            | 1,4  | 1,5  | 2,3  | 5,2  | 7,6  | 12,1 | 15,2 | 13,4 | 8,9  | 5,4  | 2,9  | 1,7  |   80    |   54   | 470  |    -    |   68   |

|Купино           | 1,3  | 1,4  | 2,4  | 5,2  | 7,5  | 11,6 | 14,8 | 13,2 | 8,9  | 5,5  | 2,9  | 1,7  |   79    |   50   | 368  |   313   |   93   |

|Кыштовка         | 1,2  | 1,5  | 2,3  | 4,8  | 7,3  | 12   | 15   | 13,5 | 9,2  | 5,5  | 2,7  | 1,6  |   78    |   59   | 530  |    -    |   -    |

|Новосибирск      | 1,4  | 1,6  | 2,5  | 5    | 7,5  | 12,4 | 15,7 | 13,6 | 9,3  | 5,6  | 2,8  | 1,7  |   77    |   56   | 514  |   370   |   95   |

|Татарск          | 1,4  | 1,4  | 2,5  | 5,3  | 7,6  | 11,8 | 14,9 | 13,3 | 9,2  | 5,5  | 2,9  | 1,8  |   82    |   53   | 448  |   354   |   83   |

|Чулым            | 1,3  | 1,5  | 2,5  | 5    | 7,8  | 12,3 | 15,4 | 13,4 | 9,1  | 5,5  | 2,8  | 1,7  |   79    |   56   | 545  |    -    |   56   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Омская область   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Омск             | 1,3  | 1,5  | 2,7  | 5,2  | 7,1  | 11,1 | 14,3 | 12,8 | 8,9  | 5,4  | 3    | 1,8  |   80    |   52   | 430  |   366   |   75   |

|Тара             | 1,3  | 1,5  | 2,3  | 5    | 7,7  | 12,1 | 15,4 | 13,7 | 9,5  | 5,5  | 3    | 1,7  |   81    |   62   | 560  |   448   |   79   |

|Черлак           | 1,4  | 1,5  | 2,4  | 5,4  | 7,8  | 11,8 | 14,6 | 13   | 9    | 5,6  | 3,1  | 1,8  |   81    |   49   | 398  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Оренбургская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бузулук          | 2    | 2    | 3,2  | 6,4  | 8,8  | 12,2 | 14,5 | 13   | 9,3  | 6,2  | 4    | 2,8  |   78    |   44   | 476  |   371   |   -    |

|Оренбург         | 2    | 2    | 3,3  | 6,2  | 9    | 12,2 | 14,1 | 12,5 | 9,1  | 6,1  | 3,8  | 2,7  |   78    |   40   | 432  |   315   |   60   |

|Шарлык           | 1,9  | 2    | 3,2  | 5,9  | 8,6  | 11,7 | 14,1 | 12,4 | 9    | 6    | 3,7  | 2,6  |   81    |   45   | 518  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Орловская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Орел             | 3,2  | 3,1  | 4    | 6,9  | 9,6  | 13   | 15   | 14,4 |10,6  | 7,3  | 5,1  | 4    |   86    |   52   | 674  |   532   |   71   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Пензенская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Земетчино        | 2,7  | 2,7  | 3,6  | 6,5  | 9,2  | 12,5 | 15,1 | 14,2 |10    | 6,9  | 4,5  | 3,4  |   83    |   52   | 596  |   495   |   73   |

|Пенза            | 2,5  | 2,6  | 3,5  | 6,2  | 8,9  | 12,4 | 14,9 | 13,8 | 9,8  | 6,6  | 4,4  | 3,2  |   85    |   52   | 666  |   460   |  100   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Пермская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бисер            | 1,8  | 1,8  | 2,4  | 4,5  | 6,4  | 10,2 | 12,4 | 11,7 | 8,4  | 5,2  | 3    | 2    |   87    |   58   | 962  |   616   |   82   |

|Кизел            | 2    | 1,9  | 2,6  | 4,9  | 7,1  | 10,6 | 13   | 12,1 | 8,9  | 5,5  | 3,2  | 2,3  |   -     |   -    |1009  |   636   |   74   |

|Кудымкар         | 1,9  | 1,9  | 2,8  | 5,1  | 7,5  | 11,5 | 13,8 | 12,6 | 9,3  | 5,8  | 3,5  | 2,4  |   82    |   55   | 664  |    -    |   68   |

|Оса              | 1,9  | 1,8  | 2,7  | 5,5  | 8,1  | 12   | 14   | 13,2 | 9,4  | 6    | 3,4  | 2,3  |   -     |   -    | 666  |    -    |   -    |

|Лысьва           | 1,9  | 1,9  | 2,7  | 5,1  | 7,2  | 11,3 | 13,4 | 12,7 | 9,1  | 5,6  | 3,3  | 2,2  |   82    |   56   | 685  |    -    |   -    |

|Пермь            | 2    | 1,9  | 2,9  | 5,2  | 7,4  | 11,5 | 13,7 | 12,9 | 9,3  | 5,8  | 3,5  | 2,3  |   83    |   57   | 697  |    -    |   -    |

|Соликамск        | 2    | 1,9  | 2,9  | 5    | 7,2  | 11,2 | 13,4 | 12,5 | 9,1  | 5,7  | 3,1  | 2,4  |   -     |   -    | 745  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Приморский край  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Анучино          | 1,1  | 1,4  | 2,7  | 4,9  | 8,1  | 13,8 | 19,4 | 19,6 |12,3  | 6,3  | 3    | 1,4  |   59    |   61   | 723  |    -    |  134   |

|Арсеньев         | 1,1  | 1,4  | 2,8  | 5,1  | 8,3  | 13,9 | 19,5 | 19,6 |12,3  | 6,4  | 3    | 1,4  |   59    |   61   | 701  |    -    |   -    |

|Астраханка       | 1,2  | 1,6  | 3    | 5,4  | 9    | 14,6 | 19,9 | 20,4 |13,1  | 6,8  | 3,2  | 1,5  |   63    |   70   | 594  |    -    |   -    |

|Белкин           | 1,3  | 1,7  | 2,9  | 4,7  | 7    | 10,7 | 15,2 | 16,9 |12,3  | 6,3  | 2,9  | 1,6  |   46    |   87   | 893  |    -    |   -    |

|Богополь         | 1,3  | 1,6  | 2,7  | 4,9  | 7,8  | 12,4 | 17,6 | 19,2 |12,8  | 6,4  | 2,9  | 1,6  |   46    |   73   | 767  |    -    |  138   |

|Владивосток      | 1,5  | 1,9  | 3,3  | 5,6  | 8,8  | 13,4 | 18,6 | 20,9 |14,6  | 8,5  | 4    | 2    |   58    |   79   | 813  |   732   |  178   |

|Вострецово       | 0,9  | 1,2  | 2,4  | 5    | 8,5  |  1,4 | 19,8 | 19,6 |12,3  | 6,1  | 2,8  | 1,2  |   66    |   64   | 868  |    -    |   82   |

|Горелое          | 1,2  | 1,4  | 2,7  | 4,8  | 7,4  | 12   | 17,2 | 17,9 |11,4  | 5,7  | 2,8  | 1,4  |   51    |   65   | 849  |    -    |   -    |

|Дальнереченск    | 1    | 1,3  | 2,6  | 5,3  | 9,1  | 15,3 | 20,5 | 20,3 |12,6  | 6,2  | 2,9  | 1,4  |   66    |   68   | 724  |   644   |   -    |

|Лесозаводск      | 1    | 1,3  | 2,8  | 5,6  | 9,3  | 15,4 | 20,6 | 20,7 |13    | 6,7  | 3,1  | 1,5  |   66    |   67   | 794  |    -    |   -    |

|Мельничное       | 0,8  | 1,2  | 2,3  | 4,6  | 7,6  | 12,6 | 17,8 | 18   |11,3  | 5,5  | 2,5  | 1,1  |   62    |   62   | 781  |   625   |   -    |

|Находка, бухта   | 1,5  | 2    | 3,3  | 5,6  | 8,6  | 13,2 | 18,5 | 20,5 |14,4  | 8    | 3,8  | 2,1  |   51    |   79   |  -   |    -    |   -    |

|Ольга            | 1,3  | 1,7  | 3    | 5,2  | 7,8  | 11,9 | 17   | 19,4 |13,3  | 7    | 3,3  | 1,7  |   46    |   73   | 940  |    -    |   -    |

|Партизанск       | 1,2  | 1,6  | 2,9  | 5    | 8    | 13,4 | 18,9 | 19,5 |12,7  | 6,8  | 3,2  | 1,7  |   47    |   67   | 824  |    -    |  140   |

|Пластун          | 1,2  | 1,5  | 2,7  | 4,8  | 7,4  | 11,5 | 16,4 | 18,5 |12,8  | 6,5  | 2,8  | 1,5  |   40    |   77   | 855  |    -    |   -    |

|Пограничный      | 1,2  | 1,6  | 2,9  | 4,9  | 8,3  | 14,2 | 19,7 | 20   |12,3  | 6,1  | 2,9  | 1,7  |   52    |   65   | 668  |   608   |  158   |

|Посьет           | 1,5  | 2    | 3,5  | 5,9  | 9,4  | 14,3 | 19,9 | 22   |15    | 8,3  | 4    | 2,1  |   46    |   84   | 725  |   682   |  198   |

|Преображение     | 1,6  | 1,9  | 3,2  | 5,5  | 8,2  | 12,1 | 17,1 | 19,7 |14    | 7,9  | 4    | 2,1  |   40    |   82   | 815  |    -    |   -    |

|Раздольное       | 1,3  | 1,8  | 3,3  | 5,8  | 9,2  | 14,4 | 19,7 | 21,3 |14    | 7,9  | 3,7  | 1,7  |   60    |   70   | 743  |    -    |   -    |

|Рудная Пристань  | 1,2  | 1,6  | 2,9  | 5,2  | 7,7  | 11,4 | 16,2 | 18,5 |12,8  | 6,7  | 3,1  | 1,5  |   40    |   83   | 862  |    -    |   -    |

|Спасск-Дальний   | 1,1  | 1,6  | 3,1  | 5,6  | 9,2  | 14,8 | 20,3 | 20,8 |13,4  | 7,2  | 3,4  | 1,6  |   66    |   66   | 724  |   623   |  146   |

|Терней           | 1,2  | 1,6  | 3    | 5,1  | 7,5  | 11,2 | 15,6 | 18   |12,9  | 6,9  | 3    | 1,5  |   42    |   83   |  -   |    -    |  230   |

|Турий Рог        | 1,1  | 1,4  | 2,8  | 5,2  | 9    | 15,2 | 20,7 | 20,4 |12,8  | 6,5  | 2,9  | 1,4  |   62    |   73   | 584  |    -    |   -    |

|Уссурийск        | 1,1  | 1,6  | 3,2  | 5,8  | 9,1  | 14,4 | 19,7 | 20,9 |13,9  | 7,6  | 3,6  | 1,6  |   62    |   69   | 673  |   619   |  198   |

|Фурманово        | 1,2  | 1,5  | 2,6  | 4,6  | 7,6  | 12,6 | 17,7 | 18,5 |11,6  | 5,8  | 2,8  | 1,5  |   51    |   63   | 714  |   628   |  111   |

|Чугуевка         | 1    | 1,4  | 2,7  | 5    | 8,2  | 13,5 | 18,9 | 19   |11,7  | 6,1  | 2,8  | 1,3  |   65    |   61   | 706  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Псковская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Псков            | 3,5  | 3,4  | 3,9  | 6,4  | 9    | 12,4 | 14,9 | 14,4 |11    | 7,8  | 5,8  | 4,3  |   85    |   59   | 672  |   538   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ростовская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Каменск-Шахтин-  | 3,8  | 4    | 5    | 7,4  |10,3  | 13,6 | 15,2 | 14,4 |10,9  | 8,2  | 6,1  | 4,8  |   81    |   38   | 496  |    -    |   99   |

|ский             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Миллерово        | 3,6  | 3,6  | 4,6  | 7    | 9,6  | 12,7 | 14,2 | 13,2 | 9,8  | 7,4  | 5,6  | 4,4  |   83    |   40   | 587  |    -    |   64   |

|Ростов-на-Дону   | 4,2  | 4,3  | 5,3  | 7,8  |10,9  | 14,4 | 15,7 | 14,7 |11,4  | 8,6  | 6,7  | 5,1  |   84    |   41   | 593  |   551   |  100   |

|Таганрог         | 4,2  | 4,3  | 5,4  | 8,5  | 12   | 16,2 | 17,8 | 17   |13    | 9,3  | 6,9  | 5,2  |   85    |   51   | 599  |    -    |  140   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Рязанская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Рязань           | 2,8  | 2,8  | 3,8  | 6,5  | 9,2  | 12,7 | 15,2 | 14,4 |10,4  | 7,1  | 4,7  | 3,5  |   84    |   54   | 614  |   491   |   91   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Саратовская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Перелюб          | 2,3  | 2,4  | 3,4  | 6,6  | 9,6  | 12,3 | 14   | 12,6 | 9,3  | 6,4  | 4,5  | 3    |   82    |   38   | 428  |    -    |   67   |

|Привольск        | 2,4  | 2,6  | 3,5  | 6,1  | 8,6  | 11,7 | 14,1 | 13   | 9,2  | 6,3  | 4,3  | 3,1  |   82    |   45   | 553  |    -    |   72   |

|Саратов          | 2,5  | 2,6  | 3,7  | 6,4  | 8,8  | 11,8 | 13,7 | 13,1 | 9,3  | 6,6  | 4,6  | 3,5  |   83    |   41   | 496  |   382   |   65   |

|Ртищево          | 2,6  | 2,8  | 3,6  | 6,4  | 9,1  | 12,4 | 14,7 | 13,5 | 9,6  | 6,7  | 4,7  | 3,5  |   83    |   48   | 579  |    -    |   81   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сахалинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Александровск-   | 1,3  | 1,6  | 2,4  | 4,4  | 6,6  | 10   | 14,3 | 15,4 |11,4  | 6,3  | 3,2  | 1,9  |   72    |   73   | 772  |   548   |   77   |

|Сахалинский      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Долинск          | 1,8  | 2    | 3    | 4,9  | 7    | 10,4 | 14,8 | 16,3 |12,5  | 7,4  | 4,1  | 2,6  |   67    |   73   |1113  |    -    |  222   |

|Кировское        | 1    | 1,2  | 2    | 4,1  | 6,4  | 10,1 | 14,6 | 15,2 |10,9  | 5,9  | 2,8  | 1,5  |   77    |   68   | 769  |    -    |   70   |

|Корсаков         | 2,2  | 2,2  | 3,3  | 5,4  | 7,6  | 10,7 | 15,1 | 17,2 |13,5  | 8,3  | 4,3  | 3,1  |   66    |   80   | 916  |    -    |   86   |

|Крильон, мыс     | 2,9  | 3    | 4    | 6    | 8    | 10,4 | 14,4 | 17,1 |14,2  | 9,1  | 5,6  | 3,9  |   80    |   92   |  -   |    -    |   -    |

|Курильск         | 3,3  | 3    | 3,8  | 5,4  | 7,3  | 10   | 14   | 15,8 |13,2  | 9,1  | 6    | 4,3  |   75    |   84   |1040  |   718   |  170   |

|Макаров          | 1,4  | 1,8  | 2,6  | 4,6  | 6,5  |  9,8 | 13,8 | 15,2 |11,9  | 6,8  | 3,4  | 2,1  |   59    |   81   |1063  |    -    |   -    |

|Невельск         | 2,3  | 2,5  | 3,4  | 5,7  | 7,9  | 11,2 | 15,6 | 18,1 |13,5  | 8,2  | 4,6  | 3,1  |   66    |   81   |  -   |    -    |  114   |

|Ноглики          | 1,1  | 1,4  | 2,2  | 4    | 6,1  |  8,9 | 12,7 | 14   |10,7  | 5,9  | 2,9  | 1,6  |   69    |   72   | 777  |    -    |   87   |

|Оха              | 1,3  | 1,3  | 2    | 3,7  | 5,6  |  8,4 | 12,4 | 13,9 |10,8  | 6,2  | 3,2  | 1,8  |   82    |   74   | 546  |    -    |   62   |

|Погиби           | 1    | 1,2  | 2,1  | 4,2  | 6,2  |  9,9 | 14,1 | 15,6 |11,7  | 6,3  | 2,8  | 1,5  |   74    |   81   | 798  |    -    |   87   |

|Поронайск        | 1,2  | 1,6  | 2,6  | 4,8  | 6,8  |  9,9 | 14,1 | 15,6 |11,8  | 6,8  | 3,3  | 1,8  |   65    |   82   | 889  |   738   |  135   |

|Рыбновск         | 1    | 1,2  | 1,9  | 3,8  | 5,9  |  9,8 | 14,2 | 15,2 |11,4  | 6,4  | 3,2  | 1,6  |   85    |   80   |  -   |    -    |   -    |

|Холмск           | 2,3  | 2,4  | 3,4  | 5,7  | 7,8  | 11   | 15,4 | 17,3 |13,1  | 8    | 4,5  | 3    |   68    |   77   | 777  |    -    |  137   |

|Южно-Курильск    | 3,2  | 3    | 3,9  | 5,7  | 7,8  | 10,4 | 14,1 | 17   |14,7  | 9,8  | 6,1  | 4,2  |   68    |   89   |  -   |    -    |   -    |

|Южно-Сахалинск   | 1,9  | 2    | 3    | 5,2  | 7,4  | 10,8 | 15,2 | 16,9 |12,6  | 7,6  | 4,2  | 2,7  |   71    |   72   | 909  |   600   |  107   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Северо-Осетинская|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алагир           | 4,1  | 4,3  | 5,5  | 8,2  |12,5  | 15,5 | 17,9 | 17,3 |13,8  | 9,4  | 6,4  | 4,7  |   76    |   62   | 983  |    -    |   -    |

|Орджоникидзе     | 3,9  | 4,3  | 5,4  | 8,1  |12,2  | 15,3 | 17,5 | 16,9 |13,2  | 9,1  | 6,4  | 4,6  |   77    |   61   | 895  |   814   |  131   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Свердловская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алапаевск        | 1,7  | 1,8  | 2,6  | 5    | 6,9  | 11,2 | 13,9 | 13   | 9,1  | 5,4  | 3,1  | 2,1  |   -     |   -    | 512  |    -    |   -    |

|Верхотурье       | 1,6  | 1,7  | 2,5  | 4,9  | 6,6  | 11   | 13,6 | 12,9 | 9    | 5,3  | 3,2  | 1,9  |   76    |   56   | 566  |   408   |   58   |

|Ивдель           | 1,4  | 1,5  | 2,2  | 4,5  | 6,2  | 10,3 | 13,1 | 12,3 | 8,5  | 4,9  | 2,7  | 1,7  |   76    |   56   | 541  |   384   |   91   |

|Нижний Тагил     | 1,7  | 1,8  | 2,5  | 4,9  | 6,7  | 10,8 | 13,2 | 12,4 | 8,7  | 5,2  | 3    | 2,1  |   75    |   56   | 596  |   459   |   80   |

|Свердловск       | 1,7  | 1,7  | 2,5  | 5,2  | 7,4  | 11   | 13,9 | 12,9 | 9,1  | 5,5  | 2,8  | 2,1  |   77    |   54   | 565  |    -    |   -    |

|Сосьва           | 1,6  | 1,5  | 2,3  | 4,9  | 7    | 11,3 | 13,7 | 12,9 | 9,1  | 5,5  | 2,9  | 1,9  |   -     |   -    | 618  |    -    |   -    |

|Тавда            | 1,6  | 1,7  | 2,5  | 4,9  | 6,9  | 11,1 | 14   | 13,2 | 9,4  | 5,4  | 3,1  | 2    |   77    |   54   | 557  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Смоленская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Вязьма           | 3,1  | 2,9  | 3,6  | 6,3  | 9,1  | 13   | 14,9 | 14,3 |10,5  | 7,1  | 4,9  | 3,9  |   86    |   60   | 738  |   612   |   69   |

|Смоленск         | 3,2  | 3,1  | 4    | 6,5  | 9,6  | 13   | 14,9 | 14,5 |10,8  | 7,5  | 5,4  | 4,1  |   88    |   60   | 792  |   681   |   67   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ставропольский   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|край             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Арзгир           | 4,3  | 4,5  | 5,5  | 8    |11,4  | 14,1 | 15,2 | 15   |12,2  | 9,2  | 7,1  | 5,3  |   83    |   35   | 395  |    -    |   67   |

|Кисловодск       | 3,6  | 3,9  | 4,6  | 6,8  |10,3  | 12,9 | 14,8 | 14,1 |11,2  | 7,8  | 5,6  | 4,1  |   62    |   55   |  -   |    -    |   -    |

|Прикумск         | 4,4  | 4,6  | 5,6  | 8    |11,6  | 14,5 | 15,9 | 15,6 |12,9  | 9,6  | 7,4  | 5,4  |   86    |   37   |  -   |    -    |   -    |

|Ставрополь       | 4,2  | 4,4  | 5,2  | 7,4  |10,9  | 13,6 | 15   | 14,1 |11,6  | 8,6  | 6,6  | 5    |   78    |   47   | 715  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тамбовская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тамбов           | 2,7  | 2,9  | 3,8  | 6,7  | 9,3  | 12,7 | 15,1 | 14,3 |10,3  | 7    | 4,8  | 3,6  |   83    |   49   | 624  |   487   |   60   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Татарская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бугульма         | 2    | 1,9  | 3,1  | 5,7  | 8    | 11,6 | 14,2 | 12,7 | 9,2  | 6    | 3,8  | 2,7  |   85    |   55   | 653  |   509   |   -    |

|Казань           | 2,2  | 2,2  | 3,1  | 6    | 8,7  | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9  | 6,5  | 4,2  | 2,8  |   83    |   53   | 587  |   481   |   -    |

|Мензелинск       | 2,1  | 1,9  | 3,1  | 5,9  | 8,5  | 12,2 | 14,8 | 13,7 | 9,7  | 6,2  | 3,8  | 2,6  |   81    |   63   | 554  |    -    |   90   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Томская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Александровское  | 1,2  | 1,4  | 2    | 4,1  | 6,3  | 10,8 | 14,2 | 12,9 | 9    | 5    | 2,4  | 1,4  |   81    |   60   | 590  |   448   |   61   |

|Колпашево        | 1,2  | 1,4  | 2,2  | 4,2  | 6,7  | 11,4 | 14,8 | 13,2 | 9    | 5,2  | 2,4  | 1,4  |   79    |   58   | 598  |   466   |   64   |

|Средний Васюган  | 1,3  | 1,5  | 2,2  | 4,2  | 6,7  | 11,2 | 14,5 | 13   | 9,1  | 5,2  | 2,5  | 1,5  |   79    |   58   | 674  |   438   |   56   |

|Томск            | 1,4  | 1,6  | 2,3  | 4,4  | 7    | 12   | 15,3 | 13,6 | 9,2  | 5,4  | 2,6  | 1,6  |   78    |   59   | 637  |   420   |   76   |

|Усть-Озерное     | 1,2  | 1,4  | 2,1  | 3,9  | 6,4  | 11,1 | 14,5 | 12,9 | 8,8  | 5,1  | 2,2  | 1,4  |   79    |   55   | 633  |    -    |   96   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тувинская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кызыл            | 0,3  | 0,5  | 1,5  | 3,8  | 5,6  |  9,8 | 12,8 | 11,6 | 7,5  | 3,9  | 1,6  | 0,6  |   69    |   44   | 253  |   202   |   51   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тульская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тула             | 2,9  | 2,9  | 3,9  | 6,6  | 9,3  | 12,7 | 15   | 14,4 |10,5  | 7,1  | 4,9  | 3,7  |   82    |   54   | 678  |   542   |   68   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тюменская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Березово         | 1,3  | 1,3  | 1,8  | 3,9  | 5,8  | 10   | 13,3 | 12,3 | 8,4  | 4,8  | 2,4  | 1,5  |   83    |   63   | 514  |   365   |   70   |

|Демьянское       | 1,5  | 1,5  | 2,3  | 4,6  | 6,9  | 11,2 | 14,2 | 13,3 | 9,3  | 5,3  | 2,8  | 1,8  |   80    |   59   | 559  |    -    |   64   |

|Кондинское       | 1,4  | 1,5  | 2,3  | 4,8  | 7    | 11,2 | 13,9 | 13,1 | 9,2  | 5,4  | 2,9  | 1,8  |   84    |   54   | 535  |    -    |   -    |

|Леуши            | 1,5  | 1,6  | 2,4  | 4,7  | 6,8  | 11,1 | 14   | 13,1 | 9,1  | 5,2  | 2,9  | 1,8  |   80    |   58   | 555  |   444   |   -    |

|Марресале        | 1,5  | 1,2  | 1,4  | 2,6  | 4    |  6,4 |  8,8 |  9,2 | 7,2  | 4,6  | 2,7  | 1,9  |   91    |   85   | 307  |   147   |   -    |

|Надым            | 1,1  | 1    | 1,4  | 3    | 4,4  |  8,4 | 11,7 | 10,9 | 7,8  | 4,2  | 2    | 1,3  |   78    |   55   | 546  |    -    |   -    |

|Октябрьское      | 1,3  | 1,3  | 2    | 4,2  | 6,1  | 10,1 | 13,2 | 12,5 | 8,7  | 5    | 2,5  | 1,5  |   83    |   59   | 592  |    -    |  104   |

|Салехард         | 1,2  | 1    | 1,5  | 3,2  | 4,8  |  8,3 | 11,6 | 11,2 | 7,8  | 4,5  | 2,2  | 1,4  |   84    |   62   | 585  |   351   |   52   |

|Сосьва           | 1,2  | 1,2  | 1,8  | 4    | 5,6  |  9,2 | 12,1 | 11,7 | 8    | 4,7  | 2,3  | 1,4  |   80    |   53   | 512  |    -    |   -    |

|Сургут           | 1,2  | 1,3  | 1,9  | 3,9  | 6    | 10,5 | 13,6 | 12,7 | 8,9  | 5    | 2,4  | 1,4  |   78    |   59   | 676  |   460   |   68   |

|Тарко-Сале       | 1    | 1    | 1,4  | 3,1  | 4,6  |  8,8 | 12,2 | 11,2 | 8,1  | 4,3  | 1,8  | 1,2  |   79    |   56   | 584  |   391   |   50   |

|Тобольск         | 1,5  | 1,6  | 2,5  | 4,9  | 7,3  | 11,6 | 14,5 | 13,4 | 9,5  | 5,5  | 3    | 1,9  |   81    |   58   | 567  |   391   |   65   |

|Тюмень           | 1,6  | 1,7  | 2,5  | 5,2  | 7,3  | 11,9 | 14,5 | 13,5 | 9,5  | 5,5  | 3,2  | 2    |   78    |   58   | 524  |   403   |  111   |

|Угут             | 1,3  | 1,4  | 2,1  | 4,2  | 6,5  | 10,8 | 13,9 | 13   | 9    | 5,2  | 2,5  | 1,6  |   80    |   57   | 685  |    -    |   -    |

|Уренгой          | 1    | 0,9  | 1,3  | 2,8  | 4,2  |  8,2 | 11,6 | 10,8 | 7,8  | 4,2  | 1,8  | 1,2  |   78    |   56   | 531  |    -    |   -    |

|Ханты-Мансийск   | 1,4  | 1,6  | 2,2  | 4,3  | 6,7  | 11,2 | 14,1 | 13,2 | 8,9  | 5,2  | 2,7  | 1,6  |   81    |   60   | 569  |    -    |   52   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Удмуртская АССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Глазов           | 2,1  | 2,1  | 3    | 5,6  | 8,2  | 11,9 | 14,6 | 13,2 | 9,6  | 6,2  | 3,8  | 2,5  |   84    |   55   | 685  |    -    |   62   |

|Ижевск           | 2,2  | 2,2  | 3    | 5,8  | 8,1  | 11,7 | 14,4 | 13,2 | 9,5  | 6,2  | 3,9  | 2,6  |   85    |   53   | 595  |    -    |   61   |

|Сарапул          | 2,1  | 2,1  | 3    | 5,6  | 8    | 11,8 | 14,5 | 13,2 | 9,6  | 6,2  | 3,8  | 2,6  |   81    |   53   | 599  |   419   |   73   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ульяновская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Анненково        | 2,2  | 2,1  | 3,2  | 6,1  | 8,6  | 12   | 14,5 | 13,4 | 9,6  | 6,4  | 4,1  | 2,9  |   81    |   51   | 572  |    -    |   -    |

|Димитровград     | 2,2  | 2,3  | 3,3  | 6,2  | 9    | 12,6 | 15   | 14   | 10   | 6,5  | 4,1  | 2,8  |   79    |   49   | 568  |   346   |   63   |

|Ульяновск        | 2,3  | 2,4  | 3,2  | 6,2  | 8,9  | 12,1 | 14,6 | 13,7 | 9,6  | 6,5  | 4,2  | 3    |   81    |   49   | 548  |   449   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Хабаровский край |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Аян              | 0,7  | 1    | 1,6  | 3,4  | 5,4  |  8,1 | 11,9 | 12,9 | 9,2  | 4,1  | 1,7  | 1    |   47    |   79   | 919  |   698   |  138   |

|Байдуков         | 1,1  | 1,1  | 1,8  | 3,8  | 6    | 10,4 | 14,7 | 15,7 |11,8  | 6,5  | 3    | 1,6  |   80    |   82   |  -   |    -    |   -    |

|Бикин            | 0,9  | 1,3  | 2,7  | 5,1  | 8,6  | 14,6 | 20,2 | 19,8 |12,4  | 6    | 2,7  | 1,3  |   66    |   66   | 693  |   617   |  130   |

|Бира             | 0,9  | 1,2  | 2,3  | 4,4  | 7,7  | 13,8 | 19   | 17,8 |11    | 5,1  | 2,1  | 1    |   64    |   66   | 818  |    -    |  153   |

|Биробиджан       | 0,7  | 1    | 2,3  | 4,9  | 8,4  | 14,8 | 20,1 | 18,9 |11,7  | 5,3  | 2,2  | 1    |   65    |   69   | 830  |    -    |   -    |

|Вяземский        | 0,9  | 1,2  | 2,5  | 5    | 8,4  | 14,7 | 20,2 | 19,5 |12,2  | 5,8  | 2,5  | 1,2  |   66    |   67   | 716  |    -    |   95   |

|Гвасюги          | 0,8  | 1    | 2,2  | 4,7  | 7,8  | 13,7 | 19,4 | 18,9 |11,8  | 5,6  | 2,4  | 1,1  |   64    |   64   | 978  |    -    |   95   |

|Гроссевичи       | 1,2  | 1,7  | 2,9  | 4,8  | 7    | 10,2 | 14,4 | 16,5 |12,4  | 6,5  | 2,8  | 1,5  |   47    |   86   |  -   |    -    |   -    |

|Де-Кастри        | 1    | 1,3  | 2,3  | 4,2  | 6,4  |  9,7 | 13,6 | 15,4 |11,4  | 5,7  | 2,6  | 1,5  |   61    |   79   | 739  |    -    |   90   |

|Джаорэ           | 1    | 1,2  | 2    | 3,9  | 5,9  | 10,4 | 15   | 15,4 |11,3  | 5,6  | 2,5  | 1,4  |   65    |   80   |  -   |    -    |   -    |

|Екатерино-Николь-| 0,9  | 1,2  | 2,3  | 4,7  | 8,2  | 15   | 20,4 | 19,2 |11,8  | 5,4  | 2,3  | 1,1  |   62    |   67   | 676  |   629   |  163   |

|ское             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Комсомольск-на-  | 0,7  | 1    | 2,2  | 4,6  | 7,6  | 13,2 | 18,4 | 17,8 |11,9  | 5,8  | 2,4  | 1,1  |   77    |   67   | 577  |   496   |   95   |

|Амуре            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Нижнетамбовское  | 0,7  | 1    | 2    | 4,4  | 7,3  | 12,6 | 17,6 | 17,4 |11,7  | 5,7  | 2,4  | 1,1  |   72    |   64   | 705  |    -    |   -    |

|Николаевск-на-   | 0,8  | 1,1  | 1,9  | 3,8  | 6,2  | 10,8 | 15,2 | 15,4 |10,7  | 5,4  | 2,5  | 1,2  |   76    |   70   | 657  |   440   |   82   |

|Амуре            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Облучье          | 0,6  | 0,9  | 2,1  | 4,4  | 7,5  | 13,6 | 18,6 | 17,3 |10,6  | 4,9  | 2    | 0,9  |   70    |   66   | 769  |    -    |  113   |

|Охотск           | 0,8  | 1    | 1,5  | 3,2  | 5,7  |  8,7 | 12,4 | 13,2 | 9,2  | 3,7  | 1,6  | 1    |   62    |   80   | 467  |   360   |   80   |

|Им. Полины Оси-  | 0,6  | 0,9  | 1,8  | 3,7  | 6,4  | 11   | 15,9 | 15,6 |10,4  | 4,8  | 1,9  | 0,8  |   72    |   63   | 475  |   394   |  102   |

|пенко            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сиземан          | 1,1  | 1,4  | 2,4  | 4,4  | 6,5  |  9,6 | 13,5 | 15,2 |11,3  | 5,7  | 2,5  | 1,4  |   53    |   80   | 851  |    -    |   92   |

|Советская Гавань | 1,1  | 1,6  | 2,6  | 4,7  | 7    | 10,3 | 14,2 | 16   |11,9  | 6,3  | 2,9  | 1,6  |   58    |   71   | 849  |    -    |  140   |

|Софийск, прииск  | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 2,9  | 5,1  |  9,3 | 13,2 | 12,3 | 7,4  | 3,4  | 1,2  | 0,5  |   70    |   58   | 722  |    -    |   89   |

|Средний Ургал    | 0,5  | 0,8  | 1,8  | 3,7  | 6,7  | 12,2 | 16,9 | 15,6 | 9,4  | 4,3  | 1,6  | 0,6  |   69    |   61   | 682  |    -    |   -    |

|Троицкое         | 0,8  | 1,2  | 2,2  | 4,6  | 8    | 14,2 | 19,3 | 18,7 |12,3  | 5,9  | 2,5  | 1,1  |   70    |   70   | 686  |    -    |   78   |

|Хабаровск        | 0,9  | 1,2  | 2,4  | 4,7  | 8,1  | 14,4 | 19,6 | 19,1 |12,4  | 5,9  | 2,5  | 1,2  |   71    |   67   | 672  |   591   |   99   |

|Чумикан          | 0,8  | 1,1  | 2    | 3,7  | 5,9  |  8,6 | 12,5 | 13,6 | 9,9  | 4,6  | 1,8  | 0,9  |   71    |   77   |  -   |    -    |  128   |

|Энкэн            | 0,8  | 0,9  | 1,5  | 3,1  | 5,4  |  8,5 | 11,7 | 12,4 | 8,7  | 3,5  | 1,6  | 0,9  |   45    |   74   | 521  |   375   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Челябинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Магнитогорск     | 1,6  | 1,7  | 2,7  | 5,4  | 7,6  | 11,1 | 13,2 | 12,1 | 8,4  | 5,2  | 3,2  | 2,1  |   78    |   49   | 437  |   341   |   -    |

|Челябинск        | 1,6  | 1,8  | 2,9  | 5,5  | 7,4  | 11,6 | 14,3 | 13,4 | 9,4  | 5,5  | 3,2  | 2,1  |   78    |   54   | 521  |   406   |   88   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Чечено-Ингушская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Грозный          | 4,6  | 4,9  | 6    | 8,8  | 13,3 | 16,6 | 18,9 | 17,8 |14,8  |10,4  | 7,5  | 5,4  |   84    |   47   | 502  |   472   |  146   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Читинская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Агинское         | 0,8  | 1    | 1,7  | 3,3  |  5,5 | 10,6 | 14,9 | 12,9 | 7,6  | 4    | 1,7  | 1    |   67    |   55   | 361  |    -    |   78   |

|Акша             | 0,9  | 1    | 1,8  | 3,2  |  5,2 | 10,6 | 14,8 | 13,1 | 7,6  | 3,9  | 1,8  | 1,1  |   65    |   55   | 406  |   369   |   66   |

|Александровский  | 0,6  | 0,8  | 1,7  | 3,3  |  5,5 | 10,8 | 14,7 | 12,9 | 7,5  | 3,6  | 1,6  | 0,8  |   75    |   60   | 404  |    -    |   -    |

|Завод            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Борзя            | 0,6  | 0,8  | 1,8  | 3,4  |  5,4 | 10,5 | 14,9 | 13,4 | 7,9  | 3,9  | 1,6  | 0,8  |   75    |   51   | 323  |   284   |   73   |

|Дарасун          | 0,9  | 1    | 1,7  | 3    |  4,9 |  9,7 | 14   | 12,1 | 7,1  | 3,7  | 1,7  | 1    |   64    |   56   | 395  |    -    |   -    |

|Калакан          | 0,3  | 0,5  | 1,2  | 2,6  |  4,7 |  9,6 | 13,9 | 12,1 | 6,6  | 2,9  | 0,9  | 0,4  |   67    |   51   | 406  |   353   |   64   |

|Красный Чикой    | 0,7  | 0,9  | 2    | 3,5  |  5,4 | 10,3 | 14,4 | 12,9 | 7,4  | 3,9  | 1,8  | 1    |   74    |   56   | 358  |   329   |   60   |

|Мангут           | 0,8  | 1    | 1,6  | 2,8  |  5   | 10,4 | 14,6 | 13,1 | 7,4  | 3,7  | 1,7  | 1,1  |   57    |   54   | 409  |    -    |   -    |

|Могоча           | 0,5  | 0,7  | 1,4  | 3,1  |  5,3 | 10,4 | 14,3 | 12,4 | 7,2  | 3,4  | 1,2  | 0,6  |   72    |   55   | 470  |   414   |   99   |

|Нерчинск         | 0,5  | 0,7  | 1,7  | 3,4  |  5,5 | 11,1 | 15,4 | 13,8 | 7,9  | 3,8  | 1,4  | 0,6  |   73    |   52   | 326  |    -    |   64   |

|Нерчинский Завод | 0,6  | 0,8  | 1,7  | 3,3  |  5,5 | 11,6 | 15,8 | 14   | 8    | 3,8  | 1,6  | 0,7  |   76    |   59   | 413  |   367   |   78   |

|Средний Калар    | 0,3  | 0,4  | 1    | 2,3  |  4,5 |  9,2 | 13,1 | 11,6 | 6,4  | 2,7  | 0,8  | 0,4  |   73    |   53   | 375  |   311   |   -    |

|Сретенск         | 0,5  | 0,7  | 1,8  | 3,4  |  5,5 | 11   | 15,4 | 13,9 | 8    | 3,9  | 1,5  | 0,6  |   75    |   54   | 371  |   330   |   84   |

|Тунгокочен       | 0,5  | 0,6  | 1,3  | 2,8  |  4,7 |  9,5 | 13,4 | 11,6 | 6,5  | 3,1  | 1,2  | 0,6  |   68    |   54   | 402  |    -    |   -    |

|Тупик            | 0,4  | 0,6  | 1,3  | 3    |  5,4 | 10,4 | 13,9 | 12,2 | 7    | 3,2  | 1,1  | 0,5  |   70    |   55   | 555  |    -    |   -    |

|Чара             | 0,4  | 0,5  | 1,1  | 2,7  |  4,6 |  9,3 | 12,9 | 11,2 | 6,6  | 3    | 1    | 0,4  |   76    |   51   | 364  |   309   |   54   |

|Чита             | 0,6  | 0,9  | 1,7  | 3    |  4,9 | 10   | 14   | 12,6 | 7,4  | 3,6  | 1,5  | 0,8  |   64    |   53   | 367  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Чувашская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Порецкое         | 2,5  | 2,4  | 3,4  | 6,3  |  9,2 | 12,8 | 15,6 | 14,5 |10,2  | 6,8  | 4,4  | 3,1  |   82    |   56   | 652  |    -    |  108   |

|Чебоксары        | 2,4  | 2,4  | 3,2  | 5,9  |  9   | 12,4 | 14,7 | 14,1 |10,1  | 6,6  | 4,1  | 3,1  |   84    |   57   | 682  |    -    |   82   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Якутская АССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алдан            | 0,6  | 0,7  | 1,3  | 2,7  |  5   |  9,1 | 12,6 | 11,2 | 6,8  | 3,2  | 1,2  | 0,7  |   77    |   55   | 682  |   443   |   75   |

|Аллах-Юнь        | 0,2  | 0,2  | 0,6  | 1,8  |  4,2 |  8,2 | 11,4 | 10,1 | 6,2  | 2,2  | 0,5  | 0,2  |   77    |   51   | 334  |   257   |   53   |

|Амга             | 0,1  | 0,3  | 0,9  | 2,5  |  5,4 | 10,1 | 13,2 | 11,5 | 6,8  | 3    | 0,7  | 0,2  |   78    |   48   | 268  |   182   |   66   |

|Батамай          | 0,1  | 0,2  | 0,8  | 2,5  |  4,9 | 10   | 13,6 | 11,6 | 6,7  | 2,8  | 0,5  | 0,2  |   69    |   55   | 326  |    -    |   68   |

|Верхоянск        | 0,1  | 0,2  | 0,6  | 1,6  |  4,3 |  8,4 | 10,7 |  9,2 | 5,4  | 2    | 0,3  | 0,1  |   74    |   50   | 184  |   123   |   33   |

|Вилюйск          | 0,3  | 0,4  | 1    | 2,4  |  4,8 |  9,5 | 12,7 | 11   | 6,5  | 3    | 0,8  | 0,4  |   76    |   50   | 310  |   205   |   71   |

|Витим            | 0,6  | 0,8  | 1,5  | 3,2  |  5,5 | 10,8 | 15   | 12,8 | 7,8  | 4,2  | 1,4  | 0,7  |   74    |   55   | 482  |   333   |   54   |

|Джалинда         | 0,2  | 0,4  | 0,6  | 1,6  |  3,6 |  7,6 | 10,4 |  8,9 | 5,8  | 2,4  | 0,6  | 0,4  |   74    |   56   | 344  |    -    |   -    |

|Джарджан         | 0,2  | 0,3  | 0,8  | 1,9  |  4   |  8,3 | 11,1 |  9,9 | 6,2  | 2,7  | 0,6  | 0,3  |   74    |   57   | 441  |   273   |   40   |

|Джикимде         | 0,4  | 0,6  | 1    | 2,9  |  5,4 | 10,2 | 14,3 | 12,5 | 7,3  | 3,4  | 1    | 0,5  |   75    |   50   | 413  |    -    |   55   |

|Дружина          | 0,2  | 0,2  | 0,6  | 1,5  |  4,3 |  8,9 | 11,6 | 10,2 | 6,1  | 2,4  | 0,6  | 0,3  |   77    |   62   | 326  |   183   |   43   |

|Жиганск          | 0,2  | 0,4  | 0,8  | 2    |  4,2 |  9,1 | 12,1 | 10,4 | 6,5  | 2,8  | 0,6  | 0,3  |   74    |   57   | 377  |   249   |   55   |

|Зырянка          | 0,3  | 0,3  | 0,7  | 1,8  |  4,5 |  9,1 | 11,8 | 10,4 | 6,2  | 2,5  | 0,6  | 0,3  |   77    |   58   | 362  |   206   |   39   |

|Исить            | 0,3  | 0,4  | 1    | 2,8  |  5,1 |  9,7 | 13,4 | 12,4 | 7,4  | 3,4  | 1    | 0,4  |   73    |   51   | 312  |   231   |   63   |

|Иэма             | 0,1  | 0,2  | 0,4  | 1,4  |  4,2 |  7,4 | 10,2 |  8,9 | 5,4  | 2    | 0,3  | 0,1  |   73    |   56   | 300  |   210   |   69   |

|Казачье          | 0,3  | 0,4  | 0,6  | 1,3  |  3,7 |  7,5 |  9,7 |  9   | 5,9  | 2,5  | 0,7  | 0,4  |   80    |   65   | 313  |   163   |   66   |

|Крест-Хальджай   | 0,1  | 0,2  | 0,9  | 2,2  |  4,8 |  9,9 | 13   | 11,6 | 7    | 3    | 0,6  | 0,2  |   73    |   49   | 286  |   206   |   44   |

|Кюсюр            | 0,3  | 0,3  | 0,7  | 1,5  |  3,7 |  7,4 |  9,9 |  9,2 | 5,9  | 2,5  | 0,6  | 0,4  |   74    |   59   | 427  |   248   |   42   |

|Ленск            | 0,6  | 0,7  | 1,3  | 2,8  |  5   | 10   | 14   | 11,9 | 7,2  | 3,9  | 1,3  | 0,6  |   75    |   53   | 458  |   307   |  106   |

|Нагорный         | 0,4  | 0,6  | 1,1  | 2,4  |  4,8 |  9,1 | 12,6 | 11   | 6,5  | 2,7  | 0,9  | 0,5  |   71    |   57   | 646  |   536   |   67   |

|Нера             | 0,1  | 0,2  | 0,5  | 1,6  |  4   |  7,8 | 10,3 |  8,9 | 5,2  | 1,9  | 0,3  | 0,1  |   70    |   46   | 274  |   201   |   32   |

|Нюрба            | 0,3  | 0,5  | 1,1  | 2,5  |  4,7 |  9,5 | 12,7 | 10,8 | 6,4  | 3,2  | 0,8  | 0,4  |   76    |   49   | 306  |   214   |   88   |

|Нюя              | 0,6  | 0,7  | 1,3  | 2,9  |  5,3 | 10,4 | 14,2 | 12,2 | 7,4  | 3,8  | 1,2  | 0,6  |   73    |   52   | 358  |    -    |   61   |

|Оймякон          | 0,1  | 0,1  | 0,5  | 1,5  |  4,1 |  7,8 | 10,8 |  9,1 | 5,4  | 1,8  | 0,3  | 0,1  |   75    |   49   | 209  |   146   |   29   |

|Олекминск        | 0,4  | 0,7  | 1,2  | 3    |  5,3 | 10,4 | 14,1 | 12,5 | 7,6  | 3,6  | 1,1  | 0,5  |   77    |   52   | 327  |   226   |   65   |

|Оленек           | 0,3  | 0,4  | 0,7  | 1,8  |  3,7 |  7,6 | 10,5 |  8,9 | 5,6  | 2,5  | 0,6  | 0,4  |   73    |   52   | 337  |   216   |   60   |

|Охотский Перевоз | 0,1  | 0,2  | 0,8  | 2,3  |  5   | 10,2 | 13,8 | 12,2 | 7,2  | 3    | 0,6  | 0,2  |   74    |   54   | 330  |    -    |   45   |

|Сангар           | 0,2  | 0,3  | 0,9  | 2,2  |  4,8 |  9,8 | 13,3 | 11,9 | 7,1  | 3    | 0,6  | 0,2  |   71    |   55   | 378  |   280   |   58   |

|Саскылах         | 0,3  | 0,5  | 0,6  | 1,4  |  3,4 |  7,1 |  9,6 |  8,6 | 5,8  | 2,3  | 0,7  | 0,5  |   75    |   59   | 308  |   194   |   28   |

|Среднеколымск    | 0,3  | 0,4  | 0,7  | 1,6  |  4,2 |  8,3 | 10,6 |  9,3 | 5,7  | 2,6  | 0,7  | 0,3  |   77    |   57   | 250  |   132   |   38   |

|Сунтар           | 0,4  | 0,6  | 1,1  | 2,6  |  4,8 |  9,8 | 13,2 | 11,2 | 6,7  | 3,4  | 1    | 0,5  |   77    |   49   | 308  |   206   |   -    |

|Сухана           | 0,2  | 0,3  | 0,8  | 1,8  |  3,7 |  7,8 | 10,4 |  9   | 5,7  | 2,5  | 0,5  | 0,3  |   73    |   50   | 311  |   208   |   56   |

|Сюрен-Кюель      | 0,3  | 0,3  | 0,7  | 1,7  |  3,9 |  7,2 |  9,7 |  8,6 | 5,2  | 2,2  | 0,6  | 0,4  |   77    |   54   | 369  |   273   |   48   |

|Тикси, бухта     | 0,4  | 0,5  | 0,8  | 1,4  |  3,4 |  6,4 |  8,5 |  8,8 | 5,9  | 2,6  | 0,9  | 0,6  |   80    |   78   | 241  |   140   |   49   |

|Токо             | 0,2  | 0,4  | 0,9  | 2,3  |  4,8 |  8,6 | 12,6 | 11,2 | 6,9  | 2,7  | 1    | 0,4  |   74    |   54   | 504  |    -    |   43   |

|Томмот           | 0,4  | 0,5  | 1,1  | 2,7  |  5,6 | 10,1 | 14,1 | 12,5 | 7,3  | 3,3  | 0,9  | 0,4  |   77    |   52   | 445  |   285   |   64   |

|Томпо            | 0,1  | 0,2  | 0,6  | 1,8  |  4,4 |  8,7 | 11,4 |  9,8 | 5,7  | 2,1  | 0,4  | 0,2  |   74    |   49   | 312  |   212   |   29   |

|Туой-Хая         | 0,5  | 0,6  | 1,1  | 2,4  |  4,6 |  8,9 | 12,6 | 10,7 | 6,4  | 3,2  | 1    | 0,6  |   75    |   50   | 364  |   240   |   56   |

|Тяня             | 0,5  | 0,6  | 0,8  | 2,9  |  5,3 | 10,1 | 14,3 | 12,1 | 7,2  | 3,6  | 1    | 0,5  |   77    |   51   | 369  |    -    |   57   |

|Усть-Мая         | 0,1  | 0,3  | 0,9  | 2,5  |  5   |  9,9 | 13,7 | 12,2 | 7,1  | 3    | 0,8  | 0,2  |   73    |   52   | 309  |   210   |   48   |

|Усть-Мома        | 0,1  | 0,2  | 0,6  | 1,6  |  4,5 |  8,7 | 11   |  9,4 | 5,7  | 1,8  | 0,4  | 0,2  |   76    |   53   | 226  |   151   |   30   |

|Чульман          | 0,3  | 0,4  | 1    | 2,6  |  5   |  9,3 | 13   | 11,2 | 6,7  | 3    | 0,9  | 0,3  |   75    |   53   | 571  |   445   |   83   |

|Шелагонцы        | 0,2  | 0,3  | 0,7  | 1,8  |  4,2 |  8,2 | 10,9 |  9,2 | 5,7  | 2,8  | 0,6  | 0,3  |   74    |   52   | 327  |   226   |   70   |

|Эйик             | 0,3  | 0,4  | 0,8  | 2    |  4   |  8,4 | 11,3 |  9,7 | 5,9  | 2,6  | 0,6  | 0,4  |   75    |   54   | 310  |    -    |   52   |

|Якутск           | 0,1  | 0,3  | 0,8  | 2,5  |  5   |  9,4 | 12,8 | 11,4 | 6,7  | 3    | 0,6  | 0,2  |   72    |   44   | 247  |   175   |   42   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ярославская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ярославль        | 2,6  | 2,5  | 3,5  | 5,9  |  8,6 | 12,8 | 15   | 14,3 |10,2  | 6,8  | 4,7  | 3,3  |   82    |   58   | 712  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Украинская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Винницкая область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Винница          | 3,6  | 3,9  | 4,7  | 7,1  | 10,1 | 13,4 | 15,1 | 14,8 |11,4  | 8,2  | 6,5  | 4,7  |   81    |   54   | 621  |   533   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Волынская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Луцк             | 4    | 4,2  | 5,6  | 7,7  | 10,5 | 13,6 | 15,2 | 15   |11,8  | 8,6  | 6,7  | 5,1  |   82    |   55   | 666  |    -    |  114   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ворошиловградская|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ворошиловград    | 3,7  | 3,9  | 5    | 7,3  |  9,8 | 13,2 | 15   | 14   |10,6  | 8    | 6,1  | 4,6  |   81    |   39   | 487  |   493   |   80   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Днепропетровская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Днепропетровск   | 4,2  | 4,2  | 5,2  | 7,4  | 10,4 | 14   | 15,5 | 14,6 |11,3  | 8,4  | 6,6  | 5    |   83    |   43   | 558  |   491   |   82   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Донецкая область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Донецк           | 3,8  | 4    | 4,9  | 7,2  |  9,9 | 13,2 | 14,7 | 13,9 |10,5  | 8,2  | 6,3  | 4,8  |   88    |   43   | 524  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Житомирская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Житомир          | 4    | 4,2  | 4,8  | 7,3  | 10,3 | 13,6 | 15,4 | 15   |11,6  | 8,2  | 6,4  | 4,8  |   83    |   53   | 666  |   579   |   94   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Закарпатская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ужгород          | 4,5  | 4,6  | 5,6  | 8,4  | 11,3 | 14,7 | 15,8 | 15,7 |12,6  | 9    | 7,5  | 5,6  |   76    |   52   | 841  |   774   |   75   |

|Берегово         | 4,5  | 4,8  | 6    | 8,5  | 11,7 | 15,1 | 16,3 | 16,1 |12,9  | 9,2  | 7,7  | 5,7  |   79    |   53   | 722  |    -    |   65   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Запорожская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бердянск         | 4,6  | 4,6  | 5,6  | 8,4  | 13,1 | 17,2 | 18,6 | 17,8 |13,6  |10    | 7,4  | 5,5  |   85    |   58   | 501  |   456   |   74   |

|Запорожье        | 4,3  | 4,4  | 5,4  | 7,6  | 10,8 | 14,5 | 15,6 | 14,8 |11,5  | 8,7  | 6,8  | 5    |   82    |   42   | 516  |    -    |  104   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ивано-Франковская|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ивано-Франковск  | 3,6  | 4,2  | 5,3  | 7,8  | 10,8 | 14,1 | 15,4 | 15,2 |11,9  | 8,5  | 6,8  | 5    |   79    |   56   | 683  |   608   |   93   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Киевская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Киев             | 3,8  | 4    | 4,8  | 7,3  | 10,4 | 13,7 | 15,5 | 15   |11,7  | 8,3  | 6,3  | 4,7  |   82    |   52   | 685  |   589   |  103   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кировоградская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кировоград       | 4    | 4,1  | 5,2  | 7,2  | 10,2 | 13,7 | 15,1 | 14,2 |10,9  | 8,2  | 6,6  | 4,9  |   85    |   46   | 561  |   516   |  106   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Крымская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джанкой          | 5,1  | 5,2  | 5,8  | 8,1  | 11,9 | 15,4 | 16,6 | 15,7 |12,4  | 9,8  | 8,2  | 6,3  |   80    |   41   | 491  |    -    |   -    |

|Евпатория        | 5,8  | 5,7  | 6,3  | 9    | 13   | 17,1 | 18,6 | 17,8 |14    |10,9  | 9    | 7,1  |   80    |   52   | 443  |   421   |   91   |

|Симферополь      | 5,3  | 5,4  | 5,8  | 7,8  | 11,3 | 14,5 | 15,9 | 15,1 |12    | 9,5  | 8,1  | 6,4  |   79    |   44   | 576  |   530   |  122   |

|Феодосия         | 5,8  | 5,7  | 6,3  | 8,7  | 12,5 | 16   | 17,1 | 17   |13,9  |10,9  | 9    | 7    |   78    |   50   | 439  |   412   |   75   |

|Ялта             | 6,4  | 6,4  | 6,4  | 8,8  | 12,4 | 15,8 | 17   | 16,5 |13,6  |10,8  | 9,3  | 7,3  |   71    |   56   | 623  |   586   |  154   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Львовская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Львов            | 3,9  | 4,2  | 5    | 7,8  | 10,6 | 13,8 | 15,1 | 15   |11,9  | 8,5  | 6,8  | 5    |   80    |   58   | 798  |   702   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Николаевская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Николаев         | 4,6  | 4,8  | 5,7  | 7,9  | 11,3 | 14,7 | 16,1 | 15,5 |12,6  | 9,4  | 7,6  | 5,6  |   82    |   41   | 499  |   469   |  144   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Одесская область |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Любашевка        | 4,2  | 4,5  | 5,2  | 7,3  | 10,4 | 13,8 | 15   | 14,2 |11    | 8,6  | 7    | 5,2  |   84    |   45   | 512  |    -    |   89   |

|Одесса           | 4,9  | 4,9  | 5,8  | 8,3  | 12,2 | 15,8 | 17,1 | 17   |13,6  |10,3  | 8,2  | 6    |   81    |   55   | 456  |   420   |   88   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Полтавская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Полтава          | 3,8  | 3,8  | 4,8  | 7,3  | 10   | 13,4 | 15   | 14,3 |10,8  | 8    | 6,2  | 4,6  |   85    |   48   | 585  |   526   |  178   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ровенская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ровно            | 4    | 4,2  | 5,1  | 8,1  | 11   | 13,7 | 15,2 | 15   |11,6  | 8,4  | 6,7  | 5    |   84    |   56   | 683  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сумская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сумы             | 3,6  | 3,5  | 4,5  | 7,2  | 10,1 | 13,4 | 15,7 | 14,8 |10,9  | 7,6  | 5,8  | 4,3  |   85    |   53   | 607  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тернопольская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тернополь        | 3,8  | 4,1  | 5    | 7,3  | 10,2 | 13,5 | 15   | 14,8 |11,5  | 8,4  | 6,6  | 4,8  |   81    |   56   | 678  |    -    |  106   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Харьковская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Харьков          | 3,6  | 3,7  | 4,6  | 7,1  |  9,7 | 12,8 | 14,9 | 14,4 |10,6  | 7,7  | 6    | 4,4  |   81    |   47   | 609  |    -    |   74   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Херсонская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Херсон           | 4,8  | 4,9  | 5,7  | 7,9  | 11,4 | 14,7 | 16   | 15,2 |12,2  | 9,2  | 7,8  | 5,6  |   83    |   41   | 419  |   402   |   86   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Хмельницкая      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Хмельницкий      | 3,8  | 3,9  | 5    | 7,2  | 10,2 | 13,4 | 15   | 14,6 |11,3  | 8,1  | 6,5  | 4,6  |   83    |   54   | 654  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Черкасская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Умань            | 3,8  | 4    | 4,9  | 7,1  | 10,3 | 13,9 | 15,2 | 14,8 |11,5  | 8,4  | 6,6  | 4,8  |   83    |   49   | 590  |   507   |  155   |

|Черкассы         | 4    | 4,1  | 5    | 7,7  | 10,6 | 13,9 | 15,8 | 14,9 |11,4  | 8,2  | 6,6  | 4,9  |   84    |   49   | 564  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Черниговская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Чернигов         | 3,7  | 3,7  | 4,7  | 7,4  | 10,2 | 13,6 | 15,4 | 15   |11,4  | 8    | 6    | 4,7  |   84    |   52   | 639  |   530   |   58   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Черновицкая      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Черновцы         | 3,9  | 4,1  | 5,1  | 7,6  | 10,9 | 14,2 | 15,8 | 15,3 |11,9  | 8,5  | 6,5  | 4,9  |   80    |   55   | 712  |   591   |   81   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Белорусская ССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Брестская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Брест            | 4,2  | 4,1  | 4,8  | 7,5  | 10,3 | 13,4 | 14,9 | 14,7 | 12   | 8,6  | 6,7  | 5,1  |   82    |   55   | 661  |   602   |   69   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Витебская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Витебск          | 3,4  | 3,4  | 4    | 6,6  |  9,4 | 12,8 | 14,9 | 14,3 | 11   | 7,8  | 5,6  | 4,2  |   85    |   59   | 759  |   660   |  107   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гомельская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гомель           | 3,7  | 3,6  | 4,5  | 7,2  | 10,2 | 13,6 | 15,3 | 14,9 |11,3  | 7,8  | 6    | 4,4  |   84    |   54   | 721  |    -    |   90   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гродненская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гродно           | 4,2  | 3,9  | 4,6  | 7,2  |  9,7 | 12,8 | 14,6 | 14,4 |11,6  | 8,5  | 6,4  | 5    |   86    |   57   | 655  |   589   |  110   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Минская область  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Минск            | 3,6  | 3,6  | 4,3  | 6,8  |  9,5 | 12,5 | 14,4 | 14   | 11   | 7,8  | 5,9  | 4,4  |   85    |   56   | 801  |   705   |   62   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Могилевская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Могилев          | 3,5  | 3,5  | 4,2  | 6,9  |  9,8 | 13   | 14,8 | 14,4 |11,1  | 7,8  | 5,7  | 4,4  |   84    |   56   | 788  |   670   |   74   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Узбекская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Андижанская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Андижан          | 4,4  | 5,4  | 7,3  |10,1  | 12,9 | 14,1 | 16,7 | 16,3 |12,2  |  9,3 | 6,5  | 4,9  |   68    |   34   | 277  |   233   |   43   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бухарская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бухара           | 5,2  | 5,8  | 7,4  | 9,6  | 11,5 | 12   | 13,9 | 13,5 |10,5  |  7,8 | 5,5  | 5,3  |   64    |   25   | 135  |    -    |   -    |

|Навои            | 5,3  | 5,9  | 7,4  | 9,8  | 11,2 | 11,6 | 12,8 | 12,3 | 9,6  |  7,5 | 5,9  | 5,4  |   63    |   22   | 204  |   188   |   38   |

|Тамдыбулак       | 4,6  | 5    | 5,5  | 7,3  |  8,5 |  9   |  9,6 |  9,1 | 7    |  5,7 | 4,7  | 4,2  |   67    |   17   | 141  |    93   |   37   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джизакская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Галляарал        | 4,8  | 5,4  | 6,9  | 9,4  | 10,9 |  9,8 |  9,2 |  8,5 | 6,6  |  6,2 | 5,5  | 4,9  |   70    |   19   | 397  |    -    |   59   |

|Джизак           | 5,1  | 5,9  | 7,5  |10,3  | 12   | 11,6 | 12,2 | 11,4 | 8,6  |  7,4 | 6,1  | 5,3  |   68    |   22   | 430  |   370   |   61   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Каракалпакская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Муйнак           | 3,7  | 3,8  | 5    | 7,9  | 12,5 | 16,7 | 20   | 19,3 |14,3  |  9,2 | 6    | 4,3  |   77    |   46   | 131  |   109   |   34   |

|Нукус            | 3,8  | 4,2  | 5,2  | 7,2  |  9,8 | 12,6 | 15,4 | 14,6 |10,6  |  7   | 4,8  | 4    |   71    |   28   | 115  |   100   |   48   |

|Чимбай           | 3,6  | 4    | 5,1  | 7,4  | 10,4 | 14   | 16,9 | 15,5 |11,4  |  7,2 | 4,7  | 3,9  |   69    |   31   | 121  |    99   |   28   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кашкадарьинская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гузар            | 5,2  | 5,8  | 7,4  |10,3  | 11,5 |  9,6 |  9,8 |  8,9 | 6,9  |  6,3 | 5,8  | 5,6  |   60    |   16   | 346  |    -    |   41   |

|Дехканабад       | 4,6  | 5,2  | 6,6  | 9,5  | 10,6 |  9,6 |  9,5 |  8,7 | 7,1  |  6   | 5,1  | 4,8  |   51    |   18   | 359  |    -    |   45   |

|Карши            | 5,7  | 6,3  | 7,8  |10,8  | 12,1 | 11,2 | 11,9 | 11,3 | 9    |  7,2 | 6    | 5,9  |   66    |   18   | 267  |    -    |   47   |

|Мубарек          | 5,3  | 5,7  | 7,2  | 9,8  | 10,6 |  9,2 |  9,7 |  8,7 | 7,2  |  6,3 | 5,5  | 5,6  |   62    |   15   | 168  |    -    |   39   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Наманганская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Касансай         | 3,8  | 4,5  | 6,2  | 8,8  | 11,5 | 12,5 | 13,9 | 13,4 |10,2  |  7,7 | 5,5  | 4,3  |   56    |   30   | 366  |    -    |   -    |

|Наманган         | 4,4  | 5,4  | 7,3  | 10   | 12   | 13,2 | 16,2 | 15,8 |11,5  |  8,5 | 6,5  | 5,1  |   71    |   33   | 205  |    -    |   52   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Самаркандская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Каттакурган      | 5,4  | 6    | 7,6  |10,4  | 13,2 | 11,5 | 12   | 10,9 | 8,2  |  6,8 | 5,7  | 5,2  |   68    |   20   | 323  |   297   |   88   |

|Нурата           | 4,7  | 5,2  | 6,6  | 9    | 10,7 | 10,3 | 10,2 |  9,5 | 7,4  |  6,2 | 5,1  | 4,8  |   63    |   20   | 251  |    -    |   47   |

|Самарканд        | 5    | 5,5  | 7,1  | 9,7  | 14   | 12,1 | 13,2 | 11,7 | 9,1  |  7,5 | 5,9  | 5,1  |   61    |   25   | 380  |   334   |   45   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сурхандарьинская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Денау            | 5,7  | 6,4  | 8    | 11   | 13,6 | 13,3 | 15,2 | 14,2 | 10,6 |  8,4 |  6,5 |  5,9 |   57    |   22   | 344  |    -    |   72   |

|Термез           | 6,1  | 6,7  | 8,4  | 11,1 | 13,1 | 12,5 | 13,2 | 12,2 | 10,2 |  8,6 |  7   |  6,4 |   60    |   18   | 148  |   136   |   29   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сырдарьинская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Сырдарья         | 5    | 6    | 7,5  | 11,1 | 13,5 | 15   | 17,6 | 16,7 | 12,1 |  8,8 |  6,3 |  5,1 |   72    |   30   | 305  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ташкентская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Аблык            | 4,2  | 4,6  | 6    | 8,4  | 10,7 | 10,9 | 10,7 |  9,7 |  7,5 |  6,6 |  5,2 |  4,5 |   59    |   21   | 538  |    -    |   50   |

|Пскем            | 3,4  | 3,5  | 4,6  | 6,4  |  9,3 | 10,4 |  9,9 |  8,4 |  6,2 |  5,6 |  4,4 |  3,5 |   59    |   24   | 824  |   577   |   70   |

|Ташкент          | 4,8  | 5,2  | 6,7  | 9,5  | 12,2 | 12,9 | 13,7 | 13   |  9,7 |  7,9 |  6   |  5   |   62    |   24   | 437  |   389   |   50   |

|Чарвак           | 3,4  | 3,8  | 5,1  | 7,9  | 11,3 | 11,7 | 11,6 | 10,3 |  7,7 |  6,7 |  4,9 |  3,7 |   55    |   26   | 856  |    -    |   86   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ферганская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Коканд           | 4,6  | 5,6  | 7,2  | 9,9  | 12,7 | 14,4 | 16,2 | 15,4 | 12,2 |  9,4 |  6,4 |  5,1 |   70    |   32   | 124  |    -    |   -    |

|Фергана          | 4,5  | 5,6  | 7,2  | 9,7  | 12,4 | 13,4 | 15,7 | 15,3 | 11,8 |  9   |  6,4 |  5   |   68    |   30   | 192  |   152   |   85   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Хорезмская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ургенч           | 4    | 4,6  | 5,8  | 8    | 10,6 | 12,6 | 14,7 | 14,2 | 10,7 |  7,2 |  5   |  4,3 |   68    |   24   | 104  |    -    |   25   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Казахская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Актюбинская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Актюбинск        | 2    | 2,1  | 3,2  | 5,9  |  8,7 | 11,1 | 12,9 | 11,4 |  8,3 |  5,9 |  3,9 |  2,5 |   78    |   35   | 315  |   258   |   49   |

|Уил              | 2,3  | 2,5  | 3,7  | 6,3  |  9,1 | 11,1 | 12,4 | 11,3 |  8,1 |  6   |  4,2 |  3   |   79    |   29   | 277  |   186   |   57   |

|Челкар           | 2    | 2,5  | 3,6  | 6,2  |  8,7 | 10,6 | 12,4 | 11,1 |  8,2 |  5,8 |  3,9 |  2,7 |   79    |   29   | 237  |   182   |   45   |

|Эмба             | 1,9  | 2,1  | 3,3  | 6    |  8,4 | 10,2 | 11,7 | 10,7 |  7,8 |  5,8 |  3,9 |  2,6 |   77    |   29   | 251  |    -    |   56   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алма-Атинская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Алма-Ата         | 3    | 3,4  | 5,2  | 7,4  | 10,2 | 11,9 | 12,6 |  1,2 |  8,3 |  6,3 |  4,5 |  3,3 |   68    |   35   | 629  |   541   |   74   |

|Баканас          | 2,3  | 2,8  | 4,7  | 6,4  |  8,8 | 10,8 | 11,4 | 10,2 |  7,4 |  5,6 |  4,3 |  3   |   70    |   24   | 223  |   149   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Восточно-        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Казахстанская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Зайсан           | 1,4  | 1,7  | 3,1  | 5,2  |  7,6 | 10,3 | 11,9 | 10,6 |  7,4 |  5,2 |  3,1 |  1,9 |   78    |   38   | 353  |   293   |   67   |

|Катон-Карагай    | 1,4  | 1,7  | 2,5  | 4,3  |  6,5 | 10,2 | 12,1 | 10,5 |  6,9 |  4,3 |  2,4 |  1,8 |   59    |   51   | 516  |   372   |   53   |

|Усть-Каменогорск | 1,6  | 1,7  | 3    | 5,6  |  8,6 | 12,7 | 15   | 13,2 |  8,9 |  5,6 |  3,1 |  2,1 |   71    |   46   | 536  |   402   |   89   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гурьевская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ганюшкино        | 3,3  | 3,5  | 4,7  | 7,8  | 12,1 | 16   | 18,4 | 17,1 | 12,3 |  8,2 |  5,6 |  4   |   77    |   41   | 225  |   151   |   -    |

|Гурьев           | 3    | 3,3  | 4,5  | 7,1  | 10,6 | 13,5 | 15,5 | 14,4 | 10,8 |  7,4 |  5   |  3,7 |   81    |   33   | 236  |    -    |   87   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джамбулская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джамбул          | 3,7  | 4,3  | 6    | 8,5  | 10,9 | 12,3 | 12,9 | 11,3 |  8,3 |  6,5 |  5   |  4,1 |   68    |   30   | 353  |   268   |  111   |

|Фурмановка       | 3    | 3,5  | 5,2  | 7,2  |  9,8 | 12,6 | 13,8 | 12,2 |  8,4 |  6   |  4,6 |  3,4 |   67    |   31   | 294  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джезказганская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Балхаш           | 1,8  | 2,1  | 3,8  | 5,9  |  8   | 10,8 | 12,2 | 10,8 |  8   |  5,6 |  3,8 |  2,4 |   75    |   31   | 195  |   136   |   -    |

|Джезказган       | 1,9  | 2,1  | 3,5  | 5,9  |  7,9 |  9,9 | 11,1 | 10   |  7   |  5   |  3,5 |  2,4 |   76    |   27   | 208  |    -    |   61   |

|Карсакпай        | 1,9  | 2    | 3,4  | 5,7  |  7,6 |  9,2 | 10,7 |  9,6 |  7   |  5   |  3,5 |  2,4 |   82    |   30   | 219  |   166   |   61   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Карагандинская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Караганда        | 1,8  | 1,9  | 3,1  | 5,6  |  7,7 | 10,4 | 12   | 10,6 |  7,6 |  5,2 |  3,2 |  2,2 |   77    |   40   |  -   |    -    |   -    |

|Каркаралинск     | 1,8  | 1,9  | 2,8  | 4,8  |  7,1 |  9,8 | 11,3 |  9,9 |  6,9 |  4,6 |  2,8 |  2   |   69    |   42   | 366  |   304   |   56   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кзыл-Ординская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Аральск          | 2,3  | 2,6  | 4    | 6,2  |  9,5 | 12   | 14   | 12,5 |  8,9 |  6,4 |  4,3 |  3   |   78    |   35   | 166  |   136   |   44   |

|Казалинск        | 2,6  | 3    | 4,4  | 6,6  |  9,3 | 12,5 | 14,8 | 12,8 |  9,3 |  6,3 |  4,4 |  3,4 |   74    |   28   | 178  |   150   |   52   |

|Кзыл-Орда        | 3    | 3,4  | 4,8  | 6,5  |  8,5 | 10,9 | 12,7 | 11   |  7,9 |  5,7 |  4,2 |  3,3 |   72    |   23   | 151  |   110   |   41   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кокчетавская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кокчетав         | 1,6  | 1,8  | 2,8  | 5,2  |  7,6 | 11,2 | 13,7 | 12,3 |  8,8 |  5,5 |  3,3 |  2,1 |   76    |   48   | 281  |   230   |   55   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кустанайская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кустанай         | 1,6  | 1,7  | 2,7  | 5,6  |  7,9 | 11,4 | 13,8 | 12,2 |  8,7 |  5,5 |  3,3 |  2   |   79    |   45   | 373  |   298   |   69   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Мангышлакская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Форт-Шевченко    | 4,3  | 4,4  | 5,4  | 7,8  | 12,4 | 17   | 20,3 | 18,6 | 13   |  9,2 |  6,3 |  4,9 |   75    |   56   | 214  |   195   |   71   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Павлодарская     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Баянаул          | 1,8  | 2    | 2,9  | 5    |  7,3 | 10,4 | 12,3 | 10,9 |  7,5 |  5,1 |  3   |  2,2 |   67    |   44   | 401  |    -    |   66   |

|Павлодар         | 1,6  | 1,7  | 2,8  | 5,6  |  8   | 11,8 | 14,3 | 12,8 |  8,8 |  5,7 |  3,2 |  1,9 |   82    |   45   | 352  |   264   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Северо-Казахстан-|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|ская область     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Петропавловск    | 1,4  | 1,6  | 2,6  | 5,4  |  7,9 | 11,9 | 14,5 | 13,2 |  9,3 |  5,5 |  3,2 |  2   |   80    |   53   | 425  |   382   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Семипалатинская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бахты            | 1,9  | 2,3  | 4,6  | 6,4  |  9,1 | 12   | 13,1 | 11,3 |  7,7 |  5,6 |  3,7 |  2,2 |   68    |   32   | 323  |   229   |   -    |

|Кокпекты         | 1,1  | 1,3  | 2,6  | 5,3  |  7,8 | 11   | 12,6 | 10,9 |  7,3 |  4,7 |  2,8 |  1,6 |   74    |   36   | 363  |   214   |   63   |

|Семипалатинск    | 1,5  | 1,8  | 2,9  | 5,7  |  8   | 11,4 | 14   | 12   |  8,1 |  5,4 |  3,4 |  1,9 |   73    |   40   | 364  |   262   |   -    |

|Тансык           | 1,8  | 1,9  | 3,4  | 5,5  |  7,6 |  9,8 | 11,1 |  9,6 |  6,8 |  5   |  3,4 |  2,1 |   72    |   27   | 254  |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Талды-Курганская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Панфилов         | 2,4  | 3,1  | 5    | 6,8  |  9,4 | 12,2 | 13,5 | 12,3 |  8,9 |  6,1 |  4,2 |  2,9 |   61    |   32   | 191  |   139   |   39   |

|Талды-Курган     | 2,6  | 2,9  | 4,7  | 6,7  |  9,3 | 11,8 | 12,8 | 10,8 |  7,7 |  6   |  4,2 |  2,9 |   67    |   31   | 412  |   342   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Тургайская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Амангельды       | 1,9  | 2    | 3,3  | 6,2  |  9,1 | 11,5 | 13,3 | 11,9 |  8,2 |  5,5 |  3,7 |  2,5 |   79    |   35   | 302  |    -    |   -    |

|Тургай           | 1,8  | 2    | 3,3  | 6,1  |  8,7 | 10,9 | 12,5 | 11,3 |  7,7 |  5,4 |  3,6 |  2,5 |   79    |   32   | 282  |   206   |   93   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Уральская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Джамбейты        | 2,2  | 2,4  | 3,7  | 6,6  |  9,6 | 11,5 | 12,9 | 11,9 |  8,6 |  6,2 |  4,3 |  3   |   82    |   32   | 326  |   264   |   -    |

|Уральск          | 2,1  | 2,3  | 3,6  | 6,6  |  9,6 | 12,2 | 13,9 | 12,6 |  9   |  6,3 |  4,3 |  3   |   82    |   37   | 374  |   307   |   47   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Целиноградская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Атбасар          | 1,5  | 1,8  | 2,6  | 5,4  |  8   | 11,2 | 13,1 | 11,5 |  8   |  5,2 |  3,3 |  2   |   81    |   43   | 386  |   301   |   61   |

|Целиноград       | 1,7  | 1,8  | 2,8  | 5,5  |  8   | 10,9 | 12,7 | 11,4 |  8,1 |  5,4 |  3,2 |  2,1 |   80    |   42   | 411  |   337   |   80   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Чимкентская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Туркестан        | 4    | 4,8  | 6,2  | 8    |  9,7 |  9,8 |  9,8 |  8,9 |  6,3 |  5,6 |  4,9 |  4,2 |   72    |   17   | 238  |   205   |   54   |

|Чардара          | 4,4  | 5,3  | 6,9  | 9,6  | 10,9 | 10,2 | 10,4 |  9,4 |  7,2 |  6,3 |  5,3 |  4,7 |   72    |   17   | 264  |   206   |   -    |

|Чимкент          | 4,4  | 5    | 6,5  | 9,1  | 11,4 | 11,7 | 11,3 | 10   |  7,5 |  6,7 |  5,4 |  4,5 |   67    |   21   | 582  |   483   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Грузинская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ахалкалаки       | 3    | 3,4  | 4,1  | 5,9  |  8,3 | 10,7 | 12,8 | 12   |  9,4 |  6,9 |  5,3 |  3,8 |   70    |   45   | 621  |   515   |   58   |

|Ахалцихе         | 3,8  | 4,2  | 5,2  | 7,1  | 10,3 | 12,9 | 15,1 | 14,5 | 11,6 |  8,4 |  6,4 |  4,5 |   62    |   43   | 554  |    -    |   62   |

|Боржоми          | 4,4  | 4,7  | 5,5  | 7,8  | 11,5 | 14,5 | 16,7 | 16,1 | 13,1 |  9,7 |  7,2 |  5,1 |   61    |   51   | 653  |    -    |   61   |

|Гори             | 5,1  | 5,3  | 6    | 8,5  | 12,2 | 14,7 | 17,3 | 16,9 | 14,1 | 10,7 |  7,9 |  5,8 |   71    |   46   | 585  |    -    |   71   |

|Гудаури          | 2,5  | 2,8  | 3,4  | 4,8  |  7   |  9   | 11   | 10,7 |  8,6 |  6   |  4,1 |  3   |   66    |   71   |1585  |   935   |  100   |

|Гурджаани        | 5,4  | 5,6  | 6,7  | 10   | 14,2 | 16,8 | 19   | 18   | 15,6 | 11,8 |  8,6 |  6,1 |   69    |   51   | 799  |    -    |   -    |

|Дманиси          | 3,7  | 4    | 4,8  | 7,3  | 10,7 | 13   | 15,1 | 14,5 | 12,1 |  8,7 |  6,3 |  4,2 |   59    |   59   | 804  |    -    |   -    |

|Зугдиди          | 6,5  | 6,6  | 7,4  | 9,9  | 14,3 | 18,8 | 22,5 | 22,6 | 18,2 | 12,9 |  9,4 |  7,2 |   62    |   66   |1723  |    -    |   -    |

|Кутаиси          | 6    | 6,2  | 7    | 9,6  | 13,5 | 17,6 | 21,6 | 21,4 | 17,4 | 12,4 |  9   |  6,8 |   60    |   58   |1586  |  1475   |   -    |

|Они              | 4,6  | 4,8  | 5,4  | 7,4  | 10,8 | 13,8 | 16,4 | 15,8 | 12,8 |  9,4 |  6,9 |  5,2 |   62    |   46   |1048  |    -    |   97   |

|Поти             | 6,8  | 7,2  | 8    |10,6  | 15,2 | 19,9 | 24   | 24,3 | 20,1 | 14,8 | 10,6 |  7,6 |   65    |   73   |1831  |    -    |  268   |

|Самтредиа        | 6,6  | 6,8  | 7,7  |10,1  | 14,4 | 18,6 | 22,3 | 22,5 | 18,5 | 13,4 |  9,8 |  7,3 |   65    |   62   |1526  |  1450   |  111   |

|Тбилиси          | 5,2  | 5,4  | 6,1  | 8,6  | 12,4 | 14,8 | 17,2 | 16,7 | 14,2 | 11   |  8,2 |  5,9 |   59    |   40   | 559  |   514   |  147   |

|Телави           | 4,8  | 5    | 6    | 8,9  | 12,9 | 15,4 | 17,5 | 16,5 | 14,2 | 10,7 |  7,8 |  5,6 |   63    |   46   | 860  |   780   |  116   |

|Шови             | 3,5  | 3,7  | 4,4  | 6    |  8,6 | 11   | 13,2 | 12,8 | 10,3 |  7,2 |  5,5 |  4,2 |   64    |   54   |1264  |    -    |   89   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Абхазская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гагра            | 6,8  | 6,9  | 7,6  |10,4  | 14,8 | 19,2 | 22,4 | 22,3 | 18,1 | 13,2 | 10   |  7,7 |   62    |   70   | 1477 |    -    |   -    |

|Сухуми           | 6,2  | 6,3  | 7    | 9,7  | 13,9 | 18,1 | 21,6 | 21,5 | 17,3 | 12,3 |  9   |  6,9 |   62    |   67   | 1555 |  1508   |  222   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Аджарская АССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Батуми           | 7,4  | 7,6  | 8,3  |10,5  | 14,8 | 18,9 | 22,2 | 22,8 | 19,2 | 14,8 | 11,5 |  8,4 |   68    |   71   | 2685 |  2631   |  231   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Азербайджанская  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|ССР              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Агдам            | 5,3  | 5,6  | 6,9  | 9,8  | 13,7 | 15,6 | 16,9 | 16,8 | 15,3 | 12   |  8,5 |  6   |   66    |   40   |  458 |    -    |   -    |

|Астара           | 7,2  | 7,4  | 8,5  |11,5  | 16,4 | 19,8 | 22,1 | 22,7 | 20,4 | 15,9 | 11,5 |  8,3 |   79    |   63   | 1398 |    -    |  294   |

|Баку             | 6,6  | 6,5  | 7,2  | 9,4  | 13   | 16   | 19,4 | 20,8 | 17,8 | 14   | 10,2 |  7,5 |   72    |   46   |  247 |   230   |   65   |

|Геокчай          | 6,1  | 6,4  | 7,4  |10,5  | 14,6 | 16,9 | 19,2 | 18,8 | 16,7 | 13,1 |  9,5 |  6,8 |   72    |   40   |  503 |    -    |   -    |

|Закаталы         | 5,4  | 5,6  | 6,5  | 9,4  | 13,5 | 15,6 | 17,8 | 17   | 15   | 11,6 |  8,4 |  6,1 |   71    |   52   | 1036 |    -    |   -    |

|Кази-Магомед     | 6,4  | 6,6  | 7,6  |10,2  | 14,3 | 15,7 | 18,2 | 18,9 | 16,8 | 13,7 | 10   |  7,2 |   76    |   35   |  254 |    -    |   -    |

|Кировабад        | 5,3  | 5,5  | 6,5  | 9,4  | 13,3 | 15,3 | 16,9 | 16,6 | 14,8 | 11,5 |  8,5 |  6,2 |   65    |   39   |  282 |   265   |   77   |

|Куба             | 4,7  | 4,8  | 5,6  | 8,3  | 12,5 | 15   | 17,4 | 17,2 | 14,3 | 10,6 |  7,4 |  5,3 |   77    |   54   |  571 |    -    |   -    |

|Ленкорань        | 7    | 7,1  | 8,2  |11,2  | 15,7 | 18,6 | 20,8 | 21,3 | 19,6 | 15,3 | 11,1 |  7,9 |   75    |   53   | 1402 |    -    |   -    |

|Лерик            | 4,5  | 4,7  | 5,6  | 8    | 11,7 | 13,4 | 14,6 | 14,8 | 13,8 | 10,4 |  7,1 |  5,1 |   66    |   58   |  640 |    -    |   89   |

|Нуха             | 4,9  | 5,1  | 6    | 9    | 12,9 | 15   | 17,1 | 16,2 | 14,3 | 11   |  8   |  5,6 |   68    |   45   |  803 |    -    |  128   |

|Сальяны          | 6,5  | 6,7  | 7,8  |10,5  | 14,4 | 17,2 | 20,2 | 21,2 | 18,1 | 14   | 10,2 |  7,3 |   71    |   39   |  283 |    -    |   -    |

|Степанакерт      | 4,4  | 4,8  | 5,9  | 8,6  | 12,4 | 14,3 | 15,1 | 14,6 | 13,5 | 10,5 |  7,3 |  5   |   62    |   45   |  587 |   528   |   90   |

|Физули           | 5,3  | 5,6  | 6,7  | 9,8  | 13,9 | 15,3 | 16,3 | 16,3 | 15,2 | 11,8 |  8,6 |  6   |   68    |   39   |  544 |    -    |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Нахичеванская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|АССР             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Нахичевань       | 4    | 4,2  | 5,5  | 7,4  | 10,2 | 11,4 | 12,3 | 11,9 | 10,4 |  8,1 |  6,6 |  4,8 |   67    |   26   | 271  |   225   |   32   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Литовская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Вильнюс          | 4    | 3,9  | 4,4  | 7    |  9,8 | 12,8 | 14,8 | 14,7 | 11,6 |  8,4 |  6,2 |  4,8 |   84    |   58   | 724  |   623   |   77   |

|Каунас           | 4,2  | 3,9  | 4,4  | 7,2  |  9,8 | 12,8 | 14,7 | 14,6 | 11,7 |  8,9 |  6,4 |  5   |   85    |   60   | 720  |    -    |   77   |

|Клайпеда         | 4,9  | 4,4  | 4,9  | 7,2  |  9,5 | 12,9 | 15,3 | 15,3 | 12,9 |  9,6 |  6,9 |  5,6 |   84    |   75   | 888  |    -    |   86   |

|Тельшяй          | 4,2  | 3,9  | 4,3  | 6,8  |  9,1 | 12   | 14,1 | 14,1 | 11,8 |  8,7 |  6,3 |  5,1 |   87    |   63   | 825  |    -    |   73   |

|Шяуляй           | 4,3  | 3,9  | 4,4  | 7    |  9,4 | 12,4 | 14,4 | 14,4 | 11,7 |  8,6 |  6,3 |  5   |   86    |   61   | 630  |   560   |   56   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Молдавская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Бельцы           | 4    | 4,4  | 5,3  | 7,4  | 10,7 | 14,2 | 15,4 | 15   | 11,7 |  8,5 |  7   |  5,2 |   77    |   45   | 509  |    -    |   -    |

|Кишинев          | 4,4  | 4,6  | 5,4  | 7,2  | 10,8 | 14,6 | 15,7 | 15   | 11,8 |  8,8 |  7,2 |  5,6 |   76    |   45   | 533  |   490   |  218   |

|Комрат           | 4,4  | 4,7  | 5,6  | 7,6  | 11,3 | 14,6 | 15,8 | 15,2 | 12   |  9   |  7,6 |  5,7 |   78    |   44   | 489  |    -    |   75   |

|Сороки           | 4    | 4,4  | 5,2  | 7,1  | 10,2 | 13,7 | 15,1 | 14,7 | 11,4 |  8,3 |  6,9 |  5,2 |   82    |   47   | 563  |   467   |  103   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Латвийская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Вентспилс        | 4,7  | 4,2  | 4,6  | 6,8  |  9,2 | 12,8 | 15,4 | 15,3 | 12,4 |  9,1 |  6,8 |  5,6 |   84    |   77   | 768  |   660   |   86   |

|Рига             | 4,1  | 3,8  | 4,2  | 6,6  |  9,2 | 12,5 | 14,7 | 14,6 | 11,7 |  8,6 |  6,2 |  5   |   83    |   63   | 678  |   570   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Киргизская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кетмень-Тюбе     | 2,1  | 2,5  | 5,2  | 8,4  | 11,9 | 13,8 | 14,9 | 12,7 |  9   |  7   |  4,9 |  3,1 |   77    |   30   | 417  |   258   |   -    |

|Сусамыр          | 1,1  | 1,3  | 2,3  | 4,6  |  6,6 |  8,2 |  8,9 |  7,7 |  5,5 |  4,1 |  2,4 |  1,4 |   76    |   30   | 403  |   270   |   38   |

|Талас            | 2,8  | 3,4  | 4,9  | 7,1  |  9,4 | 11   | 11,8 | 10,3 |  7,3 |  5,6 |  4   |  3,1 |   57    |   34   | 342  |   267   |   53   |

|Фрунзе           | 3,5  | 4    | 5,9  | 8,5  | 11   | 12,7 | 13,2 | 11,9 |  8,8 |  6,6 |  4,9 |  3,7 |   63    |   31   | 471  |   405   |   70   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Иссык-Кульская   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Пржевальск       | 2,7  | 3    | 4,3  | 5,8  |  7,9 | 10   | 11,7 | 11,3 |  8,4 |  5,8 |  3,9 |  3   |   64    |   45   | 445  |   365   |   61   |

|Чолпон-Ата       | 3,5  | 3,9  | 4,9  | 6,3  |  8,7 | 10,9 | 13   | 12,8 |  9,8 |  7,1 |  4,7 |  3,8 |   61    |   56   | 289  |    -    |   40   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Нарынская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кочкорка         | 1,9  | 2,3  | 3,2  | 4,7  |  6,9 |  8,6 | 10,4 |  9,6 |  6,6 |  4,3 |  2,9 |  2   |   42    |   36   | 232  |    -    |   30   |

|Нарын            | 1,4  | 1,9  | 3,4  | 5    |  6,8 |  8,2 |  8,9 |  8,1 |  5,7 |  4,2 |  2,9 |  1,8 |   69    |   30   | 337  |   249   |   42   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ошская область   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гульча           | 2,8  | 3,6  | 5,1  | 7,2  |  9,6 | 10,7 | 11,7 | 10,5 |  7,8 |  5,8 |  4,4 |  3,3 |   56    |   31   | 520  |    -    |   70   |

|Ош               | 4    | 5,1  | 7,1  | 9,5  | 11,7 | 12,3 | 14   | 14   | 10,6 |  7,9 |  5,9 |  4,6 |   67    |   29   | 386  |   305   |   -    |

|Сары-Таш         | 1,3  | 1,6  | 2,3  | 3,7  |  5,2 |  6   |  6,7 |  6   |  4,3 |  3   |  2   |  1,5 |   63    |   37   | 434  |   195   |   32   |

|Хайдаркен        | 2,4  | 2,8  | 4,5  | 6,7  |  8,5 |  9,2 |  9,6 |  8,4 |  6,2 |  4,9 |  3,7 |  2,8 |   52    |   32   | 556  |    -    |   54   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Таджикская ССР   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Гарм             | 3,4  | 4,1  | 5,6  | 8,2  | 11,3 | 11,8 |  1,8 |  0   |  7,3 |  6,2 |  5,2 |  4,3 |   65    |   26   | 837  |   652   |   81   |

|Душанбе          | 5,3  | 5,8  | 7,7  |10,6  | 13,3 | 13,7 | 14,6 | 13,4 | 10,3 |  8   |  6,4 |  5,8 |   56    |   24   | 693  |   638   |   83   |

|Каракуль         | 0,9  | 1,1  | 1,5  | 2,2  |  3   |  3,5 |  4,2 |  4   |  2,8 |  1,9 |  1,3 |  1,1 |   54    |   22   | 108  |    -    |   -    |

|Мургаб           | 0,8  | 1,2  | 1,6  | 2,6  |  3,2 |  3,7 |  5   |  4,7 |  3,3 |  2,2 |  1,5 |  0,9 |   52    |   25   |  97  |    47   |   25   |

|Хорог            | 2,4  | 3    | 4,3  | 5,7  |  6,8 |  7,4 |  8,6 |  7,4 |  5,3 |  4,5 |  3,8 |  2,9 |   54    |   23   | 257  |   126   |   70   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Кулябская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Куляб            | 5,7  | 6,6  | 8,5  |12,2  | 14,7 | 12,8 | 12,8 | 11,5 |  8,6 |  7,7 |  7   |  6,2 |   64    |   20   | 567  |    -    |   63   |

|Пархар           | 5,8  | 6,7  | 9    |12,7  | 15,4 | 15,7 | 17,4 | 16   | 12,2 |  9,3 |  7,2 |  6,2 |   64    |   24   | 342  |    -    |   57   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курган-Тюбинская |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Курган-Тюбе      | 6,1  | 7    | 9,1  |12,3  | 14,7 | 15   | 16,9 | 15,6 | 12,2 |  9,5 |  7,2 |  6,2 |   66    |   23   | 303  |   273   |   44   |

|Шаартуз          | 6    | 6,8  | 8,5  |11,5  | 13,8 | 13,2 | 13,5 | 12,5 | 10   |  8,8 |  7,1 |  6,2 |   61    |   18   | 179  |   138   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ленинабадская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Исфара           | 4,2  | 5    | 6,3  | 8,7  | 11,2 | 12,3 | 13,1 | 12,2 |  9,7 |  8   |  5,7 |  4,6 |   56    |   27   | 146  |    -    |   32   |

|Ленинабад        | 4,6  | 5,4  | 7,2  | 9,9  | 11,6 | 11,4 | 11,6 | 11   |  8,8 |  7,7 |  6,3 |  5   |   66    |   19   | 193  |   174   |   68   |

|Пенджикент       | 4,4  | 5    | 6,5  | 9    | 11,1 | 10,7 | 10,7 |  9,7 |  7,5 |  6,6 |  5,3 |  4,7 |   56    |   20   | 381  |   324   |   58   |

|Ура-Тюбе         | 3,9  | 4,6  | 6,3  | 9    | 11,1 | 10,8 | 10,8 |  9,7 |  7,5 |  6,3 |  5,2 |  4,4 |   61    |   24   | 405  |   336   |   58   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Армянская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Верин Талин      | 3,2  | 3,2  | 4    | 6    |  8,5 |  9,7 | 11   | 10,2 |  8,2 |  6,9 |  5,7 |  3,8 |   70    |   28   | 494  |    -    |   -    |

|Горис            | 3,7  | 3,9  | 4,8  | 7,2  | 10,6 | 12,9 | 14,5 | 14,2 | 12,4 |  8,8 |  5,9 |  4,1 |   51    |   49   | 802  |    -    |   72   |

|Ереван           | 4,1  | 4,5  | 5,4  | 7,6  | 10,6 | 12,2 | 14,2 | 13,5 | 11   |  8,7 |  7   |  4,9 |   66    |   32   | 339  |   268   |   42   |

|Ехегнадзор       | 3,7  | 3,9  | 5,1  | 6,9  |  9,6 | 11,1 | 12,6 | 11,7 |  9,5 |  7,6 |  6,2 |  4,2 |   62    |   28   | 447  |    -    |   56   |

|Камо             | 2,9  | 3    | 3,7  | 5,5  |  7,8 | 10,1 | 12,5 | 11,8 |  9,1 |  6,3 |  4,8 |  3,4 |   65    |   46   | 513  |    -    |   69   |

|Кафан            | 4,7  | 4,9  | 6,3  | 8,9  | 13   | 14,7 | 15,8 | 15,6 | 14,3 | 10,7 |  7,4 |  5,2 |   53    |   41   | 605  |    -    |   -    |

|Мартуни          | 3    | 3,2  | 3,8  | 5,5  |  7,8 | 10,3 | 13   | 12,4 |  9,6 |  6,6 |  5   |  3,6 |   63    |   55   | 547  |    -    |   59   |

|Мегри            | 4,8  | 5    | 6,3  | 9,1  | 13   | 15   | 16,2 | 15,9 | 14,6 | 11   |  7,7 |  5,5 |   52    |   40   | 289  |    -    |   40   |

|Раздан           | 2,9  | 3,2  | 4    | 5,9  |  8,4 | 10,6 | 12,6 | 11,7 |  9,1 |  6,7 |  5,1 |  3,5 |   74    |   41   | 752  |    -    |   64   |

|Сисиан           | 3,3  | 3,4  | 4,3  | 6,2  |  9,1 | 11,1 | 12,3 | 11,8 | 10,2 |  7,2 |  5,2 |  3,7 |   56    |   44   | 419  |    -    |   47   |

|Яных             | 2,6  | 2,7  | 3,3  | 5    |  7   |  9   | 11,1 | 10,3 |  7,7 |  5,6 |  4,4 |  3   |   72    |   45   | 630  |   428   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Туркменская ССР  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ашхабадская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ашхабад          | 5,7  | 6,1  | 7,5  |10    | 11,9 | 12,4 | 13,8 | 12,6 | 10,4 |  8,7 |  6,9 |  6   |   65    |   21   | 257  |   234   |   56   |

|Зеагли           | 4,5  | 4,8  | 5,5  | 6,9  |  7,9 |  8,8 |  9,9 |  9,3 |  7,1 |  6,1 |  5   |  4,6 |   64    |   17   | 120  |   104   |   43   |

|Серахс           | 5,6  | 6,2  | 8    |10,4  | 10,4 |  9,3 |  9,7 |  8,7 |  7,1 |  6,4 |  5,8 |  5,4 |   56    |   16   | 212  |    -    |   53   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Красноводская    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Казанджик        | 5,4  | 5,6  | 6,8  | 8,5  | 10,6 | 12,1 | 14,1 | 12,9 |  9,5 |  8,3 |  6,4 |  5,6 |   69    |   25   | 186  |    -    |   40   |

|Кизыл-Арват      | 5,6  | 5,8  | 7    | 9,2  | 11,6 | 13   | 15   | 13,4 | 10,3 |  8,7 |  6,8 |  5,8 |   71    |   25   | 241  |   210   |   77   |

|Кизыл-Атрек      | 6,9  | 6,9  | 8    |10,6  | 14,2 | 17,5 | 21,2 | 21,2 | 16,6 | 11,9 |  8,9 |  7,4 |   60    |   39   | 220  |    -    |   91   |

|Красноводск      | 6    | 6,2  | 7,2  | 9,4  | 12,5 | 15   | 17,6 | 16,7 | 13   | 10,9 |  8,3 |  6,6 |   71    |   42   | 127  |   115   |   77   |

|Чагыл            | 4,6  | 4,8  | 5,8  | 7,8  |  9,8 | 11   | 12,6 | 11,3 |  8,5 |  7   |  5,4 |  4,7 |   57    |   21   | 131  |   113   |   -    |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Марыйская область|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Байрам-Али       | 5,3  | 6    | 7,3  | 9,7  | 10,9 | 10,8 | 11,6 | 10   |  8,4 |  7,1 |  5,9 |  5,7 |   55    |   20   | 157  |   138   |   44   |

|Мары             | 5,4  | 5,7  | 7,3  | 9,4  | 11   | 12,6 | 13   | 12,8 |  9,5 |  7,2 |  5,6 |  5,2 |   57    |   22   | 160  |    -    |   -    |

|Теджен           | 5,6  | 6,2  | 7,5  | 9,7  | 10,7 | 10,2 | 11,6 | 10,4 |  8,4 |  7   |  5,9 |  5,6 |   62    |   16   | 159  |    -    |   41   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ташаузская       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Ташауз           | 4    | 4,4  | 5,5  | 7,6  |  9,8 | 12,1 | 14,7 | 14,1 | 10,5 |  7,2 |  5   |  4,1 |   67    |   25   | 116  |    95   |   38   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Чарджоуская      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|область          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Дарган-Ата       | 4,5  | 5,1  | 6,1  | 8,8  | 10,4 | 11,7 | 13,6 | 12,4 |  9,6 |  6,8 |  5,2 |  4,6 |   63    |   22   | 108  |    -    |   34   |

|Кушка            | 5,5  | 6,5  | 8,1  |10,7  | 10,8 |  9   |  9,3 |  8   |  6,6 |  6,3 |  5,7 |  5,7 |   56    |   16   | 289  |   254   |   73   |

|Репетек          | 5,2  | 5,4  | 6,7  | 8,4  |  8,6 |  8,4 |  9   |  8,6 |  7,1 |  6   |  5,2 |  5,1 |   56    |   12   | 139  |   128   |   -    |

|Тахта-Базар      | 6    | 6,8  | 8,6  |10,9  |  9,9 |  8,4 |  8,7 |  7,8 |  6,6 |  6,5 |  5,7 |  5,9 |   63    |   13   | 281  |   258   |   58   |

|Чарджоу          | 5,3  | 5,8  | 7,2  | 9,6  | 11,6 | 12,7 | 14   | 13,2 | 10,3 |  8,1 |  6   |  5,3 |   62    |   23   | 148  |   141   |   63   |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Эстонская ССР    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |        |      |         |        |

|Таллин           | 4,2  | 3,8  | 4    | 6,1  |  8,6 | 12,4 | 14,9 | 14,6 | 11,6 |  8,5 |  6,1 |  5   |   85    |   71   | 687  |   577   |   82   |

|Тарту            | 3,8  | 3,4  | 3,7  | 6,2  |  8,9 | 12,4 | 14,3 | 14,1 | 11   |  8   |  5,7 |  4,7 |   86    |   60   | 687  |   570   |   68   |

+-----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+--------+------+---------+--------+

#G0Приложение 4

Справочное

#G1

#G0Направление и скорость ветра

#G1

+-----------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                 |Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с, повторяемость штилей, %,    |

|                 |                                             максимальная и минимальная скорость ветра, м/с                                            |

|Республика, край,+-----------------------------------------------------+-------------+-----------------------------------------------------+------------+

| область, пункт  |                    январь                           |Максимальная |                    июль                             |Минимальная  |

|                 +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+из средних   +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---- +из средних   |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |скоростей по |     |     |     |     |     |     |     |     |     |скоростей по |

|                 |  С  | СВ  |  В  |  ЮВ |  Ю  |  ЮЗ |  З  |  СЗ |штиль|  румбам за  |  С  | СВ  |  В  |  ЮВ |  Ю  |  ЮЗ |  З  |  СЗ |штиль|  румбам за  |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    январь   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    июль     |

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

|        1        |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |     11      | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |  20 |     21      |

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|    РСФСР        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Алтайский край   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  20 |  3  |  1  |  4  |  60 |  5  |  2  |     |             |  9  |  22 |  10 |  5  |  10 |  26 | 10  |  8  |     |             |

|Алейск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 6,8 |  4  | 2,5 |     |             | 2,5 | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  14 |  3  |  8  |  17 |  37 |  14 |  3  |     |             |  10 |  17 |  8  |  12 |  13 |  16 | 14  |  10 |     |             |

|Барнаул          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,6 | 2,6 |  2  | 2,1 | 3,2 | 5,9 | 3,6 |  3  |     |             | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  1  |  19 |  59 |  5  |  0  |  2  |  11 |     |             |  7  |  4  |  18 |  32 |  8  |  4  | 10  |  17 |     |             |

|Беля             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     7       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 3,1 | 2,1 | 5,8 |  7  | 4,7 |  -  | 4,8 | 5,4 |     |             | 3,7 | 2,6 | 2,9 |  3  | 1,8 |  2  |  2  | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  23 |  23 |  10 |  7  |  19 |  12 |  3  |     |             |  7  |  18 |  15 |  10 |  8  |  19 | 14  |  9  |     |             |

|Бийск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,1     |

|                 | 1,9 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 5,1 | 2,8 |     |             | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  1  |  4  |  24 |  43 |  4  |  2  |  13 |     |             |  11 |  3  |  7  |  15 |  28 |  8  |  6  |  22 |     |             |

|Горно-Алтайск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 2,3 |  3  | 3,4 | 7,2 | 4,3 |     |             | 2,1 | 2,4 |  2  | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 4,2 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  3  |  1  |  17 |  63 |  12 |  3  |  0  |     |             |  12 |  23 |  2  |  21 |  22 |  10 |  6  |  4  |     |             |

|Змеиногорск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  47 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 2,6 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 6,9 | 6,3 | 4,4 |  -  |     |             | 3,7 | 4,2 | 2,8 |  3  |  4  | 4,4 | 3,4 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  1  |  3  |  28 |  12 |  30 |  15 |  9  |     |             |  13 |  7  |  11 |  15 |  7  |  15 | 17  |  15 |     |             |

|Камень-на-Оби    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  7  |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3       |

|                 | 3,4 | 3,2 |  4  | 3,8 |  5  | 7,8 | 4,3 | 3,6 |     |             | 3,9 | 3,7 | 3,5 |  3  | 3,8 | 4,7 | 3,7 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  57 |  11 |  3  |  2  |  5  |  5  |  5  |  12 |     |             |  21 |  5  |  4  |  7  |  23 |  12 | 11  |  17 |     |             |

|Катанда          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     1,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 3,4 | 3,4 | 2,1 |     |             |  2  | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  14 |  28 |  15 |  7  |  12 |  13 |  6  |     |             |  8  |  13 |  22 |  8  |  5  |  6  | 24  |  14 |     |             |

|Кош-Агач         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  65 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |  2  | 4,1 | 3,9 |     |             |  4  | 3,4 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,5 |  4  | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  6  |  9  |  10 |  5  |  10 |  28 |  22 |     |             |  6  |  2  |  9  |  9  |  5  |  8  | 34  |  27 |     |             |

|Онгудай          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  72 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 2,3 |     |             |  2  | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  8  |  14 |  8  |  29 |  32 |  6  |  1  |     |             |  10 |  15 |  11 |  9  |  12 |  17 | 14  |  12 |     |             |

|Родино           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,3     |

|                 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 5,8 |  6  | 5,3 | 2,9 |     |             | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 3,9 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  15 |  1  |  1  |  45 |  29 |  3  |  2  |     |             |  11 |  27 |  5  |  5  |  17 |  19 |  8  |  8  |     |             |

|Рубцовск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     7,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 2,6 | 3,3 | 2,5 | 3,9 | 7,9 |  6  | 3,8 |  3  |     |             | 3,4 | 4,1 |  3  | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 3,4 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  15 |  12 |  18 |  27 | 14  |  4  |     |             |  14 |  13 |  13 |  8  |  11 |  11 | 14  |  16 |     |             |

|Славгород        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,2     |

|                 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 3,9 | 5,1 | 6,2 | 4,8 | 3,6 |     |             | 3,7 |  4  | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Амурская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  2  |  10 |  27 |  2  |  1  |  10 |  38 |     |             |  4  |  4  |  18 |  39 |  13 |  5  |  7  |  10 |     |             |

|Архара           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,2 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 3,4 |     |             | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  2  |  11 |  12 |  6  |  7  |  17 |  34 |     |             |  14 |  9  |  12 |  19 |  22 |  9  |  6  |  9  |     |             |

|Белогорск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,1     |

|                 | 3,6 | 2,2 | 2,1 |  2  | 2,2 |  2  | 2,1 | 2,7 |     |             | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  21 |  5  |  1  |  1  |  6  |  6  |  11 |  49 |     |             |  13 |  13 |  10 |  15 |  21 |  9  |  6  |  13 |     |             |

|Благовещенск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 3,3 |     |             |  3  | 3,1 | 2,3 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  31 |  20 |  5  |  9  |  11 |  9  |  6  |     |             |  4  |  14 |  43 |  13 |  7  |  8  |  6  |  5  |     |             |

|Бомнак           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,5     |

|                 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 2,6 | 3,3 |     |             | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 2,6 | 2,2 |  2  | 2,1 | 1,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  8  |  9  |  39 |  14 |  12 |  4  |  6  |     |             |  17 |  14 |  10 |  15 |  10 |  12 |  9  |  13 |     |             |

|Бысса            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     1,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |  2  | 1,6 |     |             | 2,2 | 2,2 | 1,8 |  2  | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  12 |  16 |  10 |  7  |  18 |  20 |  8  |     |             |  13 |  14 |  10 |  21 |  19 |  11 |  8  |  4  |     |             |

|Гош              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  66 |     1,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  47 |     0       |

|                 | 2,2 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |  3  |     |             | 2,9 | 2,4 | 1,9 | 3,2 |  3  | 2,5 | 2,1 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  32 |  67 |     |             |  15 |  17 |  12 |  8  |  12 |  8  | 8   |  20 |     |             |

|Дамбуки          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  69 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  69 |     0       |

|                 | 3,2 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 5,1 | 5,2 |     |             | 2,8 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  2  |  3  |  18 |  7  |  11 |  22 |  31 |     |             |  8  |  6  |  13 |  32 |  15 |  10 |  7  |  9  |     |             |

|Завитинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 3,1 |     |             | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  35 |  2  |  14 |  3  |  2  |  1  |  13 |  30 |     |             |  23 |  6  |  36 |  10 |  4  |  4  |  8  |  9  |     |             |

|Зея              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  64 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     0       |

|                 | 3,5 |  2  | 1,7 | 1,9 | 0,4 | 1,8 | 3,4 | 3,2 |     |             | 2,8 | 2,7 | 3,2 |  3  | 3,2 | 2,6 | 2,9 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  38 |  8  |  13 |  8  |  8  |  6  |  6  |     |             |  14 |  23 |  8  |  11 |  17 |  13 |  7  |  7  |     |             |

|Норский Склад    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  61 |     2,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 2,2 | 2,1 | 1,3 |  1  | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 0,9 |     |             | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  40 |  2  |  1  |  1  |  14 |  4  |  1  |  37 |     |             |  28 |  10 |  1  |  7  |  27 |  5  |  2  |  20 |     |             |

|Огорон           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | 1,4 | 2,6 | 3,1 |  1  | 3,2 |     |             | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  11 |  2  |  0  |  3  |  53 |  24 |     |             |  8  |  6  |  30 |  16 |  8  |  9  |  15 |  8  |     |             |

|Поярково         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 3,4 | 2,1 | 2,2 | 1,9 |  -  | 1,7 |  3  | 3,4 |     |             | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 2,7 |  3  | 2,7 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  14 |  15 |  1  |  3  |  16 |  20 |  21 |     |             |  10 |  16 |  34 |  7  |  6  |  8  |  10 |  9  |     |             |

|Сковородино      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 4,3 | 1,7 | 2,4 | 1,5 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 4,7 |     |             | 3,1 | 2,5 |  3  | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  1  |  1  |  4  |  6  |  3  |  5  |  73 |     |             |  14 |  8  |  15 |  17 |  10 |  6  |  7  |  23 |     |             |

|Тыган-Уркан      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     0       |

|                 | 5,5 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,9 | 5,2 |     |             | 2,7 | 2,7 |  3  | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,2 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  2  |  2  |  0  |  0  |  9  |  79 |  2  |     |             |  11 |  12 |  23 |  12 |  6  |  11 |  21 |  4  |     |             |

|Тында            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 4,6 | 1,4 | 0,9 |  -  |  -  |  4  | 5,3 | 2,6 |     |             | 3,1 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2,7 | 2,8 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  58 |  13 |  2  |  2  |  3  |  2  |  5  |  15 |     |             |  23 |  19 |  16 |  2  |  12 |  5  |  14 |  9  |     |             |

|Усть-Нюкжа       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  68 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     0       |

|                 | 3,8 | 4,3 |  1  |  1  | 1,2 | 2,4 | 2,4 |  3  |     |             | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  3  |  9  |  4  |  1  |  4  |  20 |  54 |     |             |  10 |  13 |  16 |  16 |  15 |  10 |  6  |  14 |     |             |

|Шимановск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 3,2 | 1,8 | 2,2 |  2  | 1,7 | 1,7 | 2,3 |  2  |     |             | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  18 |  46 |  16 |  6  |  7  |  5  |  1  |     |             |  6  |  20 |  32 |  7  |  5  |  19 |  8  |  3  |     |             |

|Экимчан          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  74 |     2,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,3 |     |             |  2  | 2,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 2,3 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Архангельская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  7  |  9  |  10 |  29 |  26 |  8  |  5  |     |             |  12 |  18 |  19 |  5  |  6  |  9  | 13  |  18 |     |             |

|Амдерма          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |      -      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  4  |     -       |

|                 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  13 |  19 |  15 |  20 |  12 |  8  |     |             |  19 |  16 |  15 |  11 |  8  |  9  |  7  |  15 |     |             |

|Архангельск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  3  |     4       |

|                 | 3,6 | 3,2 | 4,2 | 4,9 | 5,1 | 5,9 | 6,6 | 6,2 |     |             | 4,6 |  4  |  4  | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  7  |  12 |  13 |  29 |  13 |  11 |     |             |  21 |  21 |  9  |  7  |  9  |  13 |  10 |  10 |     |             |

|Емца             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  5  |     2,9     |

|                 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,8 |     |             | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,9 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  5  |  16 |  15 |  14 |  36 |  8  |  3  |     |             |  19 |  20 |  11 |  8  |  3  |  8  |  11 |  20 |     |             |

|Индига           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |    10,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,4     |

|                 | 5,9 | 4,9 |  5  | 6,3 | 9,1 |10,6 | 8,4 | 7,4 |     |             | 5,8 |  6  | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 6,3 | 5,9 | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  8  |  15 |  31 |  17 |  9  |  5  |     |             |  18 |  28 |  16 |  5  |  18 |  3  |  3  |  9  |     |             |

|Канин Нос        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |    10,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,2     |

|                 | 8,9 | 9,2 | 7,7 | 8,3 |10,1 | 9,6 | 7,8 | 8,6 |     |             | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  2  |  3  |  26 |  25 |  15 |  11 |  11 |     |             |  21 |  11 |  7  |  13 |  8  |  8  |  10 |  22 |     |             |

|Койнас           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     2,4     |

|                 | 2,6 | 2,1 | 2,7 |  3  | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 3,1 |     |             | 3,8 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,9 |  3  | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  9  |  4  |  10 |  40 |  15 |  4  |  11 |     |             |  16 |  14 |  7  |  5  |  15 |  15 |  7  |  21 |     |             |

|Котлас           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4       |

|                 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 4,8 |  4  | 4,1 |     |             |  4  | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  8  |  3  |  10 |  30 |  25 |  11 |  4  |     |             |  23 |  22 |  5  |  9  |  11 |  10 |  7  |  13 |     |             |

|Лешуконское      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,5     |

|                 | 3,4 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,7 |     |             | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  7  |  23 |  28 |  15 |  9  |  5  |     |             |  22 |  14 |  10 |  14 |  8  |  7  |  6  |  19 |     |             |

|Мезень           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,8     |

|                 |  4  | 4,2 | 4,5 |  5  | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 5,3 |     |             | 5,4 | 4,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 5,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  4  |  9  |  29 |  27 |  10 |  4  |     |             |  21 |  22 |  9  |  9  |  9  |  8  |  8  |  14 |     |             |

|Нарьян-Мар       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,2     |

|                 | 5,2 | 4,8 |  4  | 4,9 |  6  | 6,3 | 7,3 |  6  |     |             | 5,4 | 5,2 | 3,9 |  4  | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  8  |  41 |  10 |  12 |  13 |  9  |     |             |  14 |  13 |  12 |  19 |  7  |  7  |  8  |  20 |     |             |

|Онега            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     2,7     |

|                 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,6 | 4,3 |     |             | 3,7 | 4,1 | 3,4 | 2,7 |  3  |  4  | 3,6 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  7  |  10 |  12 |  25 |  24 |  12 |  5  |     |             |  22 |  27 |  9  |  8  |  5  |  4  |  11 |  14 |     |             |

|Тобседа          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     8,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     5,3     |

|                 | 7,1 | 6,7 | 5,5 | 5,7 |  7  | 8,2 | 7,7 | 6,7 |     |             | 5,3 | 6,1 | 6,4 | 4,7 | 5,6 | 5,5 | 4,8 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  4  |  3  |  17 |  27 |  24 |  11 |  7  |     |             |  23 |  16 |  10 |  9  |  7  |  6  |  12 |  17 |     |             |

|Хоседа-Хард      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     7,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,4     |

|                 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 4,8 | 7,2 | 7,1 | 4,7 |     |             | 4,8 | 4,4 | 3,8 |  3  | 3,3 | 3,4 | 4,5 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  8  |  11 |  15 |  41 |  7  |  4  |  4  |     |             |  19 |  21 |  12 |  13 |  16 |  7  |  4  |  8  |     |             |

|Шенкурск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     2,3     |

|                 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,5 |  3  | 3,1 | 2,4 |     |             | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Астраханская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  15 |  22 |  14 |  5  |  10 |  15 |  10 |     |             |  15 |  10 |  11 |  12 |  10 |  14 |  14 |  14 |     |             |

|Астрахань        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,6     |

|                 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 4,6 | 3,2 | 4,4 | 4,7 | 4,7 |     |             | 3,6 | 3,7 |  4  | 4,2 |  4  | 3,7 | 3,7 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  14 |  19 |  13 |  10 |  13 |  14 |  8  |     |             |  16 |  15 |  11 |  5  |  6  |  10 |  19 |  17 |     |             |

|Верхний Баскунчак| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,4 |  4  | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,9 | 5,7 |  5  |     |             | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 4,8 |  5  | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Башкирская АССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  20 |  6  |  7  |  8  |  19 |  19 |  14 |     |             |  13 |  16 |  8  |  5  |  4  |  9  |  19 |  26 |     |             |

|Акъяр            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,8     |

|                 | 3,7 |  6  | 4,4 |  4  |  4  | 5,6 |  5  | 2,8 |     |             | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  21 |  8  |  1  |  6  |  37 |  17 |  1  |     |             |  14 |  14 |  7  |  4  |  8  |  20 |  26 |  7  |     |             |

|Белорецк         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 3,1 | 3,9 | 5,6 | 4,9 | 3,1 |     |             | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  9  |  16 |  38 |  16 |  8  |  1  |     |             |  15 |  14 |  12 |  9  |  10 |  11 |  16 |  13 |     |             |

|Бирск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     7       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,3     |

|                 | 3,4 | 4,4 | 3,7 | 5,2 |  7  | 4,8 |  4  | 3,3 |     |             | 3,8 |  4  | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  3  |  4  |  12 |  42 |  18 |  3  |  4  |     |             |  26 |  11 |  6  |  7  |  13 |  13 |  11 |  13 |     |             |

|Мелеуз           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 |  3  | 2,2 | 3,8 | 4,5 |  5  | 3,5 |  3  | 2,8 |     |             | 3,2 | 2,4 | 2,6 |  3  | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  4  |  2  |  8  |  42 |  20 |  6  |  9  |     |             |  19 |  9  |  5  |  6  |  13 |  14 |  14 |  20 |     |             |

|Уфа              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 5,5 | 4,5 |  4  | 4,4 |     |             | 3,6 | 3,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  3  |  3  |  30 |  37 |  6  |  4  |     |             |  17 |  17 |  7  |  7  |  9  |  18 |  10 |  15 |     |             |

|Чишмы            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 3,9 | 2,6 | 2,6 |  4  | 5,8 | 4,9 | 3,7 | 3,4 |     |             | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |  3  | 3,4 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  14 |  7  |  10 |  29 |  26 |  9  |  2  |     |             |  13 |  20 |  8  |  9  |  8  |  14 |  16 |  12 |     |             |

|Янаул            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     7,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 6,5 | 7,6 | 6,3 | 5,1 | 4,4 |     |             | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 3,6 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Белгородская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  14 |  9  |  14 |  11 |  17 |  18 |  9  |     |             |  13 |  18 |  10 |  8  |  6  |  10 |  16 |  19 |     |             |

|Белгород         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,1     |

|                 | 5,8 | 5,2 | 4,3 | 5,3 | 5,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |     |             | 4,4 | 4,1 |  4  | 3,5 | 3,3 | 4,2 | 4,1 | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  9  |  12 |  11 |  15 |  22 |  9  |  11 |     |             |  15 |  13 |  10 |  6  |  9  |  15 |  12 |  20 |     |             |

|Новый Оскол      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,6 | 4,9 | 3,8 | 3,7 |     |             |  3  | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Брянская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  10 |  13 |  16 |  11 |  18 |  15 |  11 |     |             |  10 |  12 |  11 |  6  |  7  |  10 |  21 |  23 |     |             |

|Брянск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 5,2 | 4,8 |     |             |  4  | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  5  |  10 |  18 |  18 |  16 |  15 |  12 |     |             |  12 |  9  |  8  |  10 |  12 |  9  |  16 |  24 |     |             |

|Клинцы           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,1 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 5,5 |  5  | 4,6 |  5  |     |             | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |  3  | 3,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Бурятская АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  30 |  1  |  1  |  2  |  44 |  6  |  3  |  13 |     |             |  46 |  6  |  6  |  4  |  10 |  6  |  3  |  19 |     |             |

|Кяхта            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  81 |      4      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  55 |     0       |

|                 |  4  | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,2 | 3,9 |     |             | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 2,6 |  3  | 3,4 | 3,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  2  |  13 |  3  |  1  |  12 |  51 |  16 |     |             |  2  |  8  |  38 |  8  |  3  |  10 |  21 |  10 |     |             |

|Монды            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     0       |

|                 |  2  | 1,2 | 3,9 | 2,6 | 1,2 | 5,4 | 5,2 | 5,2 |     |             |  3  | 3,1 |  4  | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 3,6 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  20 |  1  |  5  |  30 |  31 |  11 |     |             |  10 |  9  |  14 |  1  |  3  |  13 |  17 |  33 |     |             |

|Улан-Удэ         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,7 | 2,8 | 2,8 |  2  |  2  | 2,5 | 2,5 | 3,5 |     |             | 4,2 | 4,6 | 4,4 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  18 |  5  |  21 |  11 |  11 |  17 |  14 |     |             |  8  |  27 |  1  |     |  9  |  41 |  9  |  5  |     |             |

|Харауз           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     5,4     | ----| ----| ----|  0  | ----| ----| ----| ----|  11 |     4,9     |

|                 | 3,5 | 4,6 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 4,9 |     |             | 3,4 | 5,9 | 1,2 |     | 3,6 | 4,9 | 4,4 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Владимирская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  8  |  4  |  12 |  21 |  23 |  7  |  12 |     |             |  17 |  13 |  8  |  6  |  9  |  14 |  14 |  19 |     |             |

|Владимир         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,3     |

|                 | 3,9 |  3  | 2,4 | 3,3 | 4,5 | 4,3 |  4  | 4,1 |     |             | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Волгоградская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  18 |  18 |  14 |  8  |  10 |  15 |  11 |     |             |  14 |  16 |  12 |  10 |  3  |  10 |  14 |  22 |     |             |

|Волгоград        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     8,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,2     |

|                 | 5,4 |  6  | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 7,5 | 8,1 | 6,6 |     |             | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 6,2 | 6,2 | 6,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  17 |  18 |  10 |  9  |  13 |  16 |     |             |  14 |  9  |  11 |  10 |  6  |  10 |  15 |  25 |     |             |

|Калач-на-Дону    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 4,9 | 6,3 | 6,4 |  6  | 4,2 |     |             | 3,3 | 3,4 | 4,2 | 3,1 |  4  | 4,4 | 4,3 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  15 |  10 |  9  |  13 |  9  |  19 |  21 |     |             |  13 |  21 |  9  |  6  |  6  |  5  |  11 |  29 |     |             |

|Камышин          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     8,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,6     |

|                 | 5,2 | 6,1 | 5,2 | 5,4 | 7,7 | 7,1 | 8,5 | 8,2 |     |             | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 3,8 |  5  | 3,9 | 5,7 | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  8  |  25 |  18 |  6  |  15 |  16 |  9  |     |             |  9  |  10 |  12 |  10 |  3  |  11 |  22 |  23 |     |             |

|Котельниково     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,1     |

|                 |  2  |  3  |  4  | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 3,5 |     |             | 2,3 | 2,4 |  3  | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  5  |  13 |  22 |  9  |  16 |  20 |  10 |     |             |  10 |  10 |  11 |  10 |  7  |  12 |  23 |  17 |     |             |

|Серафимович      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,6     |

|                 |  4  | 3,5 | 4,6 | 5,6 |  7  | 6,1 | 5,3 | 4,4 |     |             | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 4,5 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  5  |  8  |  20 |  12 |  17 |  15 |  14 |     |             |  14 |  11 |  9  |  9  |  6  |  14 |  14 |  23 |     |             |

|Урюпинск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     7       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,5 | 3,4 | 4,3 |  7  | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 4,4 |     |             | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 3,7 | 3,7 |  4  | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  12 |  17 |  16 |  10 |  13 |  14 |  9  |     |             |  13 |  14 |  13 |  9  |  6  |  8  |  16 |  21 |     |             |

|Эльтон           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,5 |     |             |  4  | 3,8 |  4  | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Вологодская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  5  |  5  |  14 |  28 |  18 |  9  |  15 |     |             |  13 |  15 |  7  |  12 |  18 |  12 |  9  |  14 |     |             |

|Белозерск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,8 |  3  | 2,8 | 4,7 | 5,6 | 5,1 | 4,3 | 4,7 |     |             | 5,7 | 5,8 |  3  | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 4,1 | 5,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  5  |  4  |  16 |  16 |  20 |  13 |  14 |     |             |  14 |  18 |  6  |  8  |  8  |  14 |  15 |  17 |     |             |

|Вологда          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 5,2 |  4  | 4,9 |  6  | 5,8 | 5,9 | 5,1 |  5  |     |             | 4,6 |  4  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  9  |  39 |  10 |  12 |  14 |  10 |     |             |  10 |  11 |  9  |  18 |  6  |  9  |  15 |  22 |     |             |

|Вытегра          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,4 | 2,2 | 3,4 | 5,3 | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 3,9 |     |             | 3,6 | 3,1 |  3  | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,7 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  10 |  7  |  10 |  14 |  33 |  8  |  7  |     |             |  19 |  18 |  9  |  6  |  8  |  16 |  10 |  14 |     |             |

|Тотьма           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3       |

|                 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,1 |     |             | 3,9 | 3,5 |  3  | 2,8 | 2,7 |  3  | 3,2 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  3  |  13 |  25 |  22 |  15 |  5  |     |             |  10 |  13 |  9  |  12 |  16 |  15 |  15 |  10 |     |             |

|Череповец        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     7       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 7,5 |  7  | 6,1 | 5,1 | 4,3 |     |             | 3,6 | 3,3 | 3,1 |  4  | 4,4 | 4,1 | 4,1 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Воронежская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  11 |  12 |  15 |  12 |  14 |  16 |  10 |     |             |  19 |  17 |  11 |  7  |  6  |  9  |  17 |  14 |     |             |

|Воронеж          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,3     |

|                 | 4,1 | 3,6 | 4,2 |  5  | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,5 |     |             | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 4,1 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  6  |  15 |  22 |  10 |  11 |  15 |  12 |     |             |  16 |  8  |  10 |  10 |  7  |  9  |  18 |  22 |     |             |

|Россошь          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,3     |

|                 | 3,2 | 3,4 |  4  | 4,8 | 4,1 | 3,9 |  4  | 3,7 |     |             | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,7 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Горьковская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  7  |  6  |  17 |  18 |  23 |  13 |  10 |     |             |  12 |  12 |  10 |  10 |  8  |  11 |  18 |  19 |     |             |

|Арзамас          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     7,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,2     |

|                 | 4,6 |  4  | 3,3 | 4,6 | 7,2 | 7,5 | 5,7 | 4,8 |     |             | 4,3 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 4,2 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  8  |  12 |  18 |  27 |  14 |  9  |     |             |  13 |  10 |  16 |  8  |  8  |  14 |  17 |  14 |     |             |

|Горький          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 |  4  | 3,4 |  4  | 3,9 | 4,2 | 5,1 |  4  | 3,9 |     |             | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 3,3 | 3,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Дагестанская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|АССР             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  24 |  19 |  1  |  1  |  14 |  32 |  7  |     |             |  2  |  18 |  51 |  4  |  2  |  4  |  13 |  6  |     |             |

|Ахты             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 3,6 |  3  |     |             | 1,2 | 2,4 |  4  |  3  | 1,5 | 1,4 | 1,7 |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  35 |  6  |  3  |  7  |  11 |  13 |  16 |     |             |  10 |  40 |  10 |  2  |  2  |  5  |  15 |  16 |     |             |

|Ботлих           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     7,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |  3  | 5,6 | 7,1 | 5,2 |     |             | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 1,8 |  1  | 3,4 | 7,2 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  1  |  3  |  17 |  9  |  2  |  14 |  49 |     |             |  17 |  5  |  9  |  23 |  8  |  1  |  7  |  30 |     |             |

|Дербент          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 3,3 | 1,4 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 3,6 | 5,2 |     |             | 4,5 | 2,7 |  3  | 3,3 | 2,1 | 1,1 | 3,1 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  21 |  4  |  4  |  29 |  23 |  5  |  3  |     |             |  21 |  33 |  5  |  5  |  14 |  13 |  5  |  4  |     |             |

|Кумух            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     1,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |  2  | 1,4 |     |             | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  1  |  2  |  31 |  3  |  0  |  17 |  44 |     |             |  3  |  6  |  14 |  34 |  5  |  1  |  14 |  23 |     |             |

|Махачкала        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     8,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,9     |

|                 | 1,9 | 1,3 | 2,9 | 8,5 |  6  |  -  | 5,2 |  7  |     |             | 2,9 | 4,4 | 5,2 | 6,4 | 4,2 | 1,4 | 4,9 | 6,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  5  |  27 |  37 |  12 |  1  |  5  |     |             |  25 |  7  |  2  |  10 |  32 |  6  |  2  |  16 |     |             |

|Тлярата          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  64 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  57 |     0       |

|                 | 2,4 | 1,8 |  2  | 2,4 | 2,9 |  3  | 0,5 |  2  |     |             | 3,7 | 2,9 | 1,1 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  8  |  6  |  9  |  11 |  13 |  15 |  27 |     |             |  14 |  12 |  12 |  13 |  11 |  7  |  8  |  23 |     |             |

|Хунзах           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     7,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 5,5 | 7,1 | 5,3 | 4,3 |     |             | 2,9 |  3  |  3  | 3,1 | 3,3 |  4  | 3,5 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ивановская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  7  |  9  |  13 |  20 |  21 |  12 |  10 |     |             |  13 |  14 |  12 |  7  |  12 |  15 |  14 |  13 |     |             |

|Иваново          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,8     |

|                 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,1 |     |             | 3,8 | 3,6 | 2,8 | 3,1 |  3  | 3,4 | 3,7 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Иркутская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  3  |  21 |  22 |  13 |  8  |  14 |  12 |     |             |  14 |  13 |  9  |  6  |  6  |  4  |  16 |  22 |     |             |

|Братск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,3 | 1,8 |  2  | 1,8 | 2,2 | 3,4 | 2,7 |     |             | 1,9 |  2  |  2  | 1,7 | 1,8 |  2  | 2,8 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  2  |  3  |  31 |  36 |  9  |  4  |     |             |  16 |  18 |  14 |  8  |  11 |  14 |  9  |  10 |     |             |

|Ербогачен        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     3,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 2,2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 3,1 |  3  | 2,5 |     |             | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  8  |  6  |  12 |  13 |  12 |  10 |  26 |     |             |  16 |  9  |  13 |  13 |  5  |  6  |  12 |  26 |     |             |

|Зима             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  46 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 2,3 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 4,9 |     |             | 2,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 2,3 |  2  | 3,7 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  14 |  34 |  3  |  1  |  7  |  26 |     |             |  4  |  2  |  5  |  32 |  9  |  6  |  18 |  24 |     |             |

|Иркутск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,2     |

|                 | 1,3 |  1  | 1,6 | 2,9 | 2,1 | 0,7 |  2  | 2,8 |     |             |  2  | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 2,3 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  1  |  3  |  0  |  15 |  65 |  9  |  4  |     |             |  20 |  22 |  6  |  7  |  11 |  14 |  6  |  14 |     |             |

|Киренск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 2,2 | 0,5 | 0,4 |  -  | 3,4 | 4,4 | 4,1 | 1,8 |     |             | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 1,7 | 2,3 |  3  | 2,9 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  2  |  14 |  6  |  2  |  11 |  60 |  4  |     |             |  7  |  12 |  20 |  5  |  2  |  14 |  33 |  7  |     |             |

|Марково          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  68 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  52 |     0       |

|                 | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 4,3 | 4,2 | 2,1 |     |             | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,7 |  3  | 2,8 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  3  |  3  |  16 |  16 |  14 |  24 |  23 |     |             |  12 |  12 |  12 |  7  |  7  |  7  |  11 |  32 |     |             |

|Нижнеудинск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  57 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 2,5 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 4,6 | 4,9 |     |             | 3,1 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  2  |  7  |  8  |  16 |  37 |  10 |  18 |     |             |  7  |  21 |  16 |  5  |  10 |  25 |  6  |  10 |     |             |

|Слюдянка         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     1,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 1,5 |  1  | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |     |             | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  2  |  10 |  15 |  3  |  13 |  53 |  3  |     |             |  7  |  12 |  12 |  9  |  4  |  15 |  32 |  9  |     |             |

|Тайшет           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 0,8 | 1,1 | 2,6 | 3,2 | 1,7 | 4,6 | 6,4 |  4  |     |             | 2,1 | 2,5 |  3  | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 3,5 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  4  |  25 |  17 |  6  |  18 |  24 |     |             |  9  |  16 |  11 |  19 |  3  |  6  |  15 |  21 |     |             |

|Тулун            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  46 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 2,5 |  1  | 1,9 | 3,2 |  2  | 1,5 | 3,6 | 4,4 |     |             | 2,8 | 2,4 | 2,3 |  3  |  2  | 2,1 | 2,8 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  3  |  9  |  1  |  1  |  14 |  50 |  17 |     |             |  8  |  15 |  9  |  1  |  3  |  6  |  32 |  26 |     |             |

|Усть-Кут         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  70 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  65 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 3,1 | 2,9 | 2,2 |     |             | 2,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |  2  | 1,9 | 2,7 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  2  |  2  |  31 |  11 |  9  |  18 |  26 |     |             |  7  |  5  |  6  |  18 |  4  |  3  |  15 |  42 |     |             |

|Черемхово        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 2,1 | 0,5 | 1,3 | 3,2 | 2,4 |  2  | 2,4 | 4,1 |     |             | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,9 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кабардино-Балкар-|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|ская АССР        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  18 |  16 |  7  |  5  |  34 |  7  |  6  |     |             |  6  |  9  |  12 |  6  |  6  |  44 |  8  |  9  |     |             |

|Нальчик          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,5 |  2  | 2,2 | 2,3 |  2  | 2,5 |  2  |  3  |     |             | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Калининградская  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  9  |  8  |  15 |  17 |  28 |  13 |  6  |     |             |  12 |  7  |  7  |  8  |  10 |  20 |  22 |  14 |     |             |

|Калининград      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,3     |

|                 | 2,7 | 4,9 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 5,9 |  6  | 5,9 |     |             | 3,6 | 3,2 |  3  | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 5,4 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Калининская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  6  |  11 |  19 |  25 |  16 |  10 |     |             |  12 |  9  |  9  |  8  |  9  |  18 |  21 |  16 |     |             |

|Бежецк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,1     |

|                 | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,9 |  5  | 4,8 | 4,3 | 4,2 |     |             | 3,5 | 2,9 |  3  | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  5  |  17 |  18 |  19 |  17 |  15 |     |             |  10 |  10 |  9  |  8  |  10 |  11 |  20 |  22 |     |             |

|Вышний Волочек   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,3     |

|                 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |     |             | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  11 |  6  |  10 |  13 |  28 |  15 |  7  |     |             |  18 |  10 |  8  |  5  |  5  |  17 |  20 |  17 |     |             |

|Калинин          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 4,8 |  6  | 6,2 | 4,5 | 4,2 |     |             | 4,3 | 3,8 |  3  | 3,5 |  4  | 3,9 | 3,7 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Калмыцкая АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  17 |  21 |  11 |  8  |  8  |  20 |  8  |     |             |  12 |  13 |  14 |  9  |  2  |  7  |  24 |  19 |     |             |

|Элиста           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     7,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,8 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 5,5 | 7,6 | 6,9 |     |             | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 5,8 |  3  | 4,8 | 6,4 | 5,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Калужская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  9  |  14 |  12 |  13 |  23 |  14 |  8  |     |             |  14 |  14 |  13 |  8  |  7  |  14 |  17 |  13 |     |             |

|Калуга           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 3,9 | 3,5 |  3  | 3,5 |  5  | 4,9 |  4  | 4,1 |     |             | 3,2 |  3  | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Камчатская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  0  |  3  |  22 |  4  |  0  |  7  |  49 |  15 |     |             |  1  |  12 |  36 |  7  |  1  |  5  |  22 |  16 |     |             |

|Ключи            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     7,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 |  -  | 2,7 | 3,8 | 3,3 |  -  | 3,5 | 5,5 | 7,2 |     |             | 3,9 |  3  | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 4,4 | 5,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  22 |  12 |  8  |  12 |  8  |  6  |  10 |  22 |     |             |  3  |  4  |  18 |  24 |  14 |  21 |  10 |  6  |     |             |

|Начики           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     0       |

|                 | 5,1 | 8,2 | 7,6 | 3,1 | 1,8 | 3,5 | 5,8 | 5,4 |     |             | 2,4 | 5,1 | 4,7 | 3,8 | 3,1 | 4,3 | 3,9 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  18 |  26 |  18 |  10 |  8  |  8  |  5  |  7  |     |             |  8  |  11 |  8  |  4  |  48 |  10 |  6  |  5  |     |             |

|Никольское       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |    10,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     7       |

|                 | 8,7 |10,1 | 8,4 | 8,7 |12,6 |10,7 | 9,4 |10,4 |     |             | 6,1 | 6,1 | 4,5 | 5,8 |  7  | 5,7 | 3,9 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  29 |  6  |  9  |  4  |  1  |  0  |  7  |  44 |     |             |  14 |  1  |  5  |  44 |  10 |  2  |  5  |  19 |     |             |

|Петропавловск-   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     9       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|Камчатский       | 7,2 |  13 |15,3 |15,6 | 9,3 |  -  |10,2 |  9  |     |             | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 1,6 | 6,8 | 6,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  42 |  44 |  2  |  2  |  3  |  7  |  0  |  0  |     |             |  11 |  14 |  2  |  1  |  13 |  52 |  5  |  2  |     |             |

|Слаутное         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 4,7 | 5,8 | 7,5 | 2,1 | 2,2 | 2,8 |  -  |  -  |     |             | 2,5 | 3,6 | 3,2 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 1,9 | 2,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  20 |  3  |  2  |  1  |  2  |  2  |  54 |     |             |  14 |  20 |  4  |  8  |  23 |  5  |  5  |  21 |     |             |

|Семлячики        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |    12,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 6,4 |12,2 | 4,2 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 5,4 | 9,3 |     |             | 3,3 | 4,4 | 3,2 |  3  | 3,9 | 1,5 | 2,7 | 7,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  26 |  27 |  17 |  10 |  10 |  2  |  3  |  5  |     |             |  15 |  2  |  1  |  4  |  39 |  14 |  9  |  16 |     |             |

|Соболево         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,8 | 2,8 | 3,3 | 4,2 | 5,4 | 2,8 | 2,6 |  3  |     |             |  3  | 1,4 | 1,5 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 2,6 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  32 |  15 |  3  |  3  |  11 |  25 |  7  |  4  |     |             |  22 |  33 |  9  |  8  |  9  |  11 |  5  |  3  |     |             |

|Ука              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     9,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 7,5 | 9,2 | 7,5 | 5,8 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |  3  |     |             |  4  | 4,1 | 2,9 | 2,8 |  2  | 2,3 | 2,3 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  22 |  35 |  16 |  12 |  4  |  2  |  3  |  6  |     |             |  7  |  3  |  3  |  15 |  27 |  10 |  11 |  24 |     |             |

|Усть-Большерецк  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,2     |

|                 | 6,4 | 6,3 | 6,1 |  6  | 5,4 | 9,3 |10,1 | 9,2 |     |             |  5  | 3,9 |  4  |  6  | 5,5 | 4,9 | 3,5 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  16 |  6  |  67 |  4  |  1  |  1  |  1  |     |             |  22 |  5  |  4  |  20 |  11 |  13 |  17 |  8  |     |             |

|Усть-Воямполка   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     9,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,2     |

|                 | 9,1 | 9,1 | 5,5 | 4,4 | 6,5 | 5,8 | 2,4 | 3,6 |     |             | 5,6 | 5,8 | 2,1 | 4,3 | 4,9 |  6  | 4,2 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  32 |  16 |  1  |  4  |  4  |  0  |  4  |  39 |     |             |  8  |  16 |  1  |  11 |  51 |  5  |  4  |  4  |     |             |

|Усть-Камчатск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     7,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 5,8 | 7,1 | 7,9 |  11 | 11  |  -  | 6,9 | 6,2 |     |             | 4,8 | 5,4 | 2,7 | 5,5 | 4,8 | 3,4 | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  29 |  9  |  23 |  15 |  5  |  2  |  1  |     |             |  26 |  2  |  3  |  4  |  17 |  25 |  8  |  15 |     |             |

|Усть-Хайрюзово   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     8,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 8,1 | 7,7 | 6,2 | 3,1 | 4,6 | 7,5 | 7,3 | 5,6 |     |             | 4,8 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 5,2 | 6,3 | 4,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  10 |  2  |  1  |  11 |  60 |  11 |  1  |     |             |  9  |  23 |  4  |  2  |  12 |  28 |  20 |  2  |     |             |

|Эссо             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     0       |

|                 | 2,6 | 3,6 | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 3,6 |     |             | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 2,6 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Карельская АССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  7  |  5  |  7  |  15 |  19 |  27 |  15 |     |             |  15 |  20 |  13 |  14 |  9  |  11 |  10 |  8  |     |             |

|Кемь             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,1     |

|                 | 5,4 |  7  | 5,6 | 6,7 | 5,1 | 4,9 | 5,7 | 5,7 |     |             | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 4,4 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  3  |  6  |  19 |  9  |  13 |  19 |  25 |     |             |  18 |  10 |  6  |  18 |  7  |  9  |  12 |  20 |     |             |

|Медвежьегорск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     2,7     |

|                 | 3,7 | 2,2 |  3  | 4,4 | 3,9 |  4  | 3,9 | 4,1 |     |             | 3,7 |  3  | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  9  |  12 |  20 |  15 |  13 |  11 |  11 |     |             |  11 |  13 |  13 |  12 |  18 |  17 |  18 |  8  |     |             |

|Олонец           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,1     |

|                 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |  6  | 6,5 | 4,6 |  3  |     |             | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 2,7 | 3,1 |  4  | 3,9 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  7  |  12 |  13 |  14 |  28 |  16 |     |             |  13 |  16 |  17 |  11 |  8  |  11 |  14 |  10 |     |             |

|Паданы           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,2     |

|                 |  4  | 2,9 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |     |             | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  8  |  10 |  8  |  30 |  26 |  10 |     |             |  12 |  8  |  20 |  5  |  6  |  27 |  14 |  8  |     |             |

|Петрозаводск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,2     |

|                 | 3,5 | 2,5 | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 5,9 | 5,3 | 3,8 |     |             | 3,5 |  3  | 3,2 | 2,9 | 3,5 |  4  |  4  | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  23 |  12 |  16 |  18 |  10 |  11 |     |             |  10 |  16 |  18 |  7  |  8  |  16 |  13 |  12 |     |             |

|Пудож            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,8     |

|                 | 2,4 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 4,2 | 3,2 |     |             | 3,7 | 3,6 | 2,8 | 2,4 |  3  | 3,3 | 3,2 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  7  |  8  |  11 |  13 |  20 |  15 |  14 |     |             |  14 |  13 |  10 |  10 |  11 |  18 |  13 |  11 |     |             |

|Суоярви          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 2,3 | 2,4 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 |  3  | 2,3 |     |             | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кемеровская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  0  |  3  |  29 |  21 |  34 |  6  |  6  |     |             |  14 |  9  |  6  |  16 |  14 |  19 |  8  |  14 |     |             |

|Кемерово         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 3,1 |  -  | 2,1 | 3,8 | 5,7 | 6,8 | 4,8 | 3,4 |     |             | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  5  |  2  |  7  |  19 |  52 |  5  |  7  |     |             |  12 |  10 |  6  |  8  |  11 |  28 |  11 |  14 |     |             |

|Киселевск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |  3  | 4,2 | 5,5 | 3,8 | 3,5 |     |             | 2,6 | 2,4 | 2,7 |  3  | 4,4 | 4,1 | 3,2 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  2  |  8  |  8  |  22 |  31 |  12 |  5  |     |             |  15 |  5  |  6  |  8  |  20 |  17 |  14 |  14 |     |             |

|Кондома          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  44 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 3,7 |  2  |     |             | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 |  3  | 2,7 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  6  |  8  |  3  |  11 |  56 |  11 |  4  |     |             |  6  |  11 |  14 |  6  |  13 |  27 |  13 |  10 |     |             |

|Мариинск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 3,9 | 5,7 | 3,7 | 3,1 |     |             | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |  3  | 2,6 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  11 |  4  |  5  |  27 |  45 |  4  |  2  |     |             |  9  |  18 |  8  |  10 |  14 |  20 |  11 |  10 |     |             |

|Тайга            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 5,2 | 6,6 | 2,8 | 2,7 |     |             | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кировская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  8  |  11 |  27 |  23 |  12 |  5  |     |             |  19 |  17 |  7  |  5  |  9  |  15 |  15 |  16 |     |             |

|Вятские Поляны   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 5,4 |  5  | 4,1 | 3,5 |     |             | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,5 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  11 |  19 |  17 |  15 |  16 |  9  |     |             |  16 |  13 |  13 |  10 |  6  |  8  |  15 |  19 |     |             |

|Киров            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4       |

|                 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 3,9 |     |             |  4  |  4  | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,7 |  4  | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Коми АССР        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  4  |  5  |  26 |  31 |  12 |  7  |  7  |     |             |  23 |  16 |  10 |  12 |  11 |  7  |  7  |  14 |     |             |

|Венденга         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |  4  | 3,5 |     |             | 3,8 |  3  | 2,5 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  5  |  6  |  17 |  34 |  24 |  5  |  4  |     |             |  20 |  13 |  10 |  13 |  10 |  9  |  9  |  16 |     |             |

|Воркута          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |    10,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,8     |

|                 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7,1 |10,1 |10,5 | 6,3 |     |             | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,9 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  0  |  4  |  50 |  18 |  13 |  5  |  6  |     |             |  27 |  7  |  7  |  20 |  7  |  9  |  8  |  15 |     |             |

|Печора           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,5     |

|                 |  3  |  -  | 3,2 | 4,9 | 5,6 |  6  | 4,7 | 2,9 |     |             | 4,2 | 3,1 | 2,7 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  3  |  10 |  27 |  29 |  6  |  8  |     |             |  20 |  15 |  6  |  5  |  11 |  17 |  9  |  17 |     |             |

|Сыктывкар        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,8     |

|                 |  3  | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 3,7 |     |             | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,6 |  4  |  4  | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  4  |  4  |  8  |  26 |  25 |  8  |  9  |     |             |  23 |  10 |  5  |  6  |  8  |  14 |  13 |  21 |     |             |

|Троицко-Печорск  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3       |

|                 | 2,9 |  3  | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 4,4 | 3,3 |  3  |     |             |  5  | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 3,4 |  3  |  3  | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  1  |  4  |  11 |  50 |  16 |  3  |  3  |     |             |  40 |  8  |  9  |  9  |  10 |  8  |  9  |  10 |     |             |

|Усть-Щугор       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,5 | 4,9 | 4,4 |  5  | 4,6 | 4,1 |  3  |     |             | 3,8 |  3  | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  5  |  5  |  16 |  17 |  28 |  17 |  4  |     |             |  24 |  16 |  10 |  10 |  8  |  9  |  13 |  10 |     |             |

|Ухта             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,4     |

|                 | 3,7 | 2,9 |  3  |  4  | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,1 |     |             | 4,1 | 3,4 | 2,9 |  3  | 3,2 |  3  | 3,6 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  3  |  4  |  10 |  40 |  22 |  8  |  4  |     |             |  27 |  10 |  8  |  6  |  8  |  11 |  11 |  19 |     |             |

|Якша             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |  3  | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,4 |     |             | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Костромская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  5  |  6  |  19 |  20 |  16 |  13 |  11 |     |             |  15 |  13 |  7  |  10 |  11 |  12 |  14 |  18 |     |             |

|Кострома         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,2     |

|                 | 5,1 | 3,3 | 3,6 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |  5  |     |             | 4,4 | 3,8 | 2,9 |  3  | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  5  |  7  |  18 |  23 |  18 |  11 |  8  |     |             |  21 |  13 |  10 |  9  |  11 |  9  |  14 |  13 |     |             |

|Шарья            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,6     |

|                 | 3,6 |  3  | 3,5 | 4,5 | 4,4 |  4  | 3,7 | 3,4 |     |             | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Краснодарский    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|край             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  4  |  9  |  59 |  3  |  7  |  12 |  4  |     |             |  5  |  8  |  16 |  25 |  5  |  15 |  17 |  9  |     |             |

|Армавир          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 1,8 | 3,1 | 6,5 | 7,8 | 3,3 | 4,5 |  6  | 4,3 |     |             | 2,6 | 3,3 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | 4,3 | 4,6 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  12 |  32 |  12 |  5  |  11 |  17 |  7  |     |             |  13 |  17 |  14 |  4  |  3  |  10 |  25 |  14 |     |             |

|Ейск             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     7,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,7     |

|                 |  5  | 6,4 | 7,4 |  5  | 5,3 | 5,7 | 6,4 | 6,1 |     |             |  5  | 5,7 | 5,5 |  4  |  3  | 5,3 | 6,3 | 5,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  21 |  24 |  6  |  7  |  14 |  14 |  9  |     |             |  8  |  16 |  13 |  4  |  7  |  20 |  18 |  14 |     |             |

|Краснодар        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,2 | 3,2 | 2,8 |  2  | 2,9 | 3,6 | 3,3 | 2,8 |     |             | 2,4 | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 2,8 |  3  | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  10 |  8  |  27 |  13 |  10 |  14 |     |             |  5  |  12 |  14 |  8  |  30 |  10 |  12 |  9  |     |             |

|Майкоп           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     2,1     |

|                 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 1,9 | 2,1 | 5,7 | 4,5 | 3,5 |     |             | 2,4 | 3,2 | 3,7 | 2,2 | 2,1 |  3  | 3,9 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  11 |  1  |  11 |  16 |  6  |  4  |  35 |     |             |  13 |  17 |  4  |  17 |  8  |  7  |  6  |  28 |     |             |

|Новороссийск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 6,7 |10,1 | 2,5 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 2,7 |  4  |     |             | 4,4 | 6,5 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  29 |  21 |  21 |  4  |  2  |  4  |  7  |     |             |  11 |  29 |  9  |  11 |  5  |  6  |  11 |  18 |     |             |

|Сочи             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 6,5 |  4  | 3,5 | 3,3 | 3,7 |     |             | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 3,9 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  12 |  29 |  11 |  5  |  14 |  19 |  6  |     |             |  11 |  14 |  16 |  6  |  3  |  14 |  22 |  14 |     |             |

|Староминская     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |  4  |     |             | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,6 |  3  | 3,8 | 3,4 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  18 |  26 |  9  |  12 |  10 |  10 |  10 |     |             |  24 |  16 |  10 |  3  |  7  |  17 |  7  |  16 |     |             |

|Темрюк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,2     |

|                 | 4,6 | 6,6 | 5,7 | 4,1 | 6,2 | 5,3 |  6  | 5,9 |     |             | 5,5 | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  14 |  32 |  13 |  7  |  12 |  15 |  4  |     |             |  11 |  17 |  15 |  5  |  5  |  17 |  19 |  11 |     |             |

|Тихорецк         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 3,1 | 5,8 | 6,8 | 4,5 | 3,9 | 5,7 | 5,9 |  4  |     |             | 3,1 | 4,3 | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  44 |  5  |  29 |  6  |  7  |  3  |  2  |     |             |  6  |  38 |  5  |  11 |  6  |  19 |  9  |  6  |     |             |

|Туапсе           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     9,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,3     |

|                 | 3,1 | 5,2 | 3,3 | 9,7 | 8,3 | 7,5 | 4,2 | 2,2 |     |             | 2,5 | 3,6 | 2,3 |  4  | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Красноярский край|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  19 |  1  |  1  |  7  |  15 |  36 |  11 |  10 |     |             |  29 |  8  |  6  |  8  |  15 |  17 |  10 |  7  |     |             |

|Абакан           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  53 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 3,2 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 3,6 | 6,5 |  4  | 2,2 |     |             | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 4,3 | 3,8 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  0  |  2  |  5  |  12 |  30 |  29 |  21 |  1  |     |             |  6  |  13 |  19 |  8  |  12 |  16 |  18 |  8  |     |             |

|Ачинск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,2     |

|                 |  -  | 1,9 |  3  | 3,7 |  5  | 5,3 | 5,7 | 2,5 |     |             | 2,8 |  3  | 3,3 | 2,8 |  3  | 3,2 | 3,3 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  23 |  14 |  4  |  8  |  12 |  20 |  10 |  9  |     |             |  18 |  17 |  10 |  12 |  12 |  12 |  11 |  8  |     |             |

|Байкит           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  74 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,9 |  2  | 1,9 |     |             | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  7  |  6  |  3  |  6  |  41 |  33 |  3  |     |             |  5  |  14 |  15 |  4  |  11 |  22 |  22 |  7  |     |             |

|Богучаны         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  46 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 |  1  | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | 5,3 | 4,8 | 1,7 |     |             |  2  | 2,8 |  3  | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  10 |  1  |  2  |  14 |  44 |  12 |  3  |     |             |  20 |  20 |  7  |  7  |  7  |  19 |  10 |  10 |     |             |

|Ванавара         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  55 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,9 | 0,6 | 1,1 | 2,2 | 3,3 |  3  | 2,1 |     |             | 2,6 | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  2  |  10 |  42 |  21 |  9  |  4  |  10 |     |             |  17 |  10 |  12 |  13 |  13 |  6  |  7  |  22 |     |             |

|Верхнеимбатск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,8 | 2,9 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,7 | 3,4 |     |             | 3,7 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |  4  | 4,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  16 |  22 |  7  |  4  |  16 |  26 |  5  |     |             |  10 |  22 |  20 |  6  |  3  |  6  |  18 |  15 |     |             |

|Волочанка        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,5     |

|                 | 2,1 | 2,5 |  3  | 2,6 | 2,5 |  4  | 6,1 | 4,4 |     |             | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 3,2 | 2,2 | 3,9 |  5  | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  8  |  13 |  41 |  12 |  5  |  6  |     |             |  25 |  31 |  5  |  4  |  9  |  9  |  7  |  10 |     |             |

|Диксон, остров   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |    12,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     6,7     |

|                 | 7,1 | 6,7 |  5  | 7,8 |12,2 | 9,5 | 9,3 | 7,8 |     |             |  7  | 6,7 | 4,9 | 5,6 |  7  |  6  | 5,5 | 6,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  21 |  35 |  23 |  6  |  3  |  6  |     |             |  21 |  21 |  14 |  9  |  8  |  7  |  8  |  12 |     |             |

|Дудинка          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     7,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4       |

|                 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 6,3 | 7,7 | 5,8 | 4,7 | 4,5 |     |             |  7  | 7,1 |  4  | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  14 |  33 |  12 |  25 |  10 |  4  |     |             |  3  |  5  |  14 |  17 |  14 |  17 |  15 |  15 |     |             |

|Енисейск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 2,7 |     |             | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  6  |  4  |  12 |  7  |  10 |  11 |  39 |     |             |  24 |  14 |  17 |  9  |  6  |  7  |  4  |  19 |     |             |

|Ессей            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 |  3  | 1,5 | 1,9 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 2,3 | 2,5 |     |             | 5,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 3,6 | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  9  |  48 |  21 |  4  |  4  |  7  |     |             |  18 |  11 |  11 |  17 |  11 |  7  |  8  |  17 |     |             |

|Игарка           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,4     |

|                 |  2  | 1,5 | 3,4 | 6,5 | 7,8 | 5,6 | 3,6 | 3,4 |     |             |  5  | 3,8 | 3,3 | 4,4 | 4,8 | 4,3 |  4  | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  2  |  16 |  15 |  3  |  30 |  28 |  4  |     |             |  7  |  9  |  19 |  11 |  4  |  15 |  26 |  9  |     |             |

|Канск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     7,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 7,3 | 5,6 | 2,1 |     |             | 2,4 |  3  |  3  | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 3,8 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  5  |  20 |  4  |  3  |  33 |  25 |  8  |     |             |  8  |  10 |  20 |  8  |  10 |  17 |  15 |  12 |     |             |

|Кежма            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 |  1  |  2  | 3,2 | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 4,4 | 2,3 |     |             | 3,4 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  2  |  1  |  15 |  64 |  15 |  1  |     |             |  4  |  9  |  10 |  3  |  11 |  41 |  16 |  6  |     |             |

|Красноярск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 6,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 |     |             |  2  | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 |  3  | 2,4 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  13 |  1  |  2  |  2  |  44 |  13 |  10 |     |             |  15 |  19 |  5  |  6  |  4  |  23 |  17 |  11 |     |             |

|Минусинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  60 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 1,2 |     |             | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  9  |  31 |  9  |  1  |  7  |  11 |  25 |     |             |  16 |  12 |  15 |  7  |  3  |  10 |  17 |  20 |     |             |

|Тура             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  44 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 1,2 | 3,1 | 3,2 | 2,4 |     |             | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,3 |  3  | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  9  |  22 |  23 |  32 |  5  |  4  |  2  |     |             |  17 |  10 |  13 |  14 |  12 |  6  |  8  |  20 |     |             |

|Туруханск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4       |

|                 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 5,7 |  4  |  4  | 2,9 |     |             |  4  | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  21 |  8  |  10 |  16 |  35 |  7  |  1  |     |             |  11 |  28 |  14 |  10 |  6  |  9  |  13 |  9  |     |             |

|Хатанга          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     5,2     |

|                 |  4  | 3,8 | 2,9 | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 8,3 | 5,7 |     |             | 4,5 | 5,2 | 5,3 | 4,8 | 4,6 |  5  | 4,7 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  24 |  6  |  1  |  2  |  48 |  10 |  5  |     |             |  10 |  24 |  10 |  4  |  6  |  28 |  10 |  8  |     |             |

|Чадобец          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 2,1 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 4,4 | 4,2 | 2,7 |     |             | 2,7 | 2,4 | 2,5 |  2  | 2,3 | 3,2 | 3,4 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  10 |  16 |  8  |  10 |  35 |  19 |  1  |     |             |  2  |  13 |  31 |  5  |  3  |  11 |  31 |  4  |     |             |

|Челюскин, мыс    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     9,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,8     |

|                 | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 4,5 | 5,7 |  9  | 9,3 | 7,8 |     |             | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 5,8 | 8,2 | 7,8 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  6  |  5  |  11 |  30 |  30 |  12 |  3  |     |             |  11 |  18 |  11 |  10 |  11 |  12 |  16 |  11 |     |             |

|Чунская Стрелка  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |  2  | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 1,7 |     |             | 2,2 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |  3  | 3,3 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  2  |  3  |  5  |  14 |  39 |  18 |  12 |     |             |  14 |  7  |  11 |  10 |  15 |  17 |  8  |  18 |     |             |

|Шира             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  51 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 3,6 | 4,1 | 2,9 |     |             | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  0  |  9  |  60 |  9  |  5  |  8  |  8  |     |             |  9  |  4  |  15 |  27 |  9  |  5  |  8  |  23 |     |             |

|Ярцево           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,1 |  -  | 2,4 | 4,7 | 4,4 | 3,6 | 3,3 | 2,4 |     |             | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |  3  | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Куйбышевская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  6  |  20 |  16 |  12 |  16 |  13 |  7  |     |             |  18 |  13 |  13 |  6  |  4  |  10 |  18 |  18 |     |             |

|Куйбышев         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,2     |

|                 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 4,7 | 4,2 | 3,7 |     |             | 3,8 |  4  | 3,7 | 3,3 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Курганская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  10 |  13 |  14 |  38 |  12 |  4  |     |             |  16 |  15 |  7  |  9  |  7  |  13 |  14 |  19 |     |             |

|Макушино         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,1     |

|                 | 3,3 | 3,4 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 4,3 | 3,4 |     |             | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  9  |  9  |  13 |  26 |  29 |  6  |     |             |  16 |  10 |  6  |  7  |  6  |  13 |  25 |  17 |     |             |

|Шатрово          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 |  4  | 4,3 | 4,7 |  4  | 4,7 |  5  | 4,3 | 4,1 |     |             | 3,8 | 4,2 |  4  | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Курская область  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  14 |  13 |  15 |  8  |  17 |  16 |  10 |     |             |  14 |  16 |  10 |  9  |  5  |  10 |  17 |  19 |     |             |

|Курск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,5     |

|                 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 4,1 | 5,3 | 4,9 | 4,4 |     |             | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ленинградская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  13 |  11 |  11 |  14 |  23 |  8  |  9  |     |             |  12 |  18 |  9  |  5  |  9  |  29 |  9  |  9  |     |             |

|Выборг           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3       |

|                 | 2,8 |  3  | 2,6 | 3,4 | 5,2 | 6,9 | 3,2 | 2,8 |     |             | 2,7 |  3  | 2,7 | 2,6 | 3,4 | 5,6 | 3,8 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  10 |  9  |  13 |  19 |  18 |  15 |  11 |     |             |  9  |  19 |  9  |  8  |  8  |  15 |  22 |  10 |     |             |

|Ленинград        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,6 |  3  | 2,4 | 3,5 |  4  | 4,2 | 3,7 | 2,7 |     |             | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  9  |  19 |  24 |  17 |  6  |  8  |     |             |  10 |  14 |  10 |  11 |  10 |  13 |  13 |  19 |     |             |

|Свирица          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,4     |

|                 | 3,5 |  3  | 2,8 | 4,3 | 5,4 | 5,5 | 4,4 | 4,4 |     |             | 3,8 |  4  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,2 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  10 |  18 |  17 |  26 |  11 |  6  |     |             |  10 |  11 |  13 |  11 |  10 |  18 |  13 |  14 |     |             |

|Тихвин           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 4,9 | 4,9 | 5,5 |  4  | 3,5 |     |             | 3,6 | 3,3 |  3  | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Липецкая область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  8  |  8  |  15 |  13 |  17 |  12 |  15 |     |             |  15 |  13 |  9  |  8  |  6  |  10 |  16 |  23 |     |             |

|Липецк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,1     |

|                 | 4,8 | 3,6 | 3,7 | 4,9 |  6  | 5,9 | 5,5 | 4,8 |     |             | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |  3  | 3,6 | 4,1 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Магаданская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  16 |  10 |  9  |  2  |  1  |  10 |  41 |     |             |  3  |  5  |  9  |  43 |  20 |  2  |  9  |  9  |     |             |

|Анадырь          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |    11,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,7     |

|                 | 6,3 |11,4 |16,1 |14,8 | 5,3 | 4,4 |  7  | 6,7 |     |             | 4,7 | 4,9 | 7,6 |  8  | 5,7 | 3,4 | 5,1 |  6  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  45 |  4  |  1  |  0  |  0  |  1  |  0  |  49 |     |             |  15 |  13 |  7  |  22 |  13 |  6  |  5  |  19 |     |             |

|Аркагала         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     0       |

|                 | 6,1 | 5,1 | 3,6 |  -  |  -  | 2,5 |  -  | 6,4 |     |             | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  1  |  1  |  1  |  1  |  1  |  9  |  76 |     |             |  23 |  4  |  6  |  5  |  9  |  28 |  4  |  21 |     |             |

|Атка             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     0       |

|                 | 6,5 | 1,8 |  1  | 1,7 | 0,7 | 1,2 | 5,4 | 6,8 |     |             | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,2 |  3  | 3,3 | 2,3 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  72 |  4  |  0  |  1  |  7  |  6  |  3  |  7  |     |             |  36 |  10 |  4  |  3  |  17 |  18 |  6  |  6  |     |             |

|Вакханка         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  69 |     7,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     0       |

|                 | 7,4 | 4,2 |  -  | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 5,1 |     |             | 3,9 |  3  | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  21 |  69 |  2  |  0  |  2  |  5  |  0  |  1  |     |             |  9  |  19 |  1  |  0  |  10 |  55 |  5  |  1  |     |             |

|Гижига           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |    13,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 13,3|  11 | 8,6 |  -  | 11,1| 7,6 |  -  | 6,9 |     |             | 5,4 | 5,1 | 4,1 |  -  | 5,6 | 6,1 | 4,2 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  14 |  25 |  2  |  0  |  9  |  47 |  2  |     |             |  2  |  23 |  26 |  7  |  1  |  4  |  31 |  6  |     |             |

|Илирней          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 0,5 | 4,1 | 4,3 | 2,9 |  -  | 2,5 | 2,9 | 1,5 |     |             |  2  | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 3,8 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  9  |  31 |  1  |  0  |  8  |  42 |  8  |     |             |  10 |  17 |  24 |  13 |  4  |  7  |  17 |  8  |     |             |

|Коркодон         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,5 |  -  | 4,4 | 3,7 | 3,4 |     |             | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  39 |  10 |  5  |  2  |  3  |  2  |  2  |  37 |     |             |  13 |  10 |  9  |  27 |  23 |  3  |  4  |  11 |     |             |

|Кулу             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  71 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     0       |

|                 |  4  | 2,6 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 2,5 | 4,1 |     |             | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 3,2 | 3,6 |  3  | 2,1 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  29 |  5  |  3  |  7  |  8  |  4  |  2  |  42 |     |             |  11 |  3  |  12 |  26 |  12 |  18 |  5  |  13 |     |             |

|Лаврентия, залив | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     9,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 9,6 | 7,2 | 4,5 | 5,1 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 8,8 |     |             | 4,9 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 3,3 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  42 |  22 |  1  |  2  |  6  |  5  |  10 |  12 |     |             |  16 |  30 |  7  |  9  |  16 |  14 |  4  |  4  |     |             |

|Марково          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,1 |  6  | 5,2 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,3 |     |             | 2,8 |  3  | 2,3 | 2,5 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  62 |  25 |  2  |  1  |  3  |  3  |  2  |  2  |     |             |  9  |  20 |  3  |  4  |  17 |  36 |  10 |  1  |     |             |

|Наварин, мыс     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |    10,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,7     |

|                 |10,6 | 9,8 | 7,9 | 5,7 | 6,7 | 6,6 | 4,6 | 7,7 |     |             | 7,1 | 6,2 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 5,6 | 4,8 | 6,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  63 |  32 |  1  |  0  |  1  |  2  |  0  |     |             |  2  |  16 |  22 |  2  |     |  13 |  41 |  4  |     |             |

|Нагаева, бухта   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     7,3     | ----| ----| ----| ----|  0  | ----| ----| ----|   7 |     4,3     |

|                 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 6,3 |  -  | 4,4 |  3  |  -  |     |             | 3,2 | 4,3 | 4,5 |  4  |     | 4,6 | 4,4 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  12 |  21 |  4  |  1  |  9  |  48 |     |             |  3  |  3  |  13 |  29 |  5  |  3  |  16 |  28 |     |             |

|Омолон           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  73 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 5,1 | 4,2 |     |             | 2,3 | 2,2 | 2,8 |  4  | 3,5 | 2,3 | 4,3 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  74 |  3  |  0  |  1  |  12 |  3  |  0  |     |             |  8  |  24 |  2  |  1  |  6  |  31 |  24 |  4  |     |             |

|Омсукчан         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 5,7 | 6,9 | 2,8 |  -  | 2,3 | 2,1 | 2,6 |  -  |     |             | 3,7 | 3,7 | 2,6 |  2  | 3,5 |  3  | 3,6 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  15 |  19 |  4  |  10 |  24 |  23 |     |             |  3  |  3  |  15 |  15 |  6  |  6  |  28 |  24 |     |             |

|Островное        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  55 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 4,5 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,8 |     |             | 2,5 | 2,3 |  3  | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 3,8 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  35 |  51 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |     |             |  7  |  11 |  21 |  3  |  2  |  11 |  40 |  5  |     |             |

|Палатка          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     7,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     0       |

|                 | 7,6 | 6,3 | 2,9 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             | 4,4 | 3,8 |  3  | 3,2 | 2,9 |  3  | 3,2 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  4  |  1  |  0  |  1  |  0  |  37 |  55 |     |             |  6  |  14 |  19 |  27 |  15 |  3  |  4  |  13 |     |             |

|Пестрая Дресва   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |    20,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 9,4 | 3,2 | 5,2 |  -  |  2  |  -  | 20,7| 17,8|     |             | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,6 |  3  | 2,5 | 5,1 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  39 |  20 |  1  |  2  |  11 |  16 |  5  |  6  |     |             |  37 |  13 |  3  |  9  |  17 |  6  |  5  |  10 |     |             |

|Сеймчан          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  67 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 4,9 | 4,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |     |             | 3,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 |  3  | 3,1 | 2,5 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  1  |  1  |  4  |  7  |  68 |  9  |  3  |     |             |  34 |  8  |  7  |  18 |  9  |  10 |  6  |  8  |     |             |

|Среднекан        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     2       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 3,2 | 3,6 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |  2  | 1,8 | 1,7 |     |             | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  72 |  10 |  1  |  2  |  7  |  2  |  0  |  6  |     |             |  41 |  12 |  3  |  11 |  20 |  8  |  1  |  4  |     |             |

|Стрелка          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  56 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 5,4 | 4,4 | 4,7 | 1,6 | 1,5 | 1,2 |  -  | 3,6 |     |             | 3,6 | 3,5 | 2,4 |  3  | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  63 |  8  |  2  |  3  |  7  |  1  |  1  |     |             |  9  |  39 |  11 |  4  |  14 |  17 |  5  |  1  |     |             |

|Сусуман          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  61 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |     |             | 3,4 | 3,9 | 3,5 | 2,7 | 2,9 |  3  | 2,9 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  34 |  8  |  13 |  12 |  2  |  3  |  3  |  25 |     |             |  12 |  10 |  16 |  25 |  3  |  14 |  12 |  8  |     |             |

|Угольная         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |    13,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 13,6| 10,6| 11,8|  11 | 11,5| 7,5 | 6,9 |13,6 |     |             | 7,5 | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,7 | 7,6 | 6,3 | 6,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  25 |  48 |  2  |  2  |  5  |  2  |  5  |  11 |     |             |  5  |  16 |  4  |  2  |  10 |  40 |  14 |  9  |     |             |

|Усть-Омчуг       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 |  6  |  6  | 1,2 |  1  | 1,5 |  1  | 1,5 |  2  |     |             | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  52 |  3  |  0  |  0  |  14 |  3  |  0  |  28 |     |             |  23 |  7  |  2  |  3  |  59 |  2  |  0  |  4  |     |             |

|Эгвекинот        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |    11,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 11,1| 9,9 |  -  |  -  | 4,8 | 3,8 |  -  | 11,3|     |             | 6,3 | 4,9 | 2,4 | 2,5 | 4,2 | 3,1 |  -  | 6,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  18 |  30 |  1  |  0  |  1  |  4  |  12 |  34 |     |             |  5  |  26 |  14 |  2  |  16 |  28 |  4  |  5  |     |             |

|Ямск             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |    11,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 6,9 |11,7 |10,1 |  -  | 5,9 | 3,4 | 5,2 | 5,3 |     |             | 3,9 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | 6,7 | 7,4 |  4  | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Марийская АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  2  |  15 |  28 |  19 |  10 |  9  |     |             |  15 |  16 |  7  |  8  |  9  |  11 |  15 |  19 |     |             |

|Йошкар-Ола       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,9 | 3,7 | 2,4 | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 5,1 | 3,6 |     |             | 3,9 | 3,7 |  3  | 3,2 | 3,5 |  4  | 4,3 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Мордовская АССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  4  |  3  |  10 |  35 |  19 |  10 |  8  |     |             |  13 |  9  |  9  |  10 |  11 |  15 |  16 |  17 |     |             |

|Саранск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 |  5  | 3,5 | 3,7 |  5  | 6,9 |  6  | 4,8 | 4,1 |     |             | 4,5 |  4  | 3,7 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Московская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  6  |  3  |  19 |  27 |  13 |  10 |  13 |     |             |  14 |  10 |  6  |  15 |  14 |  10 |  12 |  19 |     |             |

|Волоколамск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     2,4     |

|                 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 4,5 | 4,2 |     |             | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  4  |  4  |  20 |  24 |  13 |  12 |  18 |     |             |  12 |  8  |  8  |  12 |  9  |  11 |  18 |  22 |     |             |

|Дмитров          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,1     |

|                 | 3,2 | 2,9 | 3,7 | 5,2 | 4,5 | 4,2 |  5  | 3,4 |     |             | 3,2 |  3  | 3,1 | 3,3 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  7  |  7  |  15 |  16 |  20 |  13 |  13 |     |             |  17 |  10 |  10 |  8  |  6  |  11 |  16 |  22 |     |             |

|Москва           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 |  4  | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 4,9 | 4,1 | 4,1 | 4,4 |     |             | 3,8 | 2,9 |  3  | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  8  |  9  |  14 |  14 |  22 |  13 |  11 |     |             |  17 |  13 |  9  |  8  |  6  |  12 |  17 |  18 |     |             |

|Серпухов         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,1     |

|                 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,6 |     |             | 3,1 | 3,1 | 2,6 |  3  | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Мурманская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  29 |  16 |  2  |  7  |  21 |  15 |     |             |  4  |  3  |  22 |  20 |  6  |  10 |  10 |  25 |     |             |

|Апатиты          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 5,3 |     |             | 3,1 |  3  | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  4  |  20 |  7  |  5  |  42 |  15 |  5  |     |             |  12 |  13 |  24 |  11 |  9  |  14 |  7  |  10 |     |             |

|Ена              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     2,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3       |

|                 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 3,6 |     |             |  3  | 2,6 |  3  | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  35 |   3 |  4  |  34 |  7  |  3  |  2  |  12 |     |             |  24 |  8  |  6  |  45 |  5  |  3  |  2  |  7  |     |             |

|Кандалакша       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 |  3  | 2,8 | 4,1 | 5,7 | 4,2 | 2,2 | 2,6 |  2  |     |             | 3,9 | 3,2 |  4  | 4,6 |  3  |  3  | 2,4 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  8  |  8  |  12 |  22 |  21 |  14 |     |             |  11 |  28 |  22 |  9  |  7  |  9  |  4  |  10 |     |             |

|Ковда            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,6     |

|                 | 5,1 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 3,2 |  3  | 3,5 | 5,4 |     |             | 4,8 |  4  | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  1  |  10 |  19 |  6  |  15 |  24 |  20 |     |             |  15 |  5  |  11 |  19 |  8  |  12 |  12 |  18 |     |             |

|Ковдор           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,4 |  2  | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 2,8 | 2,9 |     |             | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 3,1 |  3  | 3,3 | 2,8 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  7  |  12 |  13 |  30 |  19 |  9  |     |             |  13 |  25 |  12 |  9  |  8  |  18 |  6  |  9  |     |             |

|Краснощелье      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     3       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,8 |  2  | 1,9 | 2,6 | 3,1 |  3  |  2  | 2,6 |     |             | 4,1 | 3,1 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  7  |  21 |  5  |  5  |  46 |  9  |     |             |  15 |  17 |  15 |  17 |  6  |  6  |  9  |  15 |     |             |

|Ловозеро         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,7 | 1,6 | 2,2 | 3,9 | 4,1 | 2,8 |  3  | 2,9 |     |             | 3,4 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  2  |  2  |  8  |  46 |  5  |  5  |  21 |     |             |  24 |  14 |  6  |  7  |  29 |  6  |  2  |  12 |     |             |

|Мончергорск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 3,6 |     |             | 3,1 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 3,8 |  4  |  3  | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  1  |  4  |  58 |  21 |  5  |  5  |     |             |  36 |  18 |  4  |  3  |  20 |  9  |  3  |  7  |     |             |

|Мурманск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     7,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,8     |

|                 | 8,5 | 4,7 | 2,8 | 4,7 | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 8,5 |     |             | 4,9 | 3,8 | 3,6 |  4  | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  4  |  3  |  8  |  46 |  24 |  6  |  4  |     |             |  21 |  20 |  9  |  10 |  13 |  8  |  6  |  13 |     |             |

|Печенга          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 |  4  | 2,7 |  3  | 5,5 | 4,7 | 3,3 | 3,4 | 4,6 |     |             | 3,3 | 4,1 | 4,5 | 2,3 |  5  |  4  | 3,7 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  3  |  6  |  51 |  12 |  8  |  6  |     |             |  29 |  19 |  5  |  7  |  23 |  8  |  3  |  6  |     |             |

|Пулозеро         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,5 |  2  | 1,9 |  2  | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 4,3 |     |             | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 3,6 | 2,8 | 3,3 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  1  |  4  |  59 |  6  |  2  |  2  |  13 |     |             |  20 |  4  |  3  |  30 |  12 |  5  |  5  |  21 |     |             |

|Хибины           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,2     |

|                 | 5,4 | 1,9 | 2,2 | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 1,8 | 3,6 |     |             | 5,5 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,9 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Новгородская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  5  |  13 |  23 |  12 |  16 |  17 |  11 |     |             |  6  |  9  |  16 |  14 |  7  |  14 |  19 |  15 |     |             |

|Боровичи         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,8 | 2,6 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,1 |     |             | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |  3  | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  10 |  6  |  14 |  22 |  19 |  10 |  9  |     |             |  13 |  14 |  9  |  11 |  11 |  15 |  16 |  11 |     |             |

|Новгород         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4       |

|                 | 5,5 |  4  | 3,6 | 5,8 | 6,6 | 6,5 | 4,6 | 5,2 |     |             | 4,5 | 3,8 | 2,9 | 4,3 | 4,3 |  4  |  4  | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  8  |  5  |  12 |  27 |  21 |  10 |  6  |     |             |  16 |  10 |  7  |  9  |  13 |  16 |  17 |  12 |     |             |

|Холм             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 4,1 |  4  | 3,5 | 3,1 |     |             | 2,9 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 2,7 |  3  | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Новосибирская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  10 |  8  |  14 |  19 |  30 |  11 |  4  |     |             |  14 |  15 |  10 |  10 |  9  |  13 |  14 |  15 |     |             |

|Барабинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,9     |

|                 | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,9 | 6,5 |  5  | 4,1 |     |             | 4,1 | 3,9 |  4  | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 4,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  9  |  6  |  6  |  21 |  44 |  6  |  5  |     |             |  7  |  14 |  10 |  8  |  13 |  20 |  15 |  13 |     |             |

|Болотное         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     2,9     |

|                 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | 5,6 | 3,4 | 2,7 |     |             | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  9  |  9  |  13 |  19 |  28 |  12 |  5  |     |             |  15 |  16 |  10 |  8  |  9  |  12 |  15 |  15 |     |             |

|Купино           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4       |

|                 | 3,5 | 3,7 | 4,2 |  5  | 5,6 | 6,7 | 4,9 | 3,5 |     |             | 3,9 |  4  | 4,1 |  4  | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  5  |  9  |  16 |  27 |  31 |  6  |  3  |     |             |  12 |  18 |  11 |  10 |  11 |  15 |  12 |  11 |     |             |

|Новосибирск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 |  2  | 2,8 | 2,3 |  3  | 4,7 | 5,7 | 3,7 |  3  |     |             | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 2,8 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  3  |  8  |  32 |  37 |  5  |  3  |     |             |  11 |  15 |  9  |  9  |  16 |  19 |  13 |  8  |     |             |

|Посевная         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,4     |

|                 | 2,1 |  2  | 2,2 | 3,5 | 4,6 | 5,8 | 3,8 | 2,7 |     |             | 2,9 |  3  | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  10 |  14 |  20 |  29 |  12 |  6  |     |             |  15 |  14 |  11 |  8  |  8  |  12 |  15 |  17 |     |             |

|Татарск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,9     |

|                 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 3,8 |     |             | 3,7 | 3,7 |  4  | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  4  |  7  |  13 |  16 |  46 |  8  |  4  |     |             |  15 |  13 |  10 |  8  |  10 |  21 |  12 |  11 |     |             |

|Тогучин          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 |  3  | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 4,7 | 6,1 | 3,8 | 2,6 |     |             | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 3,6 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  12 |  7  |  10 |  25 |  35 |  4  |  2  |     |             |  12 |  17 |  8  |  11 |  12 |  18 |  12 |  10 |     |             |

|Чулым            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,4     |

|                 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 5,2 | 6,2 | 4,5 | 2,8 |     |             |  3  | 3,4 |  3  | 3,5 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Омская область   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  6  |  11 |  15 |  12 |  31 |  15 |  7  |     |             |  16 |  12 |  9  |  7  |  6  |  11 |  16 |  23 |     |             |

|Исилькуль        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,7     |

|                 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 3,5 |     |             | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  14 |  10 |  20 |  27 |  12 |  7  |     |             |  17 |  13 |  10 |  6  |  9  |  11 |  13 |  21 |     |             |

|Омск             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,7     |

|                 | 2,8 | 2,8 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,5 |  4  |     |             | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  8  |  28 |  25 |  13 |  7  |  10 |     |             |  14 |  11 |  9  |  14 |  11 |  10 |  13 |  18 |     |             |

|Тара             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,7     |

|                 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 3,7 |     |             | 2,9 | 2,8 |  3  | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  9  |  22 |  13 |  13 |  21 |  14 |  6  |     |             |  16 |  14 |  10 |  9  |  8  |  10 |  16 |  17 |     |             |

|Усть-Ишим        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 0,9 | 2,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |  4  | 3,7 |  3  |     |             | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |  3  | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  11 |  12 |  15 |  18 |  22 |  13 |  6  |     |             |  16 |  15 |  11 |  10 |  8  |  10 |  13 |  17 |     |             |

|Черлак           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,8     |

|                 | 3,4 |  4  |  4  | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 3,5 |     |             | 3,8 |  4  | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Оренбургская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  5  |  26 |  30 |  10 |  10 |  9  |  5  |     |             |  18 |  17 |  14 |  7  |  4  |  7  |  13 |  20 |     |             |

|Акбулак          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,1 | 4,9 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 4,3 | 3,8 | 3,4 |     |             | 3,7 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  14 |  6  |  15 |  20 |  20 |  7  |  4  |     |             |  22 |  20 |  7  |  5  |  7  |  10 |  15 |  14 |     |             |

|Бугуруслан       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,7 |  4  | 4,1 | 5,9 | 6,5 | 5,9 | 4,2 | 3,3 |     |             | 4,1 |  4  | 3,3 | 3,7 | 4,1 |  4  | 3,9 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  7  |  8  |  31 |  20 |  12 |  7  |  8  |     |             |  22 |  13 |  11 |  9  |  7  |  5  |  9  |  24 |     |             |

|Бузулук          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,2 | 4,3 | 3,4 | 4,8 | 6,4 | 6,5 | 5,5 |  4  |     |             | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  17 |  29 |  12 |  7  |  13 |  18 |  3  |     |             |  7  |  17 |  16 |  6  |  4  |  7  |  24 |  19 |     |             |

|Кувандык         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 1,8 | 4,7 | 3,5 | 3,5 |  6  | 5,7 | 4,6 | 3,6 |     |             | 2,8 |  3  | 2,7 | 3,2 | 3,6 |  4  | 3,8 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  11 |  29 |  13 |  7  |  17 |  10 |  3  |     |             |  20 |  15 |  16 |  5  |  3  |  8  |  16 |  17 |     |             |

|Оренбург         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,9     |

|                 | 4,4 | 3,9 | 5,5 | 6,1 | 5,8 |  5  | 4,1 | 3,9 |     |             |  4  |  4  | 3,9 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  20 |  10 |  10 |  5  |  16 |  24 |  2  |     |             |  21 |  17 |  7  |  5  |  4  |  9  |  23 |  14 |     |             |

|Орск             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 4,7 | 4,9 | 3,4 |  4  |  4  |  5  | 4,7 | 4,2 |     |             | 4,5 | 3,8 | 3,1 | 3,5 | 3,7 |  4  | 4,3 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  12 |  41 |  12 |  13 |  7  |  8  |     |             |  13 |  11 |  12 |  11 |  6  |  9  |  13 |  25 |     |             |

|Сорочинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     7,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,1 | 4,5 | 3,7 | 5,2 | 7,6 | 7,1 |  5  | 3,3 |     |             | 3,8 | 3,9 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  3  |  5  |  26 |  25 |  14 |  8  |  10 |     |             |  20 |  12 |  8  |  11 |  8  |  7  |  14 |  20 |     |             |

|Шарлык           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 |  3  | 3,3 | 3,1 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 3,9 | 3,8 |     |             | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Орловская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  7  |  13 |  19 |  20 |  12 |  11 |     |             |  16 |  14 |  6  |  6  |  8  |  13 |  15 |  21 |     |             |

|Орел             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,9     |

|                 |  5  | 5,2 | 5,1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,9 |     |             | 3,9 | 3,8 |  4  | 3,5 | 3,8 |  4  | 4,4 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Пензенская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  6  |  5  |  24 |  17 |  19 |  11 |  9  |     |             |  16 |  11 |  9  |  11 |  5  |  13 |  15 |  20 |     |             |

|Земетчино        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 5,8 | 6,2 | 5,3 | 4,4 | 3,8 |     |             | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  3  |  21 |  14 |  19 |  19 |  15 |  3  |     |             |  9  |  8  |  14 |  8  |  9  |  12 |  21 |  19 |     |             |

|Кузнецк          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,8     |

|                 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 4,6 | 3,9 |     |             | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  3  |  3  |  20 |  29 |  14 |  6  |  16 |     |             |  18 |  6  |  7  |  12 |  10 |  10 |  11 |  26 |     |             |

|Пенза            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 5,1 | 2,6 | 2,3 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,6 |     |             | 3,9 | 2,6 | 2,3 | 2,9 |  3  | 3,3 | 4,4 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Пермская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  21 |  6  |  1  |  7  |  43 |  15 |  4  |     |             |  11 |  24 |  10 |  5  |  6  |  11 |  16 |  17 |     |             |

|Бисер            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 1,8 | 3,2 |  3  |  2  | 2,7 | 3,5 | 3,4 | 2,8 |     |             | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  7  |  10 |  29 |  27 |  7  |  10 |     |             |  20 |  12 |  7  |  5  |  8  |  17 |  11 |  20 |     |             |

|Кудымкар         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,1     |

|                 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 4,1 |  5  | 4,6 | 3,5 | 3,3 |     |             | 3,7 |  3  | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |  3  | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  10 |  18 |  21 |  22 |  11 |  6  |     |             |  18 |  10 |  10 |  12 |  10 |  12 |  14 |  14 |     |             |

|Пермь            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 3,2 | 3,1 |  4  | 4,6 | 5,2 | 4,8 | 3,8 |  3  |     |             | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Приморский край  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  74 |  3  |  1  |  9  |  1  |  2  |  2  |  8  |     |             |  8  |  1  |  3  |  63 |  15 |  5  |  2  |  3  |     |             |

|Владивосток      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     9       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,7     |

|                 |  9  | 4,5 |  2  | 4,1 | 1,9 |  3  | 2,6 | 6,1 |     |             | 4,6 |  3  | 4,1 | 5,9 | 4,7 | 2,9 | 2,2 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  25 |  5  |  1  |  8  |  50 |  9  |     |             |  3  |  9  |  30 |  16 |  2  |  5  |  21 |  14 |     |             |

|Вострецово       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  64 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     0       |

|                 | 2,8 | 2,1 | 2,7 |  3  | 3,8 | 3,6 | 4,2 | 3,5 |     |             |  2  | 2,2 | 2,4 | 3,6 | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  6  |  2  |  3  |  55 |  18 |  10 |     |             |  6  |  6  |  12 |  5  |  14 |  43 |  9  |  5  |     |             |

|Дальнереченск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 4,1 | 2,5 |  2  | 1,5 | 3,1 | 3,8 | 4,1 |  5  |     |             | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,9 | 4,3 | 3,1 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  2  |  1  |  0  |  1  |  1  |  14 |  74 |     |             |  7  |  20 |  35 |  8  |  19 |  3  |  2  |  6  |     |             |

|Максимовка       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 7,4 | 9,6 | 4,5 |  -  |  4  | 1,7 |  5  | 6,1 |     |             | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,5 | 2,8 |  2  |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  31 |  38 |  1  |  1  |  0  |  0  |  10 |  19 |     |             |  4  |  9  |  3  |  46 |  12 |  8  |  14 |  4  |     |             |

|Находка, бухта   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 7,2 | 7,6 | 4,1 | 7,4 |  -  |  -  | 6,2 | 7,8 |     |             | 2,8 | 3,7 | 4,1 | 5,5 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  1  |  1  |  1  |  10 |  29 |  43 |     |             |  9  |  36 |  12 |  21 |  3  |  6  |  11 |  2  |     |             |

|Ольга            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 3,3 | 3,8 | 6,4 | 3,6 |  3  | 5,4 | 4,8 | 6,9 |     |             | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  68 |  13 |  2  |  1  |  2  |  1  |  1  |  12 |     |             |  9  |  4  |  1  |  10 |  53 |  17 |  2  |  4  |     |             |

|Партизанск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     8,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 8,4 | 5,2 | 2,6 | 1,5 | 3,4 | 2,8 | 4,9 | 8,1 |     |             | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 3,3 | 4,1 | 4,7 | 3,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  4  |  1  |  1  |  6  |  65 |  17 |     |             |  2  |  4  |  18 |  30 |  16 |  5  |  22 |  3  |     |             |

|Пограничный      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 3,5 | 1,9 |  2  | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 4,8 | 6,1 |     |             | 1,6 | 2,6 | 2,3 |  3  | 3,1 |  3  | 2,9 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  1  |  0  |  1  |  2  |  54 |  40 |     |             |  1  |  14 |  49 |  9  |  2  |  3  |  18 |  4  |     |             |

|Рудная Пристань  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     9,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 5,4 | 4,5 | 3,9 |  -  | 2,8 | 2,7 | 6,7 | 9,1 |     |             | 2,6 | 3,9 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  35 |  10 |  5  |  17 |  8  |  1  |  2  |  22 |     |             |  7  |  2  |  1  |  10 |  69 |  8  |  1  |  2  |     |             |

|Уссурийск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,3     |

|                 | 3,1 | 3,4 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | 3,4 |     |             | 2,6 | 2,6 | 1,9 |  3  | 4,3 |  4  | 1,4 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Псковская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  5  |  6  |  18 |  21 |  20 |  10 |  11 |     |             |  10 |  8  |  6  |  11 |  12 |  17 |  19 |  17 |     |             |

|Великие Луки     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 5,5 | 3,7 |  4  | 5,5 | 6,1 | 6,1 | 5,2 | 5,1 |     |             |  4  | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  6  |  8  |  15 |  25 |  16 |  12 |  8  |     |             |  12 |  13 |  9  |  10 |  8  |  14 |  21 |  13 |     |             |

|Гдов             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,3     |

|                 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 5,6 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 4,9 |     |             | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  5  |  17 |  21 |  19 |  15 |  8  |     |             |  11 |  10 |  8  |  10 |  11 |  16 |  20 |  14 |     |             |

|Дно              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,4 | 3,1 | 2,4 |  4  | 4,6 | 4,9 | 4,2 |  3  |     |             | 2,9 | 2,7 |  2  | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  7  |  10 |  15 |  22 |  16 |  11 |  13 |     |             |  10 |  10 |  11 |  10 |  10 |  15 |  18 |  16 |     |             |

|Псков            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  3  |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,5     |

|                 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 3,7 |  4  |     |             | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ростовская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  10 |  28 |  13 |  5  |  16 |  15 |  8  |     |             |  10 |  10 |  15 |  7  |  6  |  14 |  20 |  18 |     |             |

|Каменск-Шахтинс- | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|кий              | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,7 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | 3,3 |     |             | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |  4  | 3,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  14 |  23 |  16 |  8  |  10 |  16 |  8  |     |             |  14 |  22 |  17 |  7  |  5  |  7  |  14 |  14 |     |             |

|Миллерово        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     7,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 5,1 | 5,6 | 7,9 | 6,6 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 3,7 |     |             | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  14 |  33 |  10 |  4  |  12 |  17 |  6  |     |             |  13 |  13 |  20 |  5  |  3  |  12 |  23 |  11 |     |             |

|Ростов-на-Дону   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,6     |

|                 | 3,9 | 5,8 | 6,5 | 4,8 | 3,3 |  4  | 4,1 | 3,1 |     |             | 3,4 |  4  | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  13 |  34 |  11 |  4  |  15 |  15 |  3  |     |             |  11 |  17 |  17 |  7  |  5  |  16 |  17 |  10 |     |             |

|Сальск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 3,2 |  4  |  5  | 3,9 | 3,6 | 4,7 | 5,2 |  3  |     |             | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 2,5 | 3,7 |  4  | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Рязанская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  8  |  15 |  17 |  23 |  14 |  11 |     |             |  13 |  9  |  10 |  9  |  8  |  12 |  20 |  19 |     |             |

|Рязань           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     7,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,1     |

|                 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 5,2 | 4,4 |     |             | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  6  |  8  |  13 |  30 |  13 |  9  |  10 |     |             |  18 |  12 |  9  |  8  |  12 |  9  |  16 |  16 |     |             |

|Сасово           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,7 | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 5,1 |  5  | 4,3 | 4,2 |     |             | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Саратовская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  6  |  21 |  17 |  18 |  13 |  10 |     |             |  16 |  14 |  9  |  13 |  8  |  12 |  14 |  14 |     |             |

|Балашов          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     7,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,7     |

|                 | 3,6 | 3,4 | 5,2 | 7,3 |  7  | 5,7 | 4,4 | 4,8 |     |             | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,1 |  4  | 3,3 | 3,8 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  2  |  10 |  17 |  21 |  7  |  15 |  21 |     |             |  12 |  11 |  9  |  8  |  8  |  6  |  18 |  28 |     |             |

|Саратов          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,3     |

|                 | 3,9 |  3  | 3,2 | 4,6 | 5,6 | 4,8 |  6  | 5,2 |     |             | 3,7 | 3,3 |  3  | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Сахалинская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  21 |  6  |  4  |  43 |  4  |  4  |  3  |  15 |     |             |  13 |  4  |  2  |  25 |  14 |  26 |  5  |  11 |     |             |

|Александровск-   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,7     |

|Сахалинский      | 7,8 | 4,9 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 4,1 | 3,6 | 7,6 |     |             | 4,1 |  4  | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 5,4 | 3,5 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  25 |  15 |  4  |  10 |  25 |  9  |  5  |  7  |     |             |  21 |  19 |  4  |  2  |  30 |  15 |  4  |  5  |     |             |

|Долинск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 5,6 | 6,3 |  3  | 1,7 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 3,4 |     |             | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  29 |  1  |  0  |  19 |  10 |  1  |  0  |  40 |     |             |  13 |  1  |  0  |  29 |  37 |  2  |  1  |  17 |     |             |

|Кировское        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 5,2 | 3,1 |  -  | 2,5 | 2,3 | 2,3 |  -  | 5,7 |     |             | 3,4 | 2,5 |  -  | 4,4 | 4,3 | 2,6 | 1,9 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  33 |  26 |  5  |  1  |  2  |  2  |  9  |  22 |     |             |  4  |  26 |  11 |  9  |  23 |  21 |  4  |  2  |     |             |

|Корсаков         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,3 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 |     |             | 3,4 | 4,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  15 |  5  |  3  |  5  |  17 |  45 |     |             |  12 |  4  |  30 |  16 |  7  |  5  |  9  |  17 |     |             |

|Курильск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |    11,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 12,1| 4,5 | 4,7 | 4,2 |  5  | 6,6 | 11,2| 11,9|     |             | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 5,6 | 4,9 | 4,1 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  26 |  27 |  20 |  3  |  1  |  2  |  8  |  13 |     |             |  10 |  12 |  26 |  10 |  21 |  13 |  3  |  5  |     |             |

|Невельск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |     7       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,1     |

|                 |  7  | 4,3 | 5,1 | 6,4 | 2,6 | 5,2 | 5,3 | 6,2 |     |             |  4  | 3,1 | 4,6 | 4,3 | 5,1 | 3,9 | 2,9 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  1  |  1  |  0  |  11 |  39 |  40 |     |             |  5  |  16 |  7  |  42 |  8  |  8  |  5  |  9  |     |             |

|Оха              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |    11,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,9     |

|                 | 9,9 | 9,5 | 7,2 | 4,9 |  -  | 5,8 | 7,9 | 11,2|     |             | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 6,9 | 5,7 | 5,4 | 5,6 |  6  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  48 |  2  |  0  |  0  |  0  |  2  |  17 |  31 |     |             |  10 |  3  |  1  |  40 |  22 |  5  |  5  |  7  |     |             |

|Победино         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 4,5 | 2,2 |  -  |  -  |  -  | 1,8 | 2,1 | 3,8 |     |             | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  66 |  6  |  0  |  0  |  0  |  0  |  4  |  24 |     |             |  8  |  3  |  5  |  21 |  50 |  6  |  3  |  4  |     |             |

|Поронайск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 4,8 | 3,5 |  -  |  -  |  -  |  -  | 2,7 | 3,5 |     |             | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,4 |  4  | 2,7 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  48 |  11 |  14 |  10 |  1  |  1  |  1  |  14 |     |             |  6  |  3  |  8  |  24 |  11 |  24 |  12 | 12  |     |             |

|Углегорск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |    10,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 10,1| 4,6 | 3,6 | 4,1 | 3,4 |  4  | 5,5 | 9,7 |     |             | 4,7 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 3,9 |  5  | 3,3 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  17 |  23 |  17 |  16 |  1  |  4  |  7  |  15 |     |             |  8  |  5  |  11 |  24 |  13 |  27 |  4  |  8  |     |             |

|Холмск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |    10,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 |  9  | 5,7 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 6,1 | 7,5 |10,7 |     |             | 2,8 | 3,4 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 2,5 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  6  |  6  |  2  |  4  |  8  |  12 |  50 |     |             |  3  |  23 |  21 |  15 |  20 |  5  |  2  |  11 |     |             |

|Южно-Курильск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     8,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 6,8 | 8,6 | 10,8| 7,8 | 6,9 | 6,4 |  7  | 8,5 |     |             | 5,4 | 4,6 | 3,7 | 3,6 | 4,3 |  4  | 3,2 | 6,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  74 |  4  |  1  |  2  |  4  |  2  |  2  |  11 |     |             |  36 |  3  |  2  |  9  |  35 |  9  |  2  |  4  |     |             |

|Южно-Сахалинск   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 4,4 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,7 |     |             |  5  | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Северо-Осетинская|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|АССР             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  4  |  23 |  20 |  9  |  19 |  13 |     |             |  6  |  7  |  6  |  22 |  23 |  12 |  15 |  9  |     |             |

|Орджоникидзе     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     3       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     0       |

|                 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |  3  | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |     |             | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Свердловская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  3  |  11 |  15 |  38 |  16 |  5  |     |             |  16 |  12 |  5  |  7  |  8  |  16 |  20 |  16 |     |             |

|Алапаевск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 3,8 | 3,5 |  3  | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 3,7 |     |             | 4,1 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,7 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  3  |  2  |  7  |  19 |  42 |  14 |  4  |     |             |  19 |  11 |  6  |  5  |  10 |  14 |  20 |  15 |     |             |

|Верхняя Салда    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 3,6 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 4,3 | 3,7 |     |             | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  4  |  2  |  5  |  26 |  38 |  11 |  5  |     |             |  18 |  12 |  5  |  8  |  9  |  13 |  17 |  18 |     |             |

|Красноуфимск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 2,9 |     |             | 3,2 | 3,5 | 2,5 | 2,9 |  3  | 3,5 | 3,6 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  3  |  12 |  12 |  38 |  22 |  3  |     |             |  19 |  15 |  8  |  8  |  8  |  11 |  18 |  13 |     |             |

|Нижний Тагил     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 4,3 |  5  |  3  |     |             |  4  | 3,6 |  3  | 3,1 | 2,8 |  3  | 3,6 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  4  |  18 |  11 |  19 |  30 |  6  |     |             |  15 |  12 |  6  |  11 |  10 |  11 |  18 |  17 |     |             |

|Свердловск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4       |

|                 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 3,9 |  5  | 4,1 |     |             |  4  | 3,4 | 2,7 |  3  | 2,5 | 2,7 |  4  |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  19 |  6  |  2  |  5  |  28 |  31 |  6  |  3  |     |             |  28 |  18 |  8  |  9  |  12 |  8  |  7  |  10 |     |             |

|Североуральск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 3,2 | 4,4 | 4,7 | 4,1 |     |             |  3  | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  1  |  11 |  28 |  35 |  12 |  6  |     |             |  14 |  9  |  5  |  7  |  13 |  21 |  17 |  14 |     |             |

|Сосьва           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 3,1 |  3  | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |  4  | 3,4 |     |             | 4,1 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  7  |  12 |  20 |  28 |  16 |  7  |     |             |  19 |  12 |  8  |  6  |  9  |  12 |  17 |  17 |     |             |

|Тавда            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,1     |

|                 | 2,6 |  3  |  3  | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |  3  |     |             | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Смоленская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  9  |  14 |  20 |  22 |  10 |  11 |     |             |  11 |  11 |  8  |  7  |  9  |  18 |  18 |  18 |     |             |

|Велиж            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,8     |

|                 | 4,3 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,7 |     |             | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,1 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  7  |  8  |  16 |  19 |  19 |  12 |  12 |     |             |  12 |  9  |  9  |  9  |  9  |  14 |  16 |  22 |     |             |

|Гагарин          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,2     |

|                 | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 3,2 | 3,3 |     |             | 3,2 |  3  | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  9  |  13 |  12 |  16 |  17 |  14 |  12 |     |             |  12 |  12 |  12 |  6  |  9  |  11 |  19 |  19 |     |             |

|Смоленск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,2     |

|                 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 6,8 | 5,8 | 5,8 | 5,4 |     |             | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,2 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ставропольский   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|край             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  6  |  32 |  19 |  8  |  10 |  14 |  9  |     |             |  6  |  6  |  22 |  13 |  4  |  8  |  20 |  21 |     |             |

|Арзгир           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     0       |

|                 | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 4,8 |  5  |     |             | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  48 |  19 |  0  |  1  |  13 |  14 |     |             |  5  |  6  |  21 |  19 |  2  |  2  |  22 |  23 |     |             |

|Пятигорск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 |  1  | 2,8 | 3,9 | 3,1 |  -  | 1,8 | 4,6 | 6,3 |     |             | 1,9 | 3,3 | 4,1 | 3,7 | 1,1 |  2  | 4,1 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  4  |  14 |  20 |  8  |  19 |  27 |  7  |     |             |  7  |  9  |  15 |  10 |  2  |  10 |  27 |  20 |     |             |

|Ставрополь       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     7,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 1,7 | 2,3 |  5  | 5,5 | 3,4 |  4  | 7,4 | 5,7 |     |             | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 4,6 | 2,7 | 3,7 | 5,8 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  17 |  1  |  0  |  3  |  65 |  14 |  0  |  0  |     |             |  50 |  9  |  0  |  1  |  29 |  9  |  0  |  2  |     |             |

|Теберда          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     0       |

|                 |  2  |  1  |  -  |  2  | 5,3 | 4,7 |  -  |  -  |     |             | 4,1 | 3,8 | 0,3 |  1  | 2,9 | 2,6 |  -  | 1,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Тамбовская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  8  |  6  |  16 |  17 |  19 |  12 |  11 |     |             |  13 |  13 |  9  |  7  |  7  |  12 |  18 |  21 |     |             |

|Мичуринск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,1 | 4,2 |     |             | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  5  |  7  |  20 |  16 |  17 |  12 |  11 |     |             |  15 |  14 |  9  |  9  |  9  |  10 |  15 |  19 |     |             |

|Моршанск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  7  |     3,9     |

|                 | 4,5 |  3  | 2,8 |  4  | 4,3 |  5  | 4,8 | 4,3 |     |             |  4  | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  5  |  8  |  21 |  20 |  15 |  10 |  11 |     |             |  16 |  9  |  9  |  13 |  9  |  12 |  15 |  17 |     |             |

|Тамбов           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     2,8     |

|                 | 4,3 | 3,2 | 2,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,9 |  4  |     |             | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,6 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Татарская АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  7  |  3  |  8  |  31 |  22 |  8  |  5  |     |             |  22 |  16 |  7  |  7  |  12 |  9  |  13 |  14 |     |             |

|Агрыз            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,3     |

|                 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 3,8 | 3,6 |     |             | 3,4 | 3,3 |  3  | 2,6 | 2,6 |  3  | 3,6 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  3  |  9  |  28 |  31 |  10 |  5  |     |             |  17 |  15 |  5  |  7  |  9  |  14 |  15 |  18 |     |             |

|Бугульма         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     7,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 5,7 | 7,5 | 6,9 | 4,7 | 3,7 |     |             | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,9 |  4  |  4  | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  5  |  16 |  26 |  18 |  13 |  10 |     |             |  19 |  11 |  12 |  9  |  7  |  10 |  12 |  20 |     |             |

|Буинск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 4,9 | 5,2 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |     |             | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,7 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  8  |  7  |  14 |  15 |  29 |  14 |  9  |     |             |  11 |  13 |  11 |  8  |  8  |  12 |  16 |  21 |     |             |

|Елабуга          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,7     |

|                 | 4,3 | 4,1 | 2,9 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 3,8 |     |             | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  4  |  6  |  20 |  28 |  12 |  13 |  6  |     |             |  16 |  13 |  11 |  10 |  10 |  8  |  14 |  18 |     |             |

|Казань           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,8     |

|                 | 3,8 | 4,2 | 4,2 |  5  | 5,7 | 4,8 | 4,8 | 3,8 |     |             | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |  4  | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Томская область  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  2  |  3  |  25 |  16 |  22 |  20 |  9  |     |             |  19 |  11 |  11 |  14 |  5  |  9  |  12 |  19 |     |             |

|Александровское  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,7 |     |             |  4  | 3,7 | 3,3 | 3,6 |  3  | 3,2 | 3,1 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  8  |  7  |  8  |  24 |  36 |  7  |  5  |     |             |  16 |  13 |  9  |  8  |  15 |  15 |  12 |  12 |     |             |

|Бакчар           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     2,9     |

|                 | 2,3 | 2,4 | 2,7 |  3  | 3,8 |  4  | 3,4 | 2,4 |     |             | 2,9 |  3  | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  5  |  5  |  10 |  30 |  32 |  12 |  4  |     |             |  14 |  10 |  13 |  13 |  15 |  10 |  10 |  15 |     |             |

|Ванжиль-Кынак    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,7 | 3,5 |  3  | 3,4 | 3,2 |  3  | 2,9 |     |             | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  6  |  14 |  31 |  27 |  9  |  8  |     |             |  10 |  13 |  10 |  14 |  15 |  13 |  13 |  12 |     |             |

|Колпашево        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 2,9 | 3,4 | 3,4 |  4  | 4,7 | 4,8 | 3,7 | 3,4 |     |             | 3,5 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  4  |  3  |  10 |  22 |  38 |  8  |  10 |     |             |  15 |  11 |  7  |  11 |  12 |  19 |  10 |  15 |     |             |

|Молчаново        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,1     |

|                 | 2,1 | 2,3 |  2  | 2,8 | 4,3 | 4,9 | 3,2 |  3  |     |             |  3  | 2,8 | 2,5 | 2,7 |  3  | 3,1 | 2,8 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  8  |  5  |  5  |  31 |  36 |  7  |  5  |     |             |  17 |  16 |  7  |  5  |  12 |  19 |  12 |  12 |     |             |

|Пудино           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,4 |     |             | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  5  |  10 |  35 |  33 |  7  |  4  |     |             |  10 |  11 |  11 |  12 |  17 |  14 |  13 |  12 |     |             |

|Пышкино-Троицкое | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 1,9 | 1,5 | 2,7 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 2,5 |     |             | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 |  3  | 2,6 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  4  |  9  |  12 |  24 |  32 |  14 |  3  |     |             |  15 |  13 |  11 |  10 |  9  |  14 |  14 |  14 |     |             |

|Средний Васюган  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     2,7     |

|                 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,8 |  3  | 2,8 |     |             | 3,2 |  3  | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  10 |  8  |  5  |  49 |  17 |  2  |  3  |     |             |  15 |  17 |  10 |  8  |  28 |  9  |  6  |  7  |     |             |

|Томск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 5,6 |  5  | 2,8 | 2,4 |     |             | 2,8 | 3,4 |  3  | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  5  |  12 |  26 |  33 |  10 |  4  |     |             |  11 |  13 |  9  |  13 |  16 |  14 |  13 |  11 |     |             |

|Усть-Озерное     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,8 |  2  | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,1 | 2,3 |     |             | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Тувинская АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  13 |  44 |  15 |  6  |  10 |  3  |  4  |     |             |  22 |  17 |  23 |  4  |  2  |  6  |  8  |  18 |     |             |

|Кызыл            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  60 |     1,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |  1  |     |             | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  21 |  9  |  15 |  10 |  8  |  4  |  13 |  20 |     |             |  21 |  8  |  10 |  8  |  10 |  5  |  13 |  25 |     |             |

|Тоора-Хем        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  69 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  53 |     0       |

|                 | 1,9 |  1  |  1  | 1,1 |  1  | 0,8 | 1,4 | 1,8 |     |             | 1,9 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  4  |  6  |  5  |  12 |  38 |  22 |     |             |  21 |  21 |  5  |  11 |  9  |  7  |  16 |  10 |     |             |

|Туран            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     1,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     1,9     |

|                 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |     |             | 2,2 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  1  |  1  |  38 |  17 |  14 |  19 |  8  |     |             |  15 |  7  |  5  |  35 |  11 |  6  |  6  |  15 |     |             |

|Чадан            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  56 |     1,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |     |             | 3,1 | 4,1 |  2  | 2,2 | 2,4 | 3,3 |  3  | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  3  |  31 |  32 |  10 |  4  |  4  |  10 |     |             |  9  |  13 |  39 |  10 |  4  |  5  |  6  |  14 |     |             |

|Эрзин            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  44 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 1,6 |  2  | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,9 |     |             |  4  | 3,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Тульская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  9  |  14 |  18 |  16 |  15 |  11 |     |             |  15 |  12 |  9  |  9  |  7  |  12 |  16 |  20 |     |             |

|Волово           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,8     |

|                 | 4,2 | 4,9 | 4,2 | 5,1 | 5,4 | 5,5 |  5  | 4,4 |     |             | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  13 |  14 |  13 |  19 |  18 |  11 |     |             |  12 |  10 |  12 |  8  |  5  |  12 |  22 |  19 |     |             |

|Тула             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,4     |

|                 | 3,9 |  3  |  5  | 4,4 | 5,4 | 4,9 | 4,6 | 3,6 |     |             | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |  3  | 3,8 | 3,7 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Тюменская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  4  |  2  |  8  |  31 |  21 |  15 |  7  |     |             |  25 |  24 |  7  |  9  |  8  |  7  |  7  |  13 |     |             |

|Березово         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,2     |

|                 | 4,2 | 4,6 | 1,5 | 3,6 |  4  | 4,1 |  4  | 3,1 |     |             | 5,9 | 5,2 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  3  |  7  |  23 |  30 |  21 |  6  |  4  |     |             |  20 |  11 |  10 |  11 |  12 |  11 |  10 |  15 |     |             |

|Демьянское       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,6 | 1,6 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 2,9 |     |             | 3,6 | 2,7 |  3  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  7  |  11 |  5  |  31 |  28 |  8  |  5  |     |             |  20 |  13 |  10 |  5  |  10 |  10 |  14 |  18 |     |             |

|Ишим             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,2 | 3,6 | 4,2 |  4  | 6,3 | 6,3 | 5,3 | 3,7 |     |             | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 4,3 |  4  | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  2  |  6  |  12 |  34 |  24 |  9  |  9  |     |             |  20 |  15 |  9  |  9  |  9  |  12 |  13 |  13 |     |             |

|Кондинское       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4       |

|                 | 2,1 | 2,1 | 3,5 | 3,7 | 4,7 |  4  | 3,6 | 3,4 |     |             |  4  | 3,7 | 3,2 |  3  | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  8  |  7  |  12 |  21 |  32 |  14 |  3  |     |             |  14 |  14 |  14 |  11 |  11 |  12 |  11 |  13 |     |             |

|Ларьяк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,4 |  2  | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,5 | 3,9 | 2,7 |     |             |  3  | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  8  |  4  |  9  |  22 |  25 |  10 |  11 |     |             |  25 |  21 |  11 |  8  |  9  |  3  |  6  |  17 |     |             |

|Новый Порт       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     7,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,3     |

|                 | 6,4 |  5  | 4,9 | 6,3 | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 6,5 |     |             | 6,8 | 5,3 | 4,3 |  4  | 4,5 | 5,5 | 5,1 | 6,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  8  |  14 |  27 |  19 |  14 |  6  |     |             |  28 |  20 |  13 |  9  |  6  |  6  |  7  |  11 |     |             |

|Ныда             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,5     |

|                 |  5  |  4  | 3,9 | 5,3 | 6,5 | 6,5 | 5,7 | 5,1 |     |             | 6,4 | 5,1 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,8 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  10 |  11 |  18 |  21 |  9  |  14 |     |             |  14 |  18 |  8  |  7  |  9  |  9  |  12 |  23 |     |             |

|Няксимволь       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 |  2  | 2,2 |  2  | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,5 |     |             |  3  | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  14 |  29 |  17 |  3  |  4  |  10 |  8  |     |             |  30 |  20 |  10 |  10 |  3  |  5  |  10 |  12 |     |             |

|Октябрьское      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,4     |

|                 | 2,4 | 2,8 | 3,7 | 5,2 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 3,2 |     |             | 3,4 | 3,7 |  3  | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  19 |  3  |  14 |  23 |  23 |  6  |  9  |     |             |  13 |  33 |  9  |  6  |  7  |  8  |  9  |  15 |     |             |

|Салехард         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,3     |

|                 | 4,1 | 4,5 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 6,7 | 5,4 |     |             | 5,1 | 5,3 | 3,9 | 3,2 | 3,4 | 4,1 |  6  | 6,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  13 |  10 |  13 |  26 |  22 |  6  |     |             |  22 |  13 |  15 |  8  |  7  |  10 |  13 |  12 |     |             |

|Сургут           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,5     |

|                 | 2,5 | 2,7 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 4,5 | 4,1 |     |             | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  3  |  7  |  17 |  27 |  22 |  11 |  8  |     |             |  24 |  15 |  8  |  9  |  7  |  8  |  8  |  21 |     |             |

|Тарко-Сале       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,1 | 2,8 | 3,6 |  4  |  5  | 4,6 | 3,8 | 3,4 |     |             | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  5  |  6  |  32 |  18 |  15 |  8  |  10 |     |             |  20 |  13 |  5  |  13 |  6  |  9  |  15 |  19 |     |             |

|Тобольск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,1     |

|                 | 3,2 | 3,7 | 3,7 | 6,3 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 3,8 |     |             | 4,4 | 4,3 | 4,8 | 4,7 |  3  |  3  | 3,6 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  2  |  4  |  24 |  24 |  21 |  18 |  4  |     |             |  29 |  10 |  8  |  15 |  8  |  6  |  11 |  13 |     |             |

|Толька           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 2,2 | 1,3 | 2,6 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 2,6 |     |             | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |  3  | 3,3 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  4  |  11 |  22 |  33 |  16 |  8  |     |             |  19 |  10 |  7  |  8  |  6  |  12 |  14 |  24 |     |             |

|Тюмень           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,4 |     |             | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  3  |  4  |  13 |  30 |  32 |  6  |  7  |     |             |  26 |  8  |  8  |  9  |  11 |  11 |  10 |  17 |     |             |

|Угут             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 3,9 | 4,4 | 3,3 | 3,7 |     |             | 3,5 |  3  | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  11 |  2  |  2  |  14 |  49 |  8  |  2  |     |             |  14 |  36 |  8  |  4  |  9  |  18 |  7  |  4  |     |             |

|Ханты-Мансийск   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,9     |

|                 | 5,7 | 5,5 | 2,1 | 6,4 | 7,4 | 6,9 | 5,8 | 3,3 |     |             |  5  | 6,6 | 4,3 | 3,4 | 5,4 | 4,9 | 3,2 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  4  |  4  |  14 |  42 |  17 |  8  |  5  |     |             |  20 |  10 |  6  |  8  |  12 |  11 |  14 |  19 |     |             |

|Ялуторовск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     7,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,8 | 4,2 | 3,8 | 5,3 | 7,1 | 7,3 | 5,8 | 4,4 |     |             | 4,7 | 4,1 |  3  |  4  | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Удмуртская АССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  11 |  18 |  17 |  25 |  13 |  6  |     |             |  12 |  16 |  11 |  10 |  5  |  10 |  19 |  17 |     |             |

|Глазов           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,6 |  3  | 3,8 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 2,7 |     |             | 3,1 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  12 |  7  |  11 |  17 |  33 |  6  |  8  |     |             |  13 |  16 |  9  |  6  |  7  |  16 |  12 |  21 |     |             |

|Ижевск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 3,7 |     |             | 3,9 | 3,8 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  4  | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ульяновская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  7  |  9  |  18 |  15 |  22 |  8  |  10 |     |             |  22 |  15 |  9  |  4  |  6  |  11 |  11 |  22 |     |             |

|Димитровград     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,2     |

|                 | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,3 |     |             | 3,3 | 3,2 | 2,7 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Хабаровский край |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  2  |  0  |  3  |  49 |  38 |  4  |  1  |     |             |  34 |  10 |  2  |  2  |  16 |  16 |  8  |  12 |     |             |

|Баладек          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  61 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     0       |

|                 | 1,9 | 1,8 |  -  | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 3,1 | 1,5 |     |             | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  3  |  22 |  36 |  2  |  4  |  13 |  13 |     |             |  7  |  3  |  7  |  47 |  12 |  7  |  8  |  9  |     |             |

|Бикин            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 2,9 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 2,2 | 2,7 |  3  | 2,7 |     |             | 3,2 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  8  |  5  |  3  |  6  |  57 |  17 |  2  |     |             |  10 |  22 |  10 |  11 |  9  |  19 |  14 |  5  |     |             |

|Вяземский        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     0       |

|                 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 2,3 | 1,8 |  4  | 4,1 | 1,9 |     |             | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 2,7 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  33 |  23 |  2  |  3  |  3  |  25 |  8  |  3  |     |             |  31 |  23 |  10 |  10 |  9  |  12 |  3  |  2  |     |             |

|Гуга             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 2,3 | 1,9 |     |             | 1,9 |  2  | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,4 |  2  | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  35 |  5  |  2  |  0  |  1  |  6  |  5  |  46 |     |             |  11 |  21 |  19 |  9  |  8  |  11 |  5  |  16 |     |             |

|Екатерино-Николь-| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     7,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|ское             | 7,9 |  5  | 3,7 |  -  | 3,3 | 4,2 | 5,1 | 7,3 |     |             | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  26 |  10 |  1  |  5  |  53 |  4  |  0  |  1  |     |             |  31 |  14 |  5  |  9  |  35 |  2  |  0  |  4  |     |             |

|Комсомольск-на-  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|Амуре            | 5,7 | 4,1 | 1,7 | 4,2 | 4,8 | 3,4 |  -  |  4  |     |             | 4,5 | 3,7 | 2,8 | 4,4 |  5  |  4  |  -  | 5,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  2  |  1  |  0  |  1  |  9  |  58 |  22 |     |             |  8  |  20 |  46 |  15 |  1  |  2  |  5  |  3  |     |             |

|Николаевск-на-   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,4     |

|Амуре            | 4,1 |  3  | 2,4 |  -  | 2,1 | 3,1 | 4,5 |  3  |     |             | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 5,3 | 2,5 | 3,2 | 3,9 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  14 |  43 |  6  |  3  |  5  |  18 |  7  |     |             |  4  |  17 |  39 |  6  |  3  |  8  |  17 |  6  |     |             |

|Софийск, прииск  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  79 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |     |             | 1,8 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  7  |  6  |  2  |  2  |  74 |  6  |  1  |     |             |  3  |  25 |  17 |  5  |  4  |  35 |  7  |  4  |     |             |

|Хабаровск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,6     |

|                 | 3,3 | 5,7 | 4,2 | 2,7 | 3,5 | 5,9 | 4,1 | 2,2 |     |             | 3,4 |  6  | 4,6 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 3,6 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  54 |  12 |  1  |  1  |  16 |  4  |  5  |     |             |  12 |  46 |  6  |  1  |  4  |  14 |  9  |  8  |     |             |

|Чекунда          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  83 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  61 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |  1  | 1,6 | 3,5 | 4,1 | 2,3 |     |             |  2  | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  |  48 |  50 |  0  |     |             |  6  |  45 |  21 |  1  |  0  |  13 |  13 |  1  |     |             |

|Чумикан          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |    10,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 |  -  | 7,5 |  -  |  -  |  -  | 10,3| 10,3|  -  |     |             | 2,4 | 3,4 | 3,9 | 2,5 |  -  | 4,8 | 5,1 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Челябинская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  19 |  4  |  3  |  6  |  20 |  35 |  9  |     |             |  13 |  16 |  6  |  4  |  3  |  9  |  23 |  26 |     |             |

|Бреды            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 4,9 |  6  | 3,6 | 3,9 | 4,8 | 5,8 | 4,8 | 3,4 |     |             | 4,7 | 4,6 |  4  | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  20 |  11 |  1  |  2  |  26 |  23 |  11 |  6  |     |             |  20 |  16 |  4  |  3  |  8  |  13 |  14 |  22 |     |             |

|Магнитогорск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     8,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 5,8 | 5,6 | 4,1 | 3,8 | 7,2 | 8,1 | 7,4 | 5,4 |     |             | 5,9 | 5,4 | 4,6 |  4  | 4,7 | 4,9 | 5,6 |  6  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  3  |  2  |  7  |  20 |  38 |  10 |  13 |     |             |  20 |  12 |  7  |  5  |  7  |  12 |  12 |  25 |     |             |

|Челябинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,2     |

|                 | 4,4 | 4,2 | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 4,5 |     |             | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Чечено-Ингушская |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|АССР             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  9  |  12 |  15 |  4  |  8  |  16 |  32 |     |             |  3  |  5  |  27 |  7  |  7  |  13 |  20 |  18 |     |             |

|Грозный          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  57 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,3 | 3,5 |     |             | 3,7 |  3  | 3,9 | 2,7 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Читинская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  0  |  2  |  1  |  16 |  26 |  8  |  42 |     |             |  22 |  12 |  10 |  6  |  10 |  11 |  8  |  21 |     |             |

|Акша             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  61 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  53 |     0       |

|                 | 3,4 |  -  | 1,8 |  2  | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 5,2 |     |             | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  23 |  5  |  1  |  0  |  2  |  2  |  6  |  61 |     |             |  11 |  10 |  12 |  13 |  10 |  6  |  8  |  30 |     |             |

|Могоча           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  79 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     0       |

|                 | 5,2 | 4,6 | 2,2 |  -  | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 4,1 |     |             | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  12 |  3  |  6  |  2  |  14 |  35 |  16 |     |             |  11 |  19 |  19 |  10 |  8  |  12 |  10 |  11 |     |             |

|Нерчинск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  86 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     0       |

|                 |  3  | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 |     |             | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 4,3 | 4,4 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  19 |  12 |  2  |  0  |  2  |  24 |  27 |     |             |  9  |  17 |  15 |  9  |  9  |  11 |  13 |  17 |     |             |

|Нерчинский Завод | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  82 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  47 |     0       |

|                 | 3,0 | 1,5 | 0,9 | 0,2 |  -  | 0,6 | 1,8 | 2,7 |     |             | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,0 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  3  |  1  |  0  |  2  |  13 |  38 |  28 |     |             |  15 |  4  |  3  |  13 |  14 |  16 |  23 |  12 |     |             |

|Чита             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  65 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |  -  | 2,6 | 3,9 | 3,2 | 2,2 |     |             | 3,1 | 2,4 | 2,3 |  3  | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Чувашская АССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  4  |  6  |  23 |  19 |  15 |  6  |  8  |     |             |  15 |  9  |  10 |  11 |  7  |  11 |  18 |  19 |     |             |

|Канаш            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,5     |

|                 | 3,6 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | 5,3 |  5  | 4,8 | 4,2 |     |             | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  6  |  7  |  22 |  17 |  22 |  11 |  10 |     |             |  14 |  10 |  8  |  10 |  7  |  15 |  17 |  19 |     |             |

|Порецкое         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,8 | 3,6 | 5,1 | 6,4 | 6,1 | 5,1 | 3,6 |     |             | 3,1 |  3  | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Якутская АССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  0  |  1  |  1  |  10 |  55 |  24 |  8  |     |             |  13 |  15 |  6  |  6  |  14 |  22 |  14 |  10 |     |             |

|Алдан            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     4,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 2,8 |  -  | 1,3 | 1,7 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 4,3 |     |             | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 3,5 | 4,3 |  4  | 3,6 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  27 |  16 |  3  |  9  |  24 |  8  |  6  |  7  |     |             |  20 |  14 |  3  |  5  |  23 |  9  |  10 |  16 |     |             |

|Аллах-Юнь        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  82 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,6 |     |             | 2,7 | 2,6 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,2 | 1,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  13 |  8  |  2  |  4  |  22 |  32 |  14 |     |             |  11 |  13 |  14 |  8  |  5  |  15 |  20 |  14 |     |             |

|Амга             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  68 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |     |             | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  6  |  1  |  1  |  4  |  74 |  11 |  1  |     |             |  29 |  33 |  3  |  1  |  6  |  19 |  4  |  5  |     |             |

|Верхоянск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  70 |     2,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,4 |  2  | 2,5 | 2,1 | 2,1 |  2  |  3  |     |             | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |  3  | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  19 |  16 |  4  |  8  |  36 |  12 |  3  |     |             |  19 |  14 |  14 |  6  |  6  |  13 |  14 |  14 |     |             |

|Вилюйск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     3       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 1,1 | 2,3 | 2,5 |  2  | 2,3 |  3  |  3  |  3  |     |             | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 2,7 |  3  | 3,5 | 3,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  1  |  1  |  7  |  54 |  19 |  5  |  4  |     |             |  39 |  7  |  5  |  7  |  17 |  8  |  7  |  10 |     |             |

|Витим            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  51 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 3,1 | 3,3 | 2,1 | 2,9 | 4,5 | 4,9 | 4,4 | 2,8 |     |             | 3,9 | 4,1 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 3,3 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  10 |  8  |  10 |  50 |  7  |  1  |  3  |     |             |  44 |  13 |  3  |  5  |  12 |  9  |  4  |  10 |     |             |

|Джарджан         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 2,8 | 6,1 | 6,3 | 1,6 | 2,3 |     |             |  5  | 3,9 |  2  | 3,1 | 5,9 |  5  | 4,7 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  1  |  8  |  18 |  10 |  10 |  14 |  31 |     |             |  26 |  16 |  16 |  16 |  9  |  4  |  2  |  14 |     |             |

|Дружина          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  53 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |     |             | 4,3 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  4  |  3  |  28 |  22 |  1  |  11 |  18 |     |             |  39 |  13 |  3  |  15 |  7  |  6  |  7  |  10 |     |             |

|Жиганск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,2     |

|                 | 4,2 | 2,1 | 1,7 | 5,1 |  5  | 2,3 | 2,6 | 2,9 |     |             | 6,6 | 4,2 | 2,6 | 4,7 | 5,7 | 4,6 | 3,4 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  22 |  1  |  0  |  20 |  22 |  1  |  1  |  33 |     |             |  33 |  5  |  5  |  16 |  14 |  1  |  2  |  24 |     |             |

|Зырянка          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,3 | 1,2 |  -  | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 5,3 |     |             | 4,6 |  3  |  2  |  3  | 3,7 | 2,2 |  3  | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  5  |  15 |  1  |  1  |  21 |  55 |  1  |     |             |  4  |  15 |  26 |  5  |  3  |  16 |  28 |  3  |     |             |

|Исить            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 1,8 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 5,4 | 5,1 | 1,6 |     |             |  3  |  3  | 3,3 | 2,6 | 2,7 | 3,8 |  4  | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  28 |  3  |  2  |  11 |  52 |  1  |  0  |     |             |  13 |  52 |  4  |  1  |  5  |  15 |  5  |  5  |     |             |

|Кюсюр            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     7,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 6,3 | 7,7 | 2,4 | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 2,2 |  -  |     |             | 5,7 | 6,7 | 4,6 | 2,8 | 4,2 | 5,4 | 4,7 | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  51 |  15 |  11 |  3  |  4  |  3  |  8  |  5  |     |             |  33 |  8  |  13 |  6  |  21 |  7  |  8  |  4  |     |             |

|Нагорный         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  52 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  56 |     0       |

|                 | 6,6 | 3,7 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 3,1 | 1,6 |  4  |     |             |  5  | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  13 |  1  |  1  |  5  |  62 |  10 |  4  |     |             |  16 |  22 |  14 |  5  |  5  |  17 |  10 |  11 |     |             |

|Нюрба            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | 2,8 |     |             | 3,9 | 3,6 | 3,2 |  3  | 2,5 | 3,4 | 3,4 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  6  |  15 |  0  |  1  |  11 |  62 |  4  |     |             |  3  |  5  |  23 |  13 |  4  |  17 |  27 |  8  |     |             |

|Нюя              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     0       |

|                 | 1,9 | 2,3 | 2,5 |  -  | 2,2 | 5,1 | 5,3 | 3,4 |     |             | 2,1 | 2,8 | 2,7 |  3  | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  2  |  9  |  35 |  7  |  4  |  16 |  25 |     |             |  5  |  7  |  28 |  13 |  4  |  3  |  17 |  23 |     |             |

|Оймякон          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  79 |     1,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |     |             | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  18 |  20 |  1  |  0  |  11 |  39 |  7  |     |             |  13 |  32 |  14 |  3  |  2  |  7  |  19 |  10 |     |             |

|Олекминск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     0       |

|                 | 2,3 | 2,1 |  2  | 3,1 |  -  | 3,6 | 3,5 | 3,2 |     |             | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 2,8 |  3  | 3,5 | 3,4 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  41 |  7  |  5  |  2  |  6  |  3  |  6  |  30 |     |             |  23 |  23 |  16 |  8  |  7  |  5  |  8  |  10 |     |             |

|Оленек           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  65 |     2,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,1 | 4,7 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 2,2 |     |             | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,9 | 3,8 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  20 |  2  |  2  |  10 |  48 |  9  |  3  |  6  |     |             |  26 |  8  |  2  |  11 |  32 |  8  |  6  |  7  |     |             |

|Охотский Перевоз | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  77 |     1,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     0       |

|                 | 1,8 | 2,1 |  1  | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,7 |     |             | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  26 |  13 |  0  |  1  |  2  |  42 |  12 |  4  |     |             |  14 |  22 |  7  |  4  |  8  |  16 |  16 |  13 |     |             |

|Покровск         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 3,2 |  3  |  -  | 1,4 | 3,4 | 2,9 |  3  | 2,8 |     |             | 2,9 |  3  | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  32 |  17 |  4  |  5  |  12 |  16 |     |             |  4  |  8  |  20 |  9  |  4  |  3  |  10 |  42 |     |             |

|Сангар           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     7,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 1,6 | 2,4 | 7,2 | 7,6 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |     |             | 3,1 | 3,2 | 5,2 | 7,1 | 2,5 | 2,9 | 4,3 | 7,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  3  |  1  |  1  |  17 |  54 |  7  |  10 |     |             |  31 |  32 |  11 |  5  |  8  |  5  |  7  |  11 |     |             |

|Среднеколымск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 2,9 |  3  | 3,3 |     |             | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | 3,2 |  3  | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  2  |  1  |  1  |  15 |  48 |  21 |  6  |     |             |  22 |  13 |  14 |  5  |  8  |  13 |  12 |  13 |     |             |

|Сунтар           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  47 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     0       |

|                 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | 3,3 | 2,6 |     |             | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  8  |  2  |  6  |  30 |  29 |  6  |  9  |     |             |  25 |  20 |  5  |  5  |  11 |  9  |  7  |  18 |     |             |

|Сухана           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  69 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 |  2  | 2,6 | 2,4 | 3,7 |  4  | 1,9 | 1,5 | 1,9 |     |             | 3,2 |  3  | 2,8 | 3,1 | 3,4 |  3  | 2,7 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  18 |  21 |  0  |  1  |  29 |  29 |  1  |     |             |  3  |  32 |  17 |  2  |  2  |  29 |  14 |  1  |     |             |

|Сюрен-Кюель      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     8,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     0       |

|                 |  2  | 2,1 | 2,1 |  -  | 8,4 | 8,7 | 6,4 | 3,7 |     |             | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 3,9 |  4  | 3,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  2  |  19 |  4  |  2  |  4  |  64 |  4  |     |             |  7  |  13 |  18 |  7  |  5  |  9  |  30 |  11 |     |             |

|Тегюлте-Терде    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  78 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     0       |

|                 | 1,4 | 2,4 | 1,7 |  2  |  1  | 1,9 | 2,7 | 2,6 |     |             | 2,7 | 2,3 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  37 |  1  |  1  |  10 |  5  |  0  |  2  |  44 |     |             |  32 |  5  |  1  |  10 |  33 |  3  |  2  |  14 |     |             |

|Томпо            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     3,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 4,8 | 5,5 |  -  | 2,7 | 3,1 |     |             |  3  | 3,2 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 2,8 |  2  | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  5  |  2  |  3  |  33 |  38 |  10 |  4  |     |             |  18 |  17 |  12 |  8  |  13 |  12 |  11 |  9  |     |             |

|Туой-Хая         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     3       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 |  2  | 2,1 | 1,7 |  2  | 2,4 |  3  | 2,9 | 2,6 |     |             | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  24 |  15 |  1  |  2  |  7  |  22 |  12 |  17 |     |             |  10 |  14 |  8  |  16 |  12 |  15 |  11 |  14 |     |             |

|Усть-Мая         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  63 |     2,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |     |             | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 4,3 |  3  | 2,9 | 2,7 | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  0  |  0  |  1  |  39 |  55 |  2  |  1  |  2  |     |             |  19 |  3  |  3  |  9  |  18 |  14 |  5  |  29 |     |             |

|Усть-Мома        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 |  -  |  -  |  1  | 1,7 | 3,8 | 1,2 | 1,2 | 3,8 |     |             | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  13 |  4  |  10 |  7  |  6  |  11 |  39 |     |             |  10 |  11 |  4  |  8  |  21 |  16 |  11 |  19 |     |             |

|Чульман          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  72 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     0       |

|                 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 2,8 |     |             | 2,9 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  9  |  18 |  4  |  15 |  30 |  15 |  7  |     |             |  20 |  14 |  16 |  6  |  11 |  8  |  13 |  12 |     |             |

|Шелагонцы        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  78 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  42 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 2,3 | 2,9 | 3,9 |     |             | 3,6 |  3  | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,3 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  33 |  27 |  1  |  2  |  8  |  10 |  10 |  9  |     |             |  11 |  17 |  11 |  13 |  10 |  6  |  14 |  18 |     |             |

|Якутск           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     2,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,6 |  2  | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |     |             | 2,9 | 3,3 |  3  | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ярославская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  4  |  18 |  16 |  30 |  9  |  6  |     |             |  14 |  18 |  6  |  9  |  10 |  14 |  17 |  12 |     |             |

|Пошехонье-Воло-  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|дарск            |  3  |  3  | 2,6 |  4  | 4,6 | 4,8 | 3,7 | 2,9 |     |             | 2,8 | 3,3 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,4 | 3,3 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  7  |  6  |  15 |  17 |  29 |  8  |  8  |     |             |  14 |  12 |  8  |  10 |  9  |  16 |  15 |  16 |     |             |

|Ростов           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  5  |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  8  |     3,1     |

|                 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 4,1 | 4,5 |  4  | 4,2 | 3,2 |     |             | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  6  |  8  |  12 |  20 |  21 |  14 |  12 |     |             |  14 |  15 |  9  |  7  |  8  |  11 |  16 |  20 |     |             |

|Ярославль        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  4  |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  8  |     3,9     |

|                 | 3,8 |  3  | 3,1 | 4,4 |  6  | 5,5 | 4,8 | 4,1 |     |             | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Украинская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Винницкая область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  13 |  7  |  11 |  15 |  14 |  14 |  14 |     |             |  23 |  11 |  5  |  6  |  8  |  8  |  14 |  25 |     |             |

|Винница          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  7  |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,8     |

|                 | 3,7 | 3,4 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 4,5 | 4,7 |     |             | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  10 |  9  |  11 |  16 |  12 |  16 |  15 |     |             |  17 |  9  |  6  |  8  |  8  |  7  |  18 |  27 |     |             |

|Жмеринка         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  2  |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     2,9     |

|                 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 4,2 | 5,1 |     |             | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  15 |  24 |  4  |  3  |  16 |  23 |     |             |  13 |  6  |  8  |  10 |  5  |  5  |  20 |  33 |     |             |

|Могилев-Подоль-  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|ский             |  3  | 2,9 | 2,7 |  3  | 2,9 |  3  | 3,2 |  4  |     |             | 3,1 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Волынская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  8  |  13 |  18 |  14 |  23 |  16 |     |             |  7  |  6  |  7  |  8  |  10 |  12 |  26 |  24 |     |             |

|Луцк             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 6,3 | 5,9 |     |             | 3,4 | 2,9 | 3,6 |  3  | 2,7 | 3,4 | 4,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ворошиловградская|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  10 |  27 |  15 |  5  |  12 |  17 |  9  |     |             |  10 |  13 |  13 |  7  |  4  |  11 |  23 |  19 |     |             |

|Ворошиловград    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 3,7 |  4  | 5,4 | 5,2 | 6,3 | 6,8 | 5,3 | 4,2 |     |             |  4  | 4,1 | 3,6 | 3,7 |  4  | 4,4 |  4  | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Днепропетровская |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  13 |  10 |  15 |  15 |  13 |  9  |  16 |     |             |  17 |  9  |  6  |  5  |  9  |  8  |  15 |  31 |     |             |

|Днепропетровск   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  16 |  15 |  11 |  9  |  11 |  12 |  11 |     |             |  22 |  15 |  7  |  5  |  4  |  9  |  15 |  23 |     |             |

|Кривой Рог       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,5     |

|                 | 6,2 |  6  | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 5,9 | 5,9 |     |             | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 4,4 | 3,9 |  4  | 4,4 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  20 |  18 |  13 |  8  |  11 |  11 |  10 |     |             |  19 |  16 |  11 |  6  |  5  |  13 |  13 |  17 |     |             |

|Никополь         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,5     |

|                 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,3 |     |             | 3,9 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Донецкая область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  17 |  25 |  10 |  9  |  11 |  11 |  9  |     |             |  15 |  17 |  13 |  5  |  7  |  12 |  14 |  17 |     |             |

|Амвросиевка      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 4,6 |  5  | 5,7 | 4,5 | 4,1 | 6,2 | 6,9 | 5,1 |     |             | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 2,4 | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  13 |  16 |  26 |  5  |  13 |  12 |  8  |     |             |  14 |  15 |  13 |  10 |  5  |  12 |  15 |  16 |     |             |

|Донецк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 5,6 | 5,1 |  6  | 6,2 | 5,4 | 6,3 | 5,8 | 4,7 |     |             | 4,9 | 4,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 4,3 | 4,4 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  23 |  24 |  3  |  4  |  12 |  12 |  13 |     |             |  12 |  11 |  8  |  6  |  10 |  15 |  13 |  25 |     |             |

|Жданов           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,6     |

|                 | 4,3 | 5,2 | 6,1 | 3,8 |  4  | 4,8 | 4,7 | 4,5 |     |             | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Житомирская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  12 |  6  |  13 |  14 |  15 |  18 |  14 |     |             |  13 |  9  |  5  |  6  |  7  |  11 |  24 |  25 |     |             |

|Житомир          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 4,6 |     |             | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |  3  | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  8  |  12 |  15 |  15 |  21 |  14 |     |             |  14 |  7  |  6  |  7  |  7  |  8  |  26 |  25 |     |             |

|Коростень        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,1     |

|                 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 3,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 4,8 |     |             | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  8  |  12 |  14 |  15 |  11 |  22 |  13 |     |             |  9  |  9  |  8  |  10 |  7  |  9  |  24 |  24 |     |             |

|Новоград-Волын-  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,3     |

|ский             | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,6 | 4,2 |     |             | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Закарпатская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  9  |  6  |  33 |  18 |  6  |  4  |  11 |     |             |  14 |  14 |  8  |  14 |  13 |  10 |  9  |  18 |     |             |

|Берегово         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     0       |

|                 | 3,8 | 3,2 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,8 |     |             |  3  | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  10 |  14 |  40 |  8  |  2  |  4  |  12 |     |             |  14 |  18 |  11 |  15 |  9  |  6  |  7  |  20 |     |             |

|Ужгород          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 4,2 |  4  | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 2,4 |  2  |  4  |     |             | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  19 |  36 |  9  |  3  |  6  |  18 |  5  |     |             |  7  |  22 |  20 |  9  |  5  |  10 |  19 |  8  |     |             |

|Хуст             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     1,4     |

|                 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |  3  | 2,3 | 2,1 |     |             | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Запорожская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  17 |  14 |  12 |  13 |  13 |  10 |  8  |     |             |  22 |  19 |  8  |  5  |  9  |  10 |  10 |  17 |     |             |

|Запорожье        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,1 | 4,8 | 5,4 |  5  | 3,8 | 3,6 | 3,5 |  4  |     |             | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,8 |  3  | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  20 |  24 |  10 |  6  |  9  |  12 |  8  |     |             |  20 |  16 |  9  |  7  |  10 |  9  |  13 |  16 |     |             |

|Мелитополь       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,1 |     |             | 3,3 | 3,3 | 2,8 |  3  | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ивано-Франковская|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  1  |  8  |  27 |  4  |  7  |  25 |  23 |     |             |  9  |  2  |  5  |  13 |  3  |  7  |  18 |  43 |     |             |

|Ивано-Франковск  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 | 3,2 | 1,3 |  3  | 3,9 | 1,9 | 3,5 | 5,2 | 5,8 |     |             | 2,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 |  2  | 2,5 | 3,7 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Киевская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  10 |  11 |  12 |  9  |  11 |  20 |  16 |     |             |  18 |  12 |  8  |  7  |  5  |  8  |  18 |  24 |     |             |

|Киев             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,7 |  3  | 2,5 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 4,1 |     |             | 3,3 | 2,7 |  2  | 2,5 | 2,9 |  3  | 3,3 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кировоградская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  10 |  8  |  16 |  12 |  12 |  14 |  14 |     |             |  24 |  13 |  7  |  5  |  6  |  7  |  15 |  23 |     |             |

|Кировоград       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 5,9 | 5,5 |     |             | 4,3 | 3,7 | 3,3 |  3  | 3,9 |  4  | 4,1 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Крымская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  38 |  7  |  2  |  12 |  12 |  10 |  9  |     |             |  10 |  17 |  9  |  2  |  9  |  22 |  18 |  13 |     |             |

|Евпатория        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     7,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4       |

|                 | 4,2 | 7,1 | 6,3 | 2,3 | 6,9 | 6,3 | 4,8 | 3,7 |     |             |  4  |  4  | 3,4 | 2,6 |  4  | 4,2 |  4  | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  18 |  12 |  4  |  14 |  8  |  9  |  22 |     |             |  21 |  11 |  4  |  6  |  11 |  8  |  16 |  23 |     |             |

|Керчь            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     7,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,1     |

|                 | 6,3 | 7,4 | 6,2 | 3,3 | 7,5 | 5,8 | 4,7 | 5,4 |     |             | 5,7 | 6,5 | 4,5 | 3,8 | 5,3 |  5  | 4,1 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  30 |  10 |  8  |  22 |  7  |  5  |  5  |     |             |  6  |  16 |  22 |  2  |  9  |  7  |  20 |  18 |     |             |

|Севастополь      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     2,3     |

|                 | 5,7 | 6,1 | 2,3 | 4,6 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 8,5 |     |             | 6,1 | 4,8 | 2,3 |  2  | 5,7 | 5,3 | 4,4 | 6,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  23 |  11 |  17 |  12 |  19 |  7  |  6  |     |             |  6  |  12 |  17 |  20 |  6  |  14 |  17 |  8  |     |             |

|Симферополь      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 3,4 | 5,8 | 3,9 | 3,2 | 5,2 |  6  | 5,8 | 3,8 |     |             | 4,1 | 4,6 |  3  | 2,8 | 3,1 | 4,6 | 5,1 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  60 |  2  |  1  |  2  |  10 |  10 |  2  |  13 |     |             |  50 |  6  |  1  |  1  |  22 |  10 |  2  |  8  |     |             |

|Судак            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,1     |

|                 | 6,7 |  4  | 2,4 | 2,1 | 4,1 | 4,5 | 2,5 | 4,4 |     |             | 4,3 | 5,4 | 3,8 | 1,5 | 3,1 | 3,4 | 1,8 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  6  |  4  |  6  |  11 |  10 |  11 |  41 |     |             |  9  |  13 |  5  |  8  |  9  |  8  |  22 |  26 |     |             |

|Феодосия         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,3 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 5,8 | 6,5 | 5,6 |  6  |     |             | 4,8 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 4,6 |  5  |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  31 |  6  |  18 |  3  |  4  |  7  |  6  |  25 |     |             |  29 |  5  |  14 |  10 |  14 |  2  |  4  |  22 |     |             |

|Ялта             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 |  3  | 3,2 | 4,4 | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 2,6 | 3,6 |     |             | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 2,3 | 2,3 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Львовская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  7  |  13 |  17 |  7  |  21 |  17 |  14 |     |             |  7  |  6  |  6  |  9  |  8  |  14 |  26 |  24 |     |             |

|Дрогобыч         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 6,2 | 5,3 | 4,6 |     |             | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  9  |  16 |  12 |  18 |  23 |  12 |     |             |  7  |  7  |  5  |  7  |  9  |  14 |  31 |  20 |     |             |

|Львов            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 3,2 | 4,1 |  5  | 4,8 | 4,1 |  6  | 6,4 | 5,4 |     |             | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Николаевская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  21 |  12 |  11 |  10 |  10 |  8  |  13 |     |             |  23 |  18 |  4  |  3  |  6  |  14 |  9  |  23 |     |             |

|Николаев         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,2     |

|                 | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |  4  | 4,5 |     |             | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 4,6 |  4  | 3,2 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  11 |  12 |  17 |  8  |  7  |  11 |  17 |     |             |  25 |  11 |  8  |  6  |  6  |  6  |  13 |  25 |     |             |

|Первомайск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 |  5  | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 2,9 | 4,3 | 4,3 |     |             | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Одесская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  23 |  16 |  6  |  10 |  9  |  7  |  11 |  18 |     |             |  20 |  7  |  6  |  16 |  11 |  8  |  11 |  21 |     |             |

|Измаил           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 6,2 | 5,9 | 4,1 |  4  |  4  | 4,2 | 4,1 | 5,7 |     |             | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,6 |  4  | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  19 |  15 |  11 |  5  |  8  |  11 |  14 |  17 |     |             |  22 |  8  |  3  |  6  |  15 |  12 |  12 |  22 |     |             |

|Одесса           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |     8,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,3     |

|                 | 6,2 | 8,5 |  8  |  5  | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 5,1 |     |             | 4,9 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | 3,6 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Полтавская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  13 |  14 |  14 |  11 |  16 |  14 |  10 |     |             |  15 |  15 |  11 |  7  |  6  |  9  |  17 |  20 |     |             |

|Полтава          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,4     |

|                 | 4,8 | 5,1 |  5  |  5  | 5,3 | 5,6 | 6,2 | 5,8 |     |             | 4,6 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ровенская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  8  |  13 |  14 |  14 |  27 |  12 |     |             |  10 |  7  |  5  |  8  |  7  |  11 |  29 |  23 |     |             |

|Ровно            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     7,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,9 | 3,9 | 4,5 | 5,4 | 5,1 | 6,1 | 7,5 | 6,5 |     |             |  4  | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  5  |  9  |  14 |  17 |  16 |  18 |  11 |     |             |  11 |  5  |  6  |  8  |  11 |  14 |  24 |  21 |     |             |

|Сарны            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 3,2 | 2,5 | 3,3 | 4,3 |  4  | 3,5 |  4  |  4  |     |             | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Сумская область  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  8  |  15 |  15 |  14 |  16 |  15 |  10 |     |             |  15 |  10 |  10 |  7  |  7  |  9  |  17 |  25 |     |             |

|Конотоп          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |  5  | 5,2 |  5  | 4,7 | 4,9 |     |             | 3,5 | 3,2 |  3  |  3  | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  9  |  10 |  19 |  13 |  16 |  14 |  12 |     |             |  13 |  13 |  6  |  8  |  9  |  9  |  17 |  25 |     |             |

|Сумы             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 4,5 | 3,8 | 3,8 |  5  | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 4,8 |     |             | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Тернопольская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  5  |  10 |  19 |  14 |  8  |  18 |  19 |     |             |  11 |  6  |  7  |  9  |  6  |  8  |  22 |  31 |     |             |

|Тернополь        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | 4,1 | 4,4 | 5,1 |     |             | 2,7 |  2  | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Харьковская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  11 |  17 |  13 |  10 |  19 |  15 |  9  |     |             |  11 |  13 |  7  |  8  |  6  |  16 |  16 |  23 |     |             |

|Изюм             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,9 | 4,4 | 3,9 | 2,4 | 4,2 |  4  | 3,6 | 3,7 |     |             | 2,9 | 3,1 | 2,2 |  2  |  2  | 2,6 | 2,7 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  12 |  16 |  17 |  10 |  12 |  13 |  11 |     |             |  17 |  14 |  12 |  9  |  4  |  9  |  14 |  21 |     |             |

|Харьков          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 4,9 | 5,2 |  5  | 4,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 |     |             | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,2 |  3  | 3,7 | 4,4 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Херсонская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  19 |  23 |  7  |  7  |  8  |  14 |  11 |     |             |  16 |  12 |  11 |  14 |  4  |  10 |  17 |  16 |     |             |

|Геническ         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     3,8     |

|                 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 4,6 | 5,2 | 5,3 | 5,2 | 4,6 |     |             | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  23 |  17 |  12 |  7  |  7  |  8  |  10 |     |             |  22 |  14 |  9  |  5  |  7  |  18 |  10 |  15 |     |             |

|Херсон           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 5,4 | 6,2 | 5,9 | 4,1 | 3,6 |  4  | 4,4 | 4,8 |     |             | 4,1 |  4  | 3,6 | 3,2 | 2,  | 3,3 | 3,5 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Хмельницкая      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  5  |  10 |  35 |  6  |  2  |  7  |  26 |     |             |  18 |  5  |  4  |  12 |  6  |  5  |  11 |  39 |     |             |

|Каменец-Подоль-  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|ский             | 4,1 |  2  | 3,4 | 4,1 |  3  | 2,4 | 5,2 | 5,4 |     |             | 3,3 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 2,2 |  4  | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  5  |  7  |  21 |  14 |  10 |  18 |  20 |     |             |  8  |  6  |  6  |  10 |  6  |  9  |  23 |  32 |     |             |

|Хмельницкий      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 4,3 |  4  | 4,3 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,7 |     |             | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Черкасская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  10 |  8  |  16 |  11 |  12 |  12 |  20 |     |             |  18 |  10 |  6  |  5  |  6  |  7  |  13 |  35 |     |             |

|Умань            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 4,4 | 3,9 |  3  | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 5,8 |     |             | 3,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 2,9 | 3,6 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |   - |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |     |             |

|Черкассы         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |      -      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 5,9 | 3,3 | 4,5 |  4  | 4,4 | 4,8 | 5,8 |  6  |     |             | 4,4 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 3,5 | 3,2 | 4,6 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Черниговская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  12 |  10 |  17 |  14 |  13 |  12 |  14 |     |             |  14 |  11 |  9  |  8  |  5  |  7  |  16 |  30 |     |             |

|Прилуки          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 3,8 |  4  | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 4,9 |     |             |  4  | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  10 |  11 |  12 |  14 |  14 |  16 |  13 |     |             |  18 |  9  |  10 |  7  |  7  |  8  |  17 |  24 |     |             |

|Чернигов         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 |  4  |  3  | 3,3 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 4,5 |     |             | 3,5 |  3  | 2,9 |  3  | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Черновицкая      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  2  |  19 |  20 |  4  |  6  |  10 |  36 |     |             |  6  |  3  |  8  |  11 |  4  |  7  |  18 |  43 |     |             |

|Черновцы         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 |  2  | 2,3 | 3,7 | 4,3 | 1,9 | 2,5 | 4,5 | 5,4 |     |             | 2,9 |  2  |  3  | 3,4 |  2  | 2,1 | 3,7 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Белорусская ССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Брестская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  9  |  12 |  17 |  18 |  18 |  11 |     |             |  12 |  9  |  8  |  7  |  10 |  10 |  23 |  21 |     |             |

|Барановичи       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,5     |

|                 | 4,1 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 4,6 |     |             | 3,1 | 3,1 |  3  | 3,6 |  3  | 3,2 | 3,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  7  |  12 |  10 |  14 |  22 |  19 |  10 |     |             |  11 |  7  |  8  |  7  |  9  |  16 |  24 |  18 |     |             |

|Брест            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,3     |

|                 |  3  | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 4,4 | 5,2 | 4,4 |     |             | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 4,2 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Витебская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  8  |  4  |  15 |  20 |  22 |  13 |  12 |     |             |  10 |  11 |  8  |  9  |  13 |  14 |  18 |  17 |     |             |

|Витебск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,3     |

|                 | 3,8 | 3,6 |  4  | 4,7 | 5,6 | 5,9 | 5,2 | 4,2 |     |             | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  7  |  6  |  12 |  25 |  20 |  13 |  10 |     |             |  12 |  6  |  7  |  8  |  13 |  15 |  21 |  18 |     |             |

|Лепель           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     2,9     |

|                 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |  4  | 3,9 | 3,9 | 4,2 |     |             | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  8  |  10 |  14 |  18 |  17 |  16 |  9  |     |             |  8  |  9  |  9  |  8  |  12 |  14 |  23 |  17 |     |             |

|Полоцк           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,8     |

|                 |  4  | 3,9 | 4,1 | 5,1 | 5,3 | 6,5 | 6,3 | 4,7 |     |             | 3,6 | 3,4 |  3  | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Гомельская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  10 |  14 |  16 |  16 |  17 |  11 |     |             |  12 |  10 |  7  |  9  |  9  |  13 |  21 |  19 |     |             |

|Василевичи       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 3,3 | 2,7 | 3,4 | 3,8 |  4  | 4,2 | 4,4 | 3,6 |     |             | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  6  |  14 |  16 |  20 |  15 |  11 |     |             |  14 |  10 |  6  |  6  |  9  |  13 |  20 |  22 |     |             |

|Гомель           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 5,6 | 4,7 |  5  | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,3 |     |             | 4,3 | 3,8 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,5 |  4  | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Гродненская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  6  |  10 |  16 |  14 |  22 |  17 |  10 |     |             |  11 |  8  |  8  |  10 |  8  |  13 |  21 |  21 |     |             |

|Волкловыск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,8     |

|                 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 5,1 | 4,5 |     |             | 2,8 |  3  | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  7  |  7  |  12 |  13 |  24 |  18 |  10 |     |             |  14 |  8  |  7  |  7  |  7  |  17 |  21 |  19 |     |             |

|Гродно           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,2     |

|                 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 5,1 | 4,5 | 3,9 |     |             | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Минская область  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  10 |  7  |  14 |  17 |  18 |  15 |  13 |     |             |  11 |  10 |  6  |  7  |  11 |  13 |  21 |  21 |     |             |

|Минск            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,2     |

|                 |  4  | 4,3 | 4,7 |  5  | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 4,8 |     |             | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 4,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  8  |  10 |  16 |  15 |  18 |  15 |  9  |     |             |  13 |  9  |  7  |  7  |  10 |  12 |  22 |  20 |     |             |

|Слуцк            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,7     |

|                 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 5,1 |     |             | 3,3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Могилевская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  10 |  15 |  17 |  18 |  11 |  12 |     |             |  11 |  11 |  10 |  9  |  10 |  13 |  17 |  19 |     |             |

|Горки            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,8     |

|                 |  4  | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,3 |     |             | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  8  |  14 |  17 |  18 |  13 |  12 |     |             |  15 |  10 |  9  |  6  |  10 |  11 |  10 |  20 |     |             |

|Могилев          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,7     |

|                 | 4,3 | 3,6 |  4  | 4,2 | 4,4 |  5  | 4,9 | 4,8 |     |             | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |  3  | 3,6 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Узбекская ССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Андижанская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  2  |  57 |  18 |  9  |  11 |  1  |  1  |     |             |  2  |  2  |  54 |  10 |  8  |  16 |  6  |  2  |     |             |

|Андижан          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     2,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,1 |     |             | 1,5 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 1,8 |  2  | 1,8 | 1,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Бухарская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  22 |  7  |  14 |  18 |  12 |  9  |  5  |  13 |     |             |  67 |  7  |  1  |  0  |  0  |  1  |  5  |  19 |     |             |

|Бухара           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  37 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     0       |

|                 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 3,7 | 4,8 | 5,1 | 3,7 | 4,8 |     |             | 5,4 | 4,7 |  1  |  -  |  -  | 3,6 | 4,6 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  53 |  11 |  11 |  5  |  11 |  4  |     |             |  30 |  24 |  20 |  2  |  2  |  2  |  9  |  11 |     |             |

|Навои            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     0       |

|                 | 1,9 |  2  | 3,6 | 3,3 | 4,4 | 3,4 | 2,8 | 2,1 |     |             | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  8  |  46 |  14 |  5  |  5  |  16 |  3  |     |             |  22 |  23 |  15 |  4  |  2  |  5  |  16 |  13 |     |             |

|Тамдыбулак       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 7,3 | 5,9 | 5,6 | 3,4 |     |             | 5,2 | 5,1 | 3,5 |  3  | 2,1 | 3,4 | 5,1 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Джизакская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  4  |  3  |  2  |  2  |  14 |  50 |  14 |     |             |  33 |  12 |  2  |  0  |  1  |  4  |  24 |  24 |     |             |

|Джизак           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  60 |     0       |

|                 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,9 | 1,7 |  5  | 5,5 | 2,8 |     |             | 2,6 | 2,6 | 1,8 |  -  | 0,7 | 4,3 |  5  | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Каракалпакская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|АССР             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  30 |  20 |  8  |  7  |  6  |  9  |  11 |     |             |  23 |  31 |  15 |  5  |  2  |  3  |  6  |  15 |     |             |

|Кунград          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,1 |     |             | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 4,1 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  37 |  13 |  11 |  6  |  7  |  10 |  6  |     |             |  37 |  28 |  6  |  3  |  3  |  3  |  6  |  14 |     |             |

|Нукус            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 3,6 |     |             | 4,8 | 4,4 |  4  | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 3,6 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кашкадарьинская  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  8  |  32 |  10 |  13 |  8  |  8  |  11 |     |             |  42 |  7  |  11 |  1  |  1  |  1  |  9  |  28 |     |             |

|Карши            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 2,8 |     |             | 4,5 | 2,8 |  2  | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 3,1 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  47 |  18 |  2  |  2  |  6  |  10 |  9  |     |             |  36 |  27 |  8  |  1  |  2  |  11 |  9  |  6  |     |             |

|Китаб            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 1,5 | 2,9 | 2,7 | 1,6 | 1,8 | 2,9 | 2,4 |  2  |     |             |  5  | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |  2  | 2,2 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Наманганская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  31 |  11 |  8  |  6  |  6  |  8  |  4  |  26 |     |             |  25 |  13 |  21 |  14 |  7  |  10 |  3  |  7  |     |             |

|Наманган         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     2       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 |  2  | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,7 |     |             | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Самаркандская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  25 |  17 |  7  |  17 |  17 |  6  |  7  |     |             |  15 |  46 |  20 |  1  |  1  |  1  |  3  |  13 |     |             |

|Каттакурган      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  50 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | 1,8 | 3,7 | 3,7 | 3,1 | 2,6 |     |             | 2,7 | 4,1 | 3,9 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  35 |  32 |  2  |  6  |  12 |  7  |     |             |  12 |  15 |  38 |  22 |  0  |  1  |  4  |  8  |     |             |

|Самарканд        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | 2,7 | 2,2 | 4,2 | 2,9 |  2  |     |             | 2,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 |  -  | 1,4 |  2  |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Сурхандарьинская |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  22 |  16 |  17 |  6  |  23 |  10 |  1  |     |             |  2  |  5  |  2  |  4  |  9  |  43 |  28 |  7  |     |             |

|Термез           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  29 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 2,4 |  4  | 5,6 | 2,2 |     |             |  1  |  1  | 0,9 |  1  | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Сырдарьинская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  4  |  32 |  36 |  4  |  7  |  10 |  6  |     |             |  19 |  14 |  5  |  6  |  19 |  15 |  13 |  9  |     |             |

|Урсатьевская     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |    10,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 1,2 | 2,3 |10,9 |10,1 | 1,5 | 2,3 | 2,2 | 2,2 |     |             | 2,9 | 2,9 | 5,9 | 5,3 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ташкентская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  30 |  20 |  9  |  7  |  4  |  6  |  12 |     |             |  20 |  20 |  14 |  6  |  6  |  6  |  9  |  19 |     |             |

|Ташкент          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     2,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     1,4     |

|                 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |     |             | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ферганская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  9  |  7  |  28 |  15 |  6  |  14 |  11 |     |             |  16 |  5  |  4  |  19 |  13 |  6  |  17 |  20 |     |             |

|Фергана          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     1,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,9 |  2  | 1,8 |     |             | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,2 |  3  |  4  | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Хорезмская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  36 |  22 |  9  |  5  |  6  |  11 |  6  |     |             |  26 |  30 |  6  |  1  |  2  |  2  |  9  |  24 |     |             |

|Ургенч           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,4 | 4,6 | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 3,8 |     |             | 3,6 | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6 | 2,9 | 3,7 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Казахская ССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Актюбинская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  10 |  17 |  23 |  17 |  16 |  8  |  7  |     |             |  12 |  16 |  10 |  8  |  7  |  8  |  14 |  25 |     |             |

|Актюбинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     7,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 3,7 | 5,5 |  5  | 5,2 | 6,3 | 7,4 |  6  | 5,4 |     |             | 4,6 |  4  | 3,5 |  4  | 4,3 | 5,8 | 5,9 | 5,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  24 |   5 |  6  |  7  |  18 |  13 |  15 |     |             |  18 |  15 |  6  |  5  |  4  |  12 |  14 |  26 |     |             |

|Берчогур         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     8,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 3,4 |  3  | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 8,2 | 8,3 | 5,7 |     |             | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 4,3 | 4,8 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  20 |  12 |  5  |  14 |  10 |  13 |  15 |     |             |  20 |  19 |  8  |  5  |  5  |  7  |  14 |  22 |     |             |

|Иргиз            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5       |

|                 | 4,3 |  5  | 3,9 | 4,1 | 5,5 |  6  | 5,4 | 4,7 |     |             |  5  | 5,5 |  4  | 3,3 |  4  | 4,6 | 5,3 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  17 |  6  |  10 |  16 |  14 |  13 |  9  |     |             |  21 |  16 |  7  |  4  |  6  |  7  |  17 |  22 |     |             |

|Карабутак        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,7 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 4,1 |     |             | 4,2 | 4,1 | 3,8 |  4  | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  17 |  23 |  13 |  14 |  10 |  9  |  8  |     |             |  17 |  13 |  10 |  4  |  7  |  8  |  19 |  22 |     |             |

|Темир            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,7 | 5,1 | 5,1 | 4,5 | 5,6 | 6,6 |  6  |  4  |     |             | 4,2 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 4,2 |  5  | 5,4 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  25 |  16 |  8  |  8  |  20 |  7  |  6  |     |             |  14 |  17 |  9  |  5  |  6  |  13 |  14 |  22 |     |             |

|Челкар           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,6     |

|                 | 4,1 | 5,3 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 5,9 | 5,7 |     |             | 4,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,8 | 5,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  28 |  10 |  15 |  14 |  15 |  5  |  4  |     |             |  18 |  20 |  8  |  8  |  7  |  10 |  12 |  17 |     |             |

|Эмба             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 |  3  | 3,5 | 3,9 | 5,2 |  4  | 4,3 | 4,5 | 4,3 |     |             |  4  | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Алма-Атинская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  12 |  7  |  23 |  16 |  20 |  7  |  6  |     |             |  5  |  11 |  6  |  45 |  17 |  8  |  4  |  4  |     |             |

|Алма-Ата         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |     |             | 1,9 |  2  | 1,6 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  28 |  11 |  15 |  12 |  8  |  9  |  4  |     |             |  14 |  25 |  6  |  8  |  9  |  10 |  16 |  12 |     |             |

|Баканас          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 |  2  | 2,1 | 1,8 |  3  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 2,4 |     |             | 3,8 | 4,3 | 3,3 |  3  | 3,6 | 3,7 | 4,5 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  8  |  17 |  7  |  6  |  12 |  25 |  21 |     |             |  10 |  12 |  21 |  11 |  9  |  11 |  12 |  14 |     |             |

|Или              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     2,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     0       |

|                 | 1,9 | 1,6 | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,5 |     |             | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  10 |  48 |  9  |  8  |  11 |  9  |     |             |  6  |  5  |  10 |  36 |  12 |  12 |  10 |  9  |     |             |

|Иссык            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     1,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | 1,7 |     |             | 1,8 | 1,9 |  2  | 2,2 | 3,1 | 3,3 | 2,7 |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  1  |  2  |  43 |  17 |  4  |  4  |  15 |     |             |  24 |  11 |  4  |  23 |  9  |  5  |  7  |  17 |     |             |

|Курты            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,6 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 3,2 |     |             | 3,9 | 4,5 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  6  |  26 |  38 |  8  |  15 |  4  |  1  |     |             |  8  |  13 |  21 |  23 |  12 |  12 |  8  |  3  |     |             |

|Подгорное        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 2,9 | 1,8 |     |             | 2,8 | 2,9 | 2,6 |  3  | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Восточно-Казах-  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|станская область |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  3  |  11 |  14 |  17 |  24 |  26 |  4  |     |             |  8  |  6  |  5  |  3  |  21 |  25 |  18 |  14 |     |             |

|Зайсан           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,4     |

|                 | 1,7 |  2  | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |     |             | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 5,3 | 4,4 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  12 |  12 |  11 |  22 |  29 |  6  |     |             |  15 |  10 |  10 |  7  |  5  |  16 |  26 |  11 |     |             |

|Зыряновск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  92 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  71 |     0       |

|                 | 1,6 |  2  | 2,3 | 2,5 |  6  | 5,7 | 3,1 | 1,6 |     |             | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  1  |  52 |  36 |  2  |  1  |  6  |  1  |     |             |  1  |  1  |  33 |  22 |  3  |  4  |  29 |  7  |     |             |

|Катон-Карагай    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 4,8 | 3,6 | 6,3 | 5,6 | 4,4 | 2,6 | 3,3 | 2,6 |     |             | 2,5 | 3,2 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  23 |  14 |  14 |  4  |  7  |  11 |  20 |     |             |  13 |  16 |  15 |  8  |  5  |  7  |  15 |  21 |     |             |

|Курчум           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 3,9 | 2,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |     |             | 2,2 |  2  | 2,4 | 2,8 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  34 |  27 |  3  |  4  |  12 |  13 |  2  |     |             |  6  |  25 |  17 |  3  |  4  |  22 |  20 |  3  |     |             |

|Лениногорск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 |  2  | 1,9 | 1,7 | 6,5 | 10  | 6,3 | 5,7 | 3,8 |     |             |  2  | 2,1 | 1,8 | 4,7 |  5  | 3,7 | 3,2 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  1  |  3  |  48 |  10 |  7  |  5  |  24 |     |             |  15 |  6  |  8  |  22 |  4  |  9  |  12 |  24 |     |             |

|Усть-Каменогорск | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 1,5 | 1,8 | 4,6 | 5,7 | 4,7 | 5,5 | 3,6 | 2,4 |     |             | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 2,1 | 3,3 | 3,8 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  21 |  8  |  5  |  5  |  31 |  14 |  4  |  12 |     |             |  32 |  13 |  10 |  6  |  15 |  9  |  5  |  10 |     |             |

|Шемонаиха        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  34 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 2,3 | 1,9 |  3  | 5,9 | 5,8 | 4,3 | 2,7 | 2,5 |     |             | 4,2 | 3,4 |  3  | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,4 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Гурьевская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  15 |  25 |  17 |  4  |  8  |  13 |  11 |     |             |  9  |  8  |  7  |  14 |  10 |  17 |  18 |  17 |     |             |

|Ганюшкино        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     6       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 5,4 | 4,5 |  6  | 5,6 | 4,6 |  5  | 5,8 | 5,4 |     |             | 4,4 |  4  | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,3 |  5  | 5,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  11 |  19 |  23 |  7  |  8  |  13 |  11 |     |             |  16 |  10 |  6  |  5  |  6  |  18 |  20 |  19 |     |             |

|Гурьев           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     7,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5,2     |

|                 | 5,9 | 5,6 |  7  | 7,8 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,7 |     |             | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |  6  |  6  |  6  | 5,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  7  |  31 |  21 |  8  |  10 |  9  |  8  |     |             |  15 |  12 |  7  |  9  |  4  |  10 |  21 |  22 |     |             |

|Косчагыл         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,1     |

|                 | 3,9 | 4,3 | 6,5 | 5,5 |  5  | 4,8 | 5,3 | 5,6 |     |             | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,2 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Джамбулская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  29 |  16 |  4  |  5  |  6  |  6  |  6  |  28 |     |             |  28 |  23 |  8  |  4  |  7  |  9  |  7  |  14 |     |             |

|Бурубайтал       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,8     |

|                 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,5 | 3,4 |  5  | 5,1 | 4,7 |     |             | 5,9 | 4,8 | 3,9 | 3,1 |  5  | 5,8 | 6,3 | 5,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  6  |  9  |  34 |  11 |  13 |  6  |  12 |     |             |  24 |  14 |  7  |  24 |  6  |  6  |  6  |  13 |     |             |

|Джамбул          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 2,6 | 2,4 | 1,3 |  3  | 3,8 | 5,7 |  5  | 3,5 |     |             | 3,8 | 4,6 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 5,2 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  11 |  13 |  10 |  19 |  23 |  13 |  7  |     |             |  6  |  10 |  15 |  10 |  16 |  18 |  16 |  9  |     |             |

|Луговой          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,7 | 2,1 |     |             |  2  | 2,3 | 2,6 | 2,2 |  2  | 2,3 |  4  | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  10 |  30 |  7  |  2  |  8  |  29 |  9  |     |             |  9  |  15 |  18 |  7  |  3  |  13 |  25 |  10 |     |             |

|Отар             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  56 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 1,5 | 3,4 | 3,2 | 2,2 |     |             | 2,9 |  3  | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 3,9 | 3,4 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  37 |  28 |  8  |  4  |  4  |  8  |  7  |     |             |  14 |  30 |  15 |  5  |  4  |  5  |  9  |  18 |     |             |

|Фурмановка       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     2,9     |

|                 | 2,4 | 4,2 | 3,7 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |  4  | 3,1 |     |             | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  37 |  2  |  1  |  8  |  36 |  8  | 0,1 |     |             |  14 |  48 |  3  |  1  |  2  |  18 |  13 |  1  |     |             |

|Чокпак           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,1     |

|                 |  4  | 3,7 |  2  | 1,3 | 2,3 | 5,5 | 7,1 | 1,9 |     |             | 3,3 | 3,1 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 4,2 | 4,6 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Джезказганская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  70 |  9  |  2  |  1  |  6  |  4  |  3  |     |             |  9  |  30 |  6  |  6  |  14 |  17 |  7  |  11 |     |             |

|Балхаш           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,2     |

|                 | 4,2 | 6,1 | 5,2 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 4,1 | 3,9 |     |             | 4,5 | 5,5 | 5,2 | 4,7 |  5  | 5,2 | 5,5 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  18 |  14 |  27 |  7  |  9  |  12 |  5  |  8  |     |             |  23 |  18 |  11 |  3  |  5  |  8  |  15 |  17 |     |             |

|Джезказган       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4,5     |

|                 | 3,4 | 4,4 | 4,6 |  4  | 4,8 | 5,7 | 4,8 | 3,4 |     |             | 4,5 | 4,6 | 3,9 |  4  | 4,3 | 5,7 | 5,9 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  17 |  35 |  5  |  6  |  13 |  18 |  4  |     |             |  15 |  18 |  10 |  3  |  4  |  8  |  20 |  22 |     |             |

|Карсакпай        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     7,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,7 | 7,9 | 6,6 | 4,2 |     |             |  5  | 4,6 | 4,6 | 5,1 |  5  | 5,8 | 5,7 | 5,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Карагандинская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  14 |  10 |  19 |  17 |  31 |  4  |  1  |     |             |  12 |  18 |  10 |  9  |  10 |  15 |  14 |  12 |     |             |

|Караганда        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     7,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,6 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | 7,7 | 6,4 | 5,3 |     |             | 4,8 |  5  | 5,4 | 4,4 | 4,1 | 5,5 |   6 | 5,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  1  |  1  |  22 |  47 |  20 |  4  |  2  |     |             |  14 |  10 |  5  |  9  |  18 |  14 |  14 |  16 |     |             |

|Каркаралинск     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     7,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 4,2 | 4,8 | 7,2 | 6,4 | 4,1 |     |             | 3,8 |  4  | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 5,3 | 5,8 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  33 |  23 |  11 |  5  |  4  |  6  |  5  |  13 |     |             |  22 |  18 |  8  |  6  |  5  |  9  |  13 |  19 |     |             |

|Моинты           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,8     |

|                 | 2,3 | 2,9 |  3  |  3  | 3,4 | 4,9 | 5,4 | 2,9 |     |             | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 3,8 | 4,1 | 5,1 | 5,7 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кзыл-Ординская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  23 |  23 |  9  |  9  |  9  |  8  |  6  |     |             |  19 |  13 |  6  |  2  |  2  |  11 |  25 |  22 |     |             |

|Казалинск        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3,4     |

|                 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | 3,6 |  3  |     |             | 3,4 | 3,4 |  3  | 2,6 | 2,4 |  3  | 3,6 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  40 |  14 |  7  |  10 |  12 |  6  |  3  |     |             |  21 |  24 |  6  |  2  |  2  |  5  |  20 |  20 |     |             |

|Кзыл-Орда        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,6     |

|                 |  4  | 6,5 | 5,4 | 3,7 | 4,9 | 5,7 |  5  | 5,2 |     |             | 2,6 | 4,5 | 4,7 | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  31 |  9  |  18 |  6  |  6  |  12 |  10 |  8  |     |             |  25 |  9  |  9  |  3  |  5  |  13 |  16 |  20 |     |             |

|Саксаульский     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 3,9 |  4  | 3,7 | 2,8 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 4,1 |     |             | 3,9 | 3,6 | 2,8 | 2,9 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  12 |  12 |  18 |  11 |  8  |  9  |  15 |     |             |  25 |  20 |  6  |  2  |  2  |  4  |  16 |  25 |     |             |

|Чкили            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3       |

|                 | 3,1 | 3,7 |  3  | 3,4 | 3,5 | 3,7 |  3  |  3  |     |             | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |  3  |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кокчетавская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  9  |  7  |  2  |  13 |  48 |  15 |  3  |     |             |  17 |  14 |  10 |  5  |  6  |  12 |  19 |  17 |     |             |

|Володарское      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 |  3  | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 4,9 | 5,3 | 4,1 | 2,8 |     |             | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,8 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  8  |  12 |  16 |  40 |  16 |  3  |     |             |  14 |  12 |  9  |  8  |  6  |  15 |  17 |  19 |     |             |

|Кокчетав         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     9,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 5,3 | 6,4 | 9,5 |  7  | 5,6 |     |             | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,1 |  5  | 5,3 | 4,9 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  6  |  4  |  17 |  28 |  33 |  3  |  1  |     |             |  22 |  16 |  7  |  8  |  9  |  12 |  11 |  15 |     |             |

|Рузаевка         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 6,9 | 5,4 | 6,7 | 6,2 | 4,5 |     |             |  4  | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  10 |  11 |  22 |  17 |  21 |  9  |  8  |     |             |  14 |  17 |  10 |  9  |  7  |  8  |  13 |  22 |     |             |

|Щучинск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 4,6 | 5,4 | 4,3 | 4,3 |     |             | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Кустанайская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  11 |  4  |  3  |  15 |  34 |  15 |  5  |     |             |  17 |  14 |  8  |  4  |  7  |  15 |  18 |  17 |     |             |

|Джетыгара        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3,8     |

|                 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 5,3 |  6  | 4,8 |     |             | 4,7 | 4,7 |  4  | 3,3 | 3,9 | 3,8 |  5  | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  11 |  3  |  6  |  28 |  27 |  8  |  7  |     |             |  23 |  15 |  6  |  5  |  8  |  9  |  13 |  21 |     |             |

|Кустанай         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     5,1     |

|                 | 4,3 | 4,6 | 3,4 | 4,3 | 5,2 | 5,8 |  5  | 4,2 |     |             | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  9  |  6  |  7  |  17 |  42 |  10 |  5  |     |             |  23 |  18 |  10 |  8  |  4  |  9  |  11 |  17 |     |             |

|Пресногорьковка  | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     3,7     |

|                 | 2,8 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,8 | 4,2 |  3  |     |             | 3,7 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 4,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  9  |  4  |  8  |  18 |  44 |  9  |  5  |     |             |  18 |  14 |  10 |  6  |  8  |  11 |  14 |  19 |     |             |

|Урицкий          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,8     |

|                 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 6,1 | 3,8 | 3,6 |     |             | 3,8 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Мангышлакская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  15 |  16 |  32 |  3  |  2  |  6  |  11 |     |             |  24 |  17 |  9  |  7  |  6  |  9  |  10 |  18 |     |             |

|Форт-Шевченко    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     8,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     5,1     |

|                 | 5,9 | 6,1 | 6,8 | 8,9 | 5,9 | 5,2 | 7,4 | 7,2 |     |             | 5,5 | 6,7 | 7,3 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Павлодарская     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  3  |  7  |  1  |  1  |  21 |  55 |  11 |     |             |  13 |  13 |  9  |  3  |  2  |  9  |  27 |  24 |     |             |

|Баянаул          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 4,6 | 6,6 | 5,2 |  4  |     |             | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  4  | 3,7 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  12 |  16 |  12 |  30 |  16 |  4  |     |             |  16 |  14 |  12 |  11 |  5  |  10 |  15 |  17 |     |             |

|Иртышск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     5,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 5,7 | 5,2 | 3,8 |     |             | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  9  |  9  |  11 |  18 |  31 |  13 |  5  |     |             |  15 |  16 |  10 |  7  |  8  |  12 |  15 |  17 |     |             |

|Михайловка       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,5     |

|                 | 3,1 | 3,6 |  4  | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 4,9 | 3,8 |     |             | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  7  |  9  |  22 |  13 |  26 |  15 |  4  |     |             |  12 |  14 |  8  |  10 |  9  |  13 |  17 |  17 |     |             |

|Павлодар         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,2 | 4,5 | 4,2 | 4,9 |  5  | 6,7 |  6  | 4,4 |     |             | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  10 |  9  |  17 |  35 |  15 |  4  |     |             |  13 |  16 |  10 |  8  |  7  |  15 |  14 |  17 |     |             |

|Щербакты         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     5,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  10 |     4       |

|                 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | 4,7 | 5,4 |  5  | 4,3 |     |             | 4,1 |  4  | 3,9 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 4,3 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Северо-Казахстан-|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|ская область     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  6  |  9  |  8  |  19 |  39 |  11 |  4  |     |             |  18 |  14 |  9  |  7  |  7  |  13 |  14 |  18 |     |             |

|Благовещенское   | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,5     |

|                 | 3,8 |  4  | 5,1 | 4,4 | 5,7 | 6,6 |  5  | 4,1 |     |             | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,9 |  4  | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  13 |  12 |  12 |  32 |  18 |  4  |     |             |  20 |  13 |  9  |  7  |  6  |  10 |  16 |  19 |     |             |

|Булаево          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,1     |

|                 | 3,1 | 3,7 |  4  | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 3,1 |     |             | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  10 |  16 |  9  |  28 |  23 |  5  |     |             |  19 |  13 |  9  |  8  |  5  |  10 |  15 |  21 |     |             |

|Возвышенка       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   1 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,6     |

|                 |  3  | 3,4 |  5  |  5  | 4,9 | 5,5 | 4,8 | 3,7 |     |             | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  15 |  12 |  8  |  44 |  8  |  3  |     |             |  17 |  16 |  11 |  8  |  6  |  13 |  12 |  17 |     |             |

|Петропавловск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,5     |

|                 | 4,2 | 4,6 | 6,5 | 5,8 | 5,6 | 6,9 |  5  | 4,6 |     |             | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Семипалатинская  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  23 |  34 |  5  |  3  |  11 |  19 |  3  |  2  |     |             |  27 |  28 |  4  |  4  |  8  |  14 |  8  |  7  |     |             |

|Аягуз            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     6,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 5,1 | 4,1 | 2,2 |  3  | 6,9 | 6,4 | 4,9 | 5,5 |     |             | 4,9 | 4,3 | 2,8 | 3,4 | 4,7 | 5,5 | 5,5 | 4,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  19 |  14 |  39 |  3  |  2  |  2  |  10 |  11 |     |             |  5  |  12 |  19 |  10 |  9  |  9  |  26 |  10 |     |             |

|Бахты            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  45 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     0       |

|                 |  2  | 3,4 | 6,7 | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 3,6 | 2,4 |     |             | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 3,5 |  5  | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  | 0,1 |  1  |  32 |  43 |  16 |  3  |  4  |     |             |  17 |  12 |  2  |  5  |  14 |  22 |  12 |  16 |     |             |

|Жангизтобе       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |    13,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 |  2  | 2,5 | 8,9 |13,1 | 9,3 | 6,8 | 3,3 |  3  |     |             | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 3,6 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  | 0,1 | 0,4 |  25 |  63 |  4  |  1  |  3  |     |             |  27 |  6  |  3  |  10 |  21 |  9  |  8  |  16 |     |             |

|Жарма            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     8,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 2,8 | 1,8 | 6,6 | 1,4 | 8,6 | 6,9 |  3  | 3,3 |     |             | 4,2 | 3,1 | 2,8 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 4,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  7  |  16 |  11 |  6  |  14 |  27 |  16 |     |             |  16 |  6  |  7  |  6  |  3  |  8  |  21 |  33 |     |             |

|Кокпекты         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     3,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 3,4 | 3,3 |  3  |     |             | 3,7 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  44 |  18 |  8  |  11 |  11 |  3  |     |             |  15 |  13 |  15 |  7  |  6  |  9  |  19 |  16 |     |             |

|Семипалатинск    | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | 5,2 |  5  | 3,6 | 3,2 |     |             | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 4,4 | 3,8 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  47 |  7  |  25 |  4  |  5  |  2  |  1  |     |             |  11 |  39 |  5  |  9  |  4  |  16 |  8  |  8  |     |             |

|Тансык           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 4,4 |  5  | 4,1 | 5,3 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 2,5 |     |             | 4,5 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | 4,4 |  4  |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  45 |  20 |  3  |  2  |  4  |  5  |  7  |     |             |  19 |  29 |  9  |  4  |  5  |  7  |  15 |  12 |     |             |

|Урджар           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     1,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 1,5 | 1,4 | 1,8 |  2  | 1,6 |  2  | 2,2 | 1,6 |     |             |  2  | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Талды-Курганская |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  1  |  4  |  18 |  8  |  10 |  19 |  37 |     |             |  17 |  10 |  6  |  8  |  4  |  9  |  16 |  30 |     |             |

|Актогай          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 |  3  | 2,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 2,8 | 2,2 |     |             | 3,9 |  4  | 3,7 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 3,7 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Уральская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  11 |  19 |  25 |  16 |  11 |  7  |  5  |     |             |  18 |  17 |  9  |  9  |  6  |  9  |  12 |  20 |     |             |

|Джамбейты        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,2     |

|                 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,5 |     |             | 4,8 | 4,2 | 3,7 |  4  | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  13 |  10 |  18 |  20 |  14 |  7  |  7  |     |             |  20 |  14 |  9  |  7  |  9  |  7  |  15 |  19 |     |             |

|Уральск          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 4,9 | 4,4 |     |             |  5  | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Целиноградская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  12 |  15 |  8  |  14 |  32 |  6  |  7  |     |             |  18 |  16 |  9  |  7  |  6  |  10 |  11 |  23 |     |             |

|Атбасар          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     8,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     4,3     |

|                 | 3,9 | 4,3 |  5  | 4,9 | 6,4 | 8,9 | 6,3 | 5,4 |     |             | 4,9 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,8 | 5,4 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  6  |  4  |  6  |  36 |  24 |  6  |  4  |     |             |  26 |  11 |  7  |  5  |  12 |  10 |  13 |  16 |     |             |

|Балкашино        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,8 | 4,1 | 2,9 |     |             | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 4,2 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  14 |  7  |  18 |  19 |  30 |  9  |  2  |     |             |  12 |  19 |  10 |  10 |  8  |  11 |  14 |  16 |     |             |

|Целиноград       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     7,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 4,8 | 5,9 | 4,4 | 4,2 | 5,6 | 7,7 | 6,4 | 4,5 |     |             | 5,1 |  5  | 5,1 | 4,4 | 4,1 |  5  | 5,4 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Чимкентская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  24 |  12 |  8  |  11 |  16 |  6  |  8  |     |             |  27 |  30 |  6  |  3  |  3  |  6  |  7  |  18 |     |             |

|Арысь            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,3     |

|                 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 2,1 |     |             | 3,3 | 3,5 |  2  | 2,2 | 2,1 | 2,8 |  3  | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  66 |  4  |  1  |  2  |  13 |  7  |  2  |  5  |     |             |  68 |  5  |  1  |  2  |  7  |  4  |  4  |  7  |     |             |

|Ленинское        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     3,5     |

|                 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 2,9 | 2,6 |     |             | 3,5 |  3  | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 2,7 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  11 |  32 |  14 |  4  |  6  |  11 |  17 |     |             |  12 |  26 |  15 |  4  |  2  |  4  |  12 |  25 |     |             |

|Туркестан        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     3,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,6     |

|                 | 2,8 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 3,7 |     |             | 3,6 | 4,9 | 5,3 | 2,9 | 3,7 |  4  | 4,9 | 5,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  8  |  32 |  24 |  6  |  11 |  8  |  7  |     |             |  9  |  22 |  25 |  12 |  3  |  6  |  8  |  15 |     |             |

|Чимкент          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     2,8     |

|                 | 1,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 5,4 | 5,1 | 2,9 | 2,2 |     |             | 3,6 | 5,6 | 2,8 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 3,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  7  |  18 |  10 |  13 |  24 |  8  |  11 |     |             |  18 |  18 |  6  |  1  |  4  |  15 |  14 |  24 |     |             |

|Чулаккурган      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 4,3 | 5,6 |  4  | 2,4 |     |             | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Грузинская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  1  |  11 |  48 |  12 |  7  |  4  |  12 |     |             |  14 |  4  |  16 |  11 |  6  |  5  |  8  |  36 |     |             |

|Ахалкалаки       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     6,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     0       |

|                 | 3,8 | 1,7 | 6,6 | 6,7 | 3,4 | 4,8 | 3,2 | 4,4 |     |             | 3,9 | 3,8 | 5,7 | 4,1 |  3  | 2,8 | 3,1 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  5  |  4  |  5  |  6  |  31 |  40 |  6  |     |             |  6  |  30 |  24 |  11 |  5  |  8  |  11 |  5  |     |             |

|Ахалцихе         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     2,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |  2  | 1,4 | 2,4 | 2,6 | 1,9 |     |             | 1,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  5  |  27 |  2  |  2  |  34 |  25 |  4  |     |             |  2  |  7  |  68 |  10 |  3  |  3  |  4  |  3  |     |             |

|Боржоми          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  74 |     3,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  67 |     0       |

|                 | 0,2 | 1,1 | 2,6 |  1  | 1,3 | 3,1 | 2,8 | 0,8 |     |             | 0,6 | 1,8 |  3  | 2,2 | 1,3 | 1,6 | 1,9 |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  0  |  9  |  33 |  1  |  0  |  2  |  51 |     |             |  3  |  0  |  6  |  36 |  1  |  0  |  4  |  50 |     |             |

|Гори             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,7 |  -  | 3,6 | 4,5 | 1,2 |  -  |  4  | 4,5 |     |             | 1,5 |  -  | 3,9 | 4,5 | 1,1 |  -  | 4,8 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  35 |  16 |  17 |  4  |  3  |  5  |  11 |  9  |     |             |  18 |  9  |  22 |  16 |  12 |  6  |  11 |  6  |     |             |

|Гудаури          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  67 |     2,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  74 |     0       |

|                 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | 1,2 | 3,3 | 2,6 | 1,9 |     |             | 2,4 | 1,9 |  2  | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  21 |  21 |  10 |  12 |  8  |  12 |  6  |     |             |  6  |  18 |  21 |  12 |  17 |  7  |  12 |  7  |     |             |

|Душети           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 |  2  | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,5 | 5,3 | 4,5 |     |             | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 3,9 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  56 |  7  |  2  |  3  |  11 |  4  |     |             |  4  |  3  |  16 |  5  |  7  |  14 |  47 |  4  |     |             |

|Зугдиди          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  52 |     3,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  52 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,5 |     |             | 1,2 |  1  |  2  | 2,2 | 1,7 |  2  | 2,1 | 1,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  4  |  75 |  1  |  0  |  2  |  16 |  1  |     |             |  2  |  1  |  24 |  1  |  1  |  5  |  62 |  4  |     |             |

|Кутаиси          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     8       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     0       |

|                 | 1,4 | 2,5 |  8  | 1,5 |  -  | 2,8 | 4,7 | 2,1 |     |             | 1,7 | 2,1 | 6,3 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 4,4 | 2,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  24 |  15 |  9  |  5  |  23 |  11 |  5  |     |             |  6  |  11 |  7  |  3  |  4  |  36 |  24 |  9  |     |             |

|Они              | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  59 |     2,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 1,6 | 2,4 |  2  | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 1,5 |     |             | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 3,2 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  17 |  53 |  5  |  3  |  6  |  9  |  5  |     |             |  2  |  8  |  8  |  4  |  11 |  31 |  26 |  10 |     |             |

|Поти             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 1,9 | 3,6 | 5,1 | 2,3 | 2,7 | 5,2 | 5,3 | 4,2 |     |             | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | 3,2 | 3,5 |  3  | 2,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  0  |  1  |  67 |  7  |  1  |  6  |  17 |  1  |     |             |  1  |  1  |  14 |  3  |  2  |  19 |  56 |  4  |     |             |

|Самтредиа        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     0       |

|                 |  -  | 0,9 | 5,1 | 2,9 | 0,7 |  3  | 3,6 | 0,7 |     |             | 0,6 | 0,9 | 3,6 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |  3  | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  27 |  3  |  3  |  23 |  5  |  2  |  6  |  31 |     |             |  32 |  4  |  4  |  18 |  9  |  2  |  2  |  29 |     |             |

|Тбилиси          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,4 |  1  | 1,6 | 3,9 |     |             | 3,8 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 3,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  6  |  11 |  7  |  10 |  29 |  23 |  10 |     |             |  5  |  8  |  15 |  11 |  12 |  16 |  17 |  16 |     |             |

|Телави           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |  2  | 2,3 | 3,8 | 3,4 |     |             | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |  3  |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  9  |  79 |  3  |  0  |  1  |  6  |  1  |     |             |  5  |  8  |  28 |  1  |  1  |  4  |  44 |  9  |     |             |

|Хаиши            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  58 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 0,9 |  3  | 4,4 | 0,8 |  -  | 0,5 | 2,9 | 1,4 |     |             | 2,2 | 3,4 | 3,7 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 4,6 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Азербайджанская  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|ССР              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  9  |  15 |  9  |  3  |  22 |  33 |  4  |     |             |  5  |  11 |  22 |  17 |  5  |  18 |  20 |  2  |     |             |

|Агдам            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     2,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 1,4 |     |             | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 3,2 |  2  | 2,1 | 2,1 | 1,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  32 |  2  |  1  |  6  |  21 |  15 |  2  |  21 |     |             |  51 |  3  |  1  |  14 |  11 |  2  |  2  |  16 |     |             |

|Баку             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     8,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4       |

|                 | 8,4 | 3,3 | 2,2 | 3,7 | 5,8 | 6,8 | 3,1 |  6  |     |             | 9,6 | 3,9 | 1,9 |  4  | 4,8 | 2,5 | 2,1 | 6,9 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  3  |  11 |  17 |  3  |  3  |  11 |  48 |     |             |  4  |  5  |  21 |  43 |  6  |  2  |  4  |  15 |     |             |

|Евлах            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     4       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  16 |     0       |

|                 | 2,3 | 1,2 | 2,8 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 2,9 |  4  |     |             | 3,2 | 2,3 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 2,9 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  46 |  8  |  4  |  10 |  10 |  10 |  4  |     |             |  17 |  44 |  6  |  4  |  9  |  8  |  8  |  4  |     |             |

|Закаталы         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     1,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     1,5     |

|                 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |     |             | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  23 |  21 |  3  |  7  |  8  |  25 |  12 |     |             |  1  |  19 |  29 |  10 |  14 |  8  |  13 |  6  |     |             |

|Кази-Магомед     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     5,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 2,3 | 5,1 | 5,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 3,6 | 3,5 |     |             | 3,5 | 6,7 | 5,5 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 3,2 |  4  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  2  |  6  |  29 |  3  |  15 |  22 |  19 |     |             |  6  |  11 |  18 |  51 |  3  |  2  |  3  |  6  |     |             |

|Карадонлы        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     2,9     |

|                 |  2  | 1,3 | 2,4 | 5,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 3,1 |     |             | 2,3 | 2,3 | 2,9 |  5  | 1,8 | 1,8 |  2  |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  13 |  12 |  14 |  6  |  3  |  13 |  30 |  9  |     |             |  11 |  12 |  17 |  4  |  1  |  16 |  34 |  5  |     |             |

|Куба             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     2       |

|                 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,9 |  2  |     |             | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 1,2 |  2  | 2,1 |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  7  |  4  |  7  |  6  |  10 |  23 |  28 |     |             |  4  |  6  |  17 |  23 |  13 |  12 |  14 |  11 |     |             |

|Ленкорань        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     0       |

|                 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 2,5 |     |             | 2,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |  2  | 1,9 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  25 |  2  |  1  |  2  |  13 |  6  |  15 |  36 |     |             |  18 |  4  |  5  |  13 |  20 |  8  |  14 |  18 |     |             |

|Нуха             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     4,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     0       |

|                 | 2,6 | 1,4 | 0,6 |  2  | 1,9 | 1,8 | 3,6 | 4,6 |     |             | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  16 |  18 |  5  |  7  |  7  |  22 |  18 |     |             |  4  |  13 |  33 |  22 |  14 |  2  |  6  |  6  |     |             |

|Сальяны          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 |  3  | 4,7 | 4,3 | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 2,7 |     |             | 2,9 | 4,9 |  4  | 3,5 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  28 |  4  |  2  |  4  |  37 |  13 |  5  |  7  |     |             |  19 |  7  |  8  |  15 |  36 |  5  |  3  |  7  |     |             |

|Степанакерт      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,9 |     |             | 2,4 |  2  |  2  |  3  | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  3  |  5  |  3  |  2  |  12 |  60 |  10 |     |             |  16 |  9  |  11 |  5  |  9  |  19 |  23 |  8  |     |             |

|Шемаха           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     4,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 |  3  | 3,6 | 2,5 | 1,4 | 1,5 | 3,6 | 4,2 | 3,9 |     |             | 3,9 | 5,2 | 3,2 | 2,6 | 2,8 |  3  | 2,7 | 2,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Нахичеванская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|АССР             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  15 |  24 |  14 |  5  |  3  |  7  |  20 |  12 |     |             |  3  |  10 |  35 |  31 |  7  |  5  |  6  |  3  |     |             |

|Нахичевань       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     2,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 1,8 | 2,2 | 2,8 |  3  |  2  | 2,2 |  2  | 2,1 |     |             | 2,4 | 2,6 |  5  |  5  | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Литовская ССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  11 |  5  |  14 |  30 |  19 |  9  |  6  |     |             |  13 |  9  |  3  |  9  |  18 |  15 |  16 |  17 |     |             |

|Вильнюс          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 3,4 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 4,6 | 4,6 |     |             | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 4,2 | 3,7 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  6  |  5  |  18 |  21 |  22 |  12 |  8  |     |             |  11 |  8  |  6  |  8  |  13 |  20 |  20 |  14 |     |             |

|Каунас           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,4 |     |             | 2,5 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  8  |  23 |  16 |  13 |  15 |  10 |     |             |  12 |  10 |  9  |  7  |  6  |  13 |  29 |  14 |     |             |

|Клайпеда         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |    10,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     5,3     |

|                 | 4,1 | 4,1 | 3,8 |  6  | 8,7 |10,5 |10,5 | 8,5 |     |             | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 6,6 | 7,1 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  9  |  5  |  13 |  19 |  27 |  9  |  10 |     |             |  9  |  9  |  6  |  9  |  11 |  21 |  18 |  17 |     |             |

|Паневежис        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     3       |

|                 | 3,2 | 3,8 |  4  | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 3,6 |     |             | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 3,3 | 3,7 |  3  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  7  |  11 |  18 |  22 |  17 |  8  |     |             |  10 |  12 |  7  |  6  |  9  |  17 |  23 |  16 |     |             |

|Тельшяй          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     6,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     3,5     |

|                 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,4 |  5  | 6,1 | 4,7 |     |             | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 |  3  | 3,8 | 4,6 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Молдавская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  8  |  11 |  20 |  8  |  7  |  11 |  24 |     |             |  15 |  7  |  6  |  9  |  10 |  6  |  14 |  33 |     |             |

|Бельцы           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  31 |     3,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  33 |     0       |

|                 |  4  | 4,3 | 3,4 | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 1,9 | 3,5 |     |             | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  28 |  9  |  4  |  6  |  21 |  8  |  4  |  20 |     |             |  31 |  8  |  2  |  6  |  12 |  7  |  7  |  27 |     |             |

|Комрат           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     4,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 2,8 |  3  | 3,2 | 2,7 | 4,8 |     |             | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  12 |  11 |  14 |  8  |  5  |  7  |  27 |     |             |  17 |  8  |  4  |  11 |  7  |  7  |  12 |  34 |     |             |

|Тирасполь        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     0       |

|                 | 4,4 | 4,2 | 3,2 | 2,7 |  3  | 2,6 | 2,9 | 3,8 |     |             | 3,5 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Латвийская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  13 |  9  |  16 |  17 |  19 |  13 |  8  |     |             |  16 |  9  |  8  |  5  |  8  |  28 |  14 |  12 |     |             |

|Вентспилс        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   8 |     9,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   9 |     4,9     |

|                 | 9,1 | 6,2 | 4,1 | 4,7 | 5,5 | 9,7 |  8  | 8,6 |     |             | 4,9 |  4  | 3,3 | 3,3 |  4  |  7  | 5,5 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  6  |  7  |  12 |  20 |  23 |  9  |  12 |     |             |  11 |  10 |  8  |  8  |  10 |  18 |  17 |  18 |     |             |

|Гулбене          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     3,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     2,8     |

|                 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |     |             | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  8  |  7  |  11 |  17 |  27 |  17 |  8  |     |             |  7  |  11 |  8  |  7  |  9  |  17 |  27 |  14 |     |             |

|Даугавпилс       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     0       |

|                 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | 3,7 |     |             | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,4 |  4  | 4,2 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  10 |  21 |  13 |  16 |  15 |  10 |     |             |  12 |  7  |  8  |  7  |  8  |  27 |  18 |  13 |     |             |

|Лиепая           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     8,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     5,6     |

|                 | 7,8 | 5,6 | 4,9 | 5,3 | 6,4 | 8,6 | 8,2 | 8,5 |     |             | 4,8 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 5,6 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  10 |  8  |  16 |  26 |  18 |  10 |  5  |     |             |  19 |  8  |  6  |  8  |  14 |  17 |  12 |  16 |     |             |

|Рига             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   7 |     4,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 5,9 | 3,5 | 3,3 |  4  | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 5,4 |     |             | 3,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 4,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Киргизская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  2  |  3  |  1  |  2  |  3  |  30 |  53 |     |             |  5  |  7  |  9  |  10 |  4  |  21 |  16 |  28 |     |             |

|Кетмень-Тюбе     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  82 |     0,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  66 |     0       |

|                 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 0,3 |     |             | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 2,4 | 1,2 | 0,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  15 |  9  |  2  |  2  |  5  |  27 |  32 |     |             |  6  |  8  |  7  |  5  |  6  |  18 |  32 |  19 |     |             |

|Сусамыр          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  68 |     0,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  53 |     0       |

|                 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |     |             | 1,8 | 2,2 |  2  | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,1 | 1,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 | 0,1 |  7  |  68 |  5  |  2  |  7  |  10 |  1  |     |             | 0,3 |  6  |  47 |  3  | 0,7 |  12 |  29 |  2  |     |             |

|Талас            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  22 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 0,8 | 1,9 | 2,5 |  2  | 1,1 | 2,2 | 2,3 | 2,1 |     |             | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  38 |  24 |  2  |  1  |  4  |  17 |  6  |  8  |     |             |  22 |  15 |  5  |  3  |  6  |  19 |  16 |  14 |     |             |

|Тянь-Шань        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     2,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     0       |

|                 | 1,6 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 1,2 |     |             | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,3 |  3  | 3,1 | 3,5 | 3,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  3  |  10 |  30 |  23 |  12 |  14 |  5  |     |             |  5  |  6  |  9  |  16 |  21 |  13 |  19 |  11 |     |             |

|Фрунзе           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  25 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  21 |     0       |

|                 | 0,9 | 1,2 |  2  | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 1,6 |     |             | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |  2  | 2,7 | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Иссык-Кульская   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  11 |  3  |  7  |  52 |  23 |  2  |  1  |     |             |  8  |  15 |  6  |  4  |  16 |  26 |  11 |  14 |     |             |

|Пржевальск       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     1,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 |  1  | 4,4 | 3,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,9 |     |             | 1,4 |  3  | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 1,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  24 |  9  |  4  |  12 |  3  |  2  |  33 |  13 |     |             |  5  |  10 |  22 |  15 |  2  |  4  |  33 |  9  |     |             |

|Рыбачье          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     9,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,4 | 2,5 | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 9,9 | 1,9 |     |             | 0,5 | 1,4 | 3,6 | 3,3 | 1,4 | 2,9 | 9,4 | 1,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Нарынская область|     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  5  |  12 |  4  |  3  |  8  |  62 |  4  |     |             |  2  |  25 |  35 |  6  |  3  |  17 |  19 |  3  |     |             |

|Кочкорка         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  74 |     1,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  58 |     0       |

|                 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 1,7 |  4  |     |             | 0,8 | 2,3 | 2,6 | 1,7 |  1  | 0,9 | 1,2 |  2  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  6  |  46 |  3  |  1  |  7  |  35 |  1  |     |             |  1  |  4  |  44 |  4  |  5  |  6  |  32 |  4  |     |             |

|Нарын            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  54 |     1,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 0,6 | 0,8 |  1  |  1  | 1,1 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |     |             | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 2,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ошская область   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  4  |  4  |  8  |  59 |  6  |  9  |  6  |     |             |  7  |  5  |  5  |  9  |  40 |  4  |  13 |  17 |     |             |

|Ош               | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     1,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     0       |

|                 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | 1,7 |     |             | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 1,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  40 |  20 |  8  |  6  |  5  |  9  |  4  |  8  |     |             |  36 |  18 |  5  |  3  |  3  |  12 |  6  |  17 |     |             |

|Сары-Таш         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     1,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  30 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 1,4 | 3,3 | 4,1 | 1,7 |     |             | 2,9 |  3  | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 3,1 | 3,7 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Таджикская ССР   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  74 |  8  |  0  |  0  |  11 |  2  |     |             |  6  |  7  |  29 |  4  |  2  |  6  |  33 |  13 |     |             |

|Гарм             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  40 |     6,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 0,9 | 1,6 | 6,3 | 4,9 |  -  |  -  | 4,1 | 3,1 |     |             | 1,8 | 2,2 | 3,7 | 3,1 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  24 |  25 |  16 |  6  |  3  |  6  |  13 |  7  |     |             |  24 |  14 |  8  |  6  |  8  |  8  |  19 |  13 |     |             |

|Душанбе          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     2,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 2,8 | 1,5 |     |             | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  20 |  31 |  4  |  2  |  8  |  16 |  8  |  11 |     |             |  9  |  22 |  9  |  7  |  14 |  24 |  9  |  6  |     |             |

|Мургаб           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  46 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  24 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 3,4 | 3,9 | 2,5 | 0,9 |     |             | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 3,6 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  28 |  18 |  19 |  4  |  5  |  11 |  6  |     |             |  1  |  2  |  8  |  24 |  3  |  12 |  37 |  13 |     |             |

|Хорог            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,9 | 3,6 | 2,7 | 2,4 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 1,7 |     |             | 1,8 |  1  | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,8 | 4,3 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Курган-Тюбинская |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  36 |  11 |  3  |  10 |  23 |  6  |  4  |  7  |     |             |  14 |  12 |  5  |  11 |  36 |  14 |  6  |  2  |     |             |

|Курган-Тюбе      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  39 |     2,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  41 |     0       |

|                 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 0,9 | 1,3 |     |             | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,5 |  1  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  11 |  19 |  16 |  11 |  14 |  16 |  6  |     |             |  2  |  7  |  18 |  12 |  8  |  12 |  34 |  7  |     |             |

|Пяндж            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     2,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  43 |     0       |

|                 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 3,1 | 2,9 | 1,4 |     |             | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ленинабадская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  12 |  13 |  28 |  23 |  14 |  2  |  2  |  6  |     |             |  17 |  12 |  7  |  10 |  14 |  7  |  11 |  22 |     |             |

|Исфара           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  36 |     1,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  27 |     0       |

|                 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |  2  | 1,7 | 2,9 | 2,1 |     |             | 2,2 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 3,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  1  |  12 |  58 |  1  |  1  |  21 |  6  |  0  |     |             |  1  |  5  |  16 |  1  |  2  |  47 |  25 |  3  |     |             |

|Ленинабад        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     6,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 0,9 | 5,4 | 6,8 | 2,3 | 1,2 | 6,8 | 5,3 |  -  |     |             | 0,7 | 2,7 | 3,7 | 1,1 | 3,2 | 5,8 | 5,2 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Армянская ССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  11 |  18 |  14 |  16 |  26 |  8  |  3  |     |             |  12 |  30 |  5  |  12 |  16 |  14 |  7  |  4  |     |             |

|Ереван           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  66 |     2,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  28 |     0       |

|                 | 1,3 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 1,9 |     |             | 5,4 | 5,8 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 4,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  9  |  9  |  6  |  9  |  17 |  23 |  11 |     |             |  45 |  20 |  15 |  3  |  2  |  1  |  3  |  11 |     |             |

|Камо             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  57 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  49 |     0       |

|                 |  3  | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 3,1 |     |             | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  1  |  5  |  16 |  27 |  15 |  15 |  19 |     |             |  1  |  12 |  22 |  25 |  30 |  6  |  2  |  2  |     |             |

|Кировакан        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  32 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 3,1 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 3,8 | 4,3 |     |             | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 1,9 |  2  | 1,9 | 1,6 | 2,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  3  |  2  |  1  |  1  |  0  |  6  |  63 |  24 |     |             |  15 |  38 |  33 |  7  |  2  |  2  |  2  |  1  |     |             |

|Севан            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 4,8 | 4,1 |  1  | 0,5 |  -  | 6,4 | 5,1 | 4,2 |     |             | 4,6 |  4  | 3,4 | 3,3 | 1,6 | 2,2 |  3  | 2,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  2  |  12 |  2  |  2  |  3  |  21 |  53 |     |             |  2  |  4  |  64 |  18 |  2  |  2  |  4  |  4  |     |             |

|Сисиан           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  48 |     5,1     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  38 |     0       |

|                 | 4,1 | 1,4 | 3,9 | 2,1 | 1,2 | 3,5 | 5,1 |  5  |     |             |  1  | 2,6 | 5,9 | 6,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  5  |  1  |  0  |  13 |  76 |  4  |  1  |  0  |     |             |  64 |  17 |  1  |  2  |  13 |  2  |  1  |  0  |     |             |

|Яных             | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  23 |     6,5     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  26 |     0       |

|                 | 4,6 | 2,2 |  -  | 5,2 | 6,5 | 5,5 | 1,5 |  -  |     |             | 5,1 | 4,8 | 0,5 | 2,3 | 5,1 | 3,2 | 1,7 |  -  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Туркменская ССР  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  11 |  22 |  13 |  13 |  5  |  9  |  21 |     |             |  6  |  9  |  14 |  9  |  7  |  4  |  17 |  34 |     |             |

|Ашхабад          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     2,4     |

|                 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,8 |     |             | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 2,6 | 3,5 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  25 |  28 |  14 |  3  |  3  |  9  |  9  |     |             |  22 |  36 |  13 |  4  |  1  |  2  |  10 |  12 |     |             |

|Зеагли           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     4,9     |

|                 | 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 2,8 | 2,4 | 5,2 | 4,6 |     |             | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 3,7 | 2,1 | 3,1 | 5,7 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  7  |  12 |  23 |  23 |  8  |  9  |  11 |     |             |  40 |  12 |  2  |  2  |  1  |  1  |  3  |  39 |     |             |

|Иолотань         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     3,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 2,9 | 3,2 |     |             | 3,3 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 2,3 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  11 |  7  |  5  |  36 |  13 |  3  |  7  |  18 |     |             |  26 |  4  |  1  |  1  |  0  |  1  |  3  |  64 |     |             |

|Керки            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     6,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  14 |     0       |

|                 | 2,6 |  2  | 2,6 | 6,2 | 4,8 | 2,8 |  3  | 2,9 |     |             | 3,9 | 2,9 |  1  | 1,3 |  -  | 0,7 | 2,4 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  6  |  48 |  19 |  3  |  9  |  8  |  5  |     |             |  5  |  8  |  28 |  9  |  13 |  19 |  11 |  7  |     |             |

|Кизыл-Арват      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  18 |     5,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  15 |     0       |

|                 | 1,8 | 3,4 | 5,8 | 3,6 | 3,6 | 5,5 | 5,7 | 3,9 |     |             | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 3,9 | 5,6 | 7,5 | 4,6 | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  20 |  26 |  9  |  15 |  8  |  8  |  7  |  7  |     |             |  4  |  2  |  1  |  7  |  18 |  26 |  29 |  13 |     |             |

|Кизыл-Атрек      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  19 |     3       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     3,2     |

|                 | 2,8 |  3  | 2,6 | 3,3 | 2,6 | 2,9 | 3,5 |  3  |     |             | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,2 | 4,6 | 5,5 | 5,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Красноводская    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  17 |  38 |  9  |  1  |  2  |  5  |  14 |     |             |  22 |  12 |  11 |  4  |  6  |  8  |  9  |  28 |     |             |

|Красноводск      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     5,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,3     |

|                 | 5,2 | 4,1 |  4  | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 2,7 |  5  |     |             | 5,3 | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  14 |  23 |  2  |  2  |  8  |  35 |  12 |  4  |     |             |  40 |  38 |  1  |  0  |  1  |  11 |  5  |  4  |     |             |

|Кушка            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  35 |     3,2     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     0       |

|                 | 2,9 | 2,6 | 1,5 | 1,3 | 3,4 | 3,2 | 2,3 | 1,3 |     |             |  5  |  5  | 2,4 |  -  | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  2  |  3  |  22 |  37 |  4  |  5  |  20 |  7  |     |             |  30 |  20 |  6  |  6  |  2  |  7  |  15 |  14 |     |             |

|Тахта-Базар      | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  11 |     2,8     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     3       |

|                 | 2,9 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,8 |  4  |     |             | 6,6 | 6,5 | 2,9 | 1,7 | 1,3 | 2,2 |  3  | 6,7 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Ташаузская       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  20 |  14 |  29 |  9  |  5  |  6  |  10 |  7  |     |             |  40 |  20 |  11 |  2  |  2  |  2  |  8  |  15 |     |             |

|Ташауз           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  12 |     3,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     0       |

|                 | 2,9 |  3  | 3,9 | 3,7 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,1 |     |             | 3,3 | 3,2 |  3  | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 3,4 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Чарджоуская      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|область          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  19 |  14 |  19 |  16 |  6  |  6  |  10 |  10 |     |             |  52 |  19 |  4  |  1  |  1  |  1  |  4  |  20 |     |             |

|Дарган-Ата       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  20 |     3,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  17 |     0       |

|                 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,4 |  3  |  3  | 3,5 | 3,3 |     |             | 3,2 |  3  | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 4,3 | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  16 |  10 |  15 |  22 |  10 |  6  |  7  |  14 |     |             |  56 |  13 |  0  |  0  |  0  |  1  |  5  |  25 |     |             |

|Чарджоу          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  13 |     5,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   6 |     4,3     |

|                 | 3,7 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 5,7 | 3,7 | 4,2 | 3,8 |     |             | 4,8 | 4,8 |  -  |  -  |  -  | 0,9 | 3,6 | 4,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|Эстонская ССР    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  4  |  17 |  18 |  22 |  11 |  10 |     |             |  10 |  13 |  6  |  9  |  9  |  17 |  23 |  13 |     |             |

|Валга            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,2     |

|                 | 3,5 | 3,6 |  3  | 3,8 |  4  | 4,3 | 3,9 | 3,6 |     |             | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 2,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  7  |  12 |  9  |  14 |  14 |  21 |  12 |  11 |     |             |  14 |  10 |  4  |  8  |  13 |  24 |  11 |  16 |     |             |

|Вильсанди        | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |    10,3     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     5,3     |

|                 | 8,5 | 6,8 | 4,7 | 6,6 | 9,7 |10,3 | 8,6 | 8,7 |     |             | 5,2 | 4,2 | 3,7 | 5,3 | 6,7 |  7  | 5,2 | 5,3 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  6  |  11 |  12 |  11 |  15 |  20 |  18 |  7  |     |             |  8  |  14 |  11 |  6  |  7  |  18 |  25 |  11 |     |             |

|Вильянди         | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     4,4     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 4,4 | 4,1 | 3,4 |     |             | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  10 |  7  |  6  |  15 |  22 |  23 |  7  |  10 |     |             |  12 |  10 |  7  |  8  |  12 |  17 |  14 |  20 |     |             |

|Нарва            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     5,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,8     |

|                 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 4,6 | 4,2 | 5,9 | 5,6 | 4,8 |     |             |  3  |  3  |  3  | 3,7 | 3,7 | 3,9 |  4  | 3,8 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  13 |  10 |  16 |  15 |  18 |  12 |  8  |     |             |  9  |  14 |  8  |  6  |  5  |  25 |  17 |  16 |     |             |

|Пярну            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     8,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     2,5     |

|                 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 4,7 | 8,2 | 8,6 | 6,1 | 3,9 |     |             | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 3,7 | 5,9 | 6,6 |  6  | 3,6 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  7  |  13 |  17 |  19 |  18 |  10 |  7  |     |             |  12 |  15 |  10 |  10 |  9  |  13 |  18 |  13 |     |             |

|Таллин           | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     7,7     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   5 |     3,9     |

|                 | 5,5 | 5,6 | 5,2 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 6,8 |  6  |     |             | 3,9 | 4,9 | 4,1 | 4,2 | 4,8 | 5,9 | 5,9 |  5  |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  4  |  5  |  9  |  18 |  22 |  19 |  15 |  8  |     |             |  8  |  11 |  11 |  10 |  9  |  16 |  23 |  12 |     |             |

|Тарту            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     6,6     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|  -  |     -       |

|                 |  4  | 3,7 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 5,9 | 4,5 |     |             | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 4,6 | 4,8 | 4,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  9  |  12 |  7  |  11 |  20 |  21 |  10 |  10 |     |             |  8  |  10 |  13 |  8  |  9  |  24 |  15 |  13 |     |             |

|Сырве            | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     9       | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   3 |     4,2     |

|                 | 5,5 | 5,4 | 7,4 | 6,9 | 7,2 |  9  | 8,1 | 7,1 |     |             | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 6,5 | 6,6 | 5,2 |     |             |

|                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |

|                 |  8  |  10 |  7  |  18 |  16 |  17 |  13 |  11 |     |             |  8  |  13 |  9  |  7  |  8  |  19 |  16 |  20 |     |             |

|Тахкуна          | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   2 |     8,9     | ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----| ----|   4 |     4,3     |

|                 | 7,4 | 7,4 | 6,1 | 5,1 | 5,2 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |     |             | 4,8 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,3 | 6,1 | 5,6 | 6,3 |     |             |

+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------------+

#G0Приложение 5

Справочное

прямая

Солнечная радиация (---------------), поступающая в июле

рассеянная

на горизонтальную поверхность при безоблачном

небе, Вт/кв.м

+---------+----------------------------------------------------------------+-------+----------+

|         |           Часы суток до полудня                                | Сумма | Среднее  |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+  за   | суточное |

|град.с.ш.| 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | сутки |количество|

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|    1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   |  10   |  11   |  12   |    13    |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|         |     |     |     | 49  | 161 | 328 | 516 | 635  |  754  |  802  | 6490  |          |

|   38    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    334   |

|         |     |     |     | 42  |  84 | 105 | 119 | 133  |  136  |  140  | 1518  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |  1  | 56  | 168 | 338 | 509 | 635  |  743  |  788  | 6476  |          |

|   40    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    333   |

|         |     |     |  2  | 42  |  84 | 105 | 119 | 126  |  135  |  140  | 1506  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |  3  | 70  | 174 | 349 | 509 | 628  |  733  |  775  | 6482  |          |

|   42    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    334   |

|         |     |     |  5  | 49  |  84 | 105 | 119 | 126  |  134  |  140  | 1524  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |  9  | 77  | 181 | 349 | 509 | 621  |  718  |  761  | 6450  |          |

|   44    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    331   |

|         |     |     |  7  | 49  |  84 | 102 | 112 | 126  |  131  |  133  | 1488  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 15  | 91  | 195 | 349 | 502 | 607  |  701  |  747  | 6414  |          |

|   46    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    329   |

|         |     |     |  8  | 49  |  84 | 99  | 112 | 126  |  128  |  133  | 1478  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 16  | 91  | 209 | 356 | 495 | 593  |  685  |  733  | 6356  |          |

|   48    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    328   |

|         |     |     | 13  | 56  |  84 |  99 | 112 | 126  |  129  |  133  | 1504  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 17  | 105 | 216 | 364 | 495 | 586  |  669  |  726  | 6356  |          |

|   50    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    328   |

|         |     |     | 17  | 56  |  84 | 98  | 112 | 126  |  129  |  133  | 1510  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 33  | 119 | 223 | 364 | 495 | 586  |  666  |  719  | 6410  |          |

|   52    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    329   |

|         |     |     | 21  | 56  |  84 | 100 | 112 | 119  |  126  |  133  | 1502  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 49  | 133 | 223 | 364 | 488 | 579  |  663  |  712  | 6422  |          |

|   54    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    329   |

|         |     |     | 24  | 56  |  82 | 101 | 112 | 119  |  122  |  126  | 1484  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | 62  | 140 | 237 | 359 | 482 | 572  |  650  |  691  | 6386  |          |

|   56    |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    327   |

|         |     |     | 27  | 56  |  77 | 96  | 105 | 119  |  122  |  126  | 1456  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     | 14  | 73  | 154 | 244 | 356 | 468 | 565  |  637  |  670  | 6362  |          |

|   58    |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    325   |

|         |     |  2  | 28  | 56  |  77 |  91 | 105 | 112  |  122  |  126  | 1438  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     | 23  | 83  | 160 | 251 | 359 | 468 | 544  |  615  |  663  | 6332  |          |

|   60    |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    319   |

|         |     |  6  | 31  | 56  |  77 |  87 |  91 | 105  |  105  |  105  | 1326  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     | 37  | 91  | 160 | 251 | 363 | 468 | 530  |  597  |  649  | 6292  |          |

|   62    |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    314   |

|         |     |  9  | 35  | 56  |  77 |  84 |  84 |  98  |   93  |   91  | 1254  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         | 15  | 57  | 105 | 174 | 258 | 363 | 468 | 523  |  588  |  628  | 6358  |          |

|   64    | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    319   |

|         |  7  | 21  | 41  | 56  |  77 |  84 |  84 |  98  |   92  |   91  | 1302  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         | 31  | 77  | 119 | 195 | 265 | 363 | 461 | 523  |  579  |  614  | 6454  |          |

|   66    | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    325   |

|         | 14  | 31  | 45  | 63  |  77 |  84 |  84 |  98  |   91  |   91  | 1356  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         | 48  | 97  | 133 | 216 | 272 | 363 | 461 | 523  |  570  |  607  | 6580  |          |

|   68    | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    332   |

|         | 21  | 42  | 50  | 63  |  77 |  84 |  84 |  91  |   92  |   91  | 1390  |          |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|         |           Часы суток после полудня                             |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+

|град.с.ш.|21-22|20-21|19-20|18-19|17-18|16-17|15-16|14-15 | 13-14 | 12-13 |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+

#G0Приложение 6

Справочное

#G1

#G0прямая

Солнечная радиация (-----------------), поступающая в июле

рассеяная

на вертикальную поверхность южной ориентации

при безоблачном небе, Вт/кв.м

#G1

+---------+----------------------------------------------------------------------+-------+----------+

|         |                 Часы суток до полудня                                | Сумма | Среднее  |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+  за   | суточное |

|град.с.ш.| 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | сутки |количество|

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|    1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11   |  12   |  13   |    14    |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|         |     |     |     |     | -   |  -  |  -  |  44 | 126  |  197  |  230  | 1194  |          |

|   38    |  -  |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    101   |

|         |     |     |     |     | 24  |  72 |  96 | 105 | 106  |  106  |  106  | 1230  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     |     | -   |  -  |  -  |  60 | 150  |  222  |  257  | 1378  |          |

|   40    |  -  |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    110   |

|         |     |     |     |     | 27  |  72 |  95 | 106 | 106  |  109  |  110  | 1250  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     |     | -   |  -  |  4  |  78 | 174  |  249  |  285  | 1580  |          |

|   42    |  -  |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    119   |

|         |     |     |     |     | 30  |  72 | 95  | 106 | 108  |  112  |  113  | 1272  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     |     | -   |  -  |  7  |  99 | 199  |  276  |  314  | 1790  |          |

|   44    |  -  |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    128   |

|         |     |     |     |     | 31  |  73 |  96 | 106 | 110  |  113  |  114  | 1286  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   | -   |  -  | 10  | 121 | 224  |  302  |  343  | 2000  |          |

|   46    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    138   |

|         |     |     |     |  2  | 33  |  73 | 99  | 108 | 114  |  115  |  116  | 1320  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   | -   |  -  |  28 | 137 | 242  |  327  |  370  | 2208  |          |

|   48    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    149   |

|         |     |     |     | 7   | 36  |  73 |  99 | 110 | 116  |  118  |  120  | 1358  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   |  -  |  -  |  46 | 154 | 260  |  351  |  398  | 2418  |          |

|   50    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    159   |

|         |     |     |     | 9   | 40  |  76 | 100 | 114 | 119  |  122  |  123  | 1406  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   |  -  |  -  |  58 | 171 | 283  |  378  |  424  | 2628  |          |

|   52    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    168   |

|         |     |     |     | 10  | 43  |  80 | 102 | 114 | 119  |  121  |  123  | 1424  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   |  -  |  -  |  70 | 188 | 306  |  405  |  451  | 2840  |          |

|   54    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    178   |

|         |     |     |     | 13  | 46  |  80 | 105 | 115 | 119  |  121  |  123  | 1444  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     |     | -   |  -  |  -  |  83 | 207 | 327  |  428  |  479  | 3048  |          |

|   56    |  -  |  -  |  -  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    187   |

|         |     |     |     | 16  | 46  |  78 | 101 | 114 | 120  |  122  |  124  | 1442  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | -   |  -  |  -  |  5  |  95 | 226 | 349  |  451  |  508  | 3268  |          |

|   58    |  -  |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    196   |

|         |     |     |  5  | 20  | 46  |  74 |  96 | 113 | 120  |  124  |  126  | 1448  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | -   | -   |  -  |  5  | 108 | 250 | 369  |  471  |  534  | 3474  |          |

|   60    |  -  |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    204   |

|         |     |     |  7  | 21  | 46  |  72 |  94 | 109 | 116  |  122  |  123  | 1420  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | -   | -   |  -  |  7  | 134 | 274 | 388  |  491  |  558  | 3704  |          |

|   62    |  -  |  -  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    213   |

|         |     |     |  9  | 23  | 46  |  70 |  93 | 106 | 113  |  121  |  122  | 1406  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     |     | -   |  -  |  -  |  9  | 136 | 279 | 412  |  518  |  582  | 3872  |          |

|   64    | --  | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    221   |

|         |     |     | 10  | 28  | 49  |  71 |  93 | 106 | 114  |  121  |  121  | 1426  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |     | -   | -   |  -  |  -  |  12 | 140 | 300 | 438  |  543  |  609  | 4084  |          |

|   66    | --  | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    231   |

|         |     |  6  | 15  | 31  | 51  |  73 |  93 | 106 | 115  |  121  |  121  | 1464  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |          |

|         |  -  | -   | -   |  -  |  -  |  14 | 145 | 320 | 465  |  568  |  637  | 4298  |          |

|   68    | --  | --  | --  | --  | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  | ----  |    241   |

|         |  6  | 10  | 17  | 31  | 51  |  73 |  93 | 106 | 115  |  121  |  121  | 1488  |          |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+----------+

|         |                 Часы суток после полудня                             |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+

|град.с.ш.|22-23|21-22|20-21|19-20|18-19|17-18|16-17|15-16|14-15 | 13-14 | 12-13 |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+

#G0Приложение 7

Справочное

#G1

#G0прямая

Солнечная радиация (-----------------), поступающая в июле

рассеянная

на вертикальные поверхности восточной и западной

ориентации при безоблачном небе, Вт/кв.м

#G1

+---------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+-------

|         |                 Часы суток для восточной ориентации                                                                                                  | Сумма | Среднее  |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+ за  |суточное  |

|град.с.ш.| 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | сутки |количество|

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------------+

|    1    |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |   23  |    24    |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+-------+-------+------------+

|         |     |     |     |  5  | 188 | 445 | 541 | 523 | 433  |  273  |   98  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 2506  |          |

|   38    |  -  |  -  |  -  |  -  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    163   |

|         |     |     |     |  1  | 49  | 150 | 180 | 165 | 134  |  113  |  101  |   91  |   85  |   85  |   84  |   73  |   59  |   28  |   -   |   -   |   -   | 1398  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 16  | 243 | 476 | 561 | 542 | 442  |  276  |  101  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 2657  |          |

|   40    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    169   |

|         |     |     |     | 2   | 63  | 151 | 179 | 164 | 134  |  110  |   99  |   88  |   84  |   83  |   81  |   73  |   59  |   28  |   -   |   -   |   -   | 1399  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 28  | 299 | 506 | 570 | 561 | 451  |  279  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 2799  |          |

|   42    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    175   |

|         |     |     |     |  5  | 78  | 151 | 178 | 163 | 134  |  108  |   98  |   87  |   81  |   80  |   80  |   74  |   59  |   28  |   -   |   -   |   -   | 1404  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 51  | 332 | 514 | 579 | 563 | 452  |  279  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       |       | 2875  |          |

|   44    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    180   |

|         |     |     |     |  7  | 79  | 151 | 177 | 163 | 135  |  108  |   98  |   87  |   81  |   81  |   80  |   73  |   59  |   30  |       |       |       | 1409  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 76  | 365 | 523 | 578 | 565 | 454  |  279  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 2945  |          |

|   46    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    182   |

|         |     |     |     |  8  | 80  | 151 | 174 | 163 | 136  |  108  |   98  |   87  |   81  |   81  |   80  |   72  |   59  |   31  |   2   |       |       | 1411  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 90  | 371 | 536 | 590 | 565 | 454  |  279  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 2990  |          |

|   48    |  -  |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    184   |

|         |     |     |     | 16  | 88  | 155 | 174 | 164 | 135  |  110  |   98  |   87  |   81  |   79  |   78  |   72  |   59  |   34  |   6   |       |       | 1436  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 105 | 377 | 549 | 601 | 565 | 454  |  279  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 3035  |          |

|   50    |  -  |  -  |  -  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    187   |

|         |     |     |     | 23  | 96  | 158 | 174 | 164 | 135  |  113  |   98  |   87  |   81  |   77  |   77  |   72  |   59  |   36  |   9   |       |       | 1459  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |     | 160 | 422 | 564 | 607 | 572 | 457  |  280  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 3167  |          |

|   52    |  -  |  -  |  -  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    194   |

|         |     |     |     | 29  | 99  | 160 | 174 | 166 | 135  |  113  |   98  |   87  |   81  |   77  |   77  |   72  |   59  |   39  |   13  |       |       | 1478  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     |  5  | 218 | 468 | 579 | 614 | 579 | 461  |  281  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 3310  |          |

|   54    |  -  |  -  |  -  | --- | --  | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    200   |

|         |     |     |  1  | 33  | 101 | 164 | 174 | 169 | 135  |  113  |   96  |   87  |   81  |   77  |   77  |   72  |   59  |   41  |   16  |       |       | 1496  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     | 38  | 258 | 482 | 594 | 621 | 579 | 461  |  283  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       |       | 3421  |          |

|   56    |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    201   |

|         |     |     |  4  | 36  | 101 | 156 | 165 | 155 | 121  |  102  |  91   |  85   |  79   |  76   |  74   |  65   |  58   |  41   |  17   |       |       | 1426  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     | 73  | 299 | 497 | 609 | 629 | 573 | 461  |  285  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       | 3531  |          |

|   58    |  -  |  -  | --  | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    203   |

|         |     |     |  5  | 40  | 101 | 149 | 156 | 141 | 106  |   93  |   86  |  81   |  78   |  74   |  72   |  64   |  57   |  41   |  17   |   1   |       | 1362  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     | 108 | 328 | 509 | 623 | 632 | 586 | 461  |  285  |  105  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       | 3637  |          |

|   60    |  -  |  -  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    206   |

|         |     |     |  10 | 49  | 105 | 144 | 149 | 134 | 104  |   88  |   81  |   76  |   72  |   69  |   67  |   62  |   54  |   41  |   20  |   5   |       | 1330  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     |     | 143 | 356 | 523 | 629 | 635 | 594 | 462  |  286  |  106  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       | 3734  |          |

|   62    |  -  |  -  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    209   |

|         |     |     |  17 | 57  | 108 | 140 | 143 | 128 | 101  |   84  |   77  |   70  |   66  |   63  |   63  |   58  |   51  |   41  |   23  |   9   |       | 1299  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         |     | 17  | 166 | 363 | 535 | 635 | 655 | 597 | 463  |  285  |  106  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |       | 3822  |          |

|   64    | --  | --  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    215   |

|         |     | 5   | 27  | 66  | 115 | 141 | 143 | 129 | 101  |   84  |   77  |   70  |   66  |   63  |   63  |   57  |   50  |   42  |   27  |   14  |       | 1340  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         | 4   | 100 | 244 | 405 | 547 | 649 | 663 | 604 | 471  |  291  |  106  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 4084  |          |

|   66    | --  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    227   |

|         | 1   |  10 | 36  | 76  | 122 | 142 | 143 | 130 | 101  |   84  |   77  |   70  |   65  |   63  |   63  |   56  |   49  |   42  |   29  |   17  |   8   | 1384  |          |

|         |     |     |     |     |     |     |     |     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |

|         | 41  | 163 | 297 | 436 | 572 | 663 | 669 | 611 | 480  |  297  |  106  |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   |   -   | 4335  |          |

|   68    | --  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  |  ---  | ----  |    239   |

|         |  2  | 16  | 39  | 85  | 129 | 143 | 143 | 131 | 101  |   84  |   77  |   70  |   66  |   63  |   63  |   57  |   50  |   42  |   31  |   21  |   9   | 1422  |          |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+

|         |                 Часы суток для западной ориентации                                                                                                   |

| Широта, +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

|град.с.ш.|22-23|21-22|20-21|19-20|18-19|17-18|16-17|15-16|14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 |  9-10 |  8-9  |  7-8  |  6-7  |  5-6  |  4-5  |  3-4  |  2-3  |

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

#G0

Приложение 8

Справочное

#G0Терминология и методы расчета климатических

параметров

#G1

#G0Повторяемость -  отношение   числа   случаев   со   значениями, входящими в данный интервал, к общему числу членов ряда.

Обеспеченность -     интегральная     повторяемость    значений климатического параметра ниже или выше их определенных пределов.

Средняя температура воздуха по месяцам и за  год  характеризует температурный режим отдельных месяцев и всего года с обеспеченностью в среднем 0,5;  эти показатели рассчитаны за 50-80  лет  в  пределах периода наблюдений 1881-1960 гг.

Абсолютная минимальная  и  абсолютная  максимальная температуры воздуха характеризуют  наинизшие  и  наивысшие пределы  температуры воздуха, которых  достигла  температура  воздуха  в данном пункте за последние 50-80 лет в пределах периода  наблюдений  1891-1964  гг.; обеспеченность этих показателей близка к единице.

Средняя максимальная   температура   воздуха  наиболее  жаркого месяца характеризует дневную наиболее теплую часть суток; рассчитана как средняя  месячная  величина  из  ежедневных максимальных значений температуры воздуха за период  1912-1964  гг.;  обеспеченность  этого  показателя составляет в среднем 0,5.

Температура воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки рассчитана по следующей методике.

а) Производится выборка температуры воздуха  наиболее  холодных суток и   наиболее   холодной  пятидневки  за  30-50  лет  в  период наблюдений 1925-1975 гг.

#G1     Примечания: 1. Выборка     производится  из   ежемесячных таблиц

метеорологических наблюдений (ТМ-1) и метеорологических ежемесячников.

2. Выборка  температуры  воздуха  наиболее  холодной  пятидневки

производится перебором скользящих пентадных температур.

#G0б) Выбранные данные располагаются в хронологическом,  а затем в убывающем (по  абсолютной  величине)  порядке  с  присвоением каждой величине порядкового номера.

в) Температура  воздуха  наиболее  холодных  суток  и  наиболее холодной пятидневки округляется до 0,5 град.С, для каждого интервала определяется порядковый номер.

г) Рассчитывается интегральная  повторяемость  (обеспеченность) по формуле

#G1

#G0где

P         - интегральная   повторяемость   (обеспеченность)  в  долях единицы;

| #G0 | - средний порядковый номер; |
| --- | --- |

n          - число членов ряда,  равное числу принятых к  обработке  лет наблюдений.

д) Строятся   интегральные   кривые  распределения  температуры воздуха наиболее холодных суток и наиболее  холодной  пятидневки  на клетчатке асимметричной  частоты:  по  оси ординат - логарифмическая шкала температуры воздуха,  по оси абцисс - двойная  логарифмическая шкала обеспеченности. Кривые строятся до обеспеченности 0,25.

е) С  кривых  снимается  температура  воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки заданной обеспеченности.

#G1

#G0Средняя температура воздуха наиболее жарких суток рассчитана по среднесуточным значениям  температуры воздуха летних (июнь - август) месяцев как средняя из наиболее жарких суток  за  8  лет  50-летнего периода. По   отклонениям   этой  температуры  от  средней  месячной температуры воздуха наиболее жаркого месяца построена  схематическая карта постоянной    температурной   поправки   (см.   рисунок)   для определения средней  температуры  воздуха  наиболее  жарких   суток. Обеспеченность этой температуры находится в пределах 0,90-0,95.

Продолжительность периодов  со  средней  суточной  температурой воздуха, равной  и  меньше  0,  8   и   10   град.С,   характеризует продолжительность  периода с устойчивыми значениями этих температур; отдельные дни со средней суточной  температурой  воздуха,  равной  и меньше 0,  8 и 10 град.С,  не учитываются.  Эти данные рассчитаны по следующей методике.

а) Строится кривая годового хода температуры воздуха по  методу гистограмм: средняя месячная температура воздуха изображается в виде прямоугольника, у которого  основание  равно  числу  дней  месяца,  а высота -   средней  температуре  воздуха  за  данный  месяц.  Кривая годового хода проводится так,  чтобы участок, который она отсекает с одного конца прямоугольника,  был равен по площади участку,  который она прибавляет к нему с другой стороны.

б) С  графиков  снимаются  даты  устойчивого  перехода  средних суточных температур  воздуха  через  0,  8  и 10 град.С и по разнице между этими датами определяется продолжительность периодов в сутках, в течение  которого  средняя  суточная температура воздуха устойчиво остается ниже заданных значений.

Средняя температура   воздуха   наиболее   холодного    периода определена как средняя температура периода,  составляющего 15% общей продолжительности периода со средней суточной температурой  воздуха, равной и меньше 8 град.С, но не более 25 дней.

Амплитуда температуры воздуха рассчитана независимо от состояния облачности за период наблюдений 1936-1960 гг. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха рассчитана по ежедневным данным наблюдений как разность между суточным максимумом и минимумом температуры воздуха и имеет обеспеченность 0,5. Максимальная суточная амплитуда температуры воздуха определена как наибольшее значение разности между суточным максимумом и минимумом температуры воздуха за период наблюдений и имеет обеспеченность, близкую к единице.

Упругость водяного  пара характеризует влагосодержание воздуха. Для перехода к единицам СИ использовано соотношение 1 мб = 1гПа.

Относительная влажность    воздуха    характеризует     степень насыщенности воздуха водяным паром.

Среднее количество  осадков  за  год  (в  том  числе  жидких  и смешанных) характеризуется высотой  слоя  воды,  образовавшегося  на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана,  растаявшего снега,  града и снежной крупы, при отсутствии стока, просачивания и испарения.

Суточный максимум осадков характеризует наибольшие суммы осадков, выпавшие в течение  метеорологических  суток,  и  выбирается  из   ежедневных наблюдений; обеспеченность этого показателя близка к единице.

Объем переносимого    за   зиму   снега   характеризует   объем снегопереноса за зиму с  максимальным  за  10-летний период  числом часов, с общей и низовой метелью;  объемы снегопереноса вычислены по эмпирической формуле с обеспеченностью 0,90.

Повторяемость направлений  ветра  рассчитана  в  процентах   от общего числа случаев направлений ветра без учета штилей.

Повторяемость штилей  рассчитана  в  процентах  от общего числа случаев наблюдений.

Средняя скорость ветра  по  румбам  рассчитана  делением  суммы скоростей на сумму случаев с ветром каждого румба.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь и минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль рассчитаны как наибольшая   из   средних   скоростей   по   румбам  за  январь, повторяемость которых составляет 16% и более,  и  как  наименьшая  из средних скоростей  ветра  по  румбам за июль,  повторяемость которых составляет 16% и более.

#G1     Примечания:1. В случаях,  когда в январе средняя скорость ветра по  румбам  повторяемостью 12-15%  превышает  на  1  м/с  наибольшую из  средних  скоростей  ветра по румбам повторяемостью 16%  и более, максимальная  скорость  ветра  принимается  по румбам повторяемостью 12-15%.

2. При  повторяемости  штилей  в  июле,  равной  или более 14%,

минимальная скорость ветра принимается равной 0.

3. В случаях,  когда в июле средняя скорость  ветра  по  румбам повторяемостью 12-15% ниже  на 1 м/с наименьшей из средних скоростей ветра по румбам повторяемостью 16%  и  более,  минимальная  скорость ветра принимается по румбам повторяемостью 12-15%.

#G0Прямая солнечная   радиация   -   часть   солнечной   радиации, поступающей на  поверхности  в  виде   пучка   параллельных   лучей, исходящих непосредственно от видимого диска солнца.

Рассеянная солнечная   радиация  -  часть  солнечной  радиации, поступающей на поверхности со  всего  небосвода  после  рассеяния  в атмосфере.

Климатическое районирование  разработано на основе комплексного сочетания среднемесячной  температуры  воздуха  в январе  и   июле, средней скорости   ветра   за   три  зимних  месяца,  среднемесячной относительной влажности воздуха в июле (см.  таблицу прил. 8 и  рис. 9 прил. 1).

+-------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+

|Климатические|Климатические|Среднемесячная|Средняя скорость|Среднемесячная|Среднемесячная|

|   районы    | подрайоны   |  температура | ветра за три   |  температура |относительная |

|             |             |  воздуха в   |зимних месяца,  |  воздуха в   |влажность воз-|

|             |             | январе, град |      м/с       |   июле, град |духа в июле, %|

+-------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+

|             |             |              |                |              |              |

|     I       |    IА       |От -32 и ниже |       -        |От +4 до +19  |      -       |

|             |    IБ       |От -28 и ниже |  5 и более     |От 0 до +13   |  Более 75    |

|             |    IВ       |От -14 до -28 |       -        |От +12 до +21 |      -       |

|             |    IГ       |От -14 до -28 |  5 и более     |От 0 до +14   |  Более 75    |

|             |    IД       |От -14 до -32 |       -        |От +10 до +20 |      -       |

|             |             |              |                |              |              |

|     II      |   IIА       |От -4 до -14  |  5 и более     |От +8 до +12  |  Более 75    |

|             |   IIБ       |От -3 до -5   |  5 и более     |От +12 до +21 |  Более 75    |

|             |   IIВ       |От -4 до -14  |       -        |От +12 до +21 |      -       |

|             |   IIГ       |От -5 до -14  |  5 и более     |От +12 до +21 |  Более 75    |

|             |             |              |                |              |              |

|     III     |  IIIА       |От -14 до -20 |       -        |От +21 до +25 |      -       |

|             |  IIIБ       |От -5 до +2   |       -        |От +21 до +25 |      -       |

|             |  IIIВ       |От -5 до -14  |       -        |От +21 до +25 |      -       |

|             |             |              |                |              |              |

|     IV      |   IVА       |От -10 до +2  |       -        |От +28 и выше |      -       |

|             |   IVБ       |От +2 до +6   |       -        |От +22 до +28 |  50 и более  |

|             |             |              |                |              |  в 13 ч      |

|             |   IVВ       |От 0 до +2    |       -        |От +25 до +28 |      -       |

|             |   IVГ       |От -15 до 0   |       -        |От +25 до +28 |      -       |

+-------------+-------------+--------------+----------------+--------------+--------------+

Примечание. Климатический    подрайон    IД     характеризуется

продолжительностью холодного   периода  года  (со  средней  суточной

температурой ниже 0 град. С) 190 дней в году и более.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Минстрой России - М:ГП ЦПП,

1996

#G0

#T9

#T28

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица. Температура наружного воздуха

Рис. Схематическая карта изолиний постоянной величины Т для определения температуры воздуха наиболее жарких суток

Приложение 1. Схематические карты распределения климатических и геофизических параметров на территории СССР

Рис. 1. Схематическая карта распределения объемов снегопереноса за зиму, куб.м/м

Рис. 2. Схематическая карта распространения, мощности и строения толщи пород с отрицательной температурой (криогенной толщи) на территории СССР

Рис. 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см

Рис. 4. Схематическая карта распространения карста на территории СССР

Рис. 5. Схематическая карта лавиноопасных районов на территории СССР

Рис. 6. Схематическая карта районов, подверженных оползневым процессам, на территории СССР

Рис. 7. Схематическая карта распространения просадочных лессовых грунтов на территории СССР

О детализации схематической карты климатического районирования территории СССР, приведенной в СНиП 2.01.01-82

Рис. 7а

Рис. 7б

Рис. 7с

Рис. 8. Схематическая карта селеопасных районов на территории СССР

Рис. 9. Схематическая карта климатического районирования территории СССР для строительства

Приложение 2. Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха

Приложение 3. Влажность наружного воздуха. Осадки

Приложение 4. Направление и скорость ветра

Приложение 5. Солнечная радиация (прямая/рассеянная), поступающая в июле на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, Вт/кв.м

Приложение 6. Солнечная радиация (прямая/рассеянная), поступающая в июле на вертикальную поверхность южной ориентации при безоблачном небе, Вт/кв.м

Приложение 7. Солнечная радиация (прямая/рассеянная), поступающая в июле на вертикальные поверхности восточной и западной ориентации при безоблачном небе, Вт/кв.м

Приложение 8. Терминология и методы расчета климатических параметров

#E#T61441

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 21.7.82 N 188

#M12291 9041216СНиП#S от 21.7.82 N 2.01.01-82

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.1.84

Опубликован: Официальное издание, Минстрой - М: ГП ЦПП, 1996 год

Дата изменения в БД: 12.3.98

Дата внесения в БД:3.2.98